# Arhitektuurne ja konstruktiivne lahendus

Olemasolev hoone on ehitatud 1970 aastal (esmane hoone kasutuselevõtu aasta).

Hoone kasutusotstarve on üksikelamu.

Hoone üldine ülevaade:

Elamu ol.olev välissein on ehitatud puitsõrestiku 50x150mm ning soojustatud linaluuga. Fassaadi viimistluseks on silikaattellis. Katuse konstruktisoon on puitsarikatel, soojustusena on samuti kasutatud linaluud. 2.korruse ja  pööningu vahelagi on ehitatud puittaladel. Talade vahel on liiv või linaluu. Vanad põrandad on puittaladel (vundamendi tuulutusega), soojustamata ning kaetud laudisega. Keldrikorruse põrand on valatud pinnasele. Hoone sokkel on krohvitud.

Soojusmaterjal on kõikjal konstruktisoonide vahel ära vajunud, mistõttu ei täida see enam oma funktsiooni. Olemasolev peasissepääsu esine trepp on lagunenud.

Olemasolevad kahe raamiga puitaknad on amortiseerunud ning tihedamata.

- olemasolev silikaattellistest fassaadikate lammutada;

- olemasolev seina soojustus (puitsõrestiku vahel) linaluu eemaldamine;

# Hoone tehnilised näitajad

(olemasolevad Ehitusregistri andmete põhjal)

2. Ehitisealune pind				   66 m2

3. Hoone suletud netopind			 140,2 m2

4. Hoone kubatuur			             391 m³

5. Korruste arv	                                          2

6. Katusekalle					     50  º

7. Hoone tulepüsivusklass		                TP-3

# Fotod hoone hetkeolukorrast