Hinnapäring – tööde kirjeldus

1. etapp – vundament

*vundamendi mahamärkimine, kaevikute korrigeerimine (ca 60jm);

*vundamendialuse tihendatud killustikaluse tegemine (laius 40 cm, kõrgus 20 cm, ca 60 jm);

*alumise tasandusvöö betoonivalu kaevikusse (ca 20 cm kõrge, kaeviku laius 30-40 cm);

*vundamendiblokkide montaaž (0,6 m kõrge, ca 60 jm);

*mittekandvate seinte, korstna ja ahju vundamendisaalungite tegemine;

*välitreppidele saalungi tegemine;

*ülemise tasandusvöö saalungi tegemine vundamendile (ca 94 jm);

*tasandusvöö ja muu valmisehitatud saalungite täis betoneerimine valmisbetooniga;

*saalungite demontaaž, torude, kaablite, põrandaküte  paigaldus, põrandatasandustööd;

*soojustuse ja hüdroisolatsiooni paigaldus vundamendile, maapinna tasandus.

*Põranda valu 160 ruutmeetrit.

2. etapp – seinad ja korsten

*hüdruisolatsiooni paigaldus;

*seinte ladumine aeroc plokk 20 cm;

*silluste paigaldus;

*laetalade (~4,0 m) paigaldus;

*ülemine armeeritud vöö ehitus;

*müürilati ankrute ja müürilati paigaldus;

*korstna ladumine (4 lõõri 25 cm*12 cm, 8m kõrge);

*sauna vaheseinte ladumine.

3. etapp – katuse ehitus  260 ruutmeetrit

*kandevermide ehitus (2*4 m ja 2*6 m);

*toolvärgi ehitus;

*sarikate paigaldus;

*roovituse paigaldus;

*katusekatte (sileplekk) paigaldus);

*hoone otsakelpade ehitus s.h. värvimine;

*tuulekastide ehitus s.h. värvimine.

NB: materjalid tellija poolt.