Töö nr. IB 25/2006

TARTU MAAKOND TARTU VALD VASULA KÜLA

#### TOLMU MAAÜKSUSE

#### (KÜ TUNNUS 79401:006:0015) DETAILPLANEERING

Tellija:			OÜ KODUVALL

Koostas:		IB URMAS NUGIN OÜ

Planeerija:

/Kristiina Habicht/

TARTU, AUGUST 2006

SISUKORD

SELETUSKIRI

- Sissejuhatus											5

  - Planeeringuala asukoht, suurus ja olemasolev maakasutuse sihtotstarve	5

  - Detailplaneeringu algatamise alus ning planeeringu eesmärk			6

  - Planeeringu lähtedokumendid ja olemasolevad geodeetilised alusplaanid	6

  - Planeeringu tellija ja koostaja andmed						6

- Planeeringuettepanek										7

  - Olemasoleva situatsiooni kirjeldus							7

    - Planeeritava ala ja naaberkinnistute maakasutus				7

    - Kitsendused									7

    - Olemasolevad ehitised						                      8

    - Reljeef									           8

    - Haljastus								                      8

    - Tehnovõrgud								           8

  - Planeeringuala funktsionaalsed seosed kontaktvööndiga			           9

  - Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine	ja planeeritav maakasutus	           9

  - Krundi ehitusõigus ja hoonete kasutusotstarbed	     	      		         11

  - Olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele					         14

  - Piirded										         14

  - Ehitistevahelised kujad	 ja krundi hoonestusala piiritlemine		         15

  - Tehnovõrgud									         15

    - Veevarustus								         15

    - Tuletõrje veevarustus							         15

    - Reoveekanalisatsioon							         16

    - Sadeveekanalisatsioon						         16

    - Elektrivarustus								         16

    - Tänavavalgustus							         17

    - Soojavarustus								         17

    - Sidevarustus								         17

    - Olemasoleva maaparandussüsteemi ümberkorraldus		         17

    - Tehnovõrkude vajadus							         18

  - Juurdepääs krundile, liikluskorraldus ja parkimine			                    18

  - Avalikud juurdepääsud kallasrajale ja veekoguäärsele haljasalale                 19

  - Haljastus, heakord ning keskkonnakaitse abinõud			                    20

  - Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused		                    21

  - Servituudid ja kitsendused						                    21

  - Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitamine	         23

  - Planeeringu rakendamine							         23

GRAAFILINE MATERJAL

Joonis leht 1. Situatsiooniskeem M 1:10 000

Joonis leht 2. Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed M 1:2000

Joonis leht 3. Olemasolev situatsioon M 1:1000

Joonis leht 4. Planeeringu põhijoonis M 1:500

Joonis leht 5. Planeeritud maakasutus ja kitsendused M 1:1000

Joonis leht 6. Tehnovõrkude planeering M 1:500

Joonis leht 7. Illustratsioon

Joonis leht 8. Soovituslikud piirete tüübid M 1:25

KOOSKÕLASTUSED

Kooskõlastuste kokkuvõte

LISAD

Lisa 1. Tolmu maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0015) detailplaneeringu lähteülesanne

(6 lehel)

Lisa 2. OÜ Jaotusvõrgu Tartu piirkonna tehnilised tingimused nr 90547

SELETUSKIRI

1. SISSEJUHATUS

1.1. Planeeringuala asukoht, suurus ja olemasolev maakasutuse sihtotstarve

Planeeritav ala asub Tartu maakonnas Tartu vallas Vasula külas Tolmu kinnistul (katastriüksuse tunnus 79401:006:0015). Krundi omanik on OÜ Koduvall. Tolmu maaüksuse asukoht on toodud joonisel 1.1.1.

Planeeritava ala pindala on 103282,4 m² ning ala olemasolev maakasutuse sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. Planeeringuala ümbritseb jätkuvalt riigi omandisse kuuluvat Adra paistiiki pindalaga 1,16ha.

Joonis 1.1.1. Tolmu maaüksuse asukoht

1.2. Detailplaneeringu algatamise alus ning planeeringu eesmärk

Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegija on Ilmar Tiidor. Algatamise taotlus nr DP 32 laekus 8.11.2005.a. Planeeringu algatamine toimus Tartu Vallavolikogu otsusega 14. detsembril 2005.a.

Planeeringu eesmärgiks vastavalt lähteülesandele (vt lisa 1) on jagada Tolmu maaüksus kruntideks, määrata kruntidele ehitusõigus elamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks ning anda lahendus kruntide haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele ja tehnovõrkudega varustamisele.

1.3. Planeeringu lähtedokumendid ja olemasolevad geodeetilised alusplaanid. Arvestamisele kuuluvad dokumendid ja materjalid

Käesoleva detailplaneeringu aluseks on olnud:

- Planeerimisseadus (RT I 2002, 99, 579)

- Tartu valla ehitusmäärus

- Tartu valla arengukava

- Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2005-2017

- Tartu maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“

- Tartu maakonnaplaneering

- Konkreetseid planeeringulahendusi puudutavad EV seadusandlikud aktid ja normid

Kehtivad detailplaneeringud planeeringualal puuduvad.

Planeeringu koostamisel kasutati alusplaanina OÜ GEPA MAA- JA EHITUSKORRALDUS (registrikood 10766134) poolt koostatud Tolmu maaüksuse maa-ala geodeetilist plaani täpsusastmega 1:500. Mõõdistused on teostatud 4.-5. mail 2006.a. Plaan on koostatud L-Est97 koordinaatsüsteemis ja kõrgused määratud Balti77 süsteemis.

1.4. Planeeringu tellija ja koostaja andmed

Planeeringu tellija:

OÜ Koduvall

Taara pst 1-23

51005 Tartu

Kontakt: Ivar Värsi tel. 50 887 56

Planeerija:

Kristiina Habicht

Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

Tel. 7 303 735

2. PLANEERINGUETTEPANEK

2.1. Olemasoleva situatsiooni kirjeldus

2.1.1. Planeeritava ala ja naaberkinnistute maakasutus

Planeeritava Tolmu maaüksuse maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringuala hõlmab Adra paistiiki, mis paikneb jätkuvalt riigi omandis oleval maal. Planeeringuala piirneb idast, lõunast ja läänest maatulundusmaa sihtotstarbega kruntidega, territooriumi põhjapiiril olevast transpordimaakrundist loodesse ja kirdesse jäävad krundid on samuti maatulundusmaa sihtotstarbega. Planeeringualast põhja jääb ärimaa sihtotstarbega krunt, millel paikneb sigade seemendusjaam. Olemasolevat situatsiooni kirjeldab joonis leht 3.

2.1.2. Kitsendused

Planeeringueelselt kehtivad alal järgmised kitsendused (vt ka joonis leht 3):

Tabel 1 Olemasolevad kitsendused

| Kitsenduse nimetus | Kitsenduse ulatus |
| --- | --- |
| Adra paistiigi veekaitsevöönd1 | 10 m tavalisest veepiirist (planeeringujoonistel on toodud tiigi mõõdistusaegne ning tavaline – põhikaardile kantud – veepiir) |
| Kraavi veekaitsevöönd1 | 1 m kraavi pervest |
| Adra paistiigi kalda ehituskeeluvöönd2 | 25 m tavalisest veepiirist |
| Maaparandussüsteemi eesvoolu kalda ehituskeeluvöönd2 | 25 m kraavi pervest |
| Adra paistiigi kalda piiranguvöönd3 | 50 m tavalisest veepiirist |
| Kärkna-Kobratu T-42 riigimaantee kaitsevöönd4 | 50 m äärmise sõiduraja teljest |
| Kõrgepinge-elektriõhuliini kaitsevöönd5 | 10 m liini teljest |

1 Vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks moodustatakse veekogu kaldaalal veekaitsevöönd. Veekogu veekaitsevööndi ulatus ning selles keelatud tegevuste loetelu on toodud Veeseaduses (RT I  1994, 40, 655).

2 Veekogu kalda ehituskeeluvööndi ulatus ja piirangu sisu on määratletud Looduskaitseseaduse §-s 38 (RT I  2004, 38, 258).

3 Kalda piiranguvööndi mõiste ja kitsenduse sisu on toodud Looduskaitseseaduse §-s 37 (RT I  2004, 38, 258). Kalda piiranguvööndis on keelatud lageraie, reoveesette laotamine, matmispaiga rajamine, jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitise rajamine ja laiendamine, välja arvatud sadamas, ilma kehtestatud detailplaneeringuta maa-ala kruntideks jagamine, maavara ja maa-ainese kaevandamine, mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ja radu ning maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud tiheasustusalal haljasala hooldustööde tegemiseks, kutselise või harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks ning maatulundusmaal metsamajandustöödeks ja põllumajandustöödeks.

4 Tee kaitsevöönd on tee äärde rajatud vöönd tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks.

Riigimaantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 50 meetrit.

Kohaliku maantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 20 kuni 50 meetrit (Teeseadus RT I  1999, 26, 377).

5 Elektriliini kaitsevöönd on määratud Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002. a määrusega nr 211 „Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus“ (RT 2002, 58, 366).

Adra paistiigiga seotud kitsendused on planeeringu joonistel näidatud lähtuvalt veekogu tavalisest veepiirist (põhikaardile kantud veepiirist). Planeeringujoonistel on ära toodud ka mõõdistusaegne veepiir.

2.1.3. Olemasolevad ehitised

Olemasolevad ehitised planeeringualal puuduvad.

2.1.4. Reljeef

Planeeringuala reljeef langeb kummaltki küljelt ala keskosas paikneva paistiigi ning sellesse lõunasuunast suubuva Kõrveküla peakraavi suunas. Kõrgeimad kohad paiknevad ala edela- ja kirdeosas. Maapinna kõrgused jäävad vahemikku 39.00 m (orienteeruv paistiigi veetase) kuni 44.70 m.

2.1.5. Haljastus

Planeeritav ala on suuremalt jaolt lage looduslik rohumaa. Vähesel määral kõrghaljastust paikneb territooriumi kirde- ja lõunaosas. Liigilisest koosseisust domineerivad alal erinevad lehtpuud.

2.1.6. Tehnovõrgud

Planeeritava ala loodeosa läbib  15 kV õhuelektriliin.

Planeeritav ala on maaparandusobjekt. Maa-alune drenaažitorustik on planeeringujoonistel ära toodud.

Vee-, kanalisatsiooni-, side- ja soojavarustus alal puudub.

2.2. Planeeringuala funktsionaalsed seosed kontaktvööndiga

Planeeritav ala paikneb Tartu linna läheduses ning omab head perspektiivi rahuliku linnalähedase elamupiirkonnana. Ümbritsevad alad on põllu- või heinamaana kasutatavad maatulundusmaa sihtotstarbega krundid, alast põhja ja kirdesse jäävad segametsa-alad. Ligipääs planeeringualale on soodne, territoorium paikneb Tartu-Jõgeva maantee läheduses. Naabruses paiknevad üksikud majapidamised on heaks üleminekuks põllu- ja kultuurheinamaadelt ning metsaaladelt planeeritavale kompaktsele elamupiirkonnale. Olemasolev paisjärv on piirkonna visuaalseks tuumikuks, mille muljet süvendaks veelgi ühtse arhitektuurilise ilmega elamugrupid. Ümbruskonna eluhooned on kuni kahekorruselised. Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalseid seoseid kirjeldab joonis leht 2.

2.3. Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ja planeeritav maakasutus

Ettepanekud planeeritava ala kruntideks jaotamise kohta on toodud joonistel leht 4, leht 5 ja leht 6.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek olemasolev Tolmu maaüksus ning Adra paistiiki hõlmav reformimata riigimaa-ala jagada 32 väikeelamumaa, 1 üldmaa, 2 transpordimaa ning 4 tootmismaa sihtotstarbega krundiks.

Planeeritava transpordimaa koosseisu tehakse ettepanek rajada ka avalikult kasutatavad jalgratta- ja jalgteed (vt joonis leht 4).

Järgnevas tabelis on antud planeeritava ala kruntideks jaotamise ettepanek ning ettepanek kruntide maakasutuse sihtotstarbe määramiseks/muutmiseks:

Tabel 2 Maakasutuse bilanss

| Krundi planeeringu-eelne aadress ja maakasutuse sihtotstarve | Krundi planeeringu-eelne pindala | Krundi aadress ja pindala planeeringus | Krundi planeeringu-eelne maa-kasutuse sihtotstarve | Krundi planeeritud maakasutuse sihtotstarve* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tolmu mü; maatulundus-maa M 100% | 103282,4 m2 | Pos 1 | 3888 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 2 | 1803 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 4 | 1812 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 3 | 1809 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 5 | 1803 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 6 | 1769 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 7 | 1800 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 8 | 1804 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 9 | 1814 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 10 | 1814 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 11 | 1802 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 12 | 1805 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 13 | 1750 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 14 | 4273 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 15 | 2449 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 16 | 2123 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 17 | 2480 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 18 | 1750 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 19 | 5557 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 20 | 2368 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 21 | 2074 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 22 | 2194 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 23 | 2439 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 24 | 2528 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 25 | 2838 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 26 | 3067 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 27 | 1793 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 28 | 1848 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 29 | 1904 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 30 | 2030 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 31 | 1918 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos 32 | 2751 m2 | - | väikeelamumaa EE 100% |
|  |  | Pos L1 | 8271 m2 | - | transpordimaa L 100% |
|  |  | Pos L2 | 4495 m2 | - | transpordimaa L 100% |
|  |  | Pos T1 | 7156 m2 | - | tootmismaa T 100% |
|  |  | Pos T2 | 90 m2 | - | tootmismaa T 100% |
|  |  | Pos T3 | 2162 m2 | - | tootmismaa T 100% |
|  |  | Pos T4 | 1183 m2 | - | tootmismaa T 100% |
|  |  | Pos Ü1 | 17985 m2 | - | üldmaa 100% |
| Reformimata riigimaa (sh Adra paistiik) | 11918,2m2 |  |  |  |  |

* Maakasutuse sihtotstarbe esitamisel on aluseks Eesti Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995. a. määrus nr. 36 “Katastriüksuste sihtotstarvete liikide ja nende määramise aluste kinnitamine”, muudetud Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 120, 29. aprill 1996. a., mille kohaselt:

EE – väikeelamumaa – käesoleva planeeringuga on lubatud ühepereelamute ehitamine. Lubatud ei ole ridaelamute ega korterelamute ehitamine

Üm – üldmaa (maa, millelt ei taotleta kasumit: staadionide maa; supelrandade maa; kallasradade alune maa; rahvapeo- ja kokkutulekuväljakute maa; rannalautrite maa ja väikeujuvvahendite paigutus- ning randumismaa; parkide ja muruväljakute maa).

L – transpordimaa (liikluseks ja transpordiks (maantee-, raudtee-, vee-, õhu- ja torutransport) ettenähtud maa koos ohutuse tagamiseks ja selle maa korrashoiuks ettenähtud ehitiste aluse ning nende ehitiste teenindusmaaga).

T – tootmismaa (tööstusettevõtete, sadamate, elektrijaamade ja neid teenindava abitootmise ning toodangu ladustamiseks ja transportimiseks ettenähtud ehitiste alune ja nende ehitiste teenindusmaa, muude tootmisettevõtete maa kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse alusel. Käesoleva planeeringuga on antud sihtotstarve määratud tehnorajatiste alusele maale.

2.4. Krundi ehitusõigus ja hoonete kasutusotstarbed

Krundi ehitusõigus on antud tabelis 3. Lisaks on tabelis 3 antud krundi pindala, lubatud katusekalle ning hoone suurim lubatud korruste arv.

Planeeritavat hoonet võib ehitada ainult planeeringujoonistel näidatud hoonestusalasse vastavalt krundi maksimaalsele ehitusalusele pinnale (vt tabel 3). Hoonestusalad on näidatud joonistel leht 4 ja leht 6. Hoonestusalale on lubatud ka rajatiste ja haljastuse (sh kõrghaljastuse) rajamine. Kruntidel Pos 1...Pos 32 on lubatud 1 põhihoone (elamu) ehitamine.

Kruntidele Pos 1, Pos 19 ja Pos 26 on määratud kohustuslik ehitusjoon. Kohustuslik ehitusjoon tähendab seda, et ehitatava hoone üks külg peab paiknema antud joonel.

Joonistel leht 4 ja leht 6 on toodud põhihoonete soovituslikud asukohad hoonestusalas.

Hoonete lubatud kasutusotstarvete määramisel on lähtutud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002. a määrusest nr 10 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“.

Planeeritud kruntide ehitiste lubatud kasutusotstarbed on järgnevad:

Pos 1... Pos 32 	- üksikelamu (11101); suvila, aiamaja (11103); allmaa- või

pealmaagaraaž (12431); muu garaaž, nagu näiteks jalgrattahoidla

(12439); kasvuhoone (12719); elamu, talu, kooli vms

majapidamisabihoone, nagu näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun

(12744), aed või piire (24219); haljastus või heakorrastus (24212).

Pos T1		- pumbamaja (12746); haljastus või heakorrastus (24212).

Pos T2		- 6-35kV alajaam ja jaotusseade (22246); haljastus või heakorrastus

(24212).

Pos T3		- kaevumaja (12746); jalgtee (21124); veehaare (22122); haljastus

või heakorrastus (24212).

Pos T4		- pumbamaja (12746); haljastus või heakorrastus (24212).

Pos L1, Pos L2	- tänav (21121), tee juurde kuuluv parkla (21117), jalgtee (21124),

jalgrattatee (21125), muu tee- või tänavarajatis (21129), tee ja

tänava ohutus-, signalisatsiooni-, turva-, side-, valgustus-,

energiarajatis või tehnorajatis (21128); kohalikud torustikud, elektri-

ja sideliinid (22200); haljastus või heakorrastus (24212).

Pos Ü1		- jalgteesild (21413); haljastus või heakorrastus (24212).

Lubatud on ka toodud otstarvete alamliigid juhul, kui neid on nimetatud määruses antud.

Tabel 3 Krundi ehitusõigus

| Krundi aadress | Planeeritud krundi pindala (m2) | Planeeritud maa-kasutuse sihtotstarve | Hoonete suurim lubatud arv krundil | Hoonete suurim lubatud ehitus- alune pindala | Põhihoone suurim lubatud kõrgus (katuseharja kõrgus planeeritud maapinnast)/ vähim lubatud katuseharja absoluutkõrgus / suurim lubatud katuseharja absoluutkõrgus | Hoone suurim lubatud korruste arv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos 1 | 3888 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 46,75 / 50,40 | 2 |
| Pos 2 | 1803 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 300m2 | 8m / 47,40 / 50,80 | 2 |
| Pos 3 | 1812 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 46,75 / 50,95 | - |
| Pos 4 | 1809 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 47,30 / 51,40 | 2 |
| Pos 5 | 1803 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 48,25 / 51,70 | 2 |
| Pos 6 | 1769 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 48,40 / 52,05 | 2 |
| Pos 7 | 1800 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 48,65 / 52,40 | 2 |
| Pos 8 | 1804 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 46,85 / 50,15 | 2 |
| Pos 9 | 1814 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 46,80 / 50,30 | 2 |
| Pos 10 | 1814 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 46,85 / 50,65 | 2 |
| Pos 11 | 1802 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 46,90 / 51,05 | 2 |
| Pos 12 | 1805 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 46,95 / 50,75 | 2 |
| Pos 13 | 1750 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 46,85 / 51,30 | 2 |
| Pos 14 | 4273 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 45,30 / 49,45 | 2 |
| Pos 15 | 2449 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 46,00 / 49,50 | 2 |
| Pos 16 | 2123 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 46,30 / 49,65 | 2 |
| Pos 17 | 2480 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 300m2 | 8m / 46,20 / 49,50 | 2 |
| Pos 18 | 1750 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 46,00 / 49,50 | 2 |
| Pos 19 | 5557 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 47,00 / 50,35 | 2 |
| Pos 20 | 2368 m2 | EE 100% | 1 põhihoone | 250m2 | 8m / 46,75 / 50,00 | 2 |
| Pos 21 | 2074 m2 | EE 100% | 1 põhihoone | 250m2 | 8m / 46,50 / 50,00 | 2 |
| Pos 22 | 2194 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 46,60 / 49,80 | 2 |
| Pos 23 | 2439 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 46,40 / 49,60 | 2 |
| Pos 24 | 2528 m2 | EE 100% | 1 põhihoone | 350m2 | 8m / 45,65 / 49,30 | 2 |
| Pos 25 | 2838 m2 | EE 100% | 1 põhihoone | 300m2 | 8m / 45,30 / 48,70 | 2 |
| Pos 26 | 3067 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 47,50 / 50,80 | 2 |
| Pos 27 | 1793 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 47,40 / 50,60 | 2 |
| Pos 28 | 1848 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 47,20 / 50,45 | 2 |
| Pos 29 | 1904 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 46,80 / 50,10 | 2 |
| Pos 30 | 2030 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 46,50 / 49,70 | 2 |
| Pos 31 | 1918 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 46,05 / 49,35 | 2 |
| Pos 32 | 2751 m2 | EE 100% | 1 põhihoone ja 1 abihoone | 350m2 | 8m / 45,80 / 49,10 | 2 |
| Pos L1 | 8271 m2 | L 100% | krunti ei hoonestata | - | - | - |
| Pos L2 | 4495 m2 | L 100% | krunti ei hoonestata | - | - | - |
| Pos T1 | 7156 m2 | T 100% | krunti ei hoonestata | - | - | - |
| Pos T2 | 90 m2 | T 100% | 1 | 30m2 | 5m / 46,40 / 48,60 | 1 |
| Pos T3 | 2162 m2 | T 100% | 1 | 16m2 | 4m / 41,9 / 44,10 | 1 |
| Pos T4 | 1183 m2 | T 100% | krunti ei hoonestata | - | - |  |
| Pos Ü1 | 17985 m2 | Üm 100% | krunti ei hoonestata | - | - |  |

2.5. Olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele

Üldised arhitektuurinõuded planeeringualal:

- Planeeritavate hoonete arhitektuur peab olema kaasaegne, kõrgetasemeline, mahuliselt liigendatud

- Lubatud välisviimistlusmaterjalid: puit, kivi, krohv

- Keelatud on palkmaja ehitamine

- Keelatud on imiteerivad materjalid (plastvooder jms)

- Lubatud katusekattematerjalid: katusekivi, toonitud plekk, rullmaterjalid. Katusekattematerjal peab sobima hoone arhitektuurse ilme ning välisviimistlusmaterjalidega.

- Hoonete lubatud katusekalle on toodud tabelis 3

- Joonisel leht 4 on toodud põhihoone (elamu) kohustuslik katuseharja suund. Antud sihis peab olema põhihoone põhimahu katusehari

- Hoone tüüp, maht ning liigendatus peab harmoneeruma kasutatavate välisviimistlusmaterjalidega

- Abihoone peab harmoneeruma põhihoonega (elamuga)

2.6. Piirded

Planeeringuga määratakse kohustus rajada piire planeeritud elamukruntide tänava(te)ga külgnevale krundipiirile. Piirde rajamine teistele krundipiiridele on vabatahtlik.

Planeeritavate tänavatega külgnevad rajatavad uued piirded võivad olla 1,0 kuni 1,2 m kõrgused ning piire tuleb rajada nii, et selle välimine külg paikneks krundipiiril. Tänavapoolsete piirete materjalina on lubatud kasutada metall-, puit- või kivipostidel puit- või metallaeda. Metall- ja puitaiale võib rajada maakivimüürist sokli, mille kõrgus võib olla kuni 1/3 piirde mahust. Piide puit- või metallosa peab olema osaliselt läbipaistev (plangule tuleb eelistada lippaeda jne).

Kruntide vaheliste piiretena on ette nähtud kasutada 1,0 kuni 1,2m kõrgust võrkaeda, heki ja võrkaia kombinatsiooni või osaliselt läbipaistvat puit- või metallpiiret.

Adra paistiigiga piirnevatel krundipiiridel on lubatud kasutada läbipaistvaid piirdeid (kuni 1,2m kõrgune võrkaed) ning sealjuures tuleb arvestada, et kallasrada jääks kogu laiuses vabaks ja oleks tagatud vaba liikumine kallasrajal (vt ka ptk 2.11).

Kärkna-Kobratu riigimaanteega külgnevail krundipiiridel on piirete rajamine keelatud. Vajadusel tuleb maantee äärde planeeritud kõrghaljastuse riba tihendada ja täiendada põõsaistutusega.

Kõigi krundile rajatavate piirete tüüp peab sobima hoone tüübi ja välisviimistlusmaterjalidega.

Erandjuhust (suure koera pidamine lahtiselt vms) tulenev vajadus kõrgema või muul moel planeeringuga ettenähtust erineva piirde rajamise vajadus tuleb läbi arutada ja kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Tänava(te)ga külgneva piirde skeem tuleb anda põhihoone projekteerimise käigus. Tänavapoolne piire on kohustuslik krundi valdaja poolt välja ehitada põhihoone ehitusega samaaegselt.

Soovituslikud tänavatega külgnevate piirete tüübid on toodud joonisel leht 8.

2.7. Ehitistevahelised kujad ja krundi hoonestusala piiritlemine

Ehitistevaheliste kujade määramisel on lähtutud Eesti projekteerimisnormidest EPN 10.1 „Eesti tuleohutus“. Käesoleva detailplaneeringuga lubatud madalaim hoonete tulepüsivusklass on TP 3; samas on lubatud ehitada kõrgema tulepüsivusklassiga hoonet. Ehitiste täpne tulepüsivusklass tuleb määrata hoone või juurdeehituse projekteerimise käigus.

Planeeringus on hoonestusalade paigutusel arvestatud nõudega, et naaberkinnistute hooned ei paikneks üksteisele lähemal kui 8m.

Hoonestusalade sidumine krundipiiridega on toodud joonisel leht 4.

2.8. Tehnovõrgud

Planeeritud tehnovõrgud on ette nähtud rajada planeeritud tänavate maa-alale ning avalikult kasutatavate jalgratta- ja jalgteede alla. Adra paisjärve suubuva Kõrveküla peakraavi alt tuleb tehnovõrgud läbi viia kaitsetoruga. Tehnovõrkude rööpvahekauguste planeerimisel on arvestatud EVS 843:2003 toodud nõuetega. Planeeritud tehnovõrkude lahendusest annab ülevaate joonis leht 6.

2.8.1. Veevarustus

Planeeritava ala veevarustus on ette nähtud planeeritud puurkaevu (asukoht vt joonised leht 4 ja leht 6) baasil. Ala prognoositav ööpäevane veetarve on 16 m³. Juurdepääs puurkaevu krundile on ette nähtud ainult kaevu teenindavale sõidukile mööda planeeritud jalgratta- ja jalgteed. Puurkaevu täpne ehitus ja asukoht tuleb anda vastava projektiga. Projekteerimise käigus tuleb välja selgitada puurkaevu potentsiaalne tootlikkus ning võimalus kaevu kasutamiseks tuletõrjehüdrantide veega varustamisel. Hüdrantide teenindamiseks vajaliku vooluhulk on 10 l/s (vt ka ptk 2.8.2.).

Planeeringuga tehakse ettepanek puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamiseks 30 meetrini (kaitsevööndi vähendamise ettepanek on menetlemisel).

2.8.2. Tuletõrje veevarustus

Tuletõrje veevarustuseks on ette nähtud paigaldada hüdrandid joonisel leht 6 toodud asukohtadesse ning rajada nõuetele vastav tuletõrje veevõtukaev samal joonisel toodud tiigiäärse parkimis- ja ümberpööramisplatsi äärde. Juhul kui planeeritud puurkaevu projekteerimisel või rajamisel selgub, et planeeritud hüdrantide veevarustuseks vajalik vooluhulk 10 l/s pole saavutatav, tuleb planeeritud hüdrandid asendada maa-aluste mahutitega, kusjuures planeeritud ümberpööramisplatside alla tuleb kummagi hüdrandi asemele rajada kaks 50m3 suurust mahutit. Nõutav koondveehulk kahes mahutis on 72m3, mis tagab tulekustutusvee 2 tunniks.

2.8.3. Reoveekanalisatsioon

Reovee kanaliseerimiseks on ette nähtud joonistel leht 4 ja leht 6 toodud asukohta rajada bioloogiline reoveepuhasti (võimalikud tüübid nt Bioclere või Ekol) maksimaalse ehitusaluse pinnaga 100m². Puhasti täpne tüüp ja ehitus tuleb anda vastava ehitusprojektiga. Kohustuslik on ka puhastile reovee pealevoolu reguleeriva mehhanismi paigaldamine. Puhastatud vesi on ette nähtud juhtida Adra paistiiki. Tiiki juhitav vesi peab vastama Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrusega nr 269 “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” kehtestatud nõuetele.

Kanalisatsioonitorustikud on ette nähtud rajada kõigi planeeritavate tänavate alla, mis loob võimaluse tulevikus liituda potentsiaalse ühiskanalisatsioonivõrguga. Joonisel leht 6 on ära toodud tänavamaale planeeritud isevoolsed ja survelised kanalisatsioonitorustikud ning kahe reoveepumpla asukoht. Asukohad täpsustada vastava(te) projekti(de)ga.

Kanalisatsiooniehitiste planeerimisel on arvestatud Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruses nr 171 “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” toodud kujadega.

2.8.4. Sadeveekanalisatsioon

Ühist sadeveekanalisatsiooni ei planeerita. Sadeveed on ette nähtud krundisiseselt maasse immutada. Sadevete ärajuhtimiseks sõiduteelt haljasribale on ette nähtud sõidutee rajada kahepoolse kaldega.

Planeeritud kruntide vertikaalplaneerimine ei tohi kahjustada kõrvalkinnistuid ega Kärkna-Kobratu maanteed. Kärkna-Kobratu maantee äärde on ette nähtud rajada Adra paistiiki suubuvad kraavid, mille täpne asukoht ja parameetrid tuleb anda mahasõitude ja tänavate projekteerimise käigus. Kraavide orienteeruv asukoht on näidatud joonistel leht 4 ja leht 6.

2.8.5. Elektrivarustus

Elektrivarustuse planeerimisel on arvestatud OÜ Jaotusvõrgu Tartu piirkonna tehniliste tingimustega nr 90547 (väljastatud 06.07.2006, kehtivad kuni 06.01.2008; vt lisa 2), mille kohaselt on vajalik uue komplektalajaama rajamine planeeringualale. Alajaam on planeeritud joonistel leht 4 ja leht 6 toodud asukohta ning juurdepääs sellele on ette nähtud lähedusse planeeritud tänavalt. Alajaama 15 kV toiteliin on planeeritud piki Adra-Leppa ja Tolmu kinnistu lõunapiiri hargnemisega Proosa 15/0,4 kV alajaama haruliinilt.

Planeeringualasisesed elektrimaakaablid on ette nähtud paigaldada tänavamaale haljasala alla (v.a. tee alt läbiminekud) või planeeritud avalikult kasutatavate jalgratta- ja jalgteede alla.

Liitumiskilbid on ette nähtud paigaldada krundipiiridele vastavalt joonisel leht 6 toodud skeemile, kus 1 liitumiskilp on 1-4 majapidamise ühistarbeks. Liitumiskilpide elektritoited ning ühendused elamuni on ette nähtud lahendada maakaabliga.

Planeeringuga nähakse ette olemasoleva Proosa 15/0,4 kV alajaama haruliini paigaldamine maakaablisse  2 etapis. 1. etapis säilib 15kV õhuliin olemasolevas mahus. 2. etapis paigaldatakse õhuliin maakaablisse joonisel leht 6 näidatud trajektoori pidi. 2. etapi puhul on lubatud kruntide Pos 1, Pos 2 ja Pos 3 täiendav hoonestamine (juurdeehitus) ka 1. etapis õhuliini kaitsevööndisse jääval alal (vt joonis leht 6). Juhul kui kohe rakendub 2. etapp, on lubatud ehitada nii etapi 1 kui etapi 2 hoonestusalasse.

Elektriliinidele vajalikke servituudialasid on kirjeldatud peatükis 2.13. ning joonistel leht 4, leht 5 ja leht 6.

2.8.6. Tänavavalgustus

Planeeritud tänavate äärde on ette nähtud ühepoolse tänavavalgustuse rajamine (valgustite soovituslikud asukohad vt joonis leht 6). Kõigi planeeritud tänavalõikude ääres on ette nähtud kasutada üht tüüpi, kuni 7m kõrgusi valgusteid. Valgustid peavad olema vandaalikindlad ning ei tüüp peab olema valitud selliselt, et valgustid ei pimestaks sõidukijuhte, jalakäijaid ega tänavaäärsete hoonete elanikke.

2.8.7. Soojavarustus

Planeeritava ala soojavarustus on ette nähtud lahendada lokaalkütte abil. Lubatud kütteviisid on elektri- ning puuküte ja küte muude tahkete kütustega. Perspektiivis on uued alternatiivsed kütteviisid vajalik kooskõlastada kohaliku omavalitsusega ning keskkonnateenistusega.

2.8.8. Sidevarustus

Planeeringus on näidatud perspektiivne sideliinide asukoht, mille väljaehitamine sõltub sidearendustest Jõgeva-Tartu ning Kärkna-Kobratu maantee ääres. Sidekaablid on ette nähtud rajada planeeritud tänavate maa-alale vastavalt joonisel leht 6 toodud skeemile. Trasside täpsem paiknemine tuleb anda vastava projektiga.

Kuni antud liinide väljaehitamiseni on planeeritaval alal sidevarustus ette nähtud lahendada mobiil- ja/või raadioside kaudu.

2.8.9. Olemasoleva maaparandussüsteemi ümberkorraldamine

Olemasolev drenaažitorustik on ette nähtud säilitada joonisel leht 6 toodud mahus. Planeeritud kruntidel, kus säilitamiseks ette nähtud drenaaž läbib planeeritud hoonestusalasid, on hoone ehitamisel torustikule kohustuslik drenaažitorustiku rekonstrueerimine või ümberjuhtimine, et mitte kahjustada naaberkinnistuid.

Planeeringuga on antud ka planeeritavale maa-alale naaberkinnistutelt pealevalguva kuivendusvee ärajuhtimiseks vajalike kollektorite asukohad. Antud drenaažitorude rajamiseks tuleb koostada vastavasisuline projekt, mis tuleb kooskõlastada Tartu Maaparandusbürooga. Projekteeritav drenaažitorustik peab võimaldama pealevalguvate vete ärajuhtimise ning tegevusega planeeringualal ei ole lubatud kahjustada naaberkinnistute kuivendust.

2.8.10. Tehnovõrkude vajadus

Planeeritud tänavamaale planeeritud tehnovõrkude orienteeruvad mahud on toodud joonisel leht 6 ning tabelis 4. Mahud tuleb täpsustada vastava(te) ehitusprojekti(de)ga.

Tabel 4. Tehnovõrkude vajadus

| Tehnovõrk | Orienteeruv maht (m) |
| --- | --- |
| Kanalisatsioonitoru, sh | 1150 |
| - isevoolne | 870 |
| - surveline | 280 |
| Veetoru | 1200 |
| 0,4kV elektri maakaabel | 980 |
| 15kV elektri maakaabel |  |
| - 1.etapis* | 250 |
| - 2.etapis (ilma 1 etapita) | 350 |
| Valguskaabel | 1220 |
| Sidekaabel | 1050 |
| Drenaažitoru | 570 |

*Etappide selgitus vt joonis leht 6 ning ptk 2.8.5.

Planeeringulahendus näeb ette 30 tänavavalgusti paigaldamise.

2.9. Juurdepääs krundile, liikluskorraldus ja parkimine

Juurdepääs planeeritavale alale on ette nähtud Kärkna-Kobratu riigimaanteelt kahe uue mahasõidu kaudu.  Mahasõitude asukoht on valitud selliselt, et perspektiivis oleks võimalik ka naaberkinnistute valdajail antud mahasõite kasutada. Kõrvalkinnistute kaitseks müra ning tolmu eest on planeeringuala piiri mööda planeeritud tänavate äärde ette nähtud istutada puuderida. Planeeritud uutest tänavatest läänepoolne, kaheharuline tänav, teenindab 18 elamukrunti ja idapoolne 14 elamukrunti.

Planeeritud tänavad on ette nähtud rajada 7m laiuse kruus- või asfaltkattega sõiduteega tupikteedena, mille otsas on 10m raadiusega ümberpööramisplatsid (vajalik päästeameti sõiduki ümberpööramise võimaldamiseks). Tänavamaa koosseisu on planeeritud ka kummalgi pool sõiduteed paiknevad 2m laiused haljasribad, mida on võimalik kasutada jalakäijate liikumiseks. Tänava ristlõike planeerimisel on arvestatud EVS 843:2003 toodud sõidukite piirmõõtmetega. Planeeritud tänavad ning juurdepääsud kruntidele on näidatud joonisel leht 4.

Planeeringuala keskosas paiknev Adra paistiik ning sellesse suubuv Kõrveküla peakraav jaotavad territooriumi füüsiliselt kaheks osaks. Ümberpööramisplatsid tänavate otstes on ette nähtud ühendada kruuskattega jalgratta- ning jalgteedega, mis ühendavad planeeringuala kaht poolt. Kõrveküla peakraavile on ette nähtud rajada jalakäijate purre. Jalgratta- ning jalgteed tuleb soovitatavalt tähistada vastavasisuliste liiklusmärkidega ning lisateatetahvliga, mis lubab läbipääsu päästeameti sõidukeile ning sõidukeile, mis teenindavad planeeritud puurkaevu, pumplaid ning elektrikilpe.

Planeeritud tänavad ning avalikult kasutatavad jalgratta- ning jalgteed on ette nähtud avalikuks kasutamiseks ning neist tehakse ettepanek moodustada kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti Pos L1 ja Pos L2. Tänava punasteks joonteks on valitud transpordimaa krundi piirid. Planeeringuga tehakse ettepanek planeeritud tänavatele kaitsevööndit mitte moodustada.

Lisaks tupiktänava otsi ühendavale jalgratta- ning jalgteele on jalgratta- ning jalgteed planeeritud elamukruntide Pos 21 ja Pos 22 vahele, mis võimaldab piirkonna elanike vaba juurdepääsu planeeritud suplusalale ning planeeritud avalikult kasutatavale haljasalale Adra paistiigi ümber. Juurdepääsuks Adra paistiigi läänekaldale planeeritud paadisillale on ette nähtud rajada 4m laiune kruus- või asfaltkattega tee, mille tiigipoolsesse otsa on kavandatud ümberpööramis- ja peatumisplats veesõidukeid transportivatele või päästeameti sõidukeile.

Planeeritud sõidutee ning jalgratta- ja jalgtee ristlõiked on toodud joonisel leht 4. Samas on toodud ka vajadus liikluskorraldusmärkide paigaldamiseks. Kõigi liiklusmärkide täpne tüüp ja asukoht tuleb anda planeeritud tänavate ja mahasõitude projekteerimise käigus.

Parkimine on kogu planeeringualal ette nähtud lahendada krundisiseselt, välja arvatud ümberpööramisplats krundi Pos 14 põhjaküljel planeeritud paadisilla läheduses, mis on ette nähtud peatumiseks-parkimiseks veesõidukeid transportivatele sõidukitele. Vajadusel tuleb antud ala tähistada vastavasisulise liiklusmärgiga.

Planeeritud elamukruntide parkimiskohtade paigutus tuleb anda põhihoone (elamu) projekteerimise käigus lähtuvalt hoone täpsest paigutusest hoonestusalast. Parkimiskohtade hulga arvutamisel on lähtutud EVS 843:2003 „Linnatänavad“ toodud ehitiste parkimisnormatiividest, mille kohaselt uue eramu minimaalne parkimiskohtade arv on 2 kohta. Elamukrundisisesed parkimisalad on soovitatav projekteerida vett läbilaskva katendiga (kruus, sõelmed, murukivi vms).

Planeeritavate tänavate täpsem vertikaalplaneering tuleb anda tänavate projekteerimise käigus. Soovituslikud sõidutee otspunktide kõrgusarvud on antud joonisel leht 4.

2.10. Avalikud juurdepääsud kallasrajale ja veekoguäärsele haljasalale

Käesolev planeering näeb ette Adra paistiigi äärde üldmaa sihtotstarbega avalikult kasutatava haljasala rajamise.

Adra paistiigi kallasrada on 4m tavalisest veepiirist ning 2m kõrgveepiirist. Kallasraja tõkestamine piirete või muude objektidega on keelatud. Jalakäijate pääsuks kallasrajale ja sellelt ära on planeeritud avalikult kasutatav 4m laiune riba kruuskattega jalgratta- ja jalgtee rajamiseks kruntide Pos 6 ja Pos 7; Pos 12 ja Pos 13; Pos 17 ja Pos 18 ning Pos T4, Pos 24 ja Pos 25 vahele. Tee on vajadusel ette nähtud ka päästeameti või krunte Pos 3 ja Pos 4 teenindava transpordi liiklemiseks. Jalgratta- ja jalgteed on ette nähtud lülitada planeeritud transpordimaa sihtotstarbega kruntide Pos L1 ja Pos L2 koosseisu. Mootorsõidukite ligipääsu tõkestamiseks tuleb kallasrajale viivad kruntidevahelised jalgratta- ja jalgteed vajadusel tõkestada või kitsendada suurte kivide või muude ümbruskonda sobivate liiklusttakistavate objektidega. Jalgratta- ja jalgtee on soovitatav tähistada ka vastavasisuliste liiklusmärkidega ning lisateatetahvliga, mis lubab läbipääsu päästeameti sõidukeile ning sõidukeile, mis teenindavad planeeritud puurkaevu, pumplaid ning elektrikilpe.

2.11. Haljastus, heakord ning keskkonnakaitse abinõud

Olemasolevad kõrghaljastuse alad planeeringuala kagu- ja lõunaosas tuleb korrastada. Olemasolevat kõrghaljastust planeeritud puurkaevu krundil on ette nähtud korrastada või likvideerida mahus, mis on vajalik puurkaevu ja juurdepääsutee rajamiseks.

Ettepanek täiendava kõrghaljastuse rajamiseks on toodud joonistel leht 4 ja leht 6. Joonistel toodud aladele on kõrghaljastuse rajamine kohustuslik. Krundiomanikel on lubatud täiendava kõrg- ning madalhaljastuse rajamine. Elamukrundi pindalast peab vähemalt 60% olema haljastatud. Looduslähedasema ilme saavutamiseks võib krundisisesed parkimisalad rajada murukivist vms.

Planeering näeb ette kõrghaljastuse tsoonid vastavalt joonistele leht 4 ja leht 6 eesmärgiga luua elamupiirkonda vaheldust. Soovituslike põhihoonete asukohtade ja haljastuse planeering taotleb elamupiirkonna siseselt väiksemate üksuste teket ning vahepealseid haljastatud puhveralasid. Kõrghaljastusega tuleb ilmestada planeeritav avalikku kasutusse jääv Adra paistiiki ümbritsev üldmaa sihtotstarbega krunt. Vajadusel tuleb üldkasutatava haljasala tarbeks koostada haljastusprojekt.

Avalike tänavate ning Adra paistiigi ümber planeeritud avaliku haljasala kõrghaljastuse rajamisel tuleb eelistada kodumaiseid liike (harilik mänd, harilik kuusk, arukask). Planeeritud tänavatega külgnevad puuderead on soovitatav rajada üheliigilised.

Kärkna-Kobratu äärde istutatavad puud peavad tee servast olema vähemalt 10m kaugusel. Antud aladel tuleb eelistada tolmu ja saastunud õhku taluvaid ning tuuletõkkena toimivaid puu- ja põõsaliike.

Planeeritavatele kruntidele pole lubatud ladustada ohtlikke jäätmeid. Tava- ning ohtlike jäätmete äraveoks tuleb sõlmida leping vastavat litsentsi omava ettevõttega. Krundisisesed prügikonteineri asukohad tuleb näidata hoone projekteerimise käigus. Joonisel leht 4 on toodud soovituslikud üldkasutatavate prügikonteinerite asukohad.

Sanitaarkaitsevööndit nõudvad ehitised tuleb projekteerida ja rajada vastavalt kehtivatele keskkonnakaitsenõuetele (vt ka ptk 2.8.3.).

2.12. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused

Kuritegevuse riske vähendavate tingimuste esitamisel on lähtutud EVS-s 809-1:2002 toodust. Planeeringualal on kuritegevuse riskide vähendamiseks seatud järgmised tingimused:

- planeeritavatele tänavatele on kavandatud tänavavalgustus

- ette on nähtud maksimaalselt 1,2 m kõrguste osaliselt läbipaistvate piirete kasutamine, mis võimaldab hea nähtavuse

- juurdepääs elamukruntidele on planeeritud ainult avalikult kasutatavatelt tänavatelt

Lisaks antud nõuetele tuleb alade edasisel projekteerimisel ning ekspluatatsioonil tagada:

- autode parkimine hoonete vahetus läheduses või hoone siseselt;

- üldkasutatavate alade korrashoid ja prügi kiire eemaldamine;

- võimalusel kinnistusiseste juurdepääsuteede ja parkimisalade valgustatus;

- eraalale piiratud juurdepääs võõrastele ning selgelt tähistatud juurdepääsud;

- üldkasutatavate teede ja eraalade juurde viivate ühiskasutuses olevate
sissepääsuteede selge eristamine;

- vastupidavate (vandaalikindlate) ja kvaliteetsete ehitusmaterjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud, liiklusttakistavad objektid, piirded)

2.13. Servituudid ja kitsendused

Planeeringualal kehtivad kitsendused on toodud peatükis 2.1.2. Säilivad ja planeeritud kitsendused ning servituutide seadmise vajadus on toodud joonistel leht 4, leht 5 ja leht 6. Kitsenduste ulatus on toodud tabelis 4 ning reaal- ja isiklike servituutide seadmise vajadus on toodud tabelis 5.

Tabel 5 Säilivad ning planeeritud kitsendused

| Kitsenduse nimetus | Kitsenduse ulatus |
| --- | --- |
| Adra paistiigi veekaitsevöönd | 10 m tavalisest veepiirist |
| Kraavi veekaitsevöönd | 1 m kraavi pervest |
| Adra paistiigi kalda ehituskeeluvöönd | 50 m tavalisest veepiirist |
| Maaparandussüsteemi eesvoolu kalda ehituskeeluvöönd | 25 m kraavi pervest |
| Adra paistiigi kalda piiranguvöönd | 50 m tavalisest veepiirist |
| Adra paistiigi kallasrada1 | 4 m tavalisest veepiirist ja 2 m suurveeaegsest veepiirist, kui kallasrada on üle ujutatud |
| Kärkna-Kobratu T-42 riigimaantee kaitsevöönd | 50 m äärmise sõiduraja teljest |
| 15kV elektriõhuliini kaitsevöönd | 10 m liini teljest (säilib 15kV elektriliini maakaablisse paigaldamise 1. etapis; vt ptk 2.8.5 ning joonis leht 6) |
| Elektrimaakaabli kaitsevöönd | 1 m liini teljest |
| Puurkaevu sanitaarkaitseala2 | Planeeringuga taotletakse kaitseala vähendamist 30 meetrini, taotlus on menetlemisel |
| Reoveepuhasti kuja3 | 50 m rajatise välispiirist |
| Reoveepumpla kuja3 | 20 m rajatise välispiirist |

1 Kallasraja mõiste ja kitsenduse sisu on määratletud Veeseaduse §-s 10 RT I  (1994, 40, 655) ning Looduskaitseseaduse §-s 36 (RT I  2004, 38, 258). Kallasrada on kaldariba avaliku veekogu ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogu ääres ning asub kaldavööndis. Kallasraja laiust arvestatakse lamekaldal keskmise veeseisu piirjoonest ja kõrgkaldal kaldanõlva ülemisest servast, lugedes viimasel juhul kallasrajaks ka vee piirjoone ja kaldanõlva ülemise serva vahelist maariba. Rannal või kaldal asuva kinnisasja valdaja on kohustatud tagama inimeste ja loomade vaba läbipääsu kallasrajale. Kallasraja kasutaja ei tohi kallasraja kasutamisega kahjustada kaldaomaniku vara.

2 Puurkaevu sanitaarkaitseala mõiste ja kitsenduse ulatus on toodud Veeseaduse §-s 28 (RT I  1994, 40, 655).

3 Reoveepuhasti ja pumpla kuja määramisel on lähtutud Vabariigi Valitsuse 16.05.2001. a. määruses nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ kehtestatud nõuetest.

Tabel 6 Servituutide seadmise vajadus*

| Teeniv kinnisasi | Servituut | Valitsev kinnisasi/institutsioon |
| --- | --- | --- |
| Pos T1, Pos 1, Pos 2, Pos 3 | Liiniservituut või isiklik kasutusõigus (vajalik 15kV elektriliini maakaablisse paigaldamise 1. etapis; vt ptk 2.8.5 ning joonis leht 6) | Elektriliini haldaja |
| Pos 7, Adra-Leppa kü (kü tunnus 79401:006:0463) | Liiniservituut või isiklik kasutusõigus | Elektriliini haldaja |
| Pos T1, Kärkna-Kobratu kü (kü tunnus 79401:006:0044) | Liiniservituut või isiklik kasutusõigus (vajadus tekib 15kV elektriliini maakaablisse paigaldamise 2. etapis; vt ptk 2.8.5 ning joonis leht 6); antud servituudi seadmisega kaob vajadus käesolevas tabelis toodud liiniservituudi järele Pos T1, Pos 1, Pos 2 ja Pos 3 | Elektriliini haldaja |

*Servituudi tekkimine toimub vastavalt Asjaõigusseadusele. Planeeringus on määratud servituudi vajadus ning servituut on näidatud vastava kitsenduse (nt tehnovõrgu kaitsevöönd) ulatuses.

2.14. Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitamine

Kõik planeeringu kehtestamisest tulenevad võimalikud varjatud kahjud hüvitab tellija. Planeeringu rakendamisel ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks peab krundi igakordne omanik tagama, et hoonete, juurdepääsutee, haljastuse ning isiklike tehnovõrkude rajamisel ega kasutamisel ei kahjustataks naaberkruntide kasutamise võimalusi. Juhul kui tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama vastava krundi igakordne omanik.

2.15. Planeeringu rakendamine

Planeeritud elamukruntide ehitusõigused realiseeritakse nende valdajate poolt. Vastava krundi igakordne omanik kohustub ehitise(d) välja ehitama ehitusloaga ehitusprojekti alusel koos kinnistusisese haljastuse, juurdepääsutee ning krundisisese parkimisalaga. Vastavad tegevused toimuvad krundiomaniku kulul. Ühendused tehnovõrkudega rajab krundi omanik kokkuleppel tehnovõrke haldava ettevõttega/isikuga vastavalt hoone tegelikule paigutusele hoonestusalas.

Arendaja peab tagama, et planeeritud elamute kasutuselevõtu ajaks on välja ehitatud avalikult kasutatavad tänavad ja teed ning tehnovõrgud antud kinnistuid puudutavas mahus. Elamute kasutuselevõtu ajaks peab olema välja ehitatud puurkaev, tuletõrje veevõtukohad ning reoveepuhasti. Avalikult kasutatavate alade (Adra paistiigi ümbrus, tänavad ja avalikult kasutatavad teed) haljastuse ning ehitised rajab arendaja.

Planeeritud tehnovõrkude lahendust on võimalik realiseerida pärast vastavate servituudilepingute sõlmimist. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2002. a. määrusega nr 241 kehtestatud „Elektrivõrguga liitumise ja liitumistasu arvestamise korrale”. Olemasoleva elektriliini ümberpaigutamine on ette nähtud 2 etapina (vt joonis leht 6 ning ptk 2.8.5.).

Planeeritavate tänava rajamine ning krundipiiride moodustamine toimub vastavate maakorralduslike õigusaktide alusel krundiomanike ja kohaliku omavalitsuse vahelisel kokkuleppel.

Käesolev detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualal edaspidi teostatavatele ehituslikele ja tehnilistele projektidele.

GRAAFILINE MATERJAL

# Text boxes

TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735

Registreerimisnumber 10696600

MTR  EH,EJ,EK,EO,EP 10696600-0001

MATER MK,MU,MO,MP 0019-00

TOLMU MÜ

TARTU

VASULA

JÕGEVA