Vundament ja alusmüürid – Välisseinte aluste vundamentide rajamissügavus on 1300mm maapinnast, kandvate siseseinte alustel vundamentidel 700mm maapinnast. Vundamendid rajatakse 200 mm paksusele tambitud killustikust alusele. Vundament koosneb Fibo 200mm 5MPa plokkidest. Vundamendi peale tehakse rullmaterjalist hüdroisolatsioon ja  soojustatakse ümber perimeetri 1000mm sügavuselt 100mm EPS 80F Põrand vahtpolüsterooliga.

Kandeseinad – Fibo 200 3Mpa

Välisseinad – Fibo 200mm, peno 150mm + krohv

Siseseinad – esimene korrus Fibo 100(mittekandvad) +krohv +värv 2 korrus puitkarkass sein+vill+kipskartong+värv

Põrandad – valatakse betoonist

Vahelagi – puittalad+vill+kartongplaat+puitlaastplaat+parkett

Katus - kelpkatus plekist

Siseviimistlus – Fibo kergkruusplokkidest +krohv ja värvi

Põrandad – laminaatparkett/keraamilised põrandaplaadid (abiruumid).

Laed - kipskartongplaat

Niisketesse ruumidesse tehakse ripplaed

Välisviimistlus – krohv.