1. Üldist

Käesolev projekt on koostatud vastavalt Tellija (Tallinn) ning Töövõtja (OÜ Solpro) vahel sõlmitud lepingule.

Projekti eesmärgiks on tee-ehituse projekti koostamine, mille alusel menetleda ehitusloa väljastamist kohalikus omavalitsuses ning sellele järgnevalt ehitada vee- ja kanalisatsiooni torustiku ülalnimetatud piirkonnas.

Käesoleva projekti koostamisel on arvestatud järgnevaid varemkoostatud projekte ja dokumente:

- EKE PROJEKT, Tallinna linna Tungla tänava elamukvartali kvartaliväliste tehnovõrkude ümberprojekteerimine. Ehitusgeoloogiline aruanne, töö nr. 876086-4;

- töö nr. 37-12.

Projekteerimise normatiivsed alusmaterjalid:

- Ehituseaduses (RT I 2004, 18, 131)

- Teeseadus (RT I 2007, 15, 76)

- Liiklusseadus (RT I, 17.03.2011, 1)

- Jäätmeseadus (RT I 2004, 30, 208)

- Elektriohutusseadus (RT I 2007, 66, 408)

- Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses (RT I 1999, 60, 616)

- Teehoiutööde tehnoloogianõuded (MKM 13.05.2004.a määrus nr 132)

- Tee seisundinõuded   (MKM 22.11.2005.a. määrus nr 139, RTL 2005,114,1760)

- Liikluskorralduse nõuded teetöödel (MKM 16.04.2003.a määrus nr 69, RTL 2004, 65, 1088)

- Ehitusmaterjali ja -toote nõuetele vastavuse tõendamise kord ja eri liiki ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid (MKM  02.02.2005.a määrus nr 19, määrus nr 19, RTL 2005, 19, 206)

- Teehoiutöödel kasutatava killustiku purunemiskindluse määramine  (Maanteeameti peadirektori 18.04.2006.a. käskkiri nr. 98)

- Tee ehitus- ja remonditööde dokumenteerimise nõuded ja kord  (MKM 14.10.2008.a. määrus nr 88, RTL 2008,86,1193)

- Tee ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise kord (MKM 29.12.2008.a. määrus nr 121, RTL 2009, 1, 7)

- Killustikust katendikihtide ehitamise juhend  (MA peadirektori 30.04.2012.a käskkiri nr 0167)

- Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis   (MA peadirektori 30.12.2010.a käskkiri nr 383)

- Kergkatete ehitamise juhis (MA peadirektori 12.12.2007.a käskkiri nr 255)

- Geosünteetide kasutamise juhis (MA peadirektori 29.12.2006.a käskkiri nr 264)

- Teealade kuivenduse projekteerimise juhend

- Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (2001-52, 10.11.2006)

- Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrus nr. 55 “Tee projekteerimise normid ja nõuded” ja selle lisa „Maanteede projekteerimisnormid“ (RT I, 08.07.2011, 33)

- EVS-EN 124:1999 Sõidukite ja jalakäijate liiklemispiirkonnas paiknevad restkaevude kaaned ja kontrollkaevude kaaned. Konstruktsiooninõuded, tüübikatsetus, märgistus, kvaliteedikontroll

- EVS-EN 206-1:2007 Betoon Osa 1: Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus

- EVS 613:2001 Liiklusmärgid ja nende kasutamine

- EVS 613:2001/A1:2008 Liiklusmärgid ja nende kasutamine

- EVS 614:2008 Teemärgised ja nende kasutamine

- EVS 615:2001 Foorid ja nende kasutamine

- EVS 615:2001/A1:2008 Foorid ja nende kasutamine

- EVS 778:2001 Ilupuude ja –põõsaste istikud

- EVS 814:2003 Normaalbetooni külmakindlus. Määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid

- EVS 843:2003 Linnatänavad

- EVS 901-1:2009 Tee-ehitus, Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid

- EVS 901-2:2009 Tee-ehitus, Osa 2: Bituumensideained

- EVS 901-3:2009 Tee-ehitus, Osa 3: Asfaltsegud

- EVS 907:2010 Rajatise ehitusprojekt

- EVS-EN 1338:2003+AC:2006 Betoonist sillutiskivid. Nõuded ja katsemeetodid

- EVS-EN 1339:2003+AC:2006 Betoonist sillutiseplaadid. Nõuded ja katsemeetodid

- EVS-EN 1340:2003+AC:2006 Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid

- EVS-EN 1341:2012 Looduskivist sillutusplaadid välissillutiseks. Nõuded ja katsemeetodid

- EVS-EN 1342:2012 Looduskivist sillutuskivid välissillutiseks. Nõuded ja katsemeetodid

- EVS-EN 1343:2012 Looduskivist äärekivid välissillutiseks. Nõuded ja katsemeetodid

- EVS-EN 12620:2005+A1:2008 Betooni täitematerjalid

- EVS-EN 13201-2:2007 Teevalgustus. Osa 2:Teostusnõuded

- EVS-EN 13201-4:2007 Teevalgustus. Osa 4:Valgustuse mõõtemeetodid

- EVS-EN 13670-1 -2003 Betoonkonstruktsioonide ehitamine Osa 1: Üldsätted

- Kohaliku omavalitsuse õigusaktid, juhendid ja juhised

- Tallinna linna kaevetööde eeskiri. Tallinna Linnavolikogu 2.september 2004.a., määrus nr. 32

- Tallinna linna kaevetööde eeskirja muutmine. Tallinna Linnavolikogu 3.september 2009.a., määrus nr. 30

- Teehoiutööde ning haljasalade rajamise ja remondi täiendavad nõuded (Tallinna Kommunaalameti käskkiri 05.03.2012 nr 1.1-15/20 )

- Toodete tootjapoolsed paigaldusjuhendid

2. Olev olukord

Projekteeritav maa-ala asub Tallinna linnas, Nõmme linnaosas, maa-alal.

Projekti koostamisel on kasutatud RR Geoteenused OÜ poolt koostatud maa-ala plaan (töö nr. RR-58-12, 06.2012.a.). Projekti koostamise käigus on läbi viidud täiendavaid mõõdistamisi (12.2012.a).

Projekteeritavad trassid kulgevad risti tänavat, mis paikneb fluviaglatsiaalsete liivaga kaetud alal. Geoloogilise läbilõike kogu uuritud alal moodustab jämeliiv, mis eriti ülemises osas 10.4-0.3 m on tumepruuni värvi, sügaval beeži värvi. Liiv on kesktihe kuni tihe, kuiv. Pindamise osa moodustab kruus. Puuraukudesse vett ei ilmunud. Rajatava 1.8 m sügavuse veetrassi süvendisse vett ei tule. Jämedateraliste liivade kaudu filtreerub vesi kiiresti lähedal asuvasse haljasalasse.

3. Projektlahendus

3.1 Asendiplaan ja liikluskorraldus

Sõidutee ülekattekihina on projekteeritud katted freespurust ja asfaltbetoonist. Liikluskorraldus projektiga käsitletaval teel jääb endiseks ja käesoleva projekti raames ei käsitleta.

3.2 Vertikaalplaneerimine

Projekteerimisel alal on tasane maapind. Ala on langusega lõunasse. Tööde teostamise käigus lähtuda joonisele AS-1 esitatud katete kõrgusarvudest. Vertikaallahendus tuleb kõrguslikult kokku viia olemasoleva olukorraga kõrgustega. Valdavalt voolab sajuvesi sõiduteelt piki- ja põikkalletega ning imbub haljasala maa sisse.

3.3 Katendite konstruktsioonid

Sõidutee peenrad rajatakse kivimaterjali segust, mille terastikuline koostis peab vastama "Teede projekteerimise normid ja nõuded" lisa "Maanteede projekteerimisnormid" (RT I, 08.07.2011, 33) tabelis 4.14 esitatud segu nr 3 terastikulisele koostisele.

|  | Pideva terakoostisega tihe kivimaterjalisegu kattes ja aluses |  |
| --- | --- | --- |
| Segu nr | Sõela ava mõõt, mm |
|  | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 0,5 | 0,125 | 0,063 |
|  | Läbib sõela, massi % |
| 3 | - | 85-100 | 60-80 | 40-65 | 30-55 | 20-45 | 10-30 | 8-22 | 7-20 |

Freespuru terastikuline koostis peab vastama tabelis 2 esitatud nõuetele (“Kergkatete ehitamise juhis.”, MA peadirektori käskkiri 12.12.2007 nr 255):

| BS16 | Sõela ava, mm |
| --- | --- |
|  | 32 | 20 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.063 |
|  | Läbib sõela, % täitematerjali massist |
| MIN | 100 | 100 | 90 | 80 | 63 | 45 | 32 | 23 | 18 | 12 | 9 | 5 |
| MAX | 100 | 100 | 100 | 97 | 85 | 70 | 54 | 42 | 33 | 27 | 20 | 16 |

Killustikaluse omadused asfaltkattega ja freespurukattega sõiduteel vastavalt “Killustikust katendikihtide ehitamise juhis.” (MA peadirektori käskkiri 30.04.2012 nr 0167) tabelis 1 nr. 7 (vt. lisa).

Projektis on esitatud järgmised katendite tüübid:

1) Sõidutee asfaltbetoonkate

Asfaltbetoon AC 12 surf, E=240 MPa						6 cm

Killustikalus 16/32 ja 32/63 (kiilekillustik 8/12) E>170 MPa			25 cm

Dreenkiht liivast Kt=0.98, Kf>2.0 m/ööp						30 cm

Olemasolev aluspinnas tihendada 90% tiheduseni

2) Freespurukate veetoru paigaldamisel

Freespuru										10 cm

Killustikalus 16/32 ja 32/63 (kiilekillustik 8/12)					25 cm

Dreenkiht liivast Kt=0.98, Kf>2.0 m/ööp						30 cm

Keskliiv, Kt=0.98, Kf=2.0 m/ööp

Keskliiv, Kt=0.98, Kf=2.0 m/ööp						15 cm

Olemasolev aluspinnas tihendada 90% tiheduseni

3) Freespurukate kanalisatsioonitoru paigaldamisel

Freespuru										10 cm

Killustikalus 16/32 ja 32/63 (kiilekillustik 8/12)					25 cm

Dreenkiht liivast Kt=0.98, Kf>2.0 m/ööp						30 cm

Keskliiv, Kt=0.98, Kf=2.0 m/ööp

Geotekstiil 2 klass

Killustik 16/32 (kiilekillustik 4/16 või 8/12) E=120 MPa 				30 cm

Olemasolev aluspinnas tihendada 90% tiheduseni

4) Haljasala

Muru

Kasvupinnas										15 cm

Käesoleval alal äärekivid puuduvad.

#### 3.4 Kasutatavad materjalid

Mulde materjalid

Mulde ehituseks võib kasutada jämeliiva, mille filtratsioonimoodul (GOST-i metoodika järgi) tihendusteguril 0,98 on 2,0 m ööpäevas.

Katendi materjalid

Dreenkiht

Dreenkihis kasutada jämeliiva, mis vastab järgmistele nõuetele:

- alla 0,14 mm osiste sisaldus mitte üle 25% (kaalu %, katsemeetod GOST 8735-88, p.3)

- savi- ja tolmuosiste sisaldus mitte üle 5% (GOST 8735-88, p.5)

- saviosiste sisaldus mitte üle 0,5% (GOST 26193-84, p.3.2)

- filtratsioonitegur mitte alla 2 m/ööp. (GOST 25584-90).

Killustikalus

Killustikaluses kasutatav kivimaterjal peab vastama järgmistele nõuetele:

purunemiskindlus LosAngelese katsel  (EN 1097-2) <30%

külmakindlus vahetul külmutamisel <4% (EVS-EN 1367-1).

Killustik peab omama vastavussertifikaati.

Freespuru

Freespuru peab vastama järgmistele nõuetele:

purunemiskindlus LosAngelese katsel  (EN 1097-2) <35%,

suurimate tükkide läbimõõt on kuni 32 mm ning suuremate kui 16 mm osiste sisaldus on <10%,

sideaineks kasutada keskmise kiirusega lagunevat naftabituumeniemulsiooni BE60M (baasbituumeni penetratsioon 160...200) või BE60M/5000

Asfaltbetoon

Asfaltbetoon peab vastama standardi EVS 901-3:2009 nõuetele.

Asfaltbetoon peab omama vastavussertifikaati.

#### 3.5 Teetööde kirjeldused

Ettevalmistustööd

Geodeetilised tööd

Hõlmab teede ja platside ehituse mahamärkimisega seotud töid. Aluse ja katte ehitusele eelnevalt tuleb kihi servad tikutada, määrates ära kihi kõrgused olenevalt paigaldusmasinate vajadustest. Paigaldada ajutised reeperid.

Mullatööd

Kasvupinnase eemaldamine

Eemaldada tee ehitusele ettejääv kasvumuld. Haljastuseks sobiv muld jätta reservi. Ülejääv osa vedada jäätmekäitlusettevõttesse.

Kaevikud

Projekteeritavad veevarustuse ja kanalisatsiooni torud rajada klahtisel meetodil. Kaevikute mõõtmed peavad tagama torude ja tarvikute sobiva paigalduse.

Veetorude aluskihi paksus 15 cm (keskliiv, Kt=0.98). Kanalisatsioonitorude aluskihi paksus 30 cm (paekillustik 16/32, LA30, E=120 MPa, kiilekillustik 4/16 või 8/12). Liivast algtäide tihendada 98% loodusliku tiheduseni. Torude algtäite paigaldamisel ja tihendamisel jälgida, et paigaldatud torud ei nihkuks paigast. Kaevikute lõputäide teha liivaga ja tihendada 98% loodusliku tiheduseni.

Taastamistööde käigus tuleb silmas pidada, et enne katete taastamist oleks tehtud kõik teadaolevad ja etteennustatavad tööd katendi all.

Süvendi töötlemine

Süvendi töötlemine tuleb teostada täpses vastavuses joonistele (kalded põikprofiilid) või Ehitusjärelevalve poolt määratule. Aluspinnase pehmed või kahjustunud kohad süvendi põhjas tuleb parandada materjali väljakaevamise ja selle asendamisega sobiva materjaliga, millel on ümbritseva materjaliga samad omadused ja tugevus.

Süvendi põhi peab olema nõuetekohaselt tihendatud (tihendustegur 0,95) ja tasane, projektijärgse kõrguse ja kaldega.

Töövõtja peab kontrollima joondamise, kõrguste ja asendi vastavust joonistele oma tööjõu ja mõõteriistadega. Töövõtja peab hankima mõõdistamiseks vajaliku abimaterjali (vaiad, tikud ja muu taoline materjal).

Töövõtjal ei ole lubatud kasutada ülemäärase raskusega, aluspinda kahjustavaid ehitusmasinaid.

Täidendi ehitus

Täidendi põhjale anda projektijärgne kalle, tasandada ja tihendada, tihendustegur 0,98.

Täidend tuleb ehitada punktile 3.4 vastavast materjalist ja paigaldada järjestikuliste kihtidena ristlõike täies ulatuses ja sellises pikkuses, mis sobib mahapanemise ja tihendamise töömeetoditega. Iga kiht tuleb buldooseri või greideriga või muul sobival viisil ühtlaselt laiali lükata. Kihi paksus peab vastama tihendamismasina võimsusele, kuid ei tohi ületada 25 cm.

Materjali niiskus peab olema lähedane tihendamiseks sobivale optimaalsele niiskusele. Kui materjal on liiga kuiv, tuleb lisada vajalikus koguses vett, mis segatakse ühtlaselt pinnasesse.

Kui materjal on liiga märg, tuleb seda õhutada, kuni saavutatakse rahuldav niiskus.

Iga laotatud kiht tuleb tapprulli, pneumorulli ning vibrorulli ja/või muud tüüpi Ehitusjärelevalve poolt heaks kiidetud tihendamismasinaga hoolikalt tihendada. Tihendamine algab täidendi madalamalt äärtelt ja suundub edasi kõrgema ääre poole, kusjuures rull peab eelmisest jäljest vähemalt poole rulli laiuse võrra üle ulatuma. Kogu ala tuleb rullida piisav arv kordi, tagamaks nõutava tihendusteguri.

Kihtide põikkalle peab vastama sõidutee projekteeritud põikkaldele

Täidendi pealispinnale anda projekteeritud põikkalle ja tasandada nõutava tasasuseni. Pilu 5 m lati all pikisuunas võib olla maksimaalselt 30 mm. Kõrgus ei tohi erineda üle 30 mm.

Enne täidendi ehitust peavad maa-alused trassid olema paigaldatud.

Dreenkihi ehitus

Dreenkiht ehitada punktile 3.4 vastavast materjalist. Dreenkiht ehitada eelnevas punktis kirjeldatud viisil.

Dreenkihi põhja kalle peab olema vähemalt 4%.

Dreenkiht tihendada (tihendustegur 0,98). Tihendamise ajal peab dreenkihi materjali niiskus olema optimaalsele lähedane (vajadusel kuivatada või kasta).

Dreenkihi paksus ei tohi erineda nõutavast rohkem kui -10%.

Geomeetrilised parameetrid peavad vastama ettenähtule, lubatud on järgmised kõrvalekalded: plaanis +10cm ja profiilis +3cm.

Aluse ehitus

Killustikaluse ehitus

Killustikalus ehitada kiilumismeetodil. Kõigepealt laotada alumine kiht (fraktsioon 32/63) ja teostada esialgne tihendamine, laotada ülemine kiht (fraktsioon 16/32) ja tihendada. Järgneb kiilekillustiku fraktsioon (fraktsioon 8/12) laotamine koos iga tihendamisega. Kinnikiilumise hõlbustamiseks tuleb rullimisel killustikku veega kasta (ligikaudu 15…20 l/m2 põhifraktsioonil ja 10…12 l/m2 kinnikiilumisel).

Kihi paksus ei tohi erineda üle 10%. Pilu 5m lati all ei tohi olla üle 8mm, 5% mõõtmistulemustest võib pilu olla 15 mm. Põikkalle võib erineda projekteeritust 0,5%.

Pinna kõrgus võib erineda 20 mm.

Aluse tihendamise kvaliteeti kontrollida 10-13 t rulli kontrollkäikudega. Seejuures ei tohi alusele jääda jälge, valtsi ees ei tohi tekkida lainet.

Katete ehitus

Freespurukatte ehitus.

Seguretsepti koostamiseks kasutada järgmist kogemuslikku koostist:

- Freespuru -65%;

- Killustikku fraktsiooniga 12/16 mm -35%;

- Bituumenemulsioon BE 60M või BE 60M/5000 -1,2% täitematerjali massist-

Katteks stabiliseeritud kihte on soovitav ehitada teelsegamise meetodil.

Katte teel segamisel veetakse esmalt välja arvestuslik kogus freespuru, mis on vajalik ettenähtud paksusega katte saamiseks. Freespuru koguse arvutamiseks tuleb võtta valmis katte mahumassiks 2300 kg/m3. Arvestada tuleb ka lisatava täitematerjali kogust.

Väljaveetud freespuru planeeritakse ja tihendatakse kahe kuni kolme rulli läbikuga, seejärel veetakse freespuru kihile vajalik kogus killustikku, mis omakorda planeeritakse ja tihendatakse kahe kuni kolme rulli läbikuga.

Seejärel freespuru ja killustik segatakse segamisfreesiga, lisades samal ajal segamisfreesi ees liikuvast veokist läbi segamisfreesi dosaatorite vajaliku koguse bituumenemulsiooni.

Teel segamisel paanidena tuleb kõrvaloleva varemvalminud paani pikiserv ühtlase pikivuugi saamiseks 10–15 cm ulatuses uuesti läbi segada. Paani jätkamisel tuleb eelmise paani ots vähemalt 2 m ulatuses uuesti läbi segada. Tööpäeva lõpul peaksid paanide otsad jääma ühele joonele. Paralleelpaanide paigaldamise vahe ei tohi ületada 5 tundi. Tee teljel asuvale paani servale (pikivuuk) võib naaberpaani ehitada ka järgmisel päeval juhul, kui on tegemist liikluse all oleva teega.

Segatud kiht tasandatakse, planeeritakse ja tihendatakse. Tihendamist hinnatakse elastsusmooduli väärtustega tihendatud kihi pinnal LOADMAN, INSPECTOR või ZFG2000 testriga. Elastsusmoodul tihendatud kihi pinnal peab vastama projektis nõutavale, kuid seitsme päeva vanuselt ei tohi olla väiksem kui 200 Mpa.

Stabiliseerimisel niisutatakse lähtematerjal tihendamiseks vajaliku optimaalse niiskuseni emulsiooni ja vee lisamisega, arvestades niiskuse hulka ka lisatud emulsiooni koguse.  Tihendamiseks vajalik niiskuse sisaldus on 4-5%.

Stabiliseeritud kihi laotamine ja tihendamine peab toimuma enne emulsiooni lagunemist, st, et mitte hiljem kui 5 tundi pärast emulsiooni lisamist. Tihendamiseks sobivad kõige enam staatilised valtsrullid. Vibrorullide kasutamisel peab hoolikalt jälgima katte pinda. Kui katte pinnale hakkavad tekkima vibrorullist põhjustatud lained, tuleb vibrorulli vibraator kohe välja lülitada ja edasi tihendada mittetöötava vibraatoriga.

Stabiliseeritud kate tuleb pinnata. Pindamiseks sobib kõige paremini ridakillustikuga pindamine. Kuid võib kasutada ka fraktsioneeritud killustikuga ühe või kahekordset pindamist.

Stabiliseeritud katte võib pinnata mitte varem, kui katte niiskusesisaldus on väiksem kui 2,5%.

Stabiliseeritud katteid tohi ehitada vihmaga, samuti kui õhutemperatuur on madalam kui +5 o C.

Stabiliseeritud segu kvaliteeti kontrollimiseks hinnatakse segu bituumeni sisaldust ja terastikulist koostist. Proovide keskmine bituumeni sisaldus ei tohi olla suurem kui 4,0% ja üksikproovil suurem kui 4,5% ning väiksem kui vastavalt 3,0% ja 2,5%. Terastikuline koostis peab vastama esitatud tabeli nõuetele.

Stabiliseeritud katte tasasust hinnatakse mitte varem kui kaks nädalat pärast katte pindamist IRI arvuga, mille keskmine väärtus 20 m pikkusel teelõigul ei tohi olla suurem kui 2,6 mm/m. Kohtades, kus IRI arvu pole võimalik määrata hinnatakse katte tasasust tasasuslatiga. Pilu 3 m lati all, nii piki- kui põiksuunas, ei tohi olla suurem kui 7 mm.

Asfaltbetoonkatte ehitus.

Töid võib teha kuiva ilmaga. Kevadel ja suvel peab õhutemperatuur olema vähemalt +5 kraadi, sügisel +10 kraadi (harilikult 01. juuni ja 15. oktoobri vaheline periood).

Segu koostis peab vastama standardile.

Segu paigaldada laoturiga kogu ühesuguse kaldega laiuses. Laotamine peab toimuma ühtlases tempos, reguleerides seguri ja laoturi jõudlust nii, et laotamisel ei tekiks vaheaegu. Segu temperatuuri tuleb kontrollida iga saabuva veoki kastis. Laoturi punkris ei tohi segu temperatuur olla üle 10 kraadi  madalam, kui seda liiki segu madalam lubatud segamistemperatuur.

Laoturi tööpausid ei tohi ületada 30 minutit, vastasel juhul tuleb jätkata põikvuugi ehitamisega.

Tihendamisega tuleb alustada kohe pärast laotamist. Kihi temperatuur tihendamise alguses peab olema 120-160o C. Tihendamise lõpul ei tohi temperatuur olla madalam kui 90o C.

Tihendamise tulemusena peab kate saavutama nõutava tiheduse ja tasasuse. Valmis kattel ei tohi olla rullimisjälgi, pragusid ega sideaine pinnaletõusuga libedaid kohti.

Varem paigaldatud paani serv peab olema korrapärane ning puhas. Jahtunud paani serv tuleb eelnevalt soojendada või sitke bituumeniga kruntida. Tuleb tagada nõuetele vastava piki- ja põikvuukide tasasus ja veekindlus.

Kui kattekiht on paigaldatud, tuleb piki- ja põikvuugid töödelda 0,2 m laiuselt bituumenemulsiooni BE50R kulunormiga 0,3 kg/m² ning puistata üle graniitkillustikuga  (0,2 mm).

Lõigu võib avada liikluseks alles siis, kui kate on piisavalt jahtunud, et taluda liiklust.

Põikkalle peab vastama projektile. Maksimaalne lubatud kõrvalekalle on +0,5%.

Pinnavesi peab täielikult kattelt ära voolama.

Kihi paksus peab vastama projektile, lubatud kõrvalekalle on kuni -5 mm.

Laiuse lubatud kõrvalekalle on +2 cm.

Sõidutee telje kõrgus ei tohi erineda projektist rohkem kui +2 cm.

Pilu 3 m tasasusmõõtelati all (5 mõõtmist iga 0,5 m järel mõõtelati otsast) ei tohi olla suurem kui 4 mm pikisuunas ja 3 mm põiksuunas.

Põikkalde ja katendi laiuse mõõtmised tuleb teostada kogu objekti ulatuses. Tasasuse kontroll tuleb läbi viia kogu objekti ulatuses. Põikkalde, tasasuse ja katte laiuse mõõtmisi tuleb teostada töö käigus.

Kui töös leitakse defekte (kahjustusi), mis ületavad tolerantside väärtusi kahekordselt, tuleb teostada lisamõõtmisi määramaks kindlaks defektse teeosa piirid; sellel teelõigul ehitatud asfaltbetoonist kulumiskiht tuleb eemaldada ning paigaldada uus, nõuetele vastav asfaltbetoonist kulumiskiht.

Haljastus

Olemasolevate puude asukohad on antud joonisel AS-1.

Ehitustööde käigus rikutud haljasalad tuleb taastada. Murutööde mahud täpsustatakse tööde käigus, sest osaliselt võib jääda kasutusse olemasolev murupinnas. Eelkõige kaetakse muruga teetööde käigus rikutud alad. Projekteeritava maa-ala piires puhastatakse ala prahist.

Mullatööd puude piirkonnas teha käsitsi. Radiaalselt puust lähtuvaid põhijuuri ei tohi läbi lõigata. Puuvõrade piirkonnas ei tohi kasutada kõrgeid masinaid, mis võiks võrasid vigastada. Võrade kärpimine pole lubatav. Vajadusel paigaldada puudele tüvekaitsed. (vt. AS-1)

Haljastatav maapind täidetakse, planeeritakse, kaetakse sõelutud mineraalmulla  15 cm paksuse kasvukihiga ning külvatakse muruseeme.

Haljasribad ja väljapoole jäävad alad tuleb haljastada kuni töödemahtude piirini ja kaugemale, kui ehitustööde käigus on haljastust kahjustatud. Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, vajadusel lisada või eemaldada täitepinnast.

Muruseemne soovitav segu:

- punane aruhein	30%

- lamba aruhein	50%

- aasnurmikas		20%

Seemne külvamistihedus 12…15 gr/m². Seeme külvata ühtlaselt, kergelt üle riisuda ja rullida, vajaduse korral kasta.

3.6 Keskkonnakaitse

Ehitusjäätmed sorteerida liikidesse ehitusplatsil. Mitte kasutatav pinnas viia lähemal asuvasse jäätmekäitlusse. Tööde lõpetamisel vormistada Tallinna Linna Keskkonnaametis Tallinna jäätmehoolduseeskirja nõuetele vastav jäätmeõiend.

Pärast tööde lõpetamist tuleb tööpiirkond puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.

Koostas: ins S.Tunka, Teehoiutööde tegevusluba nr. 870/11071; välja antud Maanteeameti poolt, kehtivusega 11.aprill 2014.a.