Selgitused hinnapakkumise koostamiseks.

Pakkumine palun teha lisatud projekti baasil. Tegu on 12 korteriga kahekordse  korterelamuga asukohaga Järvamaal, Väätsa vallas.

Planeeritav ehitusaeg: alates sügis  2014. Kokkuleppel võib aeg muutuda.

Pakkumises tuua eraldi välja alljärgnev:

- Olemasoleva eterniidist katusekatte demontaaz ja utiliseerimine

- Uue katusekatte (laineline asbestivaba eterniit, värvuselt hall) paigaldus koos rihtimise, aluskile paigalduse, harjatihendi paigalduse, liiteplekkide ning lisatarvikute  paigalduse  ja katusekonstruktsiooni laiendamisega.

- Räästakastide ehitus

- Vihmaveesüsteemi paigaldus

- Pööningu tuulekindluse tagamine ja soojustamine (400 mm paksune soojustuskiht  ), käigutee ehitus

- Korstnapitside renoveerimine (korstnapitsidele paigaldatakse ka  nn. mütsid)

- Hoone otsaseinte soojustamine (200 mm) ja viimistlemine

- Hoone pikifassaadi soojustamine (150 mm)  ja viimistlemine. Sisaldab aknaplekkide paigaldust.

- Välisõhuventiilide paigaldamine (48tk.)

- Sokli soojustamine (150 mm) ja viimistlemine.

- Betoonist veeeraldusriba valamine 70 cm laiuselt.

- Käesoleva materjali baasil esitatavad  pakkumised on vaadeldavad eelpakkumistena, mis annavad võimaluse  huvilistest ja võimalustest ülevaate saamiseks. Seejäreltehakse hinnalt sobiliku pakkuja(te) poolt, arvestades nii  eelpakkumist , kui  tutvudes objektiga ning konsulteerides Tellijaga, parandatud pakkumine, mis on detailsem kaasnevate  lisatööde osas. Tulenevalt ei ole mõtet pakkumises käsitleda varikatuseid, rõdusid, avatäiteid jne. Ka ehitamise algusaeg saab olema kokkuleppeline.

- Pakkumisi võib teha ka konkreetsetele eelpoolmainitud töödele )katus, fassaad, korstnad jne.).