KÖITE SISUKORD

SELETUSKIRI

ÜLDOSA

- Üldist											2

- Kasutatud projekteerimisnormide loetelu						2

TEEDE OSA

- Olemasolev olukord									3

- Liikluskorraldus									3

- Katendite taastamine									3

- Sõidutee ja kõnnitee katendikonstruktsioon						3

- Kvaliteedinõuded									4

- Vertikaalplaneering									6

- Äärekivid										6

- Muud kommunikatsioonid								6

- Haljastuse taastamine								6

- Jäätmekava										7

- Töötervishoid ja –tööohutus								8

- Üldnõuded tee kasutajale								9

- Tegevus teel ja teekaitsevööndis							9

JOONISED

- 1. Katendite taastamise asendiplaan, välisvõrgud					AS-1

- 2. Vertikaalplaneering									AS-2

- 3. Konstruktiivne ristprofiil 1-1							AS-3

- 4. Konstruktiivsed ristprofiilid 2-2, 3-3						AS-4

- 5. Ehitusaegne ajutine liiklusskeem							ELS-1

LISAD

- 1. Põhilised teedeehituslikud töödemahud Lina 18 vee- ja kanalisatsiooni liitumise rajamisel. AS Tallinna Vesi seonduvad tööd tänava maa-alal.

- 2. Lina tänava kattekonstruktsiooni kontrollarvutus.

SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA

1.Üldist

Käesolevaga on esitatud kinnistu Lina tn 18 vee- ja kanalisatsiooni liitumisprojekti (Töö 20131138) raames koostatud katete taastamise projekt (Töö nr T-0474-13). Liitumispunkti rajamise ja katete taastamise projekt on koostatud Watercom OÜ tellimisel.

Nimetatud kinnistu hoonele on ette nähtud välisvõrgud – veetrass ja kanalisatsioon. Käesoleva tööprojektiga on lahendatud sõidutee katete taastamine vastavalt veetrassi ja kanalisatsiooni rajamisega Lina tänaval.

Kinnistul rajatakse katted vastavalt kinnistu olemasolevatele katetele ja kinnistu hoonestusprojektile. Lina tänaval taastatakse sõidutee asfaltkate, mahasõidu asfaltkate ja paigaldatakse äärekivi.

Geodeetiline alusplaan on koostatud geodeesiabüroo Revico Geo OÜ poolt septembris 2013.a. (Töö nr 380/13).

Kasutatud projekteerimisnormide loetelu:

Projekti koostamisel on lähtutud ja ehitustööde teostamisel tuleb juhinduda järgmistest õigusaktidest. Aluseks võtta seaduste ja määruste kehtiv redaktsioon.

Teeseadus (RT I 1999, 26, 377, jõustunud 23.03.1999) ja selle alusel kinnitatud Teede- ja Sideministri või Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrused.

Ehitusseadus (RT I 2002, 47, 297, jõustunud 01.01.2003).

Nõuded ehitusprojektile (MKM 17.09.2010.a määrus nr 67).

Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded (TSM 28.09.1999 määrus nr 54).

Tee projekteerimise normid ja nõuded lisa Maanteede projekteerimisnormid (RT I, 08.07.2011, 33).

Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded (TSM 28.09.1999 määrus nr 59).

EVS 843:2003 Linnatänavad.

EVS-EN 1340:2003 Betoonist äärekivid. Nõuded ja kaitsemeetodid.

Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis 2010-1 (Maanteeameti peadirektori 30.12.2010. a käskkiri nr 383)

Killustikust katendikihtide ehitamise juhis 2012-2 (Maanteeameti peadirektori 30.04.2012. a käskkiri nr 0167)

Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52 (Maanteeamet; parandused ja täiendused 10.02.2009).

Tallinna linna kaevetööde eeskiri (Tallinna Linnavolikogu 02.09.2004 määrus number 32, redaktsioon TvK m 15.12.2011 nr 42, jõustumine 01.01.2012.a.).

Teehoiutööde ja haljasalade rajamise ja remondi täiendavad nõuded (Tallinna Kommunaalameti juhataja käskkiri 05.03.2012.a. nr 1.1-15/20).

Tööde tegemisel jälgida lisaks eeltoodud dokumentidele alljärgnevaid:

Tee ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise kord (MKM 29.12.2008 määrus nr 121).

Teehoiutööde tehnoloogianõuded (MKM 13.05.2004 määrus nr 132).

Muldkeha ja dreenkihi projekteerimine. Filtratsioonimooduli määramine (Maanteeameti peadirektori käskkiri 14.02.13.a. nr 0069).

Liikluskorralduse nõuded teetöödel (MKM 16.04.2003 a. määrus nr 69).

Jäätmekäitluse ja keskkonnakaitse nõuded ehituses.

AS Tallinna Vesi tehnilised nõuded.

2. TEEDE OSA

Olemasolev olukord

Olemasolev Lina tänav on asfaltkattega. Lina tänava sõidutee asfaltkate on Tallinna teeregistri andmetel paigaldatud 1999 aastal.

Lina tänava asfaltkatte laius taastatava katte piirkonnas on keskmiselt 6 m. Mahasõit kinnistule on asfaltkattega. Sõidutee ja kõnnitee vahel on betoonäärekivi. Maa-alustest kommunikatsioonidest on piirkonnas veetrass, kanalisatsioonitrass, sidekanal ja elektrikaablid. Välisvalgustus on lahendatud õhukaablitega. Teemärgistus puudub.

Liikluskorraldus

Liikluskorraldus projekteeritaval alal säilib peale tööde lõppemist olemasoleval kujul. Projektile on lisatud ehitusaegne ajutine liikluskorralduse skeem.

Katendite taastamine

Projektiga nähakse ette sõidutee asfaltkatte ja kõnnitee asfaltkatte taastamine Lina tänaval. Asfaltkate taastatakse vastavalt projektis esitatud asendiplaanile. Asfaltkatte taastamisel tänava maa-alal jälgida olemasolevaid asfaldkatte vuuke. Paigaldatakse uus äärekivi olemasoleva äärekivi joonele.

Ülakihi asfaltkate viiakse sujuvalt kokku olemasoleva Lina tänava asfaltkattega.

Sõidutee ja kõnnitee katendikonstruktsioon

Projekteeritud sõidutee kattekonstruktsioon tagab kõrvaltänavale ettenähtud minimaalse elastsusmooduli E= 180 MPa (Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52, tabel T18.2).

Kihtkonstruktsioon Lina tänava sõiduteel:

- AC 12 surf (tardkivikillustikuga, LA25) 					h= 4 cm

- AC 16 base									h= 5 cm

- Killustikalus (fr 32/64 kiilutud fr 12/16 ja fr 8/12, LA30, E=170 MPa)	h= 25 cm

- Dreenliiv (Kf=1.0 m/ööp, Kt=0.98)						h= 20 cm

Torutöödel lisandub teekonstruktsiooni aluses kaevises veetoru kohal:

- Täiteliiv (Kf=0.5 m/ööp, Kt=0.98)						h= ca145 cm

- Liivalus (Kf=0.5 m/ööp, Kt=0.98)						h= 10 cm

Kihtkonstruktsioon asfaltkattega kõnniteel (mahasõit):

- AC 12 surf (tardkivikillustikuga, LA25)					h= 5 cm

- Killustikalus (segu nr 4, LA30, E=170 MPa)				h= 25 cm

- Liivalus (Kf=1.0 m/ööp, Kt=0.98)						h= 20 cm

Torutöödel lisandub teekonstruktsiooni aluses kaevises veetoru kohal:

- Täiteliiv (Kf=0.5 m/ööp, Kt=0.98)						h= ca135 cm

- Liivalus (Kf=0.5 m/ööp, Kt=0.98)						h= 10 cm

Torutöödel lisandub teekonstruktsiooni aluses kaevises kanalisatsioonitoru kohal:

- Täiteliiv (kf=0.5 m/ööp, Kt=0.98)						h= ca145 cm

- Geotekstiil (II klass)

- Killustikalus (fr 16/32 kiilutud fr 8/12, LA30, E=120 MPa)			h= 15 cm

Muruala konstruktsioon (kinnistul):

- Kasvumuld koos murukülviga				h= 15 cm

- Täiteliiv (kf=0.5 m/ööp, Kt=0.96)				vt. allpool

Kaeviku põhi tuleb liiv ja kruuspinnaste korral enne torude paigaldamist planeerida ja täiendavalt tihendada tihenduskoefitsendini vähemalt 0,94.

Kvaliteedinõuded

Ehitaja peab tagama ehitustöödel kvaliteedi vastavalt „Teehoiu tehnoloogianõuded“ (MKM 13.05.2004.a. määrus nr 132, RTL 2004,65,1088 ) „Teehoiutööde ehitusjärelvalve kord” (TSM 15.06.2001.a. määrus nr 66, RTL 2001,78,107) esitatud nõuetele. Samuti tuleb tööde teostamisel jälgida Maanteeameti koostatud „Teetööde tehnilised kirjeldused“ juhendeid.

Katendi kihtkonstruktsioonide rajamisel peab vältima olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist.

Kui tööde käigus selgub, et kihtkonstruktsioonide alla jääb ebasobiv pinnas, tuleb kõlbmatu pinnas välja kaevata ja asendada sobiliku pinnasega.

Täidete rajamisel ja muldes tuleb kasutada dreenivat pinnast, mille filtratsioonimoodul maksimaalse standardtiheduse (EVS-EN 13286-2 järgselt) ning optimaalse niiskuse juures GOST 25584-90 lisa 5 kohaselt on vähemalt 0.5 m/ööpäevas (Maanteeameti peadirektori käskkiri 14.02.13.a. nr 0069).

Dreenkihis kasutada nõuetele vastavat keskliiva mille filtratsioonimoodul maksimaalse standardtiheduse (EVS-EN 13286-2 järgselt) ning optimaalse niiskuse juures GOST 25584-90 lisa 5 kohaselt on vähemalt 1.0 m/ööpäevas (Maanteeameti peadirektori käskkiri 14.02.13.a. nr 0069).

Täidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vähemalt 0.98. Täidete tihendustegur peab olema haljasala all vähemalt 0.96.Vajadusel peab kasutama tihendamisel ka vett. Liivaluse rajamisel tuleb võtte proove vastavalt TSMm nr. 66.

Liivast tasanduskiht toru all tihendatakse, tihendustegur vähemalt 0,94.

Killustikaluses kasutada paekillustikku purunemiskindlusega LA30.

Killustikalus sõiduteel rajatakse kiilumismeetodil kolmekihilisena. Aluse killustik fr 32...64 kiilutakse killustikuga fr 12...16, kulunormiga 25 kg/m² ja fr 8...12, kulunormiga 15 kg/m² (Teehoiutööde tehnoloogianõuded. MKm 13.05.2004.a. määrus nr 132).

Killustikalus kanalisatsioonitoru all rajatakse kiilumismeetodil kahekihilisena. Aluse killustik fr 16...32 kiilutakse killustikuga fr 8...12, kulunormiga 25 kg/m² (Teehoiutööde tehnoloogianõuded. MKm 13.05.2004.a. määrus nr 132). Kanalisatsioonitoru alusele killustikule laotatakse geotekstiil (II klass).

Killustikalus asfaltkattega kõnniteel (mahasõidul) rajatakse pideva terakoostisega kivimaterjali segust nr 4 vastavalt Teede projekteerimise normid ja nõuded lisa Maanteede projekteerimisnormid (RT I, 08.07.2011, 33) tabel 4.14.

Väljavõte tabelist 4.14 (RT I, 08.07.2011, 33)

| Pideva terakoostisega tihe kivimaterjalisegu kattes ja aluses |
| --- |
|  | Sõela ava mõõt, mm |
| Segu nr | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 0,5 | 0,125 | 0,063 |
|  | Läbiminek sõelast, % massist |
| 4 | - | 86–100 | 40–60 | 20–40 | 15–30 | 10–25 | 5–15 | 3–7 | 0–5 |

Killustikaluse pinnal peab sõiduteel ja sõidetaval kõnnitee alal elastsusmoodul mõõdetuna INSPECTOR või LOADMAN seadmega olema vähemalt 170 MPa. Teised kattekonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele.

Killustikust tasanduskihil torustiku all peab elastsusmoodul olema vähemalt 120 MPa.

Asfaldisegu ja selles kasutatavate materjalide omadused peavad vastama “Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis 2010-1” (kinnitatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 30.12.2010.a. nr 383) esitatud nõuetele. Ülakihi asfaldisegu täitematerjal sõiduteel valida tardkivikillustikuga (LA25) vastavalt “Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis 2010-1” (kinnitatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 30.12.2010.a. nr 383) tabel 1.

Väljavõte “Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis 2010-1” tabelist 1:

| Segu tüüp | Jämetäitematerjali miinimumnõuded |
| --- | --- |
| AC surf | GC90/15, C100/0, LA25, AN14, F1, FNaCl4, FI20, f1, märkus 4 |
| AC base | GC85/20, C50/10, LA30, F4, FI20, f4 |

Märkus 4:

Täitematerjal tuleb valida selliselt, et peale sideainekile mahakulumist on tagatud objekti ulatuses katte ühtlane värvitoon, kui Tellija ei ole määranud teisiti.

Enne sõidutee asfaltkatte ülakihi paigaldamist tuleb aluskiht kruntida. Kasutatakse BE50R kulunormiga 0.15 kuni 0.25 l/m². Pikivuugid eri laotamiskordade vahel tuleb liimida. Ülakihi pikivuugi liimimisel kasutada TOK-PLAST või sarnast liimi kulunormiga 20g/m katendi paksuse iga cm kohta.

Asfaltbetoonkattel peab vastama projektile katte projektjoon, katte laius ja tasasus ning põikkalle. Katte tihedus peab olema piisav. Katte paani laiuse ulatuses peab katte pind olema ühtlase faktuuriga ja bituumenilaikudeta. Pärast vihma ei tohi asfaltkattele jääda loike ja ta peab kuivama ühtlaselt.

Asfaltkatte katendikihtide tasasus ja asfaltbetooni skeletipoorsus, jäävpoorsus ja bituumeniga täidetud pooride protsent peab vastama Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele nr 132 „Teehoiutööde tehnoloogianõuded“ (13. mai 2004. a).

Soovitav on tee kihtkonstruktsioonide ehitus läbi viia soojal ja kuival perioodil.

Kõigi teedeehituslike tööde tehnoloogia ja kasutatavad materjalid peavad vastama Maanteeameti poolt esitatud nõuetele ja materjalid peavad olema tõendatavad (TSMm 1.11.1999 nr.63, TSMm 15.12.1999 nr.70, TSMm 20.06.2000 nr.46, TSMm 15.06.2001 nr.66, TSMm 20.06.2001 nr.67).

Vertikaalplaneering

Projektis taastatakse katted jälgides olemasolevaid piki- ja põikikaldeid. Üldjuhul on sõidutee põikikalle 2.5%. Pikikalle jälgib tänava pikikallet.

Äärekivid

Äärekividena on ette nähtud kasutada graniitkillustiku baasil pressmenetlusel valmistatud betoonäärekive (vastavalt B30 F200 W6) betoonalusel. Äärekivide ristlõike mõõtmed sõidutee servas on 150x290 mm. Kasutatavad äärekivid peavad vastama EVS-EN 1340:2003 “Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid” esitatud nõuetele. Äärekivid paigaldatakse betoonalusele C16/20, betooni külmakindlus vähemalt XF3. Sängitusbetooni kihi paksus 6 cm.

Sõidutee serva paigaldatavate äärekivide ülaserv betoonkivikattega mahasõidul paigaldatakse asfaltkattest 3 cm kõrgusele. Paigalduskõrgus täpsustatakse objektil vastavalt olemasolevale äärekivile. Paigaldatavate äärekivide ülaserva kõrgus viia otstes kokku olemasolevate äärekivide ülaserva kõrgusega.

Muud kommunikatsioonid

Ehitusel tuleb jälgida, et ei vigastataks või muul moel kahjustataks olemasolevaid maa-aluseid kommunikatsioone. Enne tööde alustamist tuleb kohale kutsuda kommunikatsioonide valdajad ja nende juuresolekul täpsustada šurfimise teel kommunikatsioonide (sidekanal, elektrikaablid) täpne asukoht ja sügavus, et vältida nende vigastamist.

Enne kaevetööde algust tuleb kontrollida ja tähistada maa-aluste kommunikatsioonide asukoht trassi valdaja kohalolekul. Vaikimisi kaablikaitsetsoonis on lubatud kaevetöid teostada vaid käsitsi. Liinirajatiste kaitsevööndis mehhanismide kasutamise tingimused määratakse järelvalve poolt. Olemasolev kõnnitee alune sidekanal ja elektrikaablidtuleb ehituse käigus toestada.

Kaevetööde alale jäävad elektrikaablid kaitstakse poolitatavate PVC kaablikaitsetorudega D160, 750N.

Tööde teostamine Elion Ettevõtted AS-i sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Elioni esindajaga. Tööde alustamisel tuleb enne tööde algust taotleda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemisluba. Sideteenuste tarbimist antud projekti mahus ettenähtud pole. Elioni liinirajatiste maha märkimine looduses tellida Elioni järelevalve spetsialistilt.

Tegevuse korraldamisel liinirajatiste kaitsevööndis juhinduda Elektroonilise Side seaduse §116-119 nõuetest ja Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.12.2006 määrus nr 99 ”Liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord” (RTL, 20.12.2006, 89, 1657), milles on sätestatud liinirajatise kaitsmiseks vajalikud tehnilised abinõud ja liinirajatiste märgistamise nõuded. Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist.

Haljastuse taastamine

Projektis on kinnistul ette nähtud ehituse käigus rikutava murupinna taastamine. Muru rajamine on ette nähtud vastavalt asendiplaanil esitatud aladele.

Muru rajamisel peab laotatava kasvumulla kihi piisavalt tihendama, et ei tekiks hilisemaid vajumeid ja lohke. Paigaldatav kasvumulla kiht peab töömaa piiridel sujuvalt kokku viidama olemasoleva säiliva murukatte pinnaga. Laotatav muld peab olema eelnevalt ette valmistatud – kivid välja sõelutud ja muud ebasobivad esemed eemaldatud.

Muru rajamisel peab kasutatava kasvumullakihi paksus olema vähemalt 15 cm. Pool kasutatavast mullast peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 6.5-7.0). Kasutatavas mulla peab huumust olema vähemalt 3%. Kasutakse ära olemasolev kooritav kasvupinnas, millest sõelutakse välja kivid ja valmistatakse muld taaskasutamiseks. Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne. Seemne külvamistihedus 20-30 g/m².

Muruseemne segu võimalik koosseis:

- punane aruhein	35%

- harilik aruhein	20%

- aasnurmikas		15%

- karjamaa-raihein	30%

Jäätmekava

Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab Ehituse Töövõtja vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele.

Ehituse käigus tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale korrale. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning anda üle ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele.

Ehituse käigus tekkivad ehitusjäätmed kõrvaldatakse vastavalt keskkonnaorganite ettekirjutustele ja ladustuskoha kasutuseeskirjadele. Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine tuleb kooskõlastada vastava kohaliku omavalitsuse ameti jäätmesektoriga.

Objektil tekkiv freesasfaldipuru ja/või asfalditukid käideldakse vastavalt taaskasutamiseks.

Jäätmed tuleb käidelda vastavalt Tallinna jäätmehoolduseeskirjale.

Ehitustööde lõppemise järel tuleb vormistada jäätmeõiend, kinnitada see Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonnas (lisainfo tel. 6404285) ning lisada rajatise ülevaatuse dokumentidele.

JÄÄTMEKAVA LINA TN 18 VEE- JA KANALISATSIOONI LIITUMISPUNKTI RAJAMISEL KATETE TAASTAMISE OSAS

Lina tn 18, Põhja-Tallinna LO, Tallinn

Töö nr.: 20131138

| Jrk nr. | Ehitusjääde | Ühik | Kogus | Käitlus | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vana asfaltbetoonkatte eemaldamine (freesipuru) | m³ | 5 | Freesitud asfalt ladustatakse ja kasu-tatakse võimalusel teistel objektidel | Taaskasu-tatav materjal |
| 2 | Sobimatu pinnase eemaldamine | m³ | 22 | Sobimatu pinnas teisaldatakse Kopli jäätmekäitlusesse. Osaliselt kasutatakse objektil täitmistöödel |  |
| 3 | Betoonäärekivi eemaldamine | m³ | 1 | Teisaldatakse Kopli jäätmekäitlusesse |  |
|  | KOKKU VÄLJAVEETAVAD JÄÄTMED | m³ m³ | 23 5 | Inertne ehitusjääde Asfaldijäägid | Mitteohtlik pinnas Ohtlik jääde |

Märkused:

- Tabelis esitatud ehitusjäätmete mahud võivad objekti realiseerimisel muutuda.

- Tabelis esitatud ehitusjäätmed kõrvaldatakse Tallinnas Kopli ehitusjäätmete ladustuspaigas või Väo paekarjääris vastavalt ladustuskoha kasutuseeskirjadele. Kui objekti omanik (jäätmevaldaja) või ehitaja soovib mõnda materjali kasutada või ladustada teisiti kui tabelis esitatud, siis peab selle kooskõlastama täiendavalt Tallinna Keskkonnaametiga.

MULLATÖÖDE BILANSS

| Äraveetav väljakaevatav pinnas m³ | Taaskasutatav materjal (pinnas, kasvupinnas) m³ | Juurdeveetav täitepinnas ja liiv m³ | Juurdeveetav killustik m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 29 | 9 | 14 |

Koostas: A.Heno

Töötervishoid ja tööohutus

Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999.a. määruses nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”

Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne töödega alustamist. Samuti tuleb teavitada tehnovõrkude valdajaid ja hankida vajalikud kaeveload. Tehnovõrkude valdajate nõudmisel täpsustada vajadusel tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid.

Töövõtjal tuleb koostada ajutine liikluskorraldusskeem, või see täiendavalt kooskõlastada ning teetööde piirkond tähistada vastavalt kehtivale korrale (Liikluskorralduse nõuded teetöödel MKM 16.04.2003 a. määrus nr 69).

Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas Tallinna Ehitusmäärustega. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide tsoonis tuleb kaevata käsitsi.

Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid kindlustatud. Töötajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega.

Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Kaevikust väljakaevatav pinnas veetakse ära. Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku linna- valla valitsusega, metsaomanikuga, maaomanikega. Kasvumulla eraldi kaevamisel võib seda kasutada objekti haljastustöödel.

Tagasitäidetav pinnas peab vastama järgmistele tingimustele: pinnase suurim osiste läbimõõt ei tohi ületada 2/3 tihendatava kihi paksusest; pinnas peab olema tihendatav; tihendamise käigus ei tohi jääda pinnasesse tühikuid.

Ehitusel tuleb jälgida, et ei tekitataks liiklusohtlikke olukordi objekti ehitamisel ja selle vahetusläheduses. Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada vastavalt MKMm nr. 69 16.04.2003.a.

Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr. 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid.

Üldnõuded teekasutajale

Tee või tänava pikaajalisuse tagab ehitusel kasutatud kvaliteetne tehnoloogia ja sertifitseeritud ehitusmaterjalide kasutamine. Tööde kvaliteet tagatakse ehituse järelevalvega vastavalt TSMm 15.06.2001 nr 66 “Teehoiutöö ehitusjärelevalve kord“ RTL 2001, 78, 1070.

Tee pikaajalisus tagatakse pideva tee hooldamisega ja õigeaegse kaitsmisega. Tee ja tee kaitsevööndi kasutamine ning kaitsmine toimub vastavalt TSMm28.09.1999 nr 59 „Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded“ RTL 1999, 155, 2173.

Tee seisund peab vastama TSMm1.11.1999 nr 63 „Tee seisundinõuded“ RTL 1999, 166, 2399.

Teed ja tee kaitsevööndit kahjustada ja risustada on keelatud. Tee omanik ja tee kaitsevööndi omanik võivad nõuda tee või tee kaitsevööndi kahjustajalt või risustajalt teehoiukulude katteks hüvitist.

Veoste või sõitjate veoga tegelev ettevõtja peab andma tee omanikule tema nõudmisel andmeid teed kasutatavate sõidukite, vedude mahu, teekonna ning sõitude sageduse kohta.

Kattega teel tohib sõita niisugune sõiduk, mis toetub tee pinnale pneumaatiliste või elastsete rehvidega (roomikutega), aga ka hobusõiduk, millel ei ole pneumaatilisi rehve.

Neid sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda teekatet, liikluskorraldusvahendeid, lumetõrjeseadmeid ja teisi rajatisi või teemaad, kui viimane ei ole selliste sõidukite liiklemiseks kohandatud, tuleb vedada eriveeremiga (treileriga).

Naastrehvide kasutamine reguleeritakse «Sõiduki tehnojärelevalve eeskirjaga».

Teel on keelatud:
– lõhkuda teekatet liikluse piiramiseks;
– sulgeda või tõkestada sõiduteed ja rajatisi mistahes esemete, sõidukite või veostega;
– sõita neil teeosadel, mis on liiklemiseks suletud;
– sõita teele ja sealt maha neis kohtades, kus puuduvad peale- ja mahasõiduteed;
– ladustada materjale, mis võivad kahjustada teed või keskkonda , piirata teel nähtavust või ohustada muul viisil liiklust;
– teele maha loopida või panna prahti ja jäätmeid ning juhtida sinna reovett;
– karjatada kariloomi.

Liiklusväliseks otstarbeks võib teed kasutada üksnes tee omaniku kirjalikul loal ja tema kehtestatud tingimustel. Teel liiklusväliseks tegevuseks võib anda loa ainult isikule, kellel on tegevusluba taotletava liiklusvälise tegevuse jaoks.

Sõitjate turvalisuse tagamiseks peab tee omanik hoolitsema nii tee kui ka sõitjate peale- ja mahamineku kohtade ohutuse eest. Lasteveo- või muu ühissõiduliini avamiseks on vaja tee omaniku kirjalikku nõusolekut. Laste ja teiste reisijate ohutuse tagamiseks võib tee omanik seada nii ajutisi kui ka alalisi piiranguid muude sõidukite liikumiseks ühissõidukite marsruudil.

Liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa annab maa omanik tee omaniku kirjalikul nõusolekul ja tema seatud tingimustel.

Teele ja tee kaitsevööndi alale võib paigaldada liiklusvälise teabevahendi, mis:
1) ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit;
2) ei raskenda liikluskorraldusvahendite eristamist;
3) ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega;
4) ei piira nähtavust ristmikul.

Nimetatud nõuete eiramisega tekitatud kahju peab liiklejale hüvitama teabevahendi paigaldaja.

Teele või tee kaitsevööndisse tee omaniku nõusolekuta paigaldatud liiklusvälise teabevahendi peab paigaldaja tee omaniku nõudel viivitamata kõrvaldama. Nõude täitmata jätmise korral on tee omanikul õigus teabevahend kõrvaldada. Teabevahendi kõrvaldamise kulud kannab teabevahendi paigaldaja.

Tegevus teel ja teekaitsevööndis

Teel ja tee kaitsevööndis on tee omaniku nõusolekuta keelatud:
– maha võtta, ümber tõsta, juurde panna või kinni katta liiklusmärke ja muid liikluskorraldusvahendeid või eemaldada nendelt katteid;
– teha teel ilma ehitusloata teehoiutöid, samuti mistahes teehoiuväliseid töid, paigutada sinna töövahendeid, materjale jms; tegevusega kaitsevööndis ei tohi halvendada liiklustingimusi teel;
– ehitada nähtavust piiravaid hooneid või rajatisi ning rajada istandikku;
– ehitada alalist või ajutist müügipunkti või muud teeninduskohta;
– takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega;
– paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit;
– korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust;
– kaevandada maavara ja maa-ainest;

Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma korras teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kõrvaldama või lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise.

Kõik teel ja tee kaitsevööndis kavandatavad teehoiuvälised ja teehoiutööd tuleb tee omanikuga kooskõlastada nende projekteerimise ajal.

Teel liikluse ajutise piiramise või sulgemise loa saamiseks tuleb tee omanikule esitada taotlus vähemalt kaks nädalat enne kavandatavat liikluse piiramist või sulgemist koos skeemi ja sulgemise aegade äranäitamisega. Aasta jooksul kavandatavad kaevetööde plaanid, millised on seotud teekatte lõhkumisega, tuleb esitada tee omanikule hiljemalt jooksva aasta 1. veebruariks. Avariilistel juhtudel vaadatakse tööde taotlused operatiivselt läbi.

Enne teel kavandatavat liikluse sulgemist või piiramist vaatavad tee omaniku ja taotleja esindajad üle ümbersõiduteed ja otsustavad selleks tehtud või valitud ümbersõiduteede ja ettevalmistustööde kõlblikkuse. Tulemus vormistatakse kahepoolse dokumendiga.

Kui ümbersõidutee rajamiseks või muuks liikluse korraldamiseks on vajalik täiendav maakasutus, siis sõlmib töötegija maaomaniku või -kasutajaga ajutise maakasutuse lepingu. Ümbersõidutee korrashoiu ja liikluskorralduse eest vastutaja määratakse tööde kooskõlastamisel sulgemistingimustega.

Ajutised ümbersõiduteed likvideerib tee sulgemise taotleja vastavalt sõlmitud tee või maa ajutise kasutamise lepingule. Liikluskorralduse muutmisel teetööde ja kooskõlastatud ürituste ajal tagatakse liiklejatele juurdepääs üldkasutatavatele paikadele, nende elukohta ja kinnisvarale. Kui seda ei ole võimalik teha lühiajalisel täielikul sulgemisel, siis selles lepitakse eelnevalt kokku.

Tee kaitsevööndis tehtavateks töödeks tuleb saada maa omaniku luba ja tee omaniku kooskõlastus.

Teehoiuväliseks tööks loa saanud isik peab hüvitama tee omanikule seoses liikluse sulgemise või piiramisega kaasnevad kulud. Loa saamiseks tuleb tee omanikule esitada:
– kirjalik taotlus, raha ja vahendite olemasolu tõendus töö tähtaegseks ja nõuetekohaseks tegemiseks;
– tee omanikuga eelnevalt kooskõlastatud projekt koos liikluskorralduse skeemiga;
– tööde teostamise ajagraafik.

Enne tööde alustamist koostavad töö tegija ja tee omaniku esindajad kahepoolse akti teekatte mulde, teemaa ja rajatiste seisukorra kohta. Ümbersõidutee kohandamine liikluseks kooskõlastatakse maa omanikuga. Tööde lõpetamine fikseeritakse samas aktis, vajaduse korral koos maa ja tee omaniku nõuetega ja nende täitmise tähtaegadega. Tavalise liikluse mittetähtaegsel taastamisel rakendatavad sanktsioonid sätestatakse lepingus.

Teel teehoiuväliseid või teehoiutöid tegev juriidiline või füüsiline isik kannab täielikku vastutust kooskõlastatud tehnoloogia, tähtaegade, kvaliteedi ja liiklusohutuse nõuete täitmise eest. Tööde alustamisest teel peab töö tegija kirjalikult (telefonogramm, faks või avaldus) informeerima tee omanikku kaks päeva enne tööde alustamist, teatades ka omanikujärelevalvet teostava isiku andmed.

Teel võib liiklust ajutiselt piirata või sulgeda avariide, loodusõnnetuste, tee kasutuskõlbmatuks muutumise või kandevõime kaotuse korral või teehoiutööde ajal. Otsuse teel liikluse sulgemiseks või piiramiseks teeb tee omanik. Liikluse sulgemise või piiramise loa annab linnavalitsus.

Avalikult kasutatava tee sulgemine ja sellega seoses vajaliku ümbersõidu korraldamine võib toimuda üksnes liiklusvälise ürituse korraldaja kulul. Liikluse ümberkorraldamiseks vajalikud kulud peab liikluse sulgemist või piiramist taotlev isik tee omanikule hüvitama enne ürituse algust.

Koostas: A.Heno