Objekt: 		Harju maakond

Projekteerija:

Tellija/omanik:

ÜKSIKELAMU ja ABIHOONETE

EHITUSPROJEKT

ARHITEKTUURNE EELPROJEKT

Tallinn,oktoober 2014

# SELETUSKIRI

## ÜLDOSA

### Üldandmed

Ehitise asukoht:		Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa,

Ehitise lühikirjeldus: 	Käesoleva projektiga projekteeritakse Tallinnasse, Nõmme linnaossa puitkarkass  üksikelamu koos abihoonetega.

Ehitiste eluiga:			Üksikelamu ja abihoonete planeeritav eluiga on 50 aastat.

Ehituskonstruktsioonidele, sisemisele külmaveevarustusele, kanalisatsioonile, küttele tuleb elueaks arvestada minimaalselt 50 aastat; soojaveetorustikele 20 aastat. Elektrisüsteeme tuleb kontrollida iga 10 aasta järel.

Projekteerija:

Ehitusgeodeesia:		Töö Nr:		GE-8257

Töö nimetus:	Maa-ala plaan tehnovõrkudega

Teos. aeg:	04.09.2008

Teostaja:	AS ELPEC

Aadress:	Tallinn

Telefon: 	71 54 100

e-post: 		elpec@elpec.ee

Litsentsid: 	590MA,

### Alusdokumendid

Normdokumendid:

Eesti Vabariigi seadused

Ehitusseadus

Tuleohutuse seadus

Jäätmeseadus

Eesti Vabariigi Valitsuse määrused

„Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“, (Vabariigi Valitsuse määrus nr 315 27.okt.2004)

„Energiatõhususe miinimumnõuded“, (Vabariigi Valitsuse  määruses 68, 30.08.2012)

„Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine“, (Vabariigi Valitsuse määruses 38, 04.02.2005)

„Nõmme linnaosa ehitusmäärus“ (Tallinna Linnavolikogu 28.10.2004 määrus nr. 36)

„Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ (Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011 nr. 28)

Eestis kehtivad standardid

EVS 811:2012	Hoone ehitusprojekt

EVS 865-1:2013	Hoone ehitusprojekti kirjeldus, osa 1: Eelprojekti seletuskiri

EVS 838-2003	Katused

EVS 812-1:2013	Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

EVS 812-2:2005	Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid ja suitsueemaldus.

EVS 812-3:2013	Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid.

EVS 812-6:2012	Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus.

EVS 812-7:2008	Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus

EVS-EN 62305-1:2011	Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted

EVS-EN 15251:2007	Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast

Eesti projekteerimisnormid

- ET-1 0301-0607		Eluruumide nõuded

- ET-1 0110-0175		Müra nõuded

- ET-1 0106-0175		Ruumide nõuded

## ASENDIPLAAN

### Projekteerimistööde piiritlus

Käesolev projekt käsitleb ehitusõigusega ala, mis hõlmab 1405 m²   suurust kinnistut.

### Olemasolev

#### Paiknemine

Pääsküla 14 kinnistu asub Harjumaal, Tallinnas, Nõmme linnaosas. Jäädes Nõmme keskusest ca. 4 km kaugusele ja Tallinna kesklinnast ca. 10 km kaugusele.

#### Olemasolevad hooned ja rajatised

Kinnistu on hoonestamata. 1405 m² kinnistul asuvad osaliselt naaber kinnistute kuurid, mis lammutatakse.

#### Olemasolev reljeef

Kinnistu maa-ala kõrgeim tipp on krundi keskel ja maapinna kalle toimub põhja-lõuna suunal, absoluutsete kõrgusmärkide vahemik on 43.84 – 42.76.

#### Olemasolev kõrghaljastus

Tegemist on üsna tüüpilise Nõmme kinnistuga, millel kasvab  harilikke mände ja lehtpuid. Lõunapoolses  osas on sirelihekk ja võsa. Krunt on avar ja valgusküllane.

Pääsküla 14 keskosas kasvab üks kask ja mänd, põhja poolsesse külge jäävad mõned männid. Ida küljel tänava ääres kasvab vana õunapuu.

#### Olemasolevad tänavad, juurdesõiduteed ja kõnniteed

Kinnistule on lõuna küljest piiritletud Pääsküla tänava teemaaga. Kinnistule pääseb Pääsküla tänavalt. Teepeenar on kaetud muruga. Kinnistul puudub tänava poolne aed ja ei ole rajatud ühtegi pinnasega teed krundile.

### Asendiplaani lahendus

#### Hoonete paigutus

Üksikelamu on projekteeritud kinnistu keskele, paigutusel on järgitud kõrval kinnistu, Pääsküla 10, hoone ehitusmahu joont, joonistamaks välja ühtset tänavamahtu. Projekteeritav üksikelamu jääb Pääsküla tänava teemaast 10m kaugusele, Pääsküla 10 kinnistust lähim hoone nurk on 9m kaugusel.

#### Lammutatavad hooned ja rajatised

Kinnistul asuvad osaliselt naaberkinnistute puukuurid, mis tuleb neil likvideerida

#### Ehitusetappide kirjeldus

Ehitustööd teostatakse ühes ehitusetapis.

### Vertikaalplaneering

#### Vertikaalplaneerimise lahenduse lähtetingimused

Üksikelamu ümber jääb maapind vahemikku 43.50-42.90, langus lõuna suunas. Projekteeritava hoone keskel on maapinna olemasolev kõrgus 43.80

#### Hoone paiknemisekõrgus

Elamu projekteeritava põranda ±0.00=44.10 hoone keskelt. Maapinda planeerida ümber hoone vastavalt asendiplaanil GP-01 etteantud kõrgusmärkide järgi. Projekteeritavad kõrgused jäävad vahemikku 43.50 – 42.90 langusega lõuna suunas.

### Sadevee käitlemine

Sadevesi hoonete katuselt koguda vihmaveesüsteemiga ja juhtida mööda vihmaveetorusid pinnases asuvasse kogumismahutisse. Üleliigne vihmavesi immutatakse drenaaži kaudu pinnasesse.

### Kinnistusisene liikluskorraldus ja parkimine

#### Kinnistusisene tee ja juurdesõidutee

Projekteeritakse betoonkivist sillutisegaga  sissesõidutee Pääsküla tänavalt.

Kinnistu sisene autotee, parkimisplats ja jalgtee peaukseni teha betoonkivist sillutisega. Ülejäänud kinnistu jääb murukatte alla.

Kinnistu sisesed teed kaetakse killustiku-liiva padjale paigaldatud betoonkivist sillutisega.

Ülejäänud kinnistu jääb murukatte alla. Murupinna rajamisel või taastamisel kasutada sõelutud mulda vähemalt 20 cm paksuse kasvukihina. Pool kasvukihiks kasutatavast mullast peab olema mineraalmuld. Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, millest on kivid välja sõelutud ja muld ette valmistatud. Kasutatav muruseeme peab olema eestimaise päritoluga ja kvaliteetne. Seemne külvamistihedus 12-15 g/m².

#### Parkimine

Projekteeritud parkimine kahele autole lahtisesse varjualusesse. Parkimisala katta betoonkivi sillutisega. Lisaks on külalistele ette nähtud kaks parkimiskohta õuealal, mis samuti katta betoonkivi sillutisega.

### Haljastus ja heakorrastus

#### Olemasolev, säiliv haljastus

Olemasolev haljastus suures osas säilitatakse. Projektis on ettenähtud maha võtta üks kask ja üks mänd rajatava eluhoone kohalt.

Säilitatavaid puid ja põõsaid ehitusalal tuleb kaitsta ehituse käigus tekkida võivate vigastuste eest. Ehitajate ja ehitusmasinate liikumistsoonis näha ette puudele laudadest kaitsevõrud. Puude võrasid tuleb kaitsta vastavalt vajadusele, näiteks tõmmata võra kokku koormakile ribadega.

Kaevamisel puudele lähemal kui nende võra projektsioon maapinnal, rajada tõkendid, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajärjel. Kaevetööde tsoonis paigaldada puudele tüvekaitsed. Kuivaperioodil kasta puid, mille võra tsoonis kaevati, pärast kaevetrassi sulgemist.

Kui puude alumised oksad segavad kaevetöid, kooskõlastada nende kärpimine Omanikuga ning tellida töö haljastusettevõttelt. Kõrghaljastuse likvideerimiseks peab olema raieluba.

Murupinna rajamisel või taastamisel kasutada sõelutud mulda vähemalt 20 cm paksuse kasvukihina. Pool kasvukihiks kasutatavast mullast peab olema mineraalmuld. Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, millest on kivid välja sõelutud ja muld ette valmistatud. Kasutatav muruseeme peab olema eestimaise päritoluga ja kvaliteetne. Seemne külvamistihedus 12-15 g/m².

#### Projekteeritud haljastus

Käesoleva projektiga kinnistu ida küljele istutatakse männipuud ja nende vahele sirelihekk. Tänava äärde istutatakse osaliselt hekk.

### Väikeehitised ja -vormid

Väikeehitisi ja –vorme projekteeritakse laste mänguväljak krundi läänepoolsesse nurka.

### Piirded ja väravad

Olemasolev piire kinnistuga Pääsküla 10 säilitatakse. Pääsküla tänava äärde rajatakse vertikaalsetest 1,5m kõrgused laudadest puitpiire üle värvida Tikkurila puiduvärviga 540X (tumepruun). Naaber kinnistute vaheline võrkaed osaliselt säilitada, lammutatavate kuuri seinte asemele ehitatda 1,8m vertikaalsetest laudatest plankaed, üle värvida Tikkurila puiduvärviga 540X (tumepruun).

### Keskkonnakaitse

Projekteeritavad hooned ei kujuta ohtu keskkonnale.

### Jäätmekäitlus

#### Olmejäätmed

Vastavalt „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused“ (Keskkonnaministri 16. jaanuari 2007. a määrus nr 4) kogutakse ekspluateerimise käigus tekkiv olmeprügi ja olmejäätmed konteineritesse. Prügi ja jäätmete kogumine ning sorteerimine toimub prügikonteinerites. Konteinerite tühjendamiseks sõlmida hoone valdajal leping jäätmeluba omava firmaga.

Prügikonteinerid paigutada õueala sissepääsu juures. Täpsem asukoht ära näidatud asendiplaanil GP-01.

#### Ehitusjäätmed

Ehitusjäätmete kogumisel ja käitlemisel peab juhinduma järgmistest dokumentidest:

1) Jäätmeseadus. Vastu võetud 28.01.2004

2) Tallinna linna jäätmehoolduseeskiri

Ehituse ajal tekkinud ehituspraht ja jäätmed tuleb utiliseerida lähtuvalt kehtivatest seadusandlikest aktidest. Ehitusjäätmete valdaja on kohustatud korraldama oma jäätmete taaskasutamise või andma jäätmed käitlemiseks üle jäätmeluba omavale või jäätmevedajana registreeritud isikule. Jäätmevaldaja on kohustatud rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete taaskasutamiseks. Ehitusjäätmete valdaja ehk ehitise omaniku ja jäätmekäitleja omavahelised õigused ja kohustused määratakse kindlaks jäätmekäitluslepinguga.

### Välisvalgustus

Hoonete sissepääsude juurde paigaldada liikumisanduritega valgustid ja maja numbrikohale eraldi valgustus.

### Maa-ala tehnilised näitajad

| KRUNDI PIND | 1405 | m² |
| --- | --- | --- |
| SIHTOTSTARVE | Elamumaa 100% |
| PROJEKTEERITUDÜKSIKELAMU EHITISEALUNE PINDALA | 231,0 | m² |
| TÄISEHITUSPROTSENT | 16,4 | % |

## ARHITEKTUUR

### Üldandmed

#### Projekteerimistööde piiritlus

Projektiga projekteeritaks kinnistule uus üksikelamu koos abihoonetega

#### Alusdokumendid

Vt. pk 3.1.2

### Olemasolev

Kinnistul puudub olemasolev hoonestus

### Arhitektuuri üldlahendus

#### Hoone paiknemine, planeeringu piirangud

Projekteeritav üksikelamu asetseb kinnistu keskel, asetsedes põhja-lõuna suunaliselt, peasissepääsuga lõunast.  Üksikelamu jääb kinnistu lõuna- ja idapiirist  10m kaugusele.

Abihooned on projekteeritud üksikelamu põhja ja lõuna küljele.

#### Hoone ehitusetapid ja laiendamise võimalused

Üksikelamu ja abihooned on planeeritud ehitada ühes etapis ja laienemist võimalus pole ette nähtud.

#### Hoone arhitektuuri üldkontseptsioon

Üksikelamu on projekteeritud viilkatusega kahe korruselise puit hoonena. Hoone sissepääs jääb lõuna suunas, kust avaneb vaade sissepääsuteele ja hea ligipääs abihoonele. Hoone põhja ja lõuna külge jäävad ühe koruselised viilkatusega abihooned.  Lääne külge on projekteeritud esimese korruse osas terrass, kust on pääs otse sauna ruumi.

Projekteerimisel on lähtutud põhimõttest, et põhi eluruumid jäävad esimesele korrusele ja privaatsemad ruumid teisele korrusele. Ruumi paigutusel on lähtutud tellija soovidest ja samuti päikese liikumisteest.

Abihooned koosnevad puukuurist, kuurist ja lahtisest autovarjualuse osast. Abihooned on samuti projekteeritud viilkatusega puit hoonena.

Projekteeritavad hooned moodustavad omavahel ühtse ansambli.

#### Energiatõhusus ja sisekliima

Projekteeritavale elamule väljastab projekteerija energiaarvutusel põhineva energiamärgise vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. Detsembri 2008. a määrus nr 107 „Energiamärgise vorm ja väljastamise kord.” Energiaarvutusel põhineva energiamärgise väljastamisel määratakse hoone energiatõhususarv Vabariigi Valitsuse 30.08.2012. a määruse nr 68 «Energiatõhususe miinimumnõuded» kohase energiaarvutuse alusel.

Et hoone oleks parema energiatõhususe tasemega, on välispiirete valikul, lähtutud Vabariigi Valitsuse 09. jaanuari 2013. a määruse nr 68 „Energiatõhususe miinimumnouded1“ §2 lõige 3 antud väärtustest:

Elamute välispiirded: 	Välisseinte soojusläbivus 0,12-0,22 W/ m2·K

Katuste soojusläbivus 0,1-0,15 W/ m2·K

Akende ja uste soojusläbivus 0,6–1,1 W/ m2·K

Energiamärgis ära toodud lisa 1: Energiamärgis

Sisekliima peab vastama EPN 12.2 normidele.

Ruumiõhu temperatuur: 		suvel		24,5°C ±1,5

talvel		22,0°C ±2,0

Õhu suurim liikumiskiirus:		suvel		0,22 m/s

talvel 		0,18 m/s

Ruumi siseõhu suhteline niiskus:	talvel		25 – 45 %

Suvel		30 – 70 %

Nõudeid hoone konstruktsiooni mürapidavusele ei esitada.

#### Hoone ruumid

Üksikelamule esimesele korrusele on projekteeritud sissepääs majja lõuna suunast, kust on pääs esikusse ja sealt garderoobi. Esikust pääseb elutupp, mis on ühenduses köögiga, sauna eesruumi ja wc-sse. Elutoast saab läänes paiknevale terrassile. Saunaruumid koosnevad eesruumist, pesuruumist ja elektrikerisega leiliruumist. Pesuruumist on pääs tehnilisse ruumi. Köögist on pääs majapidamisruumi.

Teisele korrusele läheb trepp elutoast. Teisele korrusele jääb trepihall, kolm magamistuba, garderoob ja vannituba.

- Ruumidele ei esitata erinõudeid.

- Ruumide kunstlik valgustus – lahendatakse elektriprojektiga.

- Ruumide loomulik valgustus – on tagatud läbi akende.

- Ruumide sisekliima – eluruumides on tagatud optimaalne õhu temperatuur, mis loob inimesele hubase soojatunde ning aitab kaasa tervisliku ja nõuetekohase sisekliima tekkimisele ja püsimisele. Eluruumide siseõhu optimaalne niiskus peab olema 40-60 protsenti.

- Ruumide heliisolatsioon – Müra eluruumis ei ületa päeval 40 detsibelli ja öösel 30 detsibelli.

- Invanõuded – nõudeid ei esitata.

### Hoone konstruktsioonid ja pinnakatted

Antud projekti käigus antakse üldised ehituskonstruktsioonilised lahendused. Ehituskonstruktsioonide osa käsitleda koos joonistega.

Konstruktsioonielementide arvutamisel peale elementide omakaalu tuleb arvestada järgmisi norm- ning kasutuskoormusi, vastavalt Eesti projekteerimisnormi EVS-EN 1991-1-1:2002 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused:

Normatiivne lumekoormus: 		pl = 1,5 kN/m²

Normatiivne tuulekoormus: 		pl = 0,35 kN/m²

Kasuskoormused:

Eluruumid (toad, köögid, WC-d): 	qk = 2,0 kN/m² ja Q = 2,0 kN

Eluruumid (rõdud):			qk = 4,0 kN/m² ja Q = 4,0 kN

Trepid: 					qk = 3,0 kN/m² ja Q = 2,0 kN

Ülekoormuskoefitsiendina kasutada omakaalul k=1,2 ja muutuvkoormustel k=1,5

#### Vundament

Üksikelamu

Vundamenditaldmik valada raudbetoonist. Vundament on ette nähtud Fibo5 250mm plokist.  Vundamendile paigaldada sissepoole 100mm soojustust ja väljapoole 150mm. Sokli osas vundament krohvida. Külmasilla katkestamiseks kasutada üheks plokireaks vahtklaasi.

Vundamendi rajamissügavus külmumispiirini.

Abihoonete

Abihoone vundamenditaldmik valada raudbetoonist ja vundament laduda Fibo3 150mm plokist. Autovarjualuse osas postidele valada alla koos kinnitusankruga postvundamendid.

Vundamendi rajamissügavus kaks plokirida maa alla.

#### Põrand pinnasel

Üksikelamu

Olemasoleva pinnase peale paigaldada kergkruusa või killustiku padi, mille peale paigaldada soojustus 450 mm. Soojustuse peale kile ja selle peale valada 1200 mm betoonplaat koos küttetorustikuga. Betoonplaadile paigaldada põrandaviimistlus vastavalt tellija soovile.

Abihoonete

Olemasoleva pinnase peale paigaldada kergkruusa või killustiku padi, mille peale valada 80 mm betoonplaat.

Autovarjualuse osas paigaldada killustiku ja liiva padjale betoonist sillutisekivi.

#### Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid

Kandekonstruktsioonid on ettenähtud puidust.

#### Trepid

Üksikelamu

Teisele korrusele minev trepp tuleb uus U-kujuline kahe podestiga puittrepp. Trepi podesti laius on 1000 mm. Trepile teha 17 astet h=184 ja b=250. Trepile paigalda puidust käsipuu kõrgusega 1,0m.

Teise korruse katusealuse tarvis paigaldada viilusiena luuk. Luugi asukoht ära määratud joonisel.

#### Vahelaed

Üksikelamu

Esimese ja teise korruse vahelae kandjateks on 45x245 mm puidust laetalad, vahed täidetakse 100mm klaasvillaga, hoone välisperimeetris 600mm laiuselt täiskõrguses. Talade peale paigaldada puitlaastplaat ja selle peale kahe kordne kipsplaat küttetorustikuga. Põranda viimistluseks põrandalaud/parkett. Lae alla paigaldada kipsriroov 28x70mm, s.400mm ja selle peale standard kipsplaat.

Märgades ruumides tekitada puitkarkassil ja kipsplaadiga ripplagi

#### Katus, katuslagi

Üksikelamu

Katus teha puitfermidega, mis soojustada 550mm klaasvillaga (λ=0,035). Fermide peale paigaldada aluskate, selle peale distantsliistu 45x45 mm, mille peale plekialusroovitus 28x95mm. Plekialusroovituse peale paigaldada AS Toode Klassik tumepruun plekk. Vihmaveerennid paiknevad maja mõlemas pikiräästas, kummalgi pool kaks allaviigutoru. Lumetõke paigaldada mõlemale poole maja pikiräästasse. Korstnale paigaldada seisusild.

Fermidest sissepoole paigaldada PE-kile 0,2mm, mille alla laeroov 45x45mm, s.400mm, täita klaasvillga (λ=0,035) ja selle alla standard kipsplaa. Siseviimistlus vastavalt tellija soovile.

Abihoonete

Katus teha puitsarikatel 45x220mm, mille peale paigaldada roovitus ja selle peale katusekate Monier Turmalin hall katusekivi. Sarikate peale paigaldada aluskate, selle peale distantsliistu 45x45 mm, mille peale plekialusroovitus 28x95mm. Plekialusroovituse peale paigaldada AS Toode Klassik tumepruun plekk. Vihmaveerennid paiknevad abihoonete mõlemas pikiräästas, kummalgi pool üks allaviigutoru

#### Väliseinad

Üksikelamu

Esimese ja teise korruse välisseinad monteeritakse tehaseliselt valmistatud puitkarkass elementidest. Sissepoole paigaldatakse lisakarkass 45x45mm koos klaasvillaga 50mm (λ=0,035), mille peale paigaldatakse standard kipsplaat. Väljapoole paigaldatakse tuuletõkkepaber, selle peale kaks kihti roove 20x45mm ja 28x45mm vertikaalselt ja horisontaalselt vastavalt välisaudise orientatsioonile.

Abihoonete

Abihoonete välisseinad ehitatakse 45x95mm karkassist mille peale väljapoole paigaldatakse tuuletõkke puitkiudplaat. Selle peale kaks kihti roove 20x45mm ja 28x45mm vertikaalselt ja horisontaalselt vastavalt välisaudise orientatsioonile.

#### Siseseinad

Üksikelamu

Esimese korruse kandvad siseseinad teha 45x95mm puitkarkassist, millede vahe täidetakse 100mm klaasvillaga. Esimese korruse mittekandvad sisesinad teha metallkarkassist, millede vahe täidetakse 66mm klaasvillaga, vastavalt seinte spetsifikatsioonile. Seinad kaetakse standard kipsplaadiga.

Teise korruse mittekandvad siseseinad teha metallkarkassist, millede vahe täidetakse 66mm klaasvillaga, vastavalt seinte spetsifikatsioonile. Seinad kaetakse standard kipsplaadiga.

#### Avatäited

Üksikelamu

Teha uued kolmekordse klaaspaketiga puitaknad vastavalt aknaspetsile. .

Välis- ja siseuksed teha puituksed vastavalt uksespetsifikatsioonile.

Abihoonete

Kuurile paigaldada puidustaiamajauks.

#### Rõdu ja terrassid

Üksikelamu terrassid teha rajatava lintvundamendi peale puitkandjatel 45x195, mille peale paigaldada immutatud terrassilaud 28x120.

Puidu ja kivipinna kokkupuute kohale paigaldada hüdroisolatsioon.

### Hoone tehnilised andmed

Üksikelamu

Vastavalt ehitise kasutamise otstarbe loetelule on tegemist üksikelamu -  11101

Kasutusviis I – üksikelamu

Hoone pikkus – 15,1 meetrit

Hoone laius – 7,1 meetrit

Hoone max. kõrgus – 8,4 meetrit (maapinna keskmisest)

| SULETUD NETOPIND | 161,2 | m² |
| --- | --- | --- |
| KASULIK PIND | 161,2 | m² |
| ELAMISPIND | 85,0 | m² |
| ABIPIND | 76,2 | m² |
| TERRASS | 76,4 | m² |
| AVATUD BRUTOPIND | 107,2 | m² |
| KUBATUUR | 790 | m³ |
| KORRUSEID | 2 |  |
| TULEPÜSIVUS | TP3 |  |
| ELUIGA | 50a |  |

Abihoone kuur

Vastavalt ehitise kasutamise otstarbe loetelule on tegemist majapidamishoonega -  12744

Kasutusviis I – majapidamisabihoone

Hoone pikkus – 7,3 meetrit

Hoone laius – 4,2 meetrit

Hoone max. kõrgus – 4,0 meetrit (maapinna keskmisest)

| SULETUD NETOPIND | 28,2 | m² |
| --- | --- | --- |
| KASULIK PIND | 28,2 | m² |
| AVATUD BRUTOPIND | 30,4 | m² |
| KUBATUUR | 153 | m³ |
| KORRUSEID | 1 |  |
| TULEPÜSIVUS | TP3 |  |
| ELUIGA | 50a |  |

Abihoone puukuur

Vastavalt ehitise kasutamise otstarbe loetelule on tegemist majapidamishoonega -  12744

Kasutusviis I – majapidamisabihoone

Hoone pikkus – 6,2 meetrit

Hoone laius – 2,0 meetrit

Hoone max. kõrgus – 4,0 meetrit (maapinna keskmisest)

| SULETUD NETOPIND | 11,4 | m² |
| --- | --- | --- |
| KASULIK PIND | 11,4 | m² |
| AVATUD BRUTOPIND | 12,7 | m² |
| KUBATUUR | 97 | m³ |
| KORRUSEID | 1 |  |
| TULEPÜSIVUS | TP3 |  |
| ELUIGA | 50a |  |

## SISEARHITEKTUUR

Antud projekti mahus ei lahendata. Vajadusel koostada eraldi projekt sisekujundusele.

## TULEOHUTUS

Normdokumendid:

- Vabariigi Valitsuse  seadus "Tuleohutuse seadus".

- Vabariigi Valitsuse 27.10.2004.a. määrus nr. 315 „ Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“

- EVS 812-1:2013	Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

- EVS 812-2:2005	Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid ja suitsueemaldus.

- EVS 812-3:2013	Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid.

- EVS 812-6:2012	Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus.

- EVS 812-7:2008	Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus

- EVS-EN 62305-1:2011	Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted

Tuleohutusklass:		TP3

Kasutusviis:			Kasutusviis I – üksikelamu ja majapidamishoone

Hoone korruselisus:		Elamu – 2; Abihoone - 1

Hoone kõrgus:			Elamu – 8,4m; Abihoone – 4,0m

Korruste kogupindala:		Elamu – 161,2 m²; abihoone – 28,2; abihoone puukuur 11,4

Tuleohutuskujad:	Projekteeritavad hooned asuvad 15,0m kaugusel. Tuleleviku tõkestamise meetmeid ei rakendata.

Kande- ja tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusajad:

Tuletõkkesektsioonid:	Elamu moodustad ühe tõkketõkkesektsiooni. Abihoone moodustab ühe tuletõkkesektsiooni

Tuletundlikkus:			Seinte tuletundlikus D-s2,d2

Katus ja katuslagi on ette nähtud puitfermidel ja katuse katteks klassikplekk.

Kandekonstruktsioonidele tulepüsivusnõuet R ei esitata.

Põrandad – nõuded puuduvad

Evakuatsiooniteedele – nõuded puuduvad

Maksimaalne inimeste arv:	4

Evakuatsiooniteed:	Elamu evakuatsioon toimub esimesel korrusel asuvate välisuste ja akende kaudu ning ei põhjusta ohtu evakueeruvatele ehitise kasutajatele. Evakuatsioonitee maksimaalpikkus ei ületa 30 m.

Evakuatsiooniväljapääsud:	Evakuatsioonipääsuks on välisuks mõõtudega 1,0x2,2, terrassiuks mõõtudega 1,8x2,2 ja sauna eesruumi välisuks mõõtudega 0,9x2,2

Pääsud pööningule ja katusele: Elamu katuse alusesse pääsemiseks on ettenähtud luuk 700x900, teise korruse viiluseinas. Katusele pääseb ajutise redeliga.

Ohutusabinõud: 	Korstna juurde paigaldada statsionaarne käigutee.

Tuleohutuspaigaldised:

Tulekahjusignalisatsioon: Elamu varustada vähemalt neli autonoomse tulekahjusignalisatsiooni-anduriga.

Piksekaitse:		Hoonetele piksekaitset ei projekteerita

Suitsueemaldus:	Toimub läbi uste ja akende. Mis avatakse käsitsi.

Tulekustutid: 	elamusse paigaldada kummalegi korrusel üks 6kg pulberkustuti. Abihoonesse paigalda üks 6 kg pulberkustuti.

Tehnosüsteemide tuleohutus:

Ventilatsiooniseadmete tuleohutus:	Ventilatsioon lahendatakse soojustagastusega ventilatsiooni agregaadiga.

- Kütteseadmete tuleohutus: Elamusse planeeritud esimesele korrusele kamin ja sauna elektrikeris.

- •Korstna ja küttekollete tuleohutus tagada vastavalt EVS 812-3:2013.a. "Ehitise tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid" nõuetele.

Kamin-ahju jaoks rajatakse majja Fibo korstna plokkidest ühe lõõriline korsten. Põlevast materjalist ehitisosade, nagu vahelaest või katusest läbimineku ühenduskohale paigaldatakse 100mm paksune kiht mittepõlevat soojustusmaterjali, näiteks kivivilla, mahukaaluga vähemalt 100 kg/m³ ning paakumistemperatuuriga vähemalt 900 °C. Suitsukorsten ulatub katusekatte pinna suhtes nii kõrgele, et tagatakse küllaldane tuleohutus ja tõmme s.o. 1,2 m. Põlevast materjalist ehitiseosadest läbimineku kohta tuleb esitada kaetud tööde akt.

- •Kamin-ahju kolde ette põrandale paigaldatakse mittepõlevast materjalist põrandakate. Uksega kolde puhul peab põrandakate ulatuma ukseavast 100 mm kummalegi poole, arvestades ukseava servast ja koldesuust eemale 400 mm, arvestades kolde esiseinast. Kui koldel on esiservas 50 mm kõrgune ääretõke või kui kolde sügavus on üle 750 mm, siis on põrandakatte vastavaks mõõduks 600mm.

Päästemeeskonna juurdepääs ehitisele: Juurdesõiduteeks on asfaltkattega juurdepääsutee.

Päästemeeskonnale on tagatud ehitisele piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega, hoone neljast küljest.

Väline tulekustutusvesi: 	Tule kustutamiseks vajaminev veevooluhulk on 10l/s; Tulekahju normatiivne kestvus on 3 tundi; Vajaminev arvutuslik veekogus on 108m³. Tulekustutuseks vajamineva vesi saadakse Pääsküla ja Raba tänava nurgas olevast tuletõrje veevõtu kohast.

## KÜTE, VENTILATSIOON

### Küte

Hoonesse on planeeritud  põhikütteks maakütte soojuspump ja päikesekollektorid.

Nii kompressorite kui ka tsirkulatsioonipumpade paigaldus peab olema teostatud viisil, mis takistab vibratsiooni leviku soojuspumba korpusesse või ümbritsevatesse konstruktsioonidesse.

Soojuspumpade kõik seadmed peavad olema tehases testitud ja katsetulemused dokumenteeritud.

Hoone sisene tehnilised seadmed paigaldada tehnilisse ruumi. Väliskontuur paigaldad kinnistu lõuna poolsesse madalamasse osasse, kus kõrghaljastus puudub.

Siseüksuse ees on nõutav minimaalne vahekaugus 800 mm. Külgmine nõutav minimaalne vahekaugus puudub. Siseüksuse nõutav minimaalne vahekaugus kohakindlatest objektidest, nagu seinad, kraanikauss jne on 50 mm. Soovitatavad paigalduskohad on välisseinte või isoleeritud vaheseinte juures

Soojuskandjaks on vesi põrandakütte torustikus.

Kütte täpsem lahenduse jaoks tellida eraldi projekt, mida antud projekti raames ei esitata.

Hoonesse tuleb esimesele korrusele ka kamin-ahi.

### Ventilatsioon

Ventilatsioon lahendada soojustagastusega ventilatsiooni agregaadiga.

Elektripliidi kohale paigaldada kubu, mis juhtida ventilatsiooni agregaati.

Ventilatsiooni täpsem lahenduse jaoks tellida eraldi projekt, mida antud projekti raames ei esitata.

Leiliruumi tagada õhu juurdevool ukse alt.

## VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

### Veevarustus

Veevarustuse ligikaudsed arvutuslikud vooluhulgad on:

Qd = 2,0 m3/d

Qh = 0,25 m3/h

Qarv = 0,66 l/s

Üksikelamu veevarustus saadakse kinnistupiiril asuvast Tallinna vee ühisveevärgist. Liitumine on tehtud ja veetoru ots asub ca.1m kinnistupiirist seespool. Veetoru viiakse tehnilisse ruumi, kus jaotatatakse vesi kollketoriga maja peale laiali.

Seadmed peavad olema paigutatud viisil, mis takistab vibratsiooni levikut ümbritsevatesse konstruktsioonidesse. Teostatud viisil, mis takistab vibratsiooni leviku soojuspumba korpusesse või ümbritsevatesse konstruktsioonidesse.

Täpsema veevarustuse lahenduse kohta tellida eraldi projekt, mida antud projekti mahus ei käsitleta.

### Kanalisatsioon

Kanalisatsiooni ligikaudsed arvutuslikud vooluhulgad on:

Qd = 2,0 m3/d

Qsek = 0,91 l/s

Kanalisatsioon lahendada  krundi lõunapoolse piiri ääres asuvasse Tallinna vee ühiskanalisatsiooni. Kaevu asukoht märgitud asendiplaanile.

Kanalisatsiooni täpsema lahenduse jaoks tellida eraldi projekt, mida antud projekti mahus ei käsitleta.

## HOONE TUGEVOOLUPAIGALDIS

Kinnistule on sõlmitud Võrgu – ja Elektrileping nr.138047. Kinnistu liitumispunkt asub kinnistu ida küljes, kus asub elektrikapp.

Hoone sisene liitumiskilp paigaldad tehnilisse ruumi.

Täpsema hoonete sisese elektrilahenduse kohta tellida eraldi projekt, mida antud projekti mahus ei esitata.

## HOONE NÕRKVOOLUPAIGALDIS

Side kaev asub krundi ida piiril.

Üksikelamu ja abihoone varustada valvesüsteemiga vastavalt tellija soovile.

Seletuskirja koostas:

Projekteerija