HINNAKÜSITLUS

Vändra Vana tn 59 arendatava Vändra Säästva Arengu Koolituskeskuse I Etapi rekonstrueerimis-ehitustöödeks

Lugupeetud proua/härra

Palun Teid tutvuda kirjale lisatud Pakkumiskutse dokumentidega ning loodan et esitate oma poolse pakkumuse vastavalt kirjas toodud Pakkumuse vormile.

Hoone ruumide paigutuse ja tegeliku olukorraga on vajaduse korral võimalik tutvuda ka kohapeal. Objekti külastamiseks palun see eelnevalt kokku leppida telefonil 6705208 või  051 0 1994

Ette tänades

Eghert Daniel

Lisad

1. Pakkumiskutse

2. Seletuskiri

3. Hinnaküsitluse vorm (tagastatakse täidetuna ning allkirjastatuna kirja lähetja aadressil)

4. Lepingu näidis

5. Vändra Vana tn. 59 rekonstrueerimise Eelprojekt.

|  | PAKKUMISKUTSE |  |
| --- | --- | --- |
| Taotleja ärinimi / füüsilisest isikust ettevõtja nimi: | Taotleja postiaadress ja kontaktandmed: |  |
| OÜ GOINGAHEAD |  | Tänav, asula, vald/ linn, maakond: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viljandi mnt 36 B-3, 11218 Tallinn, Harjumaa |  |
| Taotleja äriregistrikood / Taotleja isikukood: |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 |  |  |  |  |  | Telefon, faks: 5101994 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-post: ed@mst.ee |  |
| Käesolevaga kutsume Teid esitama oma hinnapakkumine käesoleva pakkumiskutse lisades 1 ja 2 toodud tingimustele esitatud teenuste osas. |
| Teie hinnapakkumine kroonides tuleb esitada enne |
| 1. aprill 2007 |  | ja peab jääma jõusse kuni | 1 juuni 2007 | . |  |  |  |  |
| (kuupäev) |  |  |  |  |  |  |  | (kuupäev) |  |  |  |  |  |
| Hinnapakkumises tuleb ära näidata pakkuja ärinimi või füüsilisest isikust ettevõtja nimi, äriregistrikood või isikukood, aadress, kontaktandmed ning kaupade ja teenuste nimetused, käibemaksuta maksumus, käibemaks ja käibemaksuga maksumus pakutavate tööde liikide osas eraldi ja kokku. |  |
| Hinnapakkumisele palume märkida tööde garantii kehtivusaeg | 2 aastat | (aastates) |  |
| Hinnapakkumisel palume kinnitust, et tööde üleandmisel ja vastuvõtmisel koostatakse vastav tööde üleandmist ja vastuvõtmist kinnitav dokument, milles kinnitatakse töödele esitatud tingimustele vastavust ja töökorras olekut. Palume kinnitust, et teostatud tööde kohta väljastatakse arve kroonides (EEK) või eurodes (EUR). |  |
| Hinnapakkumise ning tööde üleandmisega ja vastuvõtmisega seotud dokumendid peavad olema eesti- või ingliskeelsed. |
| Hinnapakkumine palume saata või tuua aadressil: | Viljandi mnt 36 B-3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11218, Tallinn |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Harjumaa |  |
| Rekonstrueerimistöödele esitatavad tingimused (Töö teostamise tingimused) on toodud Seletuskirjas |
| Pakkumiskutse esitaja: |  |  |  |  |  | Eghert Daniel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vändra Vana tn 59 arendatava Vändra Säästva Arengu Koolituskeskuse I Etapi rekonstrueerimis-ehitustöödeks

SELETUSKIRI

1. Pakkumiskutse sisu ja objekti kirjeldus

Käesolev hinnaküsitlus on koostatud eesmärgiga sõlmida leping kas füüsilise või juriidilise isikuga  Vändras, Vana tn. 59 asuva elamu rekonstrueerimiseks vastavalt koostatud eelprojektile.

Elamu asetseb alevi keskuses ja on ehitatud aastatel 1922-28. Majas on kokku neli korterit. Kaks kolmetoalist ja kaks kahetoalist.

Elamu seinad on palkidest mis on kaetud väljaspoolt puitlaudisega ning õlivärviga. Vunadment on tehtud raudkividest. Katus on kaetud eterniitplaatidega mis on otse paigaldatud (naelutatud) elamu vanadele sarikatele kinnitatud rõhtprussidele. Käesolevale dokumendile on lisatud elamu rekonstrueerimise eelprojekt koos joonistega.

Majale ei ole alates 1976 aastast teostatud mingeid remonttöid, v.a. maja värvimine ja üürnike poolt teostatud sanitaarremont.

Maja ehituskonstruktsioonide kestvuse määramiseks teostati 2004 a. uuring mille kohaselt vajab maja kiiret remonti alljärgnevas mahus:

1. Osaliselt on alumine palgi raiekord mädanenud ja tänu sellele ka välisvooder nendes kohtades deformeerunud.Põhjuseks ehitustööde ebakvaliteetne teostus mis tingis sademevete ja niiskuse kogunemise vundamendi ja alumise palgi vahele. Teostada tuleb alumise palgi raiekorra vahetus maja põhja ja edala poolsest küljest koos paigaldatud laudise rekonstrueerimisega.

2. Maja seinte, lagede ning põrandate ja katuse puitkonstruktsioonid on üldjoontes tugevad ja vahetamist ei vaja. Küll aga on vajalik teostada sarikate remont või vahetus purunenud kohtades Eterniitkatuse katkised plaadid tuleb asendada voi remontida. Asendust vajavad ka kulunud plaadid, mis paistavad valgust juba läbi. Katus on kohati ka sammaldunud ning vajab puhastamist. Katuse karniisid tuleb samuti remontida kasutades vastavates kohtades ka puitlaudist voi siis tsinkplekki. Remonti vajavad ka vihmavee äravoolurennid koos puuduvate osade valmistamise ja paigaldusega.

2005 a. koostati majale ning kooskõlastati maja elanikega hoone tuleviku arengukava. Kinnitatud arengukava kohaselt on vajalik hoone rekonstrueerida ehitades täiendavalt II korruse välja eluruumideks säilitades hoone välisilme, sest tegemist on ühe vähesest säilinud omal ajal ehitatud ja säilinud puithoonega. Vastavuses arengukavaga telliti hoonele eelprojekt (osa Pakkumiskutse dokumentidest) mille alusel on koostatud ka alljärgnevad töö teostamise tingimused.

2. Töö teostamise tingimused. Tellija  ja Töövõtja kohustused.

2.1 Tööde teostamiseks sõlmitakse kokkulpe kogusumma peale. Töövötja kohustuseks on teostada rekonstrueerimistööd vastavuses eelprojektiga, hea ehitustavaga ja kehtivate ehitusnormidega.

Pakutud hind peab sisaldama kõiki kulusid v.a. materjalide tarne ja maksumus mlle loetelu on toodud eraldi , lisamaterjale, kasutatavate mehhanismide ja ehituskontruktsioonide renti, töötasu, jne

Hind peab sisaldama kõiki kulusid ning eemaldatud materjali vedu prügimäele.

Katusel paiknevad televisiooni antennide eemaldusest tuleb eelnevalt teatada ja kooskõlastada elamu elanikega. Juhul kui 10 päeva jooksul peale töövõtja poolset teadet elanikud ei ole neile kuuluvaid konstruktsioone eemaldanud on töövõtjal õigus katusel olevad konstruktsionid likvideerida.

Tööde teostamisel tuleb arvestada maja elanike vajadusi ning nõudmisi mis puudutavad müra, materjalide ladustamist, tööde kestvust (normaalselt tööpaevadel alates 8.00-20.00), jne. Puhkepäevadel töö teostamine on soovitav siis kui on olemas eelnev kokkulepe maja elanikega.

Materjalide korrektse ladustamise, valve ja vastava territooriumi korrashoiu eest vastutab Töövõtja. Soovitav on leida vastavad kokkulepped ka elamu elanikega kaasates neid voimalikult palju neile sobivateks töödeks.

2.2 Teostamist vajavate tööde loetelu.

Tööde täpne loetelu ning mahud on kirjeldatud Lisas 2.

- Lammutustööd.

Lammutustööd teostatakse ainult korterites nr 1 ja 2. Kokku 77,6 m2. Ülejäänud korterite (krt. 3 ja 4) rekonstrueerimistööd on II etapi järjekorras.Seinte ja lagede avamine seespoolt peab olema teostatud selliselt et säilitada vana palkkonstruktsioon. Eesmärgiks peab olema selle edasine kasutamine siseinterjöörina  ilma täiendava viimistluseta.

Põrandalauad, mille edasine kasutmine on otstarbeks tuleb ladustada eraldi Tellija poolt ette antud kohtades.Ahjude ja pliitide konstruktsiionide lammutamine tuleb eelnevalt kokku leppida Tellijaga.

Akende ja uste vahetamine teostada ainult rekonstrueeritavas (katuse konstruktsiooni puudutavas) osas. Siseuksed tuleb eemaldada ning siseseinad ümber ehitada ainult rekonstrureeritavates korterites nr. 1 ja nr. 2. Ülejäänud ümberehituste eest korterites 3 ja 4 vastutavad elanikud koos Tellijaga.

- Ehitustööd.I Korrus.

Ehitustööd tuleb teostada alustades vundamendi tugevendamisega ning palgi  alumise raiekorra vahetus palkseina mädanendud ja lagunenud kohtades (krt 1 ja 2 piirkonnas).

I korrusel on vaja välja ehitada esikud ja katusealused vastavuses esitatud joonistega. Lisaks tuleb lammutada siseseinad  ja paigaldada siseukse ning muud konstruktsioonid esiku ja garderoobi vahel.Välisuksed peavad jääma kasutusse ja olemaolevaid uksi peab kasutama ajutistena.

- Trepid ja katuselused

Välistrepid, kaks rõdu, redelid ja katusealused tuleb välja ehitada vastavalt joonistele kogu hoone perimeetri ulatuses. Sisetrepp tuleb ehitada ainult krt 1 ja 2 ühendavas osas II korrusega. Redelite valmistamiseks võib kasutada ka mittepuidust materjale. Konstruktsioon ja materjal tuleb eelnevalt kokku leppida Tellijaga.

- Ehitustööd II korrus.

Teine korrus tuleb välja ehitada vastavalt esitatud joonistele ilma siseviimistluseta.. Paigaldada tuleb ainult siseseinte konstruktsioonid ja isolatsioon. Paigaldada tuleb aknad ning rõdu konstruktsioonid vastavuses joonistega. Välisseinte konstruktsioonid tuleb II korrusel välja ehitada täies mahus.  Ülevaate tööde mahust annab materjalide loetelu. Tööde teostamiseks tuleb vana katus lammutada (katuse ehitustööd on toodud punktis 5) ning välja ehitada uus konstruktsioon. Töövõtja peab tagama krt 3 ja 4 elanikele ajutise veevarustuse ehitustööde käigus.

5. Katuse ehitus

Vana katusekate ning sarikad tuleb ettevaatlikult demonteerida, eemaldada ja ladustada Tellija poolt ette nähtud kohtades. Kuna katuse kõrgus muutub, siis tuleb pikemaks laduda ka olemasolevad kortsnad või siis kasutada uusi korstende pikendamiseks ja ehitamiseks mõeldud metallkonstruktsioone.

Katuse kattena kasutada profiilplekki –teraskivi. Töövõtjal on õigus muuta pakutud katuse kattematerjali katusekivide kasutamise vastu kui sellise otsuse tegemine osutub võimalikuks ehitustööde läbiviimise käigus. Muudatus ei tohi mõjutada lepingu hinda. Konkreetne muudatus tuleb eelnevalt kokku leppida Tellijaga. Katuse katte materjali valmistja (maaletooja) poolne garantii peab olema vähemalt 10.aastat.

3. Hinnapakkumise koostamine ja esitamine

3.1. Hinnapakkumine tuleb esitada kogusummana, mis peab sisaldama lisamaterjalide, seadmete ning tööandja vastavalt  Lisas 2 esitatud Pakkumisvormile. Tabelis esitatud tööde mahtude täpsustamine on (m2, m, jne) töövõtja kohustus. Tellija ei aktsepteeri hilisemaid pretensioone täiendavate materjalide ja lisatööde kompenseerimiseks.

3.2. Hinnapakkumise koostamiseks on võimalik eelnevalt tutvuda maja vastavate osade seisukorraga ja  väljanägemisega, leppides kokku kas Tellijaga või maja elanikega eelnevalt täpse külastamise kuupäeva ning kellaaja. Omavoline maja uste, akende avamine on keelatud.

3.3. Kasutatavate materjalide tüübi, valmistaja tehase nimetuse koos objektide nimekirjaga ja kontaktandmetega, kus nimetatud materjale on varem  kasutatud, lisab töövõtja oma pakkumise seletuskirja.

3.4. Töövötja peab esitama pakkumuses omapoolsed tingimused, mis lähtudes planeeritud ehitusööde jarjekorrast on koostatud selliselt et minimiseerida maja elanikele esitatavaid ükskõik milliseid piiranguid remondi teostamise perioodil.. Eraldi tuleb ära märkida tarbitava (eeldatav) elektrienergia kogus, vajaminev maja elanike poolne abi, tingimused materjalide, seadmete hoiustamiseks, jne.

3.5. Hinnapakkumine koos Pakkumusvormiga  tuleb esitada kirjalikult ning hinnapakkumises esitatud andmete õigust on vajadusel vaja tõestada ka PRIA volitatud isikutele.

4. Töö teostamise periood ja kord.

4.1. Tööd tuleb teostada  ühtse kavana ajavahemikus 1 juuli 2007 a. kuni 1. november 2007. Eelnevalt kooskõlastades konkreetse tööde etappide alguse ja teostamise kestvuse aja  plaani maja elanikega ja hiljem Tellijaga. Juhul kui ilmastiku tingimused takistavad nimetatud ajavahemikus tööde tegemist, on võimalik eelpool nimetatud tähtaegu poolte vahelisel  kokkuleppel muuta.

5. Maksetingimused

5.1. Tellija teostab Töövõtjale ettemaksu 20% ulatuses lepingu summalt.

Ülejäänud summa tasutakse peale kvartaalselt teosataud tööde vastuvötmist alljärgnevalt:

5.1.1 	1. september 2007 30 % - allesjäänud summast peale teostatud tööde vastuvõtu akti allakirjutamist (tööd teostatud juuli, august 2007 a.)

5.1.2 	1. oktoober 30% - allesjäänud summast peale teostatud tööde aktile allakirjutamisest (tööd tesoatatud september, oktoober 2007)

5.1.3 	Viimane makse 20% peale Tööde ülevõtmise-vastuvõtu akti allakirjutamist.

5.2 Maksed teostatakse kas ulekandega pangaarvele vastavalt esitatud arvetele mitte hiljem kui 15 pangapäeva jooksul peale arve esitamist ja akti allakirjutamist. Tesostatud tööde ja Tööde ülevõtmise-vastuvõtu Akti näidis  koostatakse vabas vormis Tellija poolt.

6. Grantiitingimused

6.1. Kõikidele teostatavatele töödele kehtib 2 aastane garantii. Töövõtja esitab tööde vastuvõtmisel voi siis enne viimase makse teostamist tellijale vastava sisulise garantiikirja. Garantiikirja sisu lepitakse kokku enne tööde vastuvõtmist.

7. Hinnaküsitluse dokumendid ja lepingu sõlmimine

7.1. Hinnaküsitluse dokumentideks on:

1. Käesolev hinnaküsitluse seletuskiri koos joonistega

2. Pakkumuskutse koos vormidega tooud lisas A.

3. Lepingu näidis

7.2. Leping (Lisa 3) sõlmitakse pakkumuse esitanud füüsilise või siis juriidilise isikuga pärast pakkumuse hindamist. Hindamise kriteeriumiteks on pakkumuse vastavus esitatud tingimustele, hind käibemaksuta.

Vändras  28 veebruaril 2007 a.

Hinnapakkumine

Vändra Vana tn 59 arendatava

Vändra Säästva Arengu Koolituskeskuse I Etapi

rekonstrueerimis-ehitustöödeks

Hinnapakkumise esitaja ärinimi:	...............................................................

Äriregistri kood, nr................................................

Aadress ja telefon.	.................................................

................................................

Pakutavate tööde Tööde maksumus

Pakkumusvormis toodud  tööde loetelu on koostatud vastavuses Eelporijektile ning vajadusle võib pakkuja lisada täiendavaid töid. Kõik lahtrid on kohustuslikud täitmiseks. Juhul kui toodu tööd ei tehta, tuleb sinna lisada – 0.

| Jrk. | Tööde nimetus | Mü | Kogus | Ühiku hind EEK | Maksumus EEK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lammutustööd I korrusel (krt 1 ja 2) |  |  |  |  |
| 1.1 | Vaheseinte lammutamine | m2 | 28 |  |  |
| 1.2 | Põrandate lammutamine | m2 | 78 |  |  |
| 1.4 | Ukseava teg.ja aknaavade ühtlustamine | m2 | 6 |  |  |
| 1.5 | Seinte avamine palgini seest poolt | m2 | 190 |  |  |
| 1.6 | Vana voodrilaua eemaldamine koos soojust. | m2 | 190 |  |  |
|  | Lammutustööd kokku |  |  |  |  |
| 2 | Ehitustööd I korrus |  |  |  |  |
| 2.1 | Mullatööd-vund.kaevik ja vund.lahti kaev. | m3 | 73,7 |  |  |
| 2.2 | Vundamendi valu ja tugevdamine -betoon | m3 | 15,7 |  |  |
| 2.3 | Liivalus 200mm | m3 | 43,1 |  |  |
| 2.4 | Vahtpolüstütool EPS100 100mm | m3 | 21,6 |  |  |
| 2.5 | Palgikordade vahetus | jm | 151,1 |  |  |
| 2.6 | Lisa talade ja postide paigaldamine | m3 | 1,5 |  |  |
|  |  |  | 16,0 |  |  |
| 3 | Trepid ja katusealused |  |  |  |  |
| 3.1 | Välistrepid betoonist koos vundamendiga | m3 | 14,7 |  |  |
| 3.2 | Puitpostid 150x150mm nurgad faasitud | m3 | 1,2 |  |  |
| 3.3 | Varikatuste puitkonstruktsioonid | m3 | 2,2 |  |  |
| 3.4 | Katusekate.profiilplekk-Teraskivi+roov | m2 | 30 |  |  |
| 4 | Ehitustööd II korrus |  |  |  |  |
| 4.1 | Laagid 100x50mm | m3 | 3,9 |  |  |
| 4.2 | Puitlaastplaat 22mm | m2 | 192 |  |  |
| 4.3 | 2xpõrandakips+hüdroisol. | m2 | 20 |  |  |
| 4.4 | Kivivill 150mm | m3 | 32,4 |  |  |
| 4.5 | Tuuletõkkeplaat 12mm | m2 | 425 |  |  |
| 4.6 | Puitkarkass 100x150mm | m3 | 3,4 |  |  |
| 4.7 | Puitkarkass 50x100mm | m3 | 6,2 |  |  |
| 4.8 | Kivivill 250mm | m3 | 106,3 |  |  |
| 4.9 | Aurutõke | m2 | 425 |  |  |
| 4.10 | Voodrilaud(puhkenurga välisseinad+1m kõrgused välisseinad) | m2 | 86,1 |  |  |
| 4.11 | Vaheseinte puitkarkass 50x100mm | m3 | 4,7 |  |  |
| 4.12 | Kivivill 100mm | m3 | 21 |  |  |
| 4.13 | Aknalauad-täispuit-lakitud | m2 | 4,7 |  |  |
| 4.14 | Akende paigald.(puit)seest valged väljast lilladA-3-5tk,A-7-2tk,A-5-1tk | kmpl | 8 |  |  |
| 4.14 | Rõduuksed(soojust,täispuit,klaasidega,lakit) | tk | 2 |  |  |
| 4.15 | Pööninguluugid koos redeliga | tk | 2 |  |  |
| 4.16 | Rõdu puitkonstr,nk.kindel vineer,SBS kate | m2 | 12,5 |  |  |
| 4.17 | Rõdu ja terrassi piirded | m | 19,5 |  |  |
| 4.18 | Korstnate krohv+värv(Ija II kor) | m2 | 60 |  |  |
| 5 | Katuse ehitus |  |  |  |  |
| 5.1 | Vana katusekatte eemaldamine | m2 | 425 |  |  |
| 5.2 | Vana katusekonstr.lammut. | m2 | 350 |  |  |
| 5.3 | Hoone vöö 2x200x200mm | m3 | 6,8 |  |  |
| 5.4 | Sarikad 50 x 150mm | m3 | 5,8 |  |  |
| 5.5 | Karkass 50x200,100x150mm | m3 | 5,3 |  |  |
| 5.6 | Tuuletõkkeplaat 12mm | m2 | 350 |  |  |
| 5.7 | Tuulutusliistud 50x50mm | m3 | 4,1 |  |  |
| 5.8 | Aluskate | m2 | 425 |  |  |
| 5.9 | Liistud 25x50mm | m3 | 2 |  |  |
| 5.10 | Roovitus s-350mm | m2 | 425 |  |  |
| 5.11 | Katuse profiilplekk-teraskivi | m2 | 425 |  |  |
| 5.12 | Katusaknad | tk | 11 |  |  |
| 5.13 | Korstnate kõrgemaks ladumine | m3 | 4 |  |  |
| 5.14 | Korstna plekid | jm | 40 |  |  |
| 5.15 | Käiguteed | m2 | 32 |  |  |
| 5.16 | Lumetõkked 10m | kmpl | 1 |  |  |
| 5.17 | Karniisid | m2 | 92 |  |  |

Pakkumise hind sisaldab kõkide tööde, lisamaterjalide ja transpordi maksumust. Pakkumus kehtib 90 päeva.

Käesoleva hinnpakkumisega kinnitan, et see on koostatud vastavuses Pakkumiskutse dokumentides esitatud nõuetega ning et tööde üleandmisel ja vastuvõtmisel koostatakse vastav  tööde üleandmist ja vastuvõtmist kinnitav dokument, milles kinnitatakse töödele esitatud tingimustele vastavust ja töökorras olekut. Teostatud tööde kohta väljastatakse arve kroonides (EEK).

Pakkuja	____________________________________________(Firma või isku nimi)

Kuupäev

Hinnapakkumine

Vändra Vana tn 59 arendatava

Vändra Säästva Arengu Koolituskeskuse I Etapi

rekonstrueerimis-ehitustöödeks

Tellija poolt üle antavad materjalid

| Materjal ja kasutuskoht | Kogus |
| --- | --- |
| Pruss 200x200 |  |  |  |  |
| Palgikorra vahetus |  |  | 6 |
| Listalad |  |  |  | 1,5 |
| Hoone vöö |  |  |  | 6,8 |
|  |  |  | Kokku | 14,3 |
| Pruss 150X150 nurgad faasitud |  |  |
| Puitpostid (L= 3m) |  |  | 1,2 |
|  |  |  | Kokku | 1,2 |
| Pruss 150x100 |  |  |  |  |
| Puitlkarkass |  |  |  | 3,4 |
| Katuse karkass |  |  |  | 5,3 |
|  |  |  | Kokku | 8,7 |
| Pruss 150X150 |  |  |  |  |
| Varikatuse konstruktsioon |  |  | 1,1 |
| Puitkarkass |  |  |  | 6,2 |
| Sarikad |  |  |  | 5,8 |
|  |  |  | Kokku | 13,1 |
| Pruss 100x50 |  |  |  |  |
| Varikatuse konstruktsioonid |  |  | 1,1 |
| Laagid |  |  |  | 3,9 |
| Vaheseinte puitkonstruktsioonid |  | 4,7 |
|  |  |  | Kokku | 9,7 |
| Pruss 50x50 |  |  |  |  |
| Tuultusliit (katusele) |  | Kokku | 4,1 |
| Pruss 50x25 |  |  |  |  |
| Liist (katusele) |  |  | Kokku | 2 |
| Pruss 50x22 |  |  |  |  |
| Liist (2 korrus) |  |  | Kokku | 0,4 |
| Roovitus 35 mm |  | 435m2 | Kokku | 14,9 |
| Voodrilaud poolpunn 22 mm |  |  |
| Voodrilaud |  |  |  | 1,9 |
| Karniis |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Kokku | 3,9 |

TÖÖETTEVÕTULEPING

OÜ GoingAhead (edaspidi nimetatud TELLIJA), asukohaga Viljandi mnt 36 B-3, 11218 Tallinn, ja _________________________________________________________ (edaspidi nimetatud TÖÖVÕTJA),

( Juriidilise või füüsilise isiku nimi)

asukohaga/elukohaga________________________________________________________________

keda nimetatakse edaspidi Poolteks, leppisid kokku alljärgnevas:

1. Töövõtja kohustub tegema järgmisi Töid : Vändra, Vana tn 59 rajatava Vändra Säästva Arengu Koolituskeskuse (I eatpp) ehitus ja rekonstruktsioonitööd

Tööde tesotamine toimub vastavuses Hinnaküsitluse seletuskirjale ja Töövõtja poolt esitatud Pakkumusele ja muudele dokumentidele, mis lisatakse käesolevale lepingule ja loetakse lepingu lahutamatuks osaks

2. Töövõtja kohustub teostama punktis 1. loetletud Tööd ajavahemikus  ___  _______________ 2007 a. kuni ___  ________________ 2007a.

3. Tellija määrab oma Esindaja juhendama Tööde teostamist, Töövõtjale vajaliku informatsiooni andmiseks  ning Tööde kvaliteedi kontrollimiseks.

Tellija Esindajaks on: Eghert Daniel telefon: 51 0 1994 .

4. Tellija kohustub tasuma punktis 1.nimetatud Tööde teostamise eest summas

___________________ ( …………………………..) krooni.

4.1. Tellija teostab Töövõtjale ettemaksu 20% ulatuses lepingu summalt. Ülejäänud maksed teostatatkse alljärgnevalt :

4.1.1.   1. september 2007 30 % - allesjäänud summast peale teostatud tööde vastuvõtu akti allakirjutamist (tööd teostatud juuli, august 2007 a.)

4.1.2     1. oktoober 30% - allesjäänud summast peale teostatud tööde aktile allakirjutamisest (tööd teostatud september, oktoober 2007)

4.1.3   Viimane makse 20% peale Tööde ülevõtmise-vastuvõtu akti allakirjutamist

4.2 Maksed teostatakse kas ulekandega pangaarvele vastavalt esitatud arvetele mitte hiljem kui 15 pangapäeva jooksul peale arve esitamist ja akti allakirjutamist. Tesostatud tööde ja Tööde ülevõtmise-vastuvõtu Akti näidis  koostatakse vabas vormis Tellija poolt.

5. Juhul , kui käesoleva Lepingu täitmise käigus selgub Tööde mahu muutmise vajadus, lepivad Pooled kokku koos mahu muutumisega Lepingu punktis 4. nimetatud summa muutmise.  Vajaduse korral võivad Pooled kokku leppida Tööde tasustamise etapiviisiliselt, kusjuures sellisel juhul vormistatakse iga etapi kohta Tööde vastuvõtmise akt ning nende eest tasumisele kuuluv summa.

6. Juhul, kui Tööettevõtja ei jõua punktis 1. loetletud Töid tähtajaks valmis ning Tellija ei aktsepteeri Töövõtja poolt esitatud põhjendusi hilinemise kohta, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt viivist  üleandmisega viivitatud Tööde maksumusest 0,2 % päevas iga viivitatud päeva eest.

7. Juhul, kui Tööde vastuvõtmisel on Tellijal pretensioone kokku lepitud Tööde kvaliteedi kohta, määrab ta Töövõtjale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Määratud tähtaja eest ei ole Töövõtja kohustatud tasuma Lepingu punktis 7. ettenähtud viivist.

Juhul, kui Töövõtja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, on Tellijal õigus alandada Poolte vahel kokku lepitud Tööde maksumust.

8. Juhul, kui Töövõtja ei nõustu Tellija pretensioonidega Tööde kvaliteedi kohta, võib ta nõuda Töödele sõltumatu ekspertiisi määramist. Ekspertiisi kulud kannab Töövõtja. Juhul, kui ekspertiis tõestab Tellija pretensioonide alusetust, on Töövõtjal õigus ekspertiisi kulud Tellijalt sisse nõuda.

9. Tellijal on õigus lõpetada mõjuvatel põhjustel käesolev Leping igal ajal, tasudes Töövõtjale faktiliselt teostatud Tööde eest.

10. Töövõtjal on õigus lõpetada käesolev Leping ennetähtaegselt alljärgnevatel põhjustel:

10.1. Tööde lõpetamise võimatuse korral;

10.2. Juhul,kui Tellija on kohustatud tasuma Tööde eest etapiviisiliselt ning Tellija on viivitanud eelmise etapi eest tasumisega üle 1 (ühe) kuu.

11. Käesoleva Lepingu punktis 10 ettenähtud põhjustel Lepingu lõpetamisel on Tellija kohustatud tasuma Töövõtjale faktiliselt teostatud Tööde eest ning punktis 10.2. ettenähtud juhul ka viivise.

12. Köikidele teostatavatele töödele kehtib 2 aastane garantii. Töövötja esitab tööde vastuvötmise ja enne viimase makse teostamist tellijale vastava(d) garantiikirja(d).

13. Käesoleva Lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

14. Käesolev Leping tühistab kõik Pooltevahelised selles Lepingus ettenähtud Tööde teostamist puudutavad varasemad suulised kokkulepped.

15. Kumbki Pool ei tohi käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi, kohustusi ja muud lepingu sisu kasitlevat informatsiooni üle anda kolmandale isikule ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta.

16. Kõik käesoleva Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

17. Käesolev Leping on vormistatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks antakse Töövõtjale ja teine Tellijale.

Poolte andmed:

Tellija:			Eghert Daniel

Telefon/Fax: 051 0 1994,

Töövõtja:

Telefon/Fax

Käesolev Leping on alla kirjutatud mõlema Poole poolt kahetuhadenda teise aasta ________________ kuu ___________________ päeval.

Tellija:   					Töövõtja:

________________________________  	________________________________

/Allkiri/                                   				/Allkiri/

Tööettevõtu lepingu lisad

Lisa 1  Hinnaküsitluse seletuskiri koos Eelprojektiga

Lisa 2. Töövõtja Pakkumus

Lisa 3 Muud dokumendid