TOAD 10 ja 11:

- Lammutustööd (püssi puitplaadi seinast ja laest eemaldamine). Maja on ehitatud puitkarkassile, seega lammutada kuni musta lauani.

- Toas nr. 10 vana laudpõranda ülesvõtmine ja uue tegemine, lihvimine, lakkimine. Lõppviimistluseks jääbki laud.

- Akende vahetus (toas 10 on 3 raami, toas 11 - 2 raami), aknapõsed, aknalauad.

- Tubade välisseinad: küproki paigaldamine (toas 10 on seinad 5,45 ja 3,20; toas 11 – 2,80 ja 5,00): 2-kordne küprok, liim vahele, metall karkassile, soojustuse paigaldamine. Lagi

- Tubade siseseinad: 2-kordne küprok ilma karkassita, kipsi plönnidele.

- Küproki alla elektrijuhtmete paigaldus (pistikud, valgustid, lülitid).

- Maalritööd: tuba 11 seinad värvi alla, 1 otsasein (2,80) tapeedi alla, lagi.

- Maalritööd: tuba 10 täielikult tapeedi allaja tuba, lagi.

- Põrandaliistud.

VANNITUBA 9:

- Lammutustööd (silikaatseinad), põrand (saepurubetoon, millel peal 10 cm betooni+plaadid). Seinad 1,50 kõrguseni seinaplaat. Vana vanni ja muu san tehnika maha monteerimine.

- Kanalisatsiooni torude ja trapi ümberpaigutus.

- Vask veetorude paigaldus, valamu, vann, WC (kui ei tee, siis tellin eraldi tegija).

- Elektrijuhtmete paigaldus.

- Põrandakütte paigaldamine.

- Seinakinnitusega WC poti paigaldus (nurka) ja selle taha laeni küprok raami ehitus.

- Lagi küprokiga katta, maalritööd.

- Seinte plaatimine.

  - Seinad 1,70, 2,60, maast laeni suured plaadid 40x25.

  - Sein 1,90 osaliselt, väikesed plaadid 2,5x2,5 võrgul (tööpinna ja peegli vahele ja nurkadesse tööpinna kõrvale). Tööpinnast ülespoole tuleb suur peegel, peegli taha osaliselt soojendusmati paigaldus. Lakke küprok-karkassile sirm ja selle taha valgusti.

  - Sein 1,70 jääb plaatimata, maalritööd.

  - WC poti tagune küprok-karkass plaatida, väikesed plaadid 2,5x2,5 võrgul.

- Põranda plaatimine (va vanni alune).

- Valamu paigaldus, võib-olla ka vanni paigaldus.

WC 8:

- Lammutustööd, (laudseinad), seinast 1.50 kõrguse vana plaadi eemaldamine, krohvi eemaldamine; poti ja valamu demonteerimine.

- Põrandakütte paigaldamine

- Elektrijuhtmete paigaldus

- Torutööd: WC ja valamu (kui ei tee, siis tellin eraldi tegija).

- Küproki paigaldus seinad, lagi.

- Maalritööd: lagi, seinad alates portest

- Plaatimine: seinad porteni, põrand

- WC poti ja valamu paigaldus.