B. VUNDAMENDI KONSTRUKTSIOONI PÕHIPROJEKTI EHITUSKIRJELDUS

Kiili vald, Harju maakond

1. Üldosa

1.1	Vundamendi  põhiprojekt on koostatud ette antud projekteeritava palkmaja jooniste järgi

1.2	Konstruktsiooni osas reeglina ei ole korratud arhitektuurses osas toodud informatsiooni, plaani mõõdud, kõrgusmärgid ja teisi andmeid. Konstruktsiooni osa projekti vaadelda koos arhitektuurse projektiga.

1.3	Ehitustööde tegemisel juhindutakse lisaks projektis toodule veel materjalide ja toodete tootjate kasutusjuhendeist ja kehtivatest seadustest.

1.4	Kvaliteedi osas juhindutakse RYL 2000 köidetes toodud juhenditest.

1.5	Konstruktsiooni osa projekti koostamisel on lähtutud järgmistes normdokumentides toodud nõuetest:

| Jrk.nr. | Tähis | Nimetus | Märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EVS 811:2012 | Hoone ehitusprojekt |  |
| 2 | EVS 865-2:2006 | Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2 Põhiprojekti seletuskiri |  |
| 3 | Määrus 67 | Nõuded ehitusprojektile MKM 17.sept. 2010 |  |
| 4 | EPN 1.1 | Projekteerimise alused. Koormused. Osa 1 |  |
| 5 | EPN 1.1.2 | Projekteerimise alused. Koormused. Osa 2.1 ehituskonstruktsioonide koormused |  |
| 6. | EPN 1.2.1 | Projekteerimise alused. Koormused ja mõjurid. Osa 2.3 : Omakaalu koormused |  |
| 7 | EPN 1.2.4 | Projekteerimise alused. Koormused. Osa 2.4 Kasuskoormused |  |
| 8 | EPN 1.2.5 | Projekteerimise alused. Koormused. Osa 2.5 Lumekoormus. |  |
| 9 | EPN 1.2.6 | Projekteerimise alused. Koormused. Osa 2.6: Tuulekoormus. |  |
| 10 | EPN 2.1.1 | Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 1.1: Üldeeskirjad ja hoonekonstruktsioonide projekteerimise eeskirjad |  |
| 11 | EPN 2.1.2 | Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 1.2: Tulepüsivus |  |
| 12 | EPN 2.3 | Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 3: Raudbetoonvundamendid |  |
| 13 | EPN-ENV3.1.1 | Teraskonstruktsioonid. Osa 1.1: Hoonete teraskonstruktsioonide projekteerimise eeskirjad |  |
| 14 | EPN-ENV3.2 | Teraskonstruktsioonid. Osa 1.1: Tulepüsivus |  |
| 15 | EPN 5.1 | Puitkonstruktsioonid. Osa 1.1. Üldised juhendid ja hoonete juhendid |  |
| 16 | EPN-ENV5.1.2 | Puitkonstruktsioonid. Osa 1.2. Tulepüsivus |  |
| 17 | EPN 6.1.1 | Kivikonstruktsioonid. Osa 1.1 Üldeeskirjad ja hoonekonstruktsioonide projekteerimise eeskirjad |  |
| 18 | EPN 6.3 | Kivikonstruktsioonid. Osa 3: Kivikonstruktsioonide lihtsustatud arvutused |  |
| 19 | EPN 11.1 | Piirdetarindid |  |
| 20 | EPN 11.2 | Katused |  |
| 21 | EPN 12.1 | Hoone piirdetarindi soojajuhtivuse arvutusjuhis |  |
| 22 | EPN 12.2 | Sisekliima |  |
| 23 | EPN 15.1 | Ehitise tööiga |  |
| 24 | EPN 16.1 | Ehitiste heliisolatsiooni nõuded. Kaitse müra eest |  |
| 25 | Sotsiaalministri määrus nr.42 01.07. 2002 | Müra normtasemed elu ja puhkealal, elamutes ja ühiskasutuse hoonetes. Mürataseme mõõtmise meetodid |  |

  - Edasises tekstis on nurk sulgudes [23] antud viide normdokumendi järjekorra numbrile.

2. Kasutatud arvutiprogrammide nimekiri

  - Tekstiline osa on koostatud OpenOffitce org. 3.3 programmiga

  - Joonised on tehtud AutoCad 2010 programmiga

3.Tehnilised lähteandmed.

  - Dokumendi [23] alusel on ehitise kavandatav tööiga mitte vähem kui 50 aastat.

  - Ehitus geoloogilised tingimused madalvundamentide rajamiseks on  head. Hoone rajatakse saviliiva kihile

  - Pinnasevee pind on vundamendi rajamissügavusest madalamal

  - Hoone asub normaalse radooniriski alal. (Radooniriski esialgse levilate kaardi alusel) Alal võib esineda lokaalselt kõrge ja madala radoonisisaldusega pinnaseid.

  - Kui kohapealse radooni taseme mõõtmise tulemus ei ületa lubatud  kontsentratsiooni, võib jätta radooni kaitse tegemata.

  - Vundamentide alla jääv pinnas on külmakerkeline.  Vundamentide alla on ette nähtud külmakergete vältimiseks killustikust alus. Märgade savi sisaldavate pinnaste külmumissügavus on 1,2...1,4m. Planeeritavast maapinnast.

4. Koormused

  - Kasus koormused [7]:

  - Eluruumid 2,0 kN/m2

  - Vaheseinte ja trepikäsipuude horisontaalkoormus 0,5 kN/m2

  - Lumekoormus [8] Lumekoormus maapinnal 1,5 kN/m2

  - Tuulekoormus [9] 0,64 kN/m2 Linnaväline maastik.

5. Hoone lühikirjeldus

5.1	Vundamendile on kavandatud palkidest ühekorruseline hoone.

5.2	Vundament tehakse fibo 5 plokkidest mis paigaldatakse monoliitsest raudbetoonist taldmikule Vundamentidesse ei tohi jääda tühje vuuke ja mördiga täitmata vahesid.

  - Horisontaalseks hüdroisolatsiooniks vundamentidele seinte alla on ette nähtud radoonikaitse kile. Kile paigaldamisel põranda alla tehakse seinte äärde kilesse volt, mis võimaldab  põrandate vajumist. Kui radoonikaitse kilet ei paigaldada tehakse seinte alla horisontaalne hüdroisolatsioon bituumeniga immutatud rullmatejalist.

  - Kõik pinnasega tehtavad täited tihendatakse tiheduseni 0,95

  - Kandeseinad tehakse palkidest hoone tootja projekti järgi

  - Enne vundamentide valmistamist kontrollitakse vundamentide sobivust püstitatava palkhoone projektiga. Vajadusel korrigeeritakse vundamentide projekti palkmaja valmistaja soovide kohaselt.

  - Kõikide kandeseinte ja postide alla peab jääma vundament.

  - Vaheseinad rajatakse monoliitsele raudbetoonist põranda plaadile. Materjalid määratakse maapealse osa projektiga.

- Välispiirete soojapidavus.

6.1	Dokumendi [19] tabel 6.1 alusel ei või olla välispiirete soojajuhtivused suuremad kui järgnevad ( +22 kraadise sisetemperatuuri puhul):

| Sokkel | 0,409 W/m2K | Välissein | 0,23W/m2K |
| --- | --- | --- | --- |
| Aken, välisukse klaas | 1,72 W/m2k | Välisuks | 0,57W/m2K |
| Põrand pinnasel | 0,29W/m2K |  |  |

  - Projekti kohaste konstruktsioonide soojajuhtivused on:

| Sokkel | 0,265W/m2K |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Põrand pinnasel | 0,29W/m2K |  |  |

- Heliisolatsioon

7.1	Dokumendi [25] alusel ei või elamu aladel välismüra tase olla suurem kui:

- päeval 55dB ja öösel 40dB.

- Eluruumides päeval 40dB ja öösel magamisruumides 30dB

  - Dokumendi [24] alusel ei või olla välispiirete õhumüra indeksid olla väiksemad kui 30dB, välismüra taseme juures kuni 55dB

  - Hoone asub kohas kus välismüra tekitajad puuduvad, selle tõttu konstruktsioonide mürapidavust ei normeerita.

8. Tolerantsid

8.1 Vundamentidel

- Põhimõõtmetel (LxB)         ±30mm

- Vundamendi ülapinna kõrgus  ±20mm

- Külghälve                                    ±30mm

- Sokliserva põrandaga liituv ülaserv ±0....5mm

8.2 Seinad :

- Kõrgus                         ±10mm

- Pikkus                           ±10mm või L/750

- Paksus                            ±8mm

- Külje kõverus                 ±8mm

- Seina kõverus (kiive)   L/300

- Külgkõrvalekalle üleval või allpool paiknevast seinast ±10mm

- Omavaheline paiknemine ±15mm

- Ülapinna kõrgus liitumisel horisontaalsete konstruktsioonidega ±10mm

8.3 Puitkonstruktsioonid

- Paksustel ja laiusel                                -1 kuni +3mm

- pikkustel                                                 ±10mm

8.2 Terasest elementidel

- Elemendi pikkusel                 ±2mm

- Elemendi sirgjoonelisusel   L/1000

- Otsa täisnurksus                   D/1000

9. Hoone konstruktsioonid

9.1 Vundamendid

19.1.1 Enne hoone ehitustöödega alustamist eemaldatakse kasvupinnas reservi.

10.1.2 Kõigi vundamentide alla tehakse killustikust tihendatud aluskiht vältimaks külmakergete tekkimise võimalust.

10.1.3 Vundament laotakse FIBO 5 plokkidest. Kõik vuugid täidetakse mördiga.

10.1.4 Horisontaalseks hüdroisolatsiooniks on radoonikaitse kile

10.2 Seinad

10.2.1 Vaheseinad, millede alla ei ole vundamenti  näidatud toetatakse monoliitsele aluspõrandale.

Vundamendid peavad olema kandeseinte all.

10.3 Põrand

10.3.1 Põranda konstruktsioonid on näidatud joonistel.

10.3.2 Betoonist aluspõrand ei või kleepuda seinte ja vundamentide külge. Kleepumise vältimiseks paigaldatakse seinte kõrvale eraldusribad.

10.3.3 Põrandate katted määratakse sisekujunduse projektiga

10.3.4 Märgade ruumide puhaste põrandate alla tehakse hüdroisolatsioon. Põrandad valmistatakse kalletega i=0,005 trappide suunas.

10.3.5 Terrasside laudised on soovitav valmistada lehise puidust. (Lehise puit ei kõdune)