Objekti asukoht

Valgamaa, Tõlliste vald, Korijärve küla. Kaugus Tartust ca 75 km, Valgast ca 25 km, Antslast ca 10 km.

Töö ülesanne

- Vana katuseosa lammutus ja uue katuse ehitus koos vintskapiga. Katuse pindala ca 132 m2.

- Vana korstna väljaulatuva osa lammutus ja uue ehitus (ca 1,5 m ulatuses)

Materjalid

Kõik ehitusmaterjalid hangib tellija, kui kokku ei lepita teisiti. Seega ei pea pakkumises näitama materjali ega hankimise kulu. Kõik töövahendid peaksid olema teostaja poolt. Kokkuleppel võimalik vajadusel kasutada ka tellija tööriistu.

Konstruktsiooni ja tööde kirjeldus:

Vana katus – 9 sarikapaari palkidest + roovitis + laastukatus, mis kaetud eterniidiga. Lammutamisel tuleb sarikad, roovitis ja eterniit maha võtta võimalikult tervena ja ladustada. Laastud kokku koristada. Lammutada tuleb ka pööninguosa mõlemad küljeseinad.

Korsten – maha lammutada katusest läbiulatuv vana korstnaosa ja laduda selle asemele uus. Plekist kortnamütsi ja korstna ääreplekkide paigaldus.

Uus katus – sarikad 5x15 + tuuletõke + distantsliist + aluskate + distantsliist + roovitis 2,5 cm laud + eterniit + harjaplekk. Vihmaveesüsteemide ega tuulekastide ehitust pakkumises arvestada pole vaja, vajadusel tehakse need tööd täiendava kokkuleppe alusel. Samuti pole vaja soojustus- ega siseviimistlustöid.

NB! – uue katuse ehitusel tuleb arvesse võtta:

- Katuse pind peab kokku jooksma juba olemasoleva katusepinnaga. Arvatavasti tuleb seetõttu enne uute sarikate paigaldust teha majale uus ja sirge ülemine vöö materjali lisamise teel.

- 3 katuseakna nõuetekohane paigaldus – üks aken tee poole, kaks hoovi poole.

- Välja ehitada vintskap (tee poole). Vintskapi katuseharja kõrgus on sama mis maja katuseharja kõrgus, orienteeruvad vitskapi aluspindala mõõdud on 3 x 3 m.

- Uus katuseosa tuleb siduda juba olemasoleva katuseosaga kõigi konstruktsioonide osas – roovitis, tuuletõke, aluskate, eterniit. Lõppkokkuvõttes peab kogu maja katus olema ühtne tervik ja ühtlase pinnaga, ilma „jõnksuta“ üleminekukohas.

- Eterniitplaadid paigaldatakse analoogselt olemasolevale katusele - äralõigatud nurkade meetodil, vastavalt tootja paigaldusjuhisele.

- Pöönigu uue välisseina ja vintskapi seinte ehitamine on soovitud analoogses mahus piltidel näha oleva maja uue osaga – 5 x 15 pruss + tuuletõke + disatantsliist + välisvoodri laud.

- Ehituse ajal tuleb hoolt kanda, et maja ei saaks veekahjustusi – vajadusel katta kinni vihma kaitseks kõik avatud katuseosad. Ajutine kattematerjal peab olema teostaja poolt.

Tööde teostamise aeg - suvi 2015, soovitavalt juuni kuu.

Tasumine – etappide kaupa, ettemaksu ei maksa.

Pakkumine

- Pakkumises palun ära näidata erinevate töö-etappide maksumus eraldi, vastavalt tabelile.

- Ära märkida kas töödele lisandub ka käibemaks (kui tegu on käibemaksukohuslasega).

- Kui on täiendavaid kulusid, mida pakkuja peab vajalikuks näidata eraldi, märkida need täiendavale reale tabelis.

- Näidata ära orienteeruv tööde teostamise aeg ja kestus.

- Pakkuja poolt varem teostatud sarnaste objektide nimistu või viited (olemasolul), koos tehtud töö lühikirjeldusega.