# PLAANILAHENDUS

Projekteeritud üksikelamu on kahekorruseline kelpkatusega elamu. Ruumide planeerimisel on arvestatud nende omavahelist funktsionaalsust, tellija soove ning olemasolevaid võimalusi.

Elamul on Ujula tn pool sissepääs tuulekotta. Hoone kõrval asetseval panipaigal on eraldi sissepääs autovarjualuse alt. Esimesel korrusel paiknevad avar köök-elutuba, kontor, WC, vannituba, leiliruum ning sahver. Teisele korrusele pääseb hoone parempoolses osas paikneva trepi kaudu. Seal asetsevad koridor, kolm magamistuba, garderoob ning vannituba.

Üksikelamul on terrass, kuhu pääseb köök-elutoast.

# ARHITEKTUURNE LAHENDUS

Projekteeritav elamu on kahekorruseline. Hoonel on kahekaldeline kelpkatus, panipaigal ja auto varjualusel on lamekatus. Esimesele korrusele on planeeritud terrass.

Hoone välisviimistluses on kasutatud õhekrohvi ning vertikaalset laudvoodrit.

  - VÄLISVIIMISTLUS

Hoone sokkel kaetakse Minerit plaadiga, helehall (RR23).

Elamu seinad on krohvitud, valge. Panipaiga seinad on kaetud vertikaalse laudvoodriga, tumepruun (RR32).

Aknad on hallide raamidega. Uksed pruunid.

Katusekatteks on profiilplekk Classic, hall (RR23). Räästakastid on kaetud voodrilauaga, helehall (RR22).

Vihmaveerennid on tsinkplekist ümara profiiliga ning halli värvusega.

# KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS

## NORMATIIVSED KASUSKOORMUSED

Hoone kandetarinditele mõjuvate koormuste norm- ja arvutusväärtused on määratud vastavalt standardites EVS-EN 1990:2002, EVS-EN 1991-1-1:2002, EVS-EN 1991-1-2:2007, EVS-EN 1991-1-3:2006 ja EVS-EN 1991-1-4:2007 toodud metoodikale.

### KASUSKOORMUSTE NORMVÄÄRTUSED

Kandetarinditele rakenduvate kasuskoormuste normväärtused on määratud vastavalt standardile EVS-EN 1991-1-1:2002 järgmiselt:

| Ruumi klass | Ruumi kasutamise iseloom | Kasuskoormuse normväärtused |
| --- | --- | --- |
|  |  | qk (kN/m2) | Qk (kN) |
| A | Majapidamis- ja elamuspinnad | 2,0 | 2,0 |

### OMAKAALUKOORMUSTE NORMVÄÄRTUSED

Omakaalukoormuste normväärtused on määratud vastavalt standardile EVS-EN 1991-1-1:2002, lähtudes tarindite geomeetrilistest parameetritest ja kasutatavate materjalide omakaalust.

### LUMEKOORMUSE NORMVÄÄRTUS

Lumekoormuse normväärtus on määratud vastavalt projekteerimisnormile EVS-EN 1991-1-3:2006, võttes lumekoormuse baasväärtuseks maapinnal sk = 1,5 kN/m2.

Lumekoormuse kujutegurid, arvestades hoone katusenurka, on µ1=0,56;  µ2=1,6.

### TUULEKOORMUSE NORMVÄÄRTUS

Tuulekoormuse normväärtus on määratud vastavalt projekteerimisnormile EVS-EN 1991-1-4:2007, võttes tuulekiiruse baasväärtuseks vref = 21,0 m/s, maastikutüüp III. Ekspositsiooonitegur hoone kõrgusest lähtuvalt on ce(z)=1,35.

## VUNDAMENT

Hoone vundamendi kohta koostatakse eraldi projekt.

Hoone vundamendiks on vaivundament. Vaiade peale rajatakse betoonist rostvärk, millele laotakse Termoplokk Silver 320mm plokid. Panipaiga ehitamisel kasutatakse Fibo 3 150mm plokke.

Sokkel viimistletakse halli Minerit plaadiga.

## VÄLIS- JA SISESEINAD

Hoone välisseinad on Termoplokk Silver 320 plokkidest. EPS plokkidest laotud seinad armeeritakse ning täidetakse betooniga. Välisfassaad viimistletakse õhekrohviga ning siseseinad krohvitakse ja värvitakse.

Panipaiga seinad laotakse Fibo 3 150mm plokkidest. Välisfassaad kaetakse voodrilauaga distantsliistul, sisesein krohvitakse.

Mittekandvad seinad on metallarkassist 66mm, vahel mineraalvill, ning kaetud 2xkipsplaadiga. Siseseinad on viimistletud vastavalt tellija soovidele.

## PÕRANDAD JA LAED

Üksikelamu põrand betoneeritakse. Sisemine tagasitäide (liiv) tihendatakse, paigaldatakse vahtpolüstüreen EPS 2x100mm ning hüdroisolatsioonkile. Seejärel valatakse betoonplaat ning paigaldatakse põrandakattematerjal.

Vahelae kandekonstruktsiooniks on betoonpaneel 265mm. Vahelae aluspind krohvitakse ning värvitakse. Teise korruse põrand kaetakse tasanduskihi ning põrandakattega.

Teise korruse lae kandeonstruktsiooniks on katusefermide alumine vöö. Vahelagi soojustatakse mineraalvillaga 200+100mm ning kaetakse tuuletõkkeplaadiga 30mm. Lae aluspinnale kinnitatakse aurutõkkekile ja metallkarkassil kipsplaat.

Laed viimistletakse vastavalt tellija soovidele.

Esimese korruse terrass ehitatakse hoone vundamendist 50mm eemale. Immutatud puittalad 50x200mm, sammuga 600mm kaetakse risti puitprussidega 50x100mm, sammuga 400mm ning terrassilauaga.

## KATUS

Hoone katusekonstruktsiooni kohta koostatakse eraldi projekt.

Hoonel on projekteeritud puitfermidest kahekaldeline kelpkatus, kaldega 30°.

Fermidele kinnitatakse tuuletõkkekile distantsliistude vahel ning roovid vastavalt katusekatte tootja juhendile. Katusekatteks on tsingitud profiilplekk (Classic, hõbehall).

Katusele paigaldatakse lumetõkked. Vihmaveerennid tehakse tsinkplekist ja ümara profiiliga.

## AKNAD JA UKSED

PVC raamiga klaaspakettaknad on halli värvi. Hoone välisuksed on pruuni tooni.

Siseuksed valmistatakse puidust, mis viimistletakse vastavalt tellija soovidele.

Ukse- ja aknalingid, sulused, lukud, lukusildid ja hinged on kroomist.

# ENERGIATÕHUSUS

Hoone energiaarvutus on teostatud kasutades energiaarvutuse tarkvara BV2 ning lähtudes :

- Vabariigi Valitsuse 30.08.2012 määrus nr 68 „Energiatõhususe miinimumnõuded“ ,

- Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 30 23.04.2013 “Energiamärgise vorm ja väljastamise kord”,

- Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 63 08.10.2012 “Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika”.

## VÄLISPIIRDED

Projekteeritava hoone piirete arvutuslikud soojusjuhtivusarvud (U-arv):

Välisseinad 			0,13 W/m²K

Põrandad pinnasel 		0,10 W/m²K

Pööningu vahelagi	 	0,11 W/m²K

Aknad 			            1,00 W/m²K

Uksed 				0,90 W/m²K

## TEHNOSÜSTEEMID

Tehnosüsteemid on projekteeritud ja paigaldatud nii, et oleks tagatud nende pikaajaline ja efektiivne töötamine optimaalses tööpiirkonnas. Üleliigsete soojakadude vältimises soojustatakse torustikud ja soojussalvestid.

Sooja vee tarbimine:

Sooja vee erikulu		430 l/m2a

Netoenergiavajadus		25 kWh/m2a

## KÜTE

Hoones on vesipõrandküte, mida köetakse õhk-vesi soojuspumba abil. Soojussõlm paikneb panipaigas.

Hoone köetav pind:		131,7 m2

## VENTILATSIOON

Hoonesse on planeeritud tsentraalne soojustagastusega ventilatsioonisüsteem.

Vastuvoolu plaatsoojusvaheti suhtarv: 0,7

Hoone sisekliima peab eluruumides vastama:

Temperatuur : 		            +21°C

Õhuniiskus: 			25-40%

## ENERGIATÕHUSUSARV

Energiatõhususarv:		109,0 kWh/ m²

Energiaklass:			B

# VESIVARUSTUS JA KANALISATSIOON

Puhas vesi saadakse ehitatavatest veetrassidest, mis ühendatakse Ujula tn Tartu Veevärgi veetrassi. Soe vesi saadakse hoonesse paigaldatavatest elektriboileritest. Torustikud on isoleeritud.

Torustikud ehitatakse plasttorudest De15-De32. Jaotustorustikud paigaldatakse põranda- ja seinakonstruktsiooni.

Reoveed kanaliseeritakse ehitatavatesse kanalisatsioonitorustikesse, mis ühendatakse Ujula tn kanalisatsioonitrassiga.

Ümber hoone perimeetri paigaldatakse sadeveesüsteem. Sadevesi juhitakse linna sadeveetrassi.

Ehitustööde käigus koostatakse eraldi projekt vee, kanalisatsiooni ja sadeveesüsteemi kohta.

# KÜTE, VENTILATSIOON, ELEKTER

Hoonet köetakse vesipõrandaküttega õhk-vesi soojuspumba abil. Hoone küttesüsteemi kohta koostatakse ehitustööde käigus eraldi projekt.

Hoonesse paigaldatakse tsentraalne soojatagastusega ventilatsioonisüsteem. Hoone ventilatsiooni kohta koostatakse ehitustööde käigus eraldi projekt.

Elektrivarustuse väljaehitamisel kasutada litsenseeritud firmat. Nõrkvoolu (valve, side ja arvutikaabeldus) ja elektri kohta koostatakse ehitustööde käigus eraldi projekt.

# KESKKONNAKAITSE

Tahked jäätmed kogutakse prügikasti ja antakse üle sellekohast litsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele. Vanad akud ja patareid peab üle andma sellekohast litsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele.

# TULEOHUTUS

## KASUTATUD NORMDOKUMENTIDE LOETELU

- Vabariigi Valitsuse määrus nr 315 27.10.2004 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“

- EVS 812-7:2008/AC:2011 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus“

- EVS 812-3:2013/AC:2013 „Ehitise tuleohutus: Osa 3: Küttesüsteemid“

- EVS 812-6:2012/A1:2013 „Tuletõrje veevarustus”.

## TULEOHUTUSE TAGAMINE

- Ehitise kasutamisotstarve – Üksikelamu

- Hoone kasutusviisiga – I

- Hoone tulepüsivusklass – TP-3

- Hoone ehitusmaterjalide tuletundlikkus peab olema vähemalt seintes ja lagedes D-s2;d2.

- Välisseinte tuletundlikkus D-s2;d2; katusekattel B-roof.

- Tuletõrje juurdepääs hoonele on võimalik Ujula tn. poolt

- Päästemehhanismidega on võimalik liigelda ümber hoone

- Hoones on 1 evakuatsioonitee ning see jääb alla lubatud 30m.

- Katusele pääseb maa pealt redeliga. Katuse alla pääseb teise korruse pööninguluugi kaudu.

- Hoones peavad olema paigaldatud suitsuandurid.

- Olemasolev veehüdrant asub hoonest 100m kaugusel.