HINNAPAKKUMISE KÜSIMISKIRI

Palume Teil teha hinnapakkumine eramu vundamendi, I korruse põranda, põrandaaluste kommunikatsioonide ja krundisiseste kommunikatsioonide ehitustöödele aadressil Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa.

#### Hinnaküsimise dokumendid
-  Käesolev hinnapakkumise küsimiskiri
-  Hinnapakkumise tabel
-  Objekti projektdokumentatsioon (lisatud kokkupakitult failis projekt.zip)

Üldandmed

- Objekt 			Asukohaga Laagri alevik, Saue vald,

Harjumaa.

- Tööde tellija

- Arhitekt

- Tööettevõtu viis		Ttöövõtt vastavalt käesolevas hinnapakkumise küsimis-

kirjas esitatud dokumentides ja joonistes toodule.

- Tööde plaanitud algus		Novembris-detsembris 2015.a (sõltub ehitusloa väljastamisest).

- Tööde plaanitud kestus	 Umbes 4-5 nädalat.

Töövõtu maht ja piirid

- Teostada tuleb kõik eelprojektis,  väljastatud vundamendi joonistes,  hinnaküsimise tabelis ja käesolevas hinnapakkumise küsimiskirjas toodud vundamendi rajamise, I korruse põranda (sh. põrandaküte) ja põrandaaluste kommunikatsioonide ning krundisiseste kommunikatsioonide väljaehitamisega seotud tööd. Teostada tuleb ka sellised nimetamata tööd, millised oma olemusest lähtuvalt kuuluvad nimetatud tööde hulka.

Tööde täpsed mahud selguvad eelprojekti projektdokumentatsioonist.

- Tööde algus võib ilmastikuolude tõttu nihkuda plaanitud ajast hilisemaks, et põhiosas toimuks vundamendi rajamine plusskraadidel, eriti vundamendisüvendi kaevetöödel ning taldmiku rajamisel.

- Tööd tuleb teostada vastavalt kehtivatele ehitusnormidele, asjaomaste ametkondade nõuetele ja ettekirjutustele. Tööde kvaliteet peab vastama RYL II. klassile esitatavatele nõuetele ja/või projektdokumentatsioonis toodud nõuetele.

Vundamendid (ka kandvate vaheseinte osas) tuleb teha vastavalt väljastatud vundamendi joonistele. Vundamendi lubatud kõikumine on +/- 5 mm nii horisontaal- kui vertikaaltasapinnas.

- Töövõtja täidab ja komplekteerib täitedokumentatsiooni s.h. objekti päeviku, mõõdistusaktid, kaetud tööde aktid, materjalide sertifikaadid, vastavustunnistused, saatelehed, teostusjoonised jmt. Täitedokumentatsioon esitatakse kahes eksemplaris paberkandjal või digitaalsel kujul kokkulepitud formaadis  tellijale ja/või tellija poolt määratud omanikujärelevalvele.

- Töövõtja peab rakendama vajaduse tekkimisel kaitse- ja hooldusmeetmeid valmisehitatud või ehitatavate konstruktsioonide osas.

- Tõõvõttu peavad kuuluvad kõik tööks vajalikud ehitusmaterjalid, raketised, töövahendid, mehhanismid, transport, tööjõukulud jmt.

- Töövõtja koristab ja viib, peale tööde lepingukohast täitmist, ära tööde tagajärjel tekkiva prahi.

- Töövõtja esitab tellijale või omanikujärelevalvele ehitustoodete vastavusdeklaratsioonid (annab välja tootja, tootja volitatud esindaja või tarnija) enne vastava töölõigu algust, kus neid ehitustooteid kasutatakse.

- Töövõtja peab arvestama võimalike tellijapoolsete teiste tööettevõtjatega ja teostama vajadusel töid tellija teiste töövõtjatega kooskõlastatud ajagraafiku kohaselt. Töövõtja peab tagama ehitusobjektile juurdepääsu maja detailide ladustamiseks eelnevalt kokkulepitud mahalaadimiskohale ning tegema tasase materjalide mahalaadimiskoha suurusega vähemalt 6 m x 8m, mis asuks vundamendi lähedal.

- Elektri- ja veekulu ehitusperioodil peab sisalduma töövõtus.

- Kommunikatsioonide liitumispunktid krundi piiril.

- Töövõtjal on õigus objektile soovi korral tuua ehitusperioodiks ehitussoojak, teisaldatav WC ja piirdeaiad tingimusel, et nendega seotud kulud sisalduvad töövõtu maksumuses.

- Ehitusloa hangib tellija (hetkel taotlemisel).

Töökaitse

- Tööettevõtja on kohustatud oma töös juhinduma töökaitse ja ohutustehnika nõuetest.

- Töövõtja vastutab kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.

Pakkumise hind

- Töövõtja peab esitama pakutavad hinnad hinnapakkumise tabelis lahtikirjutatult.

- Hinnad peavad sisaldama ka kõiki täiendavaid  kulusid. Pakkumise hind on kindel ja ei muutu inflatsiooni mõjul.

Lepingulised ettepanekud

- Tööde vahe- ja lõpptähtaja ületamise korral on viivis 0,1% lepingu hinnast iga viivitatud päeva eest.

- Lepingu summa tasumine toimub vastavalt teostatud töödele, 7 tööpäeva jooksul pärast esitatud arve aktsepteerimist Tellija poolt.

- Töövõtja peab tegema objektile ehituse koguriskikindlustuse Töö lepingu hinna ulatuses.

- Garantiiperiood on 2 aastat või rohkem alates objekti vastuvõtmise päevast.

Pakkumisega seotud täpsustused

- Pakkumisdokumente puudutavad täpsustused ja märkused esitada kirjalikult pakkumise ajal. Märkuste mitteesitamisel loetakse pakkumisdokumendid märkusteta vastuvõetuks.

- Pakkumise koostamise kulutusi ei hüvitata.

- Pakkumine on kinnine s.t. pakkumistulemused ei kuulu avaldamisele.

- Pakkumine peab olema jõus vähemalt 90 päeva pakkumise esitamise päevast alates.

- Pakkumises palun näidata kontaktisik, kes vajadusel esindab Pakkujat lisaselgituse andmisel ja läbirääkimiste pidamisel.