PROJEKTI SISUKORD

### I	SELETUSKIRI

II 	LISAD

III	JOONISED

I SELETUSKIRI

SISUKORD

I	SELETUSKIRI	1

1.	ÜLDOSA	3

1.1 PROJEKTI ANDMED	3

1.2 PROJEKTI TELLIJA	3

1.3 PROJEKTEERIJA	3

1.4 LÄHTEANDMED	4

1.5 PROJEKTEERIMISE NORMDOKUMENDID	4

1.6 TOPO-GEODEETILISED UURINGUD	6

1.7 GEOLOOGILISED UURINGUD	7

2.	PROJEKTLAHENDUS	8

2.1 Vastavus lähteandmetele	8

2.2 Olemasolev olukord	8

2.3 Asendiplaan	8

2.4 Vertikaalplaneerimine	8

2.5 KATENDID	8

2.6 TRUUBID	9

2.7 LIIKLUSKORRALDUS	10

2.7.1 LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID	10

3.	TEHNOVÕRGUD	10

4.	EHITUSTÖÖD	11

5.	Keskkonnakaitse	11

5.1 JÄÄTMEKÄITLUS	12

5.2 MULLATÖÖDE BILANSS	13

6.	TEE-EHITUSLIKUD TÖÖDE MAHUD	13

6.1  Ettevalmistus-lammutustööd	13

6.2 Põhitööd	14

7.	KASUTAMIS- JA HOOLDUSJUHEND	14

7.1 TEE SUHTES ESITATUD NÕUDED	14

7.2 TEE KASUTAMINE JA KAITSMINE	15

7.3 KOHUSTUSED	15

7.4 SUVIHOOLE	15

7.5 TALIHOOLE	16

7.6 HALJASTUSE HOOLDUS	16

II	LISAD

- KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

III 	JOONISTE NIMISTU

1.	ASUKOHA SKEEM					           AS-001		1:10 000

2.	ASENDIPLAAN, VERTIKAALPLANEERIMINE JA	  AS-002		 1:500

LIIKLUSSKEEM

3.       RISTPROFIILID. LÕIGE 1 JA 2                                        AS-003                   1:100

4.       PIKIPROFIIL                                                                     AS-004                   1:500

5.       Maanteeamet. Põhitee truubi tüüpjoonis      AS-005                   1:100

SELETUSKIRI

# ÜLDOSA

## 1.1 PROJEKTI ANDMED

Töö nimetus: Meeri küla, Nõo vald, Tartumaa,  kinnistu mahasõidu projekteerimine.

Ehitusprojekt: Tööprojekt

Käesolev projekt on koostatud OÜ poolt  tellimusel, et võimaldada Meeri küla, Nõo vald, Tartumaa,  kinnistule juurdepääs.

Projekti koostamise aluseks on projekti lähteandmed, kehtiv seadusandlus ning valdkonnas kasutusel olevad normdokumendid ning standardid.

Projekt sisaldab tee asendiplaani, ristlõikeid koos katendikonstruktsioonidega, pikiprofiili, seletuskirja ja aruandeid põhilistest töömahtudest.

Projektiga hõlmatud teede-ehituslike tööde mahud on välja toodud paanijoonistel erinevaid tingmärke kasutades.

## 1.2 PROJEKTI TELLIJA

| Tellija |  |
| --- | --- |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |

## 1.3 PROJEKTEERIJA

| Tee-ehituslik osa |  |
| --- | --- |
| Reg. nr |  |
| KMKR: |  |
| Aadress |  |
| Telefon |  |
| e-mail |  |
| Kontaktisik |  |

## 1.4 LÄHTEANDMED

Projektis käsitletav ala paikneb Meeri külas, Nõo vallas, Tartumaal ja käsitleb riigimaanteelt nr 22190 Rõhu-Meeri-Tõravere km 7,75 mahasõidutee rajamise projekti kinnistule.

Projekti lähteandmed:

- Tartu maakond Nõo vald Meeri küla 52801:002:0098 kü-st eraldatava elamumaa (tulevase nimetusega ) mõõdistamine M 1:500, TARTU MAAKORRALDUSE OÜ töö nr KE-7688, teostatud 02.09.2015.a.

- KOLDE  MÜ  52801:002:0098  TEE  MEERI  KÜLAS,  NÕO  VALLAS,  TARTUMAAL EHITUSGEOLOOGILISE  UURINGU  ARUANNE, OÜ  Alus-geoloogia töö nr 1519, teostatud juuni 2015

- Maanteeameti kiri nr 15-2/15-00029/286, väljastatud 30.06.15.

- Maakatastri 52801-002-0098 teatis menetluses nr 15102118063

# PROJEKTLAHENDUS

## 2.1 Vastavus lähteandmetele

Olemasolev situatsioon vastab mõõdistusele.

## 2.2 Olemasolev olukord

Projekteeritud mahasõidutee asukoht jääb riigimaantee nr 22190 Rõhu-Meeri-Tõravere km 7,75 piirkonda.

Maapind on tasane, kaldega olemasolevate kraavide suunas, krunt on kaetud osaliselt metsaga.

Maa-alal paikneb AS Eesti Telekom-ile kuuluv siderajatis.

Maa-alal asub maaparandussüsteemi kollektor, mille väljavool on kinnistul asuvasse tiiki.

Absoluutkõrgused on projekteeritava juurdepääsu maa-alal vahemikus 50.06...54.31.

## 2.3 Asendiplaan

Projekteeritud teelõik algab riigimaantee nr 22190 Rõhu-Meeri-Tõravere km 7,75.

Projekteeritud mahasõidutee lõigu pikkuseks on 32m, katte laiuseks sirgel on 3,5m. Sõiduteele on projekteeritud ühepoolne 2,5% põikkalle.

Maksimaalne projekteeritud pikikalle on 7,1%, minimaalne 3,0%. Vertikaalkõvera raadiused: kumer 160m, nõgus 250m. Projekteeritud plaanikõvera raadius on 40m.

## 2.4 Vertikaalplaneerimine

Projekteeritud juurdepääsutee vertikaallahendus on kõrguslikult kokku viidud olemasoleva Rõhu-Meeri-Tõravere tee katte kõrgusmärkidega.

Sadevesi suunatakse projekteeritud teelt haljasalale.

## 2.5 KATENDID

Mahasõidutee katend (lõige 1, ristmikuala):

| • | Eelpuistega kahekordne pindamine 2,5 x E, eelpuiste kruuskillustik fr. 8/16 kiilutakse sideaine ja graniitkivikillustikuga fr.4/8 kinni, peale pinnatakse vajalik kulumiskiht graniitkivikillustikuga fr.2/4 |  |
| --- | --- | --- |
| • | Purustatud kruus, fr 0/31,5 (E=120 MPa) La=35, F4 | h = 15 cm |
| • | Kruuspinnas (D>16 mm, La=40, Kf>=1m/ööp) | h = 25 cm |
| • | Peenliivast mulle, Kt=0,96, Kf>0,5 m/ööp | muutuv |
| • | Olemasolev aluspinnas: savimöllmoreen |  |

Mahasõidutee katend (lõige 2):

•	Purustatud kruus, fr 0/31,5 (E=120 MPa) La=35, F4			h = 15 cm

•	Kruuspinnas (D>16 mm, La=40, Kf>=1m/ööp)		           	h = 25 cm

•    	Peenliivast mulle, Kt=0,96, Kf>0,5 m/ööp	                                 muutuv

•	Olemasolev aluspinnas: savimöllmoreen

Murukate:

•	Murukülv

•	Kasvupinnas	                                                                                       h=10 cm

Märkus: kasvumullaks paksusega 10 cm kasutada turba- ja mineraalmulda, nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 6.5 – 7.0).

Kergkatte pindamisel lähtuda Pindamisjuhisest 2014-2.

Eelpuistega kahekordne pindamine 2,5 x E

Eelpuistega  kahekordne  pindamine  koosneb  sideaine  kahekordsest  valamisest,  kivimaterjali kolmekordsest  puistamisest,  rullimisest  ja  järelharjamisest  vastavalt  eelpuistega  kahekordse pindamise  tehnoloogiale.  Eelpuiste  kihina  kasutatakse  kruuskillustikku,  sideainena bituumenemulsiooni,  aluskihina  ja  pealmise  kihina  graniitkillustikku.

Otse kattele puistatakse jämedama täitematerjali fraktsioon. Seejärel laotatakse esimene sideaine kiht ning kiilutakse peenema fraktsiooniga täitematerjaliga. Pärast seda laotatakse teine kiht sideainet ning peale puistatakse  järgmine peenema täitematerjali fraktsioon.

Mahasõidutee kuulub juhendi järgi klassi R1 (liiklussagedus <500 auto/ ööpäevas). Killustiku ja sideaine valiku teeb Töövõtja juhendi tabelite 4.1, 4.2 ja 4.3 alusel.

Enne pindamist tuleb veenduda, et alus on korralikult profileeritud ja tihendatud.

## 2.6 TRUUBID

Truubipäised tuleb kindlustada vastavalt Maanteeameti põhitee truubi tüüpjoonisisel esitatud lahendusele (vt joonis AS007). Truubipäised tuleb kindlustada 15 cm paksuse munakivilaotisega IV klassi tugevduskangal. Truupide sisse- ja väljavoolude kindlustuse pikkused peavad vastama tüüpjoonise tabelis esitatud pikkustele. Truupide elueaks on planeeritud 50 aastat. Tee mulde kõrguse korral kuni 6m peab truupide rõngasjäikus olema SN 8.

## 2.7 LIIKLUSKORRALDUS

Projekteeritud mahasõiduteele on ette nähtud sinise tähisposti paigaldamine vastavalt asendiplaanil näidatud kohta. Tähispost peab olema plastmassist (või muust kergesti deformeeruvast materjalist) post sinise valgustpeegeldava tähisega. Tähispost peab vastama standardile EVS 614 ja taluma standardis EVS-EN 12899-3 kirjeldatud järgmiseid koormusi:

• Valguspeegeldustegur RA – R1, klass RA2 (nagu määratletud EVS-EN 12899-1 tabelis 4);

• Maksimaalne ajutine siire – WL1 (EVS-EN 12899-3 tabel 7);

• Dünaamiline löögikindlus – DH1 (EVS-EN 12899-3 tabel 8)

### 2.7.1 LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID

Ajutise ehitusaegse liikluskorralduse objektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt

teostatavatele tööde etappidele. Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja

kommunikatsiooniministri 16. aprilli 2003.a. määrusele nr.69 “Liikluskorralduse nõuded

teetöödel” ning olema kooskõlastatud enne tööde algust tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega.

# TEHNOVÕRGUD

Kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb sellest eelnevalt teavitada tehnotrassi valdajat ning vajadusel võtta temalt selleks täiendav töödeluba. Vajadusel tuleb koostöös kommunikatsioonivaldajaga täiendavalt märkida välja kõik töötsooni jäävad maa-alused kommunikatsioonid. Töid kaablikaitsetsoonis tuleb teha käsitsi või väike-mehhanismidega. Mehhanismide kasutamisel (tihendamisel) kaablite või torutrasside (drenaažitorude, veetorude ja kanalisatsiooni torude) kohal tuleb arvestada, et trass oleks eelnevalt kaetud vähemalt 25cm paksuse pinnase kihiga, kui pole teisiti määratud trassi valdaja poolt.

AS Eesti Telekom-ile kuuluvate  siderajatiste asukoht ja sügavus teha kaevekohtades täpselt kindlaks. Töötamisel siderajatise kohal kasutada masinaid ja tehnoloogiaid, mis ei kahjustaks sidekanalisatsiooni. Kõik tööd tuleb teha kaabli valdaja juuresolekul ja heakskiidul. Lahtikaevatud liinirajatise ehitusaegse säilimise tagamiseks ette näha  täiendav mehhaaniline kaitsmine ja toestamine.

Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist.

# EHITUSTÖÖD

Enne ehitustööde alustamist tuleb Töövõtjal teavitada kohalikku omavalitsust ja teisi asjasse puutuvaid ametkondi. Töövõtjal tuleb koostada ajutine liikluskorraldusskeem, see kooskõlastada tee omanikuga ning teetööde piirkond tähistada vastavalt kehtivale korrale („Liikluskorralduse nõuded teetöödel“, kinnitatud 16.04.2003 a. MKM määrusega nr 69).

Enne kaevetööde alustamist on vajalik trassivaldajate teavitamine Töövõtja poolt  ja vajalike kaevelubade hankimine. Samuti raietööde kooskõlastamine asjasse puutuvate ametkondadega ja töölubade hankimine.

Planeeritava ehitusaluse maa-ala ulatuses eemaldatakse turbakiht kogupaksuses ning kaevatakse välja projektikohane süvend.

Väljakaevatud muldealused pinnad planeeritakse ja tihendatakse. Uue muldkehade ehitamiseks vajaminev pinnas veetakse karjäärist. Juurdeveetav materjal peab olema filtratsioonimooduliga vähemalt 0,5m/ ööpäevas. Kõik karjäärist juurdeveetavad pinnased peavad olema dreenivate omadustega s.t. nende filtratsioonimoodul standardse Proctorteim'iga saavutatava maksimaalse tiheduse juures on vähemalt 0,5 m/ööpäevas. Filtratsioonimoodul määrata standardse Proctorteimi'iga saavutataval maksimaalsel tihedusel või GOST 25584-90 järgi. Muldkeha ja dreenkihi projekteerimisel filtratsioonimooduli määramiseks tuleb lähtuda standardist EVS 901-20. Dreenkihis kasutatava materjali filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 1 m/ööpäevas ja muldkeha ehitamisel kasutataval materjalil vähemalt 0,5 m/ööpäevas.

Haljastatav maapind tuleb eelnevalt planeerida, vajadusel täita kohapealt saadava pinnasega, katta kasvumulla kihiga 10 cm paksuselt ning külvata muru (II klass).

## 5.2 MULLATÖÖDE BILANSS

| Väljakaevatav pinnas (turvas) (m³) | Juurdeveetav peenliiv (m³) | Juurdeveetav kruuspinnas (m³) | Juurdeveetav muld |
| --- | --- | --- | --- |
| 385 | 440 | 65 | 44 |

# TEE-EHITUSLIKUD TÖÖDE MAHUD

Esitatud töödemahud on mõõdetud joonistelt ehitustarindi geomeetrilistest mõõtmetest lähtuvalt. Kõik mahud tuleb tööde käigus täpsustada. Olemasolevate kommunikatsioonide paiknemise erinevused tegelikest asukohtadest võivad ettenägematute tööde mahte suurendada.

| 6.1 Ettevalmistus-lammutustööd |  |
| --- | --- |
| Jrk nr | Töö kirjeldus | Ühik | Hulk |
| 1 | Sõidutee väljamärkimine ja kinnitus looduses | tk | 1 |
| 2 | Ehitustööde läbiviimist sisaldava infotahvlite paigaldamine | tk | 1 |
| 3 | Raadamine, juurimine ja tee-maa-ala puhastamine | m2 | 150 |

| 6.2 Põhitööd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jrk nr | Töö kirjeldus | Ühik | Hulk |
| 1 | Turba kaevandamine | m3 | 385 |
| 2 | Kaevamine karjäärist (peenliiv) | m3 | 440 |
| 3 | Kaevamine karjäärist (kruuspinnas) | m3 | 65 |
| 4 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (peenliiv) | m3 | 420 |
| 5 | Kruuspinnas (D>16 mm, La=40, Kf>=1m/ööp), hmin=25cm | m2 | 220 |
| 6 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine | m2 | 350 |
| 7 | Purustatud kruus, fr 0/31,5 (E=120 MPa) La=35, F4, h=15cm | m2 | 192 |
| 8 | Eelpuistega kahekordne pindamine 2,5 x E, eelpuiste kruuskillustik fr. 8/16 kiilutakse sideaine ja graniitkivikillustikuga fr.4/8 kinni, peale pinnatakse vajalik kulumiskiht graniitkivikillustikuga fr.2/4 | m2 | 73 |
| 9 | Plastiktruup, d400mm | m | 14,1 |
| 10 | Tähispost, sinine | tk | 1 |
| 11 | Poolitatav kaablikaitsetoru | m | 9 |
| 12 | Muru kasvualuse rajamine ja külv, h=10cm | m2 | 440 |