Osad materjalid ja tööd võivad olla selgituses kirjeldamata. Vajadusel palun korrigeerida tööde mahte ja koguseid, küsida täpsustavaid küsimusi. Palun arvestada hinnapakkumisse kõik seonduvad kulud, s.h. ehitusmaterjalid (sõltumata sellest, aks need on loetletud või ei), ettevalmistavad tööd, töötasud, transport, prahi utiliseerimine, mehaanika, seadmete rent jne.

Juurdeehitise vundament Vundament on süvistatud pinnasesse kuni märgini -1,6m. Taldmiku ploki alune pinnas on tihendatud killustikuga fraktsioon 5-15(mm) tampimise teel. Taldmiku plokk asetatakse tihendatud pinnasele laotatud segu B-20 kuni 30 mm paksusele kihile. Fibo taldmiku plokid 490*350  monteeritakse vastavalt projektile. Taldmiku plokkides olev süvend täidetakse betooniga b-20 ja betoonikihi sisse uputatakse armatuur teras fi 10mm kolm rida. Tasandatud betoonikihile võib laduda esimese  rea vundamendi plokke, täites vuugid 100% seguga.Ladumist võib jätkata järgmisel päeval, kui segu on stabiliseerunud. Plokiread on vaja armeerida  fi-8mm kaks rida perioodilise profiiliga teras varrastega. Varraste ülekate a´320mm. Vardad asetsevad kindlasti alumise rea peal ja ülemise rea all. Vardad paigaldatakse iga kolmanda rea vuuki. Eelviimase rea ladumise  eel paigaldatakse  plokirea teljele püstvardad fi-8 pikkusega a´600mm. Viimane rida kaetakse kahekihilise hüdroisolatsiooniga. Püstvardad ulatuvad hüdroisolatsioonist kõrgemale a´150mm. Vundament soojustatakse alates taldmiku ploki pealt kuni maapinnani  Stüroform  Flormate soojus- ja niiskustõkke plaatidega b-100mm väljastpoolt. Seestpoolt soojustatakse vundament alates ülevalt, kuni soojustuse kihid on vaheleti 300-400mm. Kui segu on kivistunud vuukides paigaldatakse karkassi alumine vöölaud, soovitavalt ristlõikega 50*200mm. Vöölauda süvistatakse augud vastavalt püstvarraste asukohale ja asetatakse vöölaud kohale. Varraste otsad, mis ulatuvad kõrgemale, kui vöölaud painutatakse piki vundamendi telge. Vöölauad vundamendi nurgal saetakse kokku sik-sak ja tekkinud vuuk täidetakse vahuga.

Kasutatavad materjalid ja kogused

Peenkillustik f: 5-15mm   B-50mm                   	m3		0,23

Taldmiku plokk fibo -5                                        	m2                	1.4

Betoon b-20 720kg 					m3                 	0,2

Armatuur 12mm (L-6m varras)                            	kg                  	30

Vundamendi plokid 7rida fibo-5, b-300               	m2                 	11,2

Armatuur 8mm varras 6m                                   	kg                  	57

Horisontaalne hüdroisolatsioon                      	m2                 	5

Stüroform Flormate 100mm                       		m2                 	36,4

Kaitsekile                                                         	m2                 20

Maakangas                                                          	m2                 15

Paks kile(must)                                                    	m2                 12

Juurdeehituse seinad ja lagi Vundamendile paigaldatud alumise vöö prussidele mõõdetakse välja ühtlase sammuga (l-600mm) postide asukohad ja paigaldatakse kinnitusdetailid (nurgikud). Karkassi postide ja teiste elementide kinnitamiseks ja jätkamiseks on vajalik kasutada harilikke naelu (2,5 kinnitatava elemendi paksust), kuna kruvid võivad vertikaalkoormuste tõttu ekspluatatsioonis murduda. Paigaldatud postid toestatakse ajutiste diagonaalidega. Vööle paigaldatud postid pikkusega 3m tapitakse õige kõrguse peal sisse ja seotakse ülemise vöö prussiga loodis laetalade montaaži kõrguselt. Postide otsad saetakse 50-60 mm vööst madalamalt maha ja paigaldatakse otstele lapiti pruss ristlõikega 50 Või 60 *150(mm). Kinnitused tehakse 3mm jämedate ja 150 kuni 175mm pikkade naeltega. Järgmisena vormistatakse postide vahele akna ja ukse augud arvestusega, et ukse või aknaploki vahele jääks perimeetrit mööda 10-15mm pilu tihendus materjali jaoks. Olemasoleva katuse räästast eemaldatakse kate ja aluslaudis, kuni sarikateni. Vabanenud seinale toetatakse lae talade teine ots ja kinnitatakse jäigalt. Sama tehakse ka karkassi postide kohalt vööle kinnitades.

Kasutatavad materjalid ja kogused

Alumine vöö 200*50 mm  pruss		jm		8

Karkassi postid 3000*200*50 mm		jm		39

Kinnitus nurgad70*70 mm			tk		56

Antiseptik”Pinotex” 1L			m2   		15

Ülemine vöö sisse tapitud 200*50 (mm)	m                 	8

Horisontaalne pruss 200*50-60(mm)	m                 	8

Avade puit sillused 150*50 mm		m                	10

Lae talad 50*200*3000 mm  9tk		m                	27

Tuuletõke Isover 30				m2              	24

Horisontaalne roov 25*100			m               	45

Kivivill postide vahel 150 mm		m2              	24

Ehituspapp rullis				rull              	1

Kivivilla plaat b-50mm			m2              	23

Horisontaalne roov50*50mm			m                	40

Kivivillaplaat roovi vahel			m2              	23

Niiskustõkke kile				m2              	23

OSB plaat 16mm viimistluse alla		m2              	40

Lae laudis viimistletud			m2/jm        	13,44

Laud roov s=400mm, 80*22mm		jm               	35

Tempsi plaat					m2              	12.5

Soojustusvill 200mm				m2              	13

Roovid s=600mm, 50*50			jm               	33

Kivivill 100mm				m2              	13

Tuuletõkke plaat 30mm			m2              	30

Põranda talad 50*200*3000mm		jm               	27

Laagid 50*50, s= 400mm			jm               	39

Kivivill 200mm+50				m2              	13

Ehituspapp      60m2				rulli              	2

Katuse ehitus Katus on kujundatud mitmekaldelisena. Maksimaalne kalle on kuni 22% ja minimaalne 12% piki katuse murdekohti. Seetõttu on tähtis ülemineku plekkide ja liidete tihendamine. Valtspleki valtsid tuleb tihendada tihendusmaterjaliga. Kallete üleminekute katte pikkus peab olema vähemalt 300 mm. Soovitav on kasutada kõrge harjaga püstvaltsi.. Sarikad ristlõikega 50*150 toetuvad osaliselt olemasolevale seinale ja kahele ematalale ristlõikega 100*200. Sarikatele paigutatakse niiskustõkke kile RANKA. Distantsliistule kinnitatakse hõre roovitus 40*80 sammuga 200mm. Katuseräästa, servade, murde- ja neelukohtades ehitatakse roovitus tiheda laudisena. Niiskustõkke kile lõpetatakse räästas tilgaplekiga.

Kasutatavad materjalid ja kogused

Valtsplekk pruun                                      	m2              	28

Tihe puitroov                                        	m2              	28

Puitsarikad                                            	m2              	28

Aluskate RANKA                                 	m2              	28

Kinnitusliist aluskattele                        	m2              	28

Tuuletõkke plaat VKL-13                     	m2              	28

Distantsliist                                           	m2              	28

Liite-ja tilgaplekid                                	kmpl.            	1

Kinnitusdetailid                                    	kmpl		1