# Korteriühistu Põltsamaa Olev, Tartu mnt 1/3, Põltsmaa rekonstrueerimine vastavalt korterelamute rekonstrueerimise 40 %-se  toetuse andmise tingimustele (vastuvõetud  20.03.2015)

Projekteerimise lähteülesanne

1.Töö eesmärk

Käesoleva töö eesmärgiks on Põltsmaal asuva korteriühistu ”Põltsamaa Olev” alla kuluvate hoonete Tartu mnt 1 ja Tartu mnt 3, Põltsamaa täielik rekonstrueerimine lähtuvalt KredExi 40 % toetuse andmise tingimustest. Rekonstrueerimise tulemusena peab valmima kaasaegsetele elamistingimustele vastav, ümbruskonna üldpilti sobiv energia- ja keskkonnasäästlik korterelamu (soovitav energiaklass vähemalt C). Olemasolevale elektriküttele projekteerida lisaks optimaalseim ja tasuvaim kütteliik (õhk-vesi, pellet, päikesepaneelid vmt).

Projekteerimisel järgida kõiki reaalajas analoogehitistele kehtivaid normdokumente ning energiat säästva ehitamise ja vähese ekspluatatsioonikuluga hoonete projekteerimisega kaasnevaid erisusi.

2. Töö ülesanne

Luua ehitusprojekt, mis sisaldaks alljärgnevat:

- Korterelamu vundamendi ja fassaadi rekonstrueerimine ja soojustamine ning nendega kaasnevad tööd;

- korterelamu rõdude korrastamine ja projektijärgne kinni ehitamine;

- korterelamu katuse ja katuslae rekonstrueerimine ja soojustamine;

- korterelamu akende ja välisuste vahetamine või renoveerimine ning nendega kaasnevad tööd;

- korterelamu küttesüsteemi asendamine, rekonstrueerimine või tasakaalustamine ja küttesüsteemi tasakaalustamise protokolli koostamine – eelnevalt suhelda tellijaga optimaalseima lisakütteallika valimiseks;

- korterelamu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi asendamine või rekonstrueerimine;

- korterelamule uue soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ehitamine või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja ventilatsioonisüsteemi mõõdistamise protokolli koostamine;

- korterelamu üldkasutatavatel pindadel asuva hoone elektrisüsteemi asendamine või rekonstrueerimine;

- rekonstrueerimistööde teostamisel üldkasutatavate pindade ja korterite akende soojustuse tasapinda paigaldamise ning kütte- ning ventilatsioonisüsteemi väljaehitamisest tuleneva siseviimistluse taastamine;

- tugevvoolu projekt (sh olemasolevad elektripaigaldised ja lisatavad energiaallikad)

Teie pakkumine peab sisaldama:

- Geodeetilist alusplaani

- Ventillatsiooni uuringuid

- Erinevate ametkondadega suhtlemist ja kooskõlastamist (sh Päästeamet ja Põltsmaa Linnavalitsus)

- Energiamärgise väljastamist

Lugupidamisega ja KÜ Põltsmaa Olev volitustega,

Silver Kuusik

KredExi tehniline konsultant

OÜ Kuusik Haldus juhatuse liige

+372 52 484 56