Korter 46,2 m2,

2. korrus,

„2- toaline hruštšovka“

Kapitaalremondi mahust jääb välja ainult akende vahetus, aga aknalaudade paigaldus ja paled on hankes sees. Hankes on uus elektrilahendus alates korrusekilbist + internetilahendus, uued põrandad, seinad pahteldada ja värvida, laed pahteldada ja värvida, uksed vahetada (4tk ), sh korteri välisuks - silmaga, wc-dušširuum uuesti ehitada(vahesein lammutada), radiaatorid värvida, uue garderoobi ehitus, esikus kapi ja klapptoolidega esikuseina ehitus, vannitoa ning köögi torutööd ja kõik muud kapitaalremondi jaoks vajalikud tööd.

Uue lahenduse kirjeldus – kõik pindalad tuleb üle mõõta ja on ligikaudsed!:
Põrandad: 35m2 parkett, 9m2 pvc (köök ja esik), 2,5m2 plaat (vannituba +WC)
Seinad: 150m2 värv, 13m2 plaat
Laed: 58 m2 värv, ripplagi vannitoas 2,5m2
Elekter: korterisse kilp 25A, igasse tuppa 5 pesa, esikusse 1, vannituppa 2, kööki 4.
Vannituba: plaatida, ripplagi, põrandaküte, WC-pott, duššinurk, valamu, pesumasin

Köök: mööbel, tehnika jne. tellitakse eraldi, võimalusel ehitaja poolt soovitus

Rõdu: uus puitviimistlus.

Olemasoleva kirjeldus:
Korterist tuleb kõik vanad materjalid jäätmekeskusesse viia.  Põrandad on enam-vähem siledad, seinad ja laed samuti. Seinad tapetseeritud, elutoas parkett, mujal muu materjal.

Hinnapakkumises näidata mahte, tööjõukulu, aega ja materjale vastavalt kalkulatsiooni tabelile.

Samuti orienteeruv tööde kestuseks kuluv aeg.