ESKIISPROJEKTI SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA

Käesolev projektdokumentatsioon on koostatud Tallinnas, Lasnamäe linnaosas, Peterburi tee 64

asuva LaserwashM5 automaatpesula kohta Pesula on projekteeritud kaubanduskeskuse parklasse.

Käesolev planeering on aluseks võetud ka asendiplaani vormistamisel.

Projekteeritav hoone on Laserwash M5 tehnoloogiat kasutav, ilma teenindava personalita

täisautomaatne autopesula.

2. ASENDIPLAANILINE LAHENDUS

Projekteeritav hoone on paigutatud olemasoleva parkla Peterburi tee poolsesse serva,

naaberkrundil paikneva Statoili bensiinijaama lähedusse. Paigutuse valikul on lähtutud parimast

paigutusest olemasolevasse liiklusskeemi.

Oluline on hoone vaadeldavus Peterburi teelt.Samas on jälgitud, et projekteeritav hoone ei

hakkaks varjama juba olemasolevat hoonestust (EhitusService, Maksimarket).

Üheks pesula rajamise põhjuseks on parkla alakasutus – poodide külastajad pargivad vahetult poe

ette ja ülejäänud plats seisab tühjalt. Rajatav pesula annaks tühjana seisvale parkla osale uue

rakenduse.

3. ARHITEKTUURNE LAHENDUS

Tegemist on lihtsa kastiga, mis peab mahutama autopesu tehnoloogia. Sisult jaotub ruum kahte

ossa – pesuruum ja seda teenindav tehnoruum.

Hoone on metallkonstruktsioonis, sise- ja välisseinad „sandwitch“ paneelidest. Pesuruumi seinad

on klaasist – lisab hoonele soliidsust ja efektsust (eriti õhtusel ajal). Katus on sisemise äravooluga

ning kandeprofiilplekil soojususe ja SBS katega. Põrand on betoonist. Ruumis sees on sokkel

põrandast 15 cm kõrgemal – takistamaks põranda niiskuse levikut seinapaneelile.

Uksed ja aknad – alumiiniumprofiilil klaas – toon: hall, anodeeritud alumiinium

Välissein – sandwitchpaneel – toon: sinine, täpsustatakse järgmises etapis – vastavalt

paneelitootja valikule

Sokkel – betoon või columbia-kivi

Fassaadile lisanduvad valgusreklaamid ja kirjad vastavalt Laserwash Group OÜ soovidele.

4. TEHNOLOOGIA

Hoone

projekteerimisel on lähtutud konkreetse toote kasutusjuhistest ja tootja poolt nõutud gabariitidest.

Projekti edasistel etappidel ja ehituse käigus tuleks tehtavad tööd ka nendega eelnevalt

kooskõlastada.

Arvutuste kohaselt, kui aasta keskmiseks pesude arvuks päevas on 60 autot.

VESI-KANAL:

Veekulu ühele autole ~ 200 L (2m3)

Veekulu öö-päevas ~ 12 000L (12m3)

Veekulu ühes kuus ~ 360 000L (360m3)

Veekulu aastas ~ 4 320 000L (4 320m3)

ELEKTER:

Elektrikulu ühe pesu korral (peaks sisaldama kõikide süsteemide koormust kokku) ~ 80A

Seega päevane elektrikulu Amprites ~ 4800 A

Kuus ~ 144 000 A

Aastas ~ 1 728 000 A

SIDE

Täpsustatakse järgmises etapis.

KÜTE-VENTILATSIOON

Täpsustatakse järgmises etapis.

5. TEHNILISED NÄITAJAD

Ehitusalune pind: 83 m²

Suletud netopind: 78 m²

Kubatuur: 373,5 m³

Tulepüsivusklass: TP – 3 (täpsustada)