Soovime ehitada Hiiumaale (Tahkuna) umbes 4,5 m x 2,5 m puidust kuuri (kinnine uksega osa 3 x 2,5 m + lahtine kahel küljel sõrestik suurusega 1,5x2,5). Pakkumine peab sisaldama kõiki kuuri ehitamiseks vajalike materjale ja tööjõukulusid.
* Ehitusmaterjaliks puit.
* Kuuri katus peab olema ühepoolse kaldega.
* Kuuri mõõtmed võiksid olla umbkaudu 4,5 m x 2.5m. Kuuri kõrgem (uksega ) sein võiks olla umbes 2.6m kõrge ning madalam tagumine sein umbes 2.1m kõrge.
* Kuuri kogu ehitusalune pindala peab jääma alla 20 ruutmeetri.
* Kuuri uks peab omama uksesisest lukusüsteemi ning ukselinke.
* Kuuril peab olema puitlaudadest põrand, kuid see võib olla nö õhutusvahedega.
* Kuur võib olla ehitatud metallvaiade, ehituplokkidest postide vms peale.
* Väliseinad peavad olema kaetud puitlaudisega (tihe laudis, kuuri sisse väljast näha ei tohi). Sobib nii vertikaalne kui horisontaalne laudis, mis võib olla nii külg-külje kõrval laudis, katteliistudega laudis kui pealistiklaudis (kaaslaudis) vms.
* Kuna kuuril saavad olema minimaalsed räästad (tagamaks maksimaalne kasutatav pindala alla 20 ruutmeetrise ehitusalase pindala juures) peab katuse ääre konstruktsioon tagama, et ka tuulise ilma puhul vihm kuuri sisse ei pääseks.

Ehitusperioodil on majutusvõimalus olemas.

NB! Pakkumine peab sisalda skeemi/joonist.