SISUKORD

1.	Kasutatavad normid	4

2.	Reovee kanalisatsioon	4

2.1.	Arvutuslik vooluhulk	4

2.2.	Eelvool	4

2.3.	Pumpla	4

3.	Sajuveekanalisatsioon	4

3.1.	Arvutuslik vooluhulk	4

4.	Kanalisatsioonitorustike paigaldus	4

5.	Drenaaž	4

6.	Keskkonnakaitsemeetmed	4

6.1.	Ehitusjäätmed	4

6.2.	Haljastuse taastamine	4

PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON	5

KAUSTA KOOSSEIS

| JOONISE | JOONISE NIMI | KUUPÄEV | MÕÕT- | MUUDATUSE | MUUDATUSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR |  |  | KAVA | KUUPÄEV | TÄHIS |
|  | SELETUSKIRI |  |  |  |  |
|  | SPETSIFIKATSIOON |  |  |  |  |
| VK-3 | KANALISATSIOON 1. KORRUSE PLAAN. | 15.12.2016 | 1:100 |  |  |
| VK-4 | KANALISATSIOON 2. KORRUSE PLAAN. | 15.12.2016 | 1:100 |  |  |

## Kasutatavad normid

- EVS 846:2013 „Hoone kanalisatsioon”

- EVS-EN 1610:2015„Dreenide ja kanalisatsiooni ehitamine ja katsetamine”

- „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded” Vabariigi Valitsuse 27.oktoobri 2004.a määrus nr.315.

## Reovee kanalisatsioon

## Arvutuslik vooluhulk

- Qs	1,8 l/s;

- Qd	0.8 m3/d.

## Eelvool

Kanalisatsiooni eelvooluks on Papli tn d160mm reoveekanalisatsiooni torustik.

## Pumpla

Ei projekteerita.

## Sajuveekanalisatsioon

Eramul on välimine vihmavee äravool, mis immutatakse läbi haljasala pinnasesse

## Arvutuslik vooluhulk

- Qs, katus	    2.8 l/s

Sajuveekanalisatsiooni arvutuslikud vooluhulgad arvutatakse vastavalt EVS 846:2013 toodud arvutusmetoodikale.

Käesoleva projekti osa mahus ei käsitleta sadeveekanalisatsiooni lahendusi.

## Kanalisatsioonitorustike paigaldus

Käesoleva projekti osa mahus ei käsitleta välistrasside lahendusi.

## Drenaaž

Käesoleva projekti osa mahus ei käsitleta drenaaži lahendusi.

## Keskkonnakaitsemeetmed

Ehituse käigus tuleb järgida keskkonnakaitse reegleid.

## Ehitusjäätmed

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on ehitaja kohustus.

## Haljastuse taastamine

Torustike rajamise järel taastada endine olukord või teostatakse haljastamine vastavalt projektile.

Seletuskirja on koostanud:

EnergiaProjekt                                             ...........................................................................

## PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

| Jrk. nr. | Materjali nimetus | Tüüp | Mõõt-ühik | Kogus | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HOONESISSENE KANALISATSIOON |  |
|  | Kanalisatsiooni toru | Ø50 Ø75 Ø110 | m m m | 20 6 20 |  |
|  | Õhutusotsik | Ø110 | tk | 1 |  |
|  | Puhastusluuk püstikul | Ø110 | tk | 2 |  |
|  | Kuivamiskaitsega plastmass trapp koos R/V trapikaanega | Ø50 | kompl | 4 |  |
|  | Dushirenn neljakandilise terasest restiga | ACO E-Line | kompl | 2 |  |
|  | Mineraalvill koorikisolatsioon alumiinium kattega s=50mm | Ø50÷Ø110 | m | vastavalt joonistele |  |
| Täpne materjalide spetsifikatsioon toodud hinnapakkumise tabelis |

Tööd teostada vastavalt RYL-2002 nõuetele ja normidele. Materjalide spetsifikatsioonis näidatud tootja firmad on antud näitena, võib kasutada teiste firmade analoogse kvaliteedi ja parameetritega tooteid (kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga). Torustiku kõrgematesse kohtadesse paigaldada õhukogujad komplektis automaatse õhueraldamiskraaniga, vastavalt paigaldusskeemile. Seadmete spetsifikatsiooni lugeda koos  joonistega. Spetsifikatsioonis toodud kogused tuleb töövõtjal üle kontrollida ja vajadusel täpsustada enne hinnapakkumuse tegemist.