OBJEKTI AADRESS: Muraste, Harku vald, Harjumaa.

Piirdeaia rajamine, tänavakiviga sillutamine.

- Keevispaneelaed, roheline h=1300mm, 28jm.

- Horisontaal-lattaed h=1300mm, 85jm.

Värvitud peensaetud horisontaallaudis, 3cm vahedega.

Tsingitud (+värvitud?) aiapostid.

Moodulsokkel kinnitatud aiapostide külge.

Prügikastile eraldi värav laiusega max 1m.

- 4 Terca harjatud pruunist tellistest laotud aiaposti, betoonmütsidega.

Neist 2 posti saab laduda olemasoleva betoonvundamendi peale.

Ülejäänud 2-le (autovärava) postile vaja rajada vundament.

- Jalgvärav  laiusega 1m.

- Liugvärav laiusega 4m.

Vundament

Toitekaabel

Automaatika

- Peahoone perimeetrile tänavakivi ca 50m2 + äärekivi.

Pinnase (muld) väljakaevamine, tagasitäitmine

- Peahoone trepi ette tänavakivi taastamine ca 10m2

Vana äravajunud kivi eemaldus, pinnase täitmine-tihendamine

- Autovarikatusealuse tänavakivi ca 32m2 + äärekivi välisserva.

Killustikalus olemas. Vaja tõsta ca 20cm.

NB Kõrguse erinevus, äärekivi?

Varjualusest väljasõit kaldega.

- Sissesõidutee tänavakivi  ca 115m2 + äärekivi

Olemas killustikalus, mille all täiteks lõhatud paas.

Vaja killustik osaliselt eemaldada ja teha uus alus.

- Abihoone tagaseina perimeetrile ja külgedele parkimisalasse tänavakivi ca 50m2 + äärekivi

Muldpinnase eemaldamine ja tagasitäitmine.

- Aia äärde rajada kõnnitee prügikastini. Tänavakivi ca 10m2 + äärekivi

Muldpinnase eemaldamine ja tagasitäitmine

- Väljapoole aeda prügikasti väljatõmbamise tee kuni asfaldini. tänavakivi ca 5m2 + äärekivi. Muldpinnase eemaldamine ja tagasitäitmine.