KINNISTU ÜHEPEREELEMU		1

KALESI KÜLA, RAASIKU VALD, HARJUMAA

SISUKORD

I	SELETUSKIRI

- Üldosa	1...2

- Asendiplaan	2...5

- Arhitektuurne ja konstruktiivne osa	5...8

- Veevarustuse ja kanalisatsioon	9... 10

5.	Kütte j a ventilatsioon	10
7.	Elektri osa	10

II	JOONISED

Asukoha skeem

GP-1	Asendiplaan

AE -1	Vaated A - D

AE - 2	Esimese korruse plaan

AE - 3	Teise korruse plaan

AE - 4	Lõige 1 - 1

AE-5	Vundamendi plaan

AE - 6	Akende ja välisuste spetsifikatsioon

AE-7 Trepi lihtjoonis

III	LISAD

- Projekteerimise tingimused 21. mai 2010. a nr. 164

- Raasiku Vallavalitsuse kiri 26.05.2010 nr 11-2/1730 Puurkaevu rajamine

- Geodeetiline alusplaan

- Katastriüksuse plaan (koopia)

- Koopiad omandiõigust tõendavatest dokumentidest.

Väljavõte maa-ameti kõdulehelt 2 lehel

KINNISTU ÜHEPEREELEMU		2

KALESI KÜLA, RAASIKU VALD, HARJUMAA

1.	ÜLDOSA

1.1. Sissejuhatus

Käesolevad joonised kajastavad   Harjumaal, Raasiku vallas, Kalesi külas /../ kinnistule eelprojekti staadiumis ühepereelamu projekteerimist.

Antud   piirkonna kohta kehtiv detailplaneering puudub. Projekteerimisel   on lähtutud on valla üldplaneeringust ja ehitusmäärusest.

Projekteerimise aluseks on Raasiku Vallavalitsuse poolt väljastatud Projekteerimise tingimustest   21   mai   2010.a.   nr. 164       Raasiku      Vallavalitsuse       korraldus Projekteerimistingimuste määramine Peningi küla, /../ maaüksus ja tellija poolt esitatud   ruumiprogrammist. Hoone eluiga 50 aastat.

Eelprojekti     koostamise  aluseks     on  Eesti     Standard  EVS   811:2006  Hoone
Ehitusprojekt   ja   EVS 865-1: 2006   ning   Ehitisele   ja   selle   osale   esitatavad
tuleohutusnõuded Vabariigi valitsuse 27.oktoobri 2004.a. määras nr. 315.
EVSEN 1990:2002          Projekteerimise alused
EVS EN 1991 -1-3 :2006  Üldkoormused ja lumekoormused
EVS EN 1991 -1- 4:2002   Tuulekoormused
VVM No. 315	Tulekaitse

EVS 829 : 2003	Soojapidavus

EVS 837-1:2003	Piirded

EVS 1396 : 2005	Hüdroisolatsiooni materjalid

1.2. Üldandmed

Hoone nimetus - Ühepereelamu

Tellija-Tatjana Pent

Kinnistu andmed -      Kalesi küla, Raasiku vald, Harjumaa

Linamäe  reg. tunnusega-

Esitluspinnaga l,04ha ja sihtotstarbega elamumaa-

100%

Ühepereelamu   eelprojekt

Projekteerija -

tel./fax. 6114107, e-mail:@gmail.com

- VK-osa ja KV - osa lahendada eraldi projektiga

- E-osa - lahendada eraldi projektiga
Ehitusgeoloogilised uurimistööde andmed — puuduvad

Ehitusgeodeetilised uurimistööde andmed - 16.03.2010 a. Geoplan Eesti OÜ poolt koostatud /../ kinnistu topogeodeetilist alusplaani.

2.	ASENDIPLAAN

2.1. Vastavus lähteandmetele

Antud piirkonna kohta kehtiv detailplaneering puudub. Lähtutud on valla üldplaneeringust. Projekteerimise aluseks on Raasiku Vallavalitsuse poolt väljastatud Projekteerimise tingimustest nr.164 21. mai. 2010.a. ja tellija poolt esitatud andmetest ning ruumiprogrammist.

/../	/../ KINNISTU ÜHEPEREELEMU		3

KALESI KÜLA, RAASIKU VALD, HARJUMAA

2.2. Olemasolev olukord 2.2.1. Paiknemine

Projekteeritava hoone krunt asub Harju maakonnas, Raasiku vallas, Kalesi külas /../ kinnistul. reg. tunnusega - 65101:003: 0276 esitluspinnaga 1,04 ha ja sihtotstarbega elamumaa 100 %

Nimetatud kinnistu piirneb põhjast Riigi tagavaramaa ja Lumioja kinnistu, idast Lumioja kinnistuga, lõunast Punapõse ja läänest Riigi tagavaramaaga .

2.2.2.	Olemasolev hoonestus

Käesoleval momendil   kinnistul hoonestus puudub .

2.2.3.	Olemasolev reljeef

Krunt on suhteliselt tasase reljeefiga kaldega lääne suunas. Absoluutsete kõrgusmärkide miinimum ja maksimum jääb 40.65 ja 41.56 vahemikku.

2.2.4.	Olemasolev haljastus

Kinnistu on suures osas lage põllu- ja rohumaa.

2.2.5.	Olemasolev tänavatevõrk ja juurdesõidud. Kõnniteed

Kinnistu on kõigist kolmest küljest piiratud teiste kinnistutega. Kinnistu lõunapoolsele küljele jääb Punapõse kinnistu ja nende vaheline kruusakattega tee . Viimaselt on projekteeritud 3,5 m laiune juurdepääs kinnistule.

2.2.6.	Ehitusgeoloogia

Ehitusgeoloogilised uurimistööd puuduvad.

2.2.7.	Plaanilahendus

2.2.7.1.	Hoone paigutus

Kinnistule projekteeritud ühepereelamu on seotud olemasolevast kruusakattega teest 61 m kaugusele põhja poole, kinnistu kirdepoolsesse ossa. Hoone on oma põhimahult orienteeritud ida-lääne suunaliselt. Vt. joon. GP-1

2.2.7.2.Ehitusetappide kirjeldus

Tööde teostamist alustatakse hoone mahamärkimise, kasvumulla eemaldamise ja vundamendikaeve    rajamisega. Pärast    vundamendi    rajamist    teha tagasitäited, paigaldada   hüdroisolatsioon, põrandaalune   soojustus   ning   valada   põrand. Enne välisseinte  paigaldamist isoleerida vundamendi ja seina kivipinnad. Koos vundamendi rajamisega teha ka kõikide trasside kaevetööd. Töid teostatakse ühes etapis.

2.2.8.	Vertikaalplaneering
2.2.8.1.Vertikaalplaneerimise lahenduse lähtetingimused

Projekteeritud hoone ümbruse planeerimisel jälgida, et sadeveed valguks elamust eemale ja ei valguks naaberkinnistutele.

2.2.8.2.	Hoone paiknemiskõrgus.

Projekteeritud hoone suhtelisele kõrgusele +0.00 vastab absoluutkõrgus +41.80

/../	/../ KINNISTU ÜHEPEREELEMU		4

KALESI KÜLA, RAASIKU VALD, HARJUMAA

2.2.8.3. Sademevee käitlemine.

Sadeveekanalisatsioon antud piirkonnas puudub ja seega on kogu sadeveed katuselt ja krundilt juhitud kinnistu õueala lõuna ja läänepoolsel küljel asuvale haljasalale. Krundil on projekteeritud drenaaz. Drenaazi kogumiskaev planeeritakse paigaldada krundi loode poolt.

2.2.9.	Teed ja platsid

2.2.9.1.	Juurdesõidutee

Hoone juurdepääsuga seotud tee on uus projekteeritud 4 m laiune kruusakattega tee ja jääb projekteeritud elamust ida-kagu poole. Viimaselt rajada betoonplaatidest tee kuni elamuni.

2.2.9.2.	Krundisisesed teed ja platsid

Krundisisene tee on planeeritud elamu idapoolsele küljele. Tee elamu juurde rajada betoon teeplaatidest n. Kartano

2.2.10.	Haljastus ja heakord

2.2.10.1.	Olemasolev , säilitatav haljastus

Kinnistu on suures osas lage rohune ala. Õueala jääb kinnistu läänekülje keskossa ning on käetud terve õueala osas muruga.

2.2.10.2.	Ehitusprojektiga ettenähtud haljastus.

Projekteeritud elamu lähim ümbrus katta pärast ehitustööde lõppu muruga ja istutada  haljasvormid. Vt. joon. GP-1

2.2.10.3.Väikevormid

Projekteeritud elamu lõunapoolsele küljele planeeritud terrassile on ette nähtud puidust lauad ja toolid.

2.2.10.4.Piire ja väravad

Kinnistu on piiratud teiste kinnistute ja nendevahelise kruusakattega teega. Samuti planneritakse paigaldada võrkaed väravatega 4 m laiusega Vt. joon. GP-1

2.2.10.5.Prügikonteinerid

Prügikonteinerite asukoht on ette nähtud loode poolt ühepereelamust Vt. joon. GP-1. Konteinerite kolm külge piirata puitpiirde ja hekiga.

2.2.11.	Krundisisene liikluskorraldus ja parkimine.

2.2.11.1.	Liiklusskeem

Kinnistule on juurdepääsuks projekteeritud uus 4 m laiune kruusakattega tee mahasõiduga olemasolevalt kruusakattega teelt. Sissesõit kinnistule on tähistatud asendiplaanil GP-1.

2.2.11.2.	Parkimise korraldamine.

Transpordi liikumine on lahendatud projekteeritud juurdepääsutee ja platsi baasil. Vt. joon. AS-1

2.2.12.1. Tuleohutus. 2.2.12.1. Tuletõrjepääsud.

Hoonele on tuletõrjevahenditega juurdepääsuks tagatud    4 m juurdepääsuteed

/../	/../ KINNISTU ÜHEPEREELEMU		5

KALESI KÜLA, RAASIKU VALD, HARJUMAA

2.2.12.2.Ehitise tulepüsivusklass

Kinnistule       on   projekteeritud   üks   uus   eluhoone,   mis   kuuluvad TP-3

tulepüsivusklassi ja mille kandetarinditele tulepüsivusaja nõudeid ei esitata.

2.2.13.	Tehnilised näitajad

Krundi pindala - 1,04 ha.

Ehitusalune pind projekteeritud elamul-178,3 m2

Täisehitusprotsent- 1,71 %

2.2.14.	Lammutustööd

Hoonestus  krundil puudub  ning  seega lammutuse tagajärjel  tekkivaid jäätmeid ei

tule.

Ehitusjäätmed  sorteeritakse ja ladustatakse ehituse territooriumil  vastavalt  liikide

kaupa. Taaskasutamisele    minevateks    ehitusjäätmeteks võivad    saada   sobivuse

korral    puitmaterjal, mis läheb    kütteks. Ülejäänud    mittekõlbulikud    materjalid

kõrvaldatakse läheduse põhimõtet järgides mõnes läheduses paiknevas ja vastavat

jäätmeluba omavas ehitusjäätmete käitlusettevõttes.

Jäätmed utiliseeritakse vastavalt kehtivatele Raasiku valla jäätmehoolduseeskirja

nõuetele.

3.	ARHITEKTUUR

3.1.	Ehitise üldandmed

Hoone funktsioon. Üksikelamu (kood 11101)

Hoone gabariidid.     Hoone pikkus- 16,7 m; laius-8,9m , kõrgus-7,45m

Hoone kubatuur 480 m3

3.2.	Ehitise tehnilised näitajad
Krundi sihtotstarve- elamumaa 100%
Hoonealune pind projekteeritud elamul – 178,3 m2
Täisehitusprotsent- 1,71 %

Korruselisus -1

Hoone netopind – 180,9m2 Hoone kasulik pind – 180,9 m2 Hoone kubatuur - 480 m2 Hoone eluiga- 50 a

3.3.Arhitektuurne üldlahendus 3.3.1. Asendiplaanilule idee

Projekteeritud elamu on seotud kinnistu kirdepoolsele küljele olemasolevast kruusakattega teest 60 m kaugusele põhja poole. Projekteeritud elamu ja planeeritava abihoone vahele moodustub avar betoon teekiviplaatidega ja muruga käetud siseõu. Projekteeritud elamu sissepääs on planeeritud sisehoovi poole ja terrass lõunasse.

3.3.2.Hoone arenguperspektiivid

Projekteeritud hoone on igapäevase ja aastaringse aktiivse käsutusega elumaja.

3.3.3. Hoone arhitektuurne üldkontseptsioon ja funktsionaalne ülesehitus, ruumijaotus.

/../	/../ KINNISTU ÜHEPEREELEMU		6

KALESI KÜLA, RAASIKU VALD, HARJUMAA

Hoone on projekteeritud 40 ° viilkatusega kivist hoone, mille katusekatteks on katusekivi ja sein on projekteeritud 300 mm paksusest Fibo plokkidest 5Mp, mis kaetakse soojustusega ja õhekrohv võrgul, nurgad ja sokkel viimisletakse  viimistlus tellisega. Esimese korrusele on projekteeritud tuulekoda, vannituba-wc, köök, eluruum, kaks magamistuba, garaaz ja abiruum. Teise korrusele on projekteeritud sahver, kabinet, vannituba, kaks magamistuba ja hall.

3.4.Arhitektuursed nõuded piirdekonstruktsioonidele. Pinnakatted

3.4.1.	Hoone sise— ja väliskeskkonna üldised arvestusparameetrid

Lähtutud on projekteerimisel Eesti Standarditest EVS 839:2003 Sisekliima; EVS-EN ISO 13370:2003 Ehitiste soojuskaod; EVS-EN ISO 13793:2003 Ehitiste soojuskaod.

3.4.2.	Hoone akustikale esitatavad nõuded.

Projekteerimisel on lähtutud Eesti standard EVS842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded.

3.4.3.	Hoone    piirdekonstruktsioonide    üldine iseloomustus konstruktsiooni-
tüüpide järgi

Lähtutud on projekteerimisel Eesti Standard EVS 837-1:2003 Piirdetarindid

Piirete maksimaalne soojajuhtivus sisetemperatuuri +18°C juures

Sokkel -0,5 W/(m2K); välissein- 0,28 W/(m2K); aknad ja   välisukse   klaas -2,1

W/(m2K); põrandad pinnasel- 0,36 W/(m2K);

Vundament - armeeritud monoliitsel lintvundament, soojustatud 100 mm   paksuse styrofoam soojustusplaadiga ning sokkel viimestleda tellisega.

Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid

Välisseinad  -   Projekteeritud  välisseinad Fibo seinaplokk paksusega 300mm,

soojustatud 150 mm paksuse kivivillaga või Polifoam soojustusega  ning   katta   õhekrohv võrgul. 0,20 W(m2K).

Kandvad siseseinad

Projekteeritud   kandvad seinad ehitada 200 mm paksusest Fibo seinaplokkidest.

Mittekandvad vaheseinad ehitada kipsiplaatidest karkassiga

Trepid

Välistrepp - betoonplaatidega käetud betoontrepp

Põrandad pinnasel

Lähtutud on     projekteerimisel  Eesti     Standard  EVS-EN ISO   13370  ,,Ehitiste

soojuskaod. Soojustatud  pinnasel  betoonpõrandad ET-2 0505-  PP 11  ja     PP12.

PP11-2 ja PP12-1

Vahelaed

Vahelaed – 2 x puitprussi 50x200 mm sammuga 300 mm.

Lagi - kipsipllat 2x13 , aurutõke, soojustuseks  250 mm  kivivilla, 2xpuitprussi 50x200, laudis 25x100 mm 1,0 m laiuselt ümber perimeetri tuuletõkkeplaat

Katused

Lähtutud on projekteerimisel Eesti Standard EVS 838"Katused"

Projekteeritud katus – projektis on ette nähtud aurutõke, sarikad 50x200 mm sammiga 300mm ja soojustusega, aluskate, pikiliist 50x50 mm, roovid 25x100 mm, katusekivi Vt. joon. AE-4

Avatäited

Lähtutud on projekteerimisel Eesti standard EVS 859 "Aknad ja välisuksed"

Aknad- plastraamidega pakettaknad (selektiivklaasiga), välisuksed  — soojustatud

puitalumiinium uks klaasiga ja soojustatud metalline uks.

/../	/../ KINNISTU ÜHEPEREELEMU				7

KALESI KÜLA, RAASIKU VALD, HARJUMAA

Terrass - liivalusel betooni lintvundamendiga terrass, materjal – immutatud laud 50x100mm

3.5. Tuleohutusnõuded.

Käsutatud normdokumendid.

Projekteerimisel      on      lähtutud      «Ehitisele     ja      selle      osale      esitatavad

tuleohutusnõuded" Vabariigi Valitsuse 27.oktoobri 2004.a. määrus nr.315

Hoone kasutusviis-1 kasutusviis- üksikelamu (vt. lisa 1)

Hoone    tulepüsivusklass - TP3. Tuleohuklass -I. Tulekaitsetase - 1  ( esmased

kustutusvahendid + suitsuandur). Põlemiskoormus alla 600MJ/m2(vt. P6.1.(3)

Kandevkonstruktsioonide tulepüsivus- nõudeid ei esitata

Korruste arv — 2. Põrandate klass-   nõudeid ei esitata(vt. lisa 6)

Siseseinte ja lagede pinnakihi süttivustundlikkuse ja tulelevikuklass-D-s2; d2

Välisseinte pinnakihi süttivustundlikkuse klass - D-s2;d2. Katusekatte klass- Broof

Hoone jaotus tuletõkkesektsioonideks

Hoone on jaotatud üheks tuletõkkesektsioonideks

Esimese korruse elutuppa on projekteeritud kamin-ahi.Kaminahju suu ette põrandale

paigaldada plekk või keraamilistest plaatidest ala.

Kütteseadmete    ehitamisel    lähtuda    standardist EVS 812-3:2007, ventseadmete

väljaehitamisel lähtuda standardist EVS 812-2:2007

Suitsulõõrile on ette  nähtud tahmapuhastusluuk. Tahmaluugi  alumine  serv jääb

põlevmaterjalidest   põrandast   vähemalt kõrgemale kui 50 mm Jälgida ,  et

tahmaluugi  ette jääks  vähemalt 0,6 m vaba  ruumi. Suitsukorsten peab ulatuma

katusekatte pinnast 0,8 m kõrgemale, tagades tuleohutuse ja tõmbe.

Kõik süttivad konstruktsioonid peavad paiknema suitsulõõrist vähemalt 510 mm

kaugusel. Vahelagadest     läbiminekul   tuleb   lisakaitsena   paigaldada    100 mm

paksune kivivillakiht (mahukaaluga  100 kg/m3 ja paakumistemperatuuriga 90°c),

mis kinnitatakse tihedalt  lõõri seina välispinnale.

Pööningule pääsuks paigaldada trepp-luuk mõõtmetega 600 x 800 mm.

Evakuatsiooniteed ja pääsud.

Põhikorruselt on kaks väljapääsu otse õue ja hädaväljapääsud akende kaudu..

Tuleohutusabinõud hoones.

Hoonesse    paigaldada    6 kg pulberkustuti  ja suitsuandur.

Tuleohutusabinõud hoone välisperimeetril.

Korstna vahetusse lähedusse paigaldada kohtkindel redeljakatusesild.

Suitsuärastus

Suitsuärastus hoonest toimub uste ja avatavate akende kaudu.

Tuletõrje veevarustus

Lähim tuletõrje veevõtukoht asub 900 m kaugusel asuvas Peningi külas.

Hoonele  on  tuletõrjevahenditega juurdepääsuks  tagatud     3,5 m juurdepääsutee

kinnistu idaküljel asuvalt Aruvalla-Jägala teelt. Päästetööde tegemiseks on tagatud

igakülgne   juurdepääs    päästemeeskonnale tulekahju    kustutamiseks    ettenähtud

päästevahenditega.

Soovitav rajada krundile tuletõrje veevõtukoht vastavalt standardile EVS 812-6 : 2005

3.7. Hoone sisearhitektuur

Sisearhitektuurne kontseptsioon

Ruumide värvilahendused, materjalide ja mööbli valikud lahendatakse vajadusel
sisekujundusprojektiga.

Viimistlusmaterjalide valik ja kvaliteeditase

/../	/../ KINNISTU ÜHEPEREELEMU		8

KALESI KÜLA, RAASIKU VALD, HARJUMAA

Sisekujunduses käsutatakse võimalikult palju naturaalseid materjale. Viimistlusmaterjalid peavad olema tervisekaitsetalituse poolt heaks kiidetud ja omama vastavaid sertifikaate Viimistlustööd peavad vastama kvaliteedilt RYL 2000 nõuetele.

3.8. EHITUSKONSTRUKTSIOONID

3.8.1.	Käsutatavad normdokumendid

Projekteerimisel on lähtutud järgmistest normdokumentidest

EVS-EN 1990:2002 Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused

EVS-EN 1991-1-1 :2002 Ehituskonstruktsioonide koormused

EVS 1995-1-1:2007 Puitkonstruktsioonide projekteerimine

EVS 1996-1-1:2003 Kivikonstruktsioonid

Ehitustöö põhinõuded on esitatud RYL 2000 (Ehituse Üldised Kvaliteedinõuded).

Igas ehitusseletuskirja köhas on viide asjaomasele RYL köhale.

3.8.2.	Kasutatud arvutiprogrammid

Käsutatud on arvutiprogrammi AutoCAD 2002

3.8.3.	Tehnilised lähteandmed

Ehitiste eluiga - 50 aastat

Viited ehitusgeoloogilistele uuringutele- käesoleval momendil puuduvad.

Enne põhiprojekti koostamist tellida vajadusel ehitusgeoloogia.

3.8.4.	Koormused

Arvutustes on käsutatud koormusi

-kasuskoormus	qk=3kN/m2   toad

-lumekoormus	sk= 1.5kN/m2

-tuulekoormus	wn=0.76kN/m2

ja osavarutegureid:

-alaliste koormuste korral        k= 1,35 -aj utistel koormuste korral       k= 1,5

3.8.5.	Hoone kandeskeleti tehnilise lahenduse valik

Kandeelementide paiknemine

Projekteeritud kandeseinad

Põhikorrusel kandvad kivist pikiseinad avale 8,0 m

3.8.6.	Vundamendid

Konstruktsioonide valik ja selgitus. Vundamendikaevikud tehakse kaldseintega.

Vundamendid rajatakse vähemalt 200 mm paksusele korralikult tihendatud killustikalusele. Killustiku fraktsioon max. 12/32mm.

Vundamendisüvendi tagasitäide. Täitmine tehakse konstruktsioonitüübi kohaselt, või kui ei ole muud määratud, käsutatakse kihtidena tihendatavat mineraalset pinnast (liiva, kruusa, killustikku) või sobivuse korral väljakaevatud pinnast. Vundament rajada monoliitsele betoonvööle 200x600 mm ja armeerida 2X12All armatuuriga. Vundament täita betoonist raketisega ja armatuuriga 400 mm paksusega  ning soojustada 100 mm paksuse styrofoam soojustusplaadiga. Sokkel viimistleda viimistlustelliga.

/../	/../ KINNISTU ÜHEPEREELEMU		9

KALESI KÜLA, RAASIKU VALD, HARJUMAA

Monoliitse betooni tööd teha Tarindi RYL 2000 vastavalt.

Betoonelementide paigaldamistööd teha Tarindi RYL 2000 vastavalt.

3.8.7. Kandekonstruktsioonid

Projekteeritud   ehituse   kandetarindid - seinad   Fibo   seinaplokkidest   paksusega

300 mm . Katusekandjaks puitsarikad sammuga 300 mm.

Hoone vertikaalsed ja horisontaalsed kandetarindid

Elamu   vertikaalseteks   kandetarinditeks   on   projekteeritud   kandvad   pikiseinad

Fibo plokkidest sein paksusega 250 mm.

Horisontaalseteks kandetarinditeks on 2x puitprussi sammuga 600 mm

Metallkergtarindite paigaldamistööd teha Tarindi RYL 2000 või Viimistlus RYL 2000

vastavalt.

Piirde-ja kandetarindite tihendustööd teha Tarindi RYL 2000 või Viimistlus RYL 2000

64. osale vastavalt.

4. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 4.1.VEEVARUSTUS

4.1.1.	Välisveevarustus

Elamu majandus-joogivesi saadakse kinnistu õuealale    planeeritava      puurkaevu

baasil Vt. joon. GP-1.   Enne  puurkaevu  rajamist   pöörduda      puurkaevu

projekteerimisloa saamiseks   Keskkonnaameti   Harju- Järva-Rapla regiooni Harju

kontorisse.

Veesisend  hoonesse   on  projekteeritud   PEM   032   PN10   torudest.   Torustikud

paigaldada l,8m sügavusele liivapadja sisse ja varustada avastuslindiga. Hoonesse

viiakse veetoru läbi vundamendi hülsis.

4.1.2.	Sisemine veevarustus

Veega varustatakse kõik hoone santehnilised seadmed. Torustik paigaldatakse seina või   põrandakonstruktsiooni   sisse.   Vertikaalsed   osad   seadmeteni   süvistatakse. Torustikuks     käsutatakse     nt     Unipipe     komposiittorusid.     Sulgemisarmatuur paigaldatakse selliselt, et oleks võimalik välja lülitada igat sanseadet eraldi. Soe vesi saadakse elektrilise soojaveeboileri baasil.

4.1.3.Veevarustuse arvutuslikud vooluhulgad

- kesk. ööpäevane	0.5 m3/d

4.2. KANALISATSIOON 4.2.1. Välimine olmekanalisatsioon

Elamust tulevad reoveed juhitakse kanalisatsiooni kaudu projekteeritud plastist 10 m3 kogumismahutisse n. Fertil (vt. joon. AS-1).

Kanalisatsiooni välistorustik on ette nähtud ehitada plastmasstorudest surveklassiga SN8. Kogumismahuti paigaldamisel kinnistule on jälgitud, et oleks tagatud fekaaliauto vaba juurdepääs. Kogumismahutist veetakse heitveed fekaaliautoga lähima purgimissõlmeni. Viimane on võimalik purgimissõlme ja kanalisatsioonitrasside valdaja nõusolekul ja kirjalikul loal.

/../	/../ KINNISTU ÜHEPEREELEMU		10

KALESI KÜLA, RAASIKU VALD, HARJUMAA

4.2.2.Sisemine olmekanalisatsioon

Hoonete    sisemine    kanalisatsioon    on    projekteeritud    kanalisatsioonitorudest

032-0110 mm koos vastavate liitmikega. Korruste kogumistorustik paikneb korruse

põrandas .

Nähtavad   kanalisatsioonitorustikud   ja   püstikud   tuleb   isoleerida   mineraal vill

koorikisolatsiooniga.   Isolatsioon  peab   vastama  pinnakatte   süttimistundlikkus  -

tulelevikuastele VI/L

Torustik varustatakse õhutuspüstikute ja puhastusluukidega. Süsteemi õhutamiseks on

ette nähtud püstikute viimine läbi katuse 0,5 m katuse pinnast kõrgemale ja torustikud

kaetakse kanalisatsiooni otsikutega. Torustike horisontaalosade kalded (0110-1 -2%,

075-1.5-2.5%, 0 50-2-3%, 032-3-3.5%).

4.2.3.Sajuveekanalisatsioon

Sadevesi katuselt on ette nähtud juhtida läbi välise vihmaveetorustiku hoonet ümbritsevale pinnasele ja immutatakse krundil.

4.2.4.Kanalisatsiooni arvutuslikud vooluhulgad

- olme, kesk. ööpäevane	0.5 m3/d

5.	KÜTE JA VENTILATSIOON

5.1. Üldosa

Projekteerimisel lähtuda järgmistest normidest

EVS 844   Hoone kütte projekteerimine

EVS 845   Hoone ventilatsiooni projekteerimine

EVS 812-2 Ehitiste tuleohutus. Ventilatsioonisüsteemid ja suitsueemaldus

EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus. Küttesüsteemid

EVS 872 Soojusisolatsioon

5.2.Soojusvarustus

Hoone soojusvarustuse allikaks on hoonesse projekteeritud kamin-ahi, elektrikute ja veeküte .

5.3.Küttesüsteem

Hoonesse on ette nähtud ahiküte, elektri põrandaküte/ vee põrandaküte esimesel korrusel ja kütet toetav elektri/vee radiaatorküte eluruumides.

5.4. Ventilatsioon

Eluruumide ventileerimine toimub avatavate akende kaudu. Sanruumidesse paigaldada kohtväljatõmbeventüaatorid. Kööki pliidi köhale paigaldada välj atõmbeventilaator.

6.	Elektri osa

Elektri osa lahendada eraldi projektiga.

Kinnistul puudub momendil elektrivarustus. Liitumiskilp peakaitsega 3x 25 A on planeeritud kinnistu loodenurka kinnistu piirile. Projekteeritud elamu rajamise käigus teha liitumistaotlus Eesti Energiale liitumiskilbi paigaldamiseks (vt. joon. AS.l ). Liitumiskilbist elamuni paigaldada maakaabelliin AXPK 4G25 pinnasesse 0,7 m sügavusele koos hoiatuslindiga.

/../

TÖÖ NR.

TELLIJA:

ÜHEPEREELAMU

EELPROJEKT

KÖIDE I

SELETUSKIRI JA JOONISED

OBJEKTI ASUKOHT:

/../ KINNISTU, KALESI KÜLA, RAASIKU VALD, HRJUMAA

KOOSTAJA:

/../

ARHITEKT:

KOOSTAJA:

OKTOOBER 2010. a.