Trepikoja varikatuse renoveerimise pakkumiskutse.

Olemasolev varikatus on valatud betoonist ja kahelt poolt äärtest toestatud I talaga. Paremalt poolt on I tala eemale väändunud. Vaat pilte.

Olemasoleva katuse mõõdud: Laius 2 m, sügavus 1 m, paksus umbes 15 cm. Kõrgus ukseava ülemisest servast 40 cm. Katus on ukseava suhtes paigutatud ebasümmeetriliselt paremale. Ukseavast vasakule jääb 30 cm katust  ja paremale 45 cm. Ukseava laius on 125 cm,

Soovitud töö:

- Väändunud I tala õgvendada ja talad siduda omavahel tõmmitsa või muu sobiliku tehnilise lahendusega (näiteks nende vahele keevitada raudlatt).

- Paigaldada pruunist profiilterasest varikatus ukseava suhtes sümmeetriliselt  koos tugikonstruktsiooniga. Katuse lagi viimistleda altpoolt valge või heleda profiilterasest plekiga. Võimalikud on ka töövõtja poolsed variandid.

- Paigaldada varikatusele vihmaveesüsteem.

- Paigaldada elektrikaablid valgustuse jaoks.

Renoveeritud varikatuse ligikaudne kujundus on järgnevatel piltidel:

Materjali näide :

Konstruktsioon: