Laagris, 11.10.2018. a

TEHNILISED ÜLDTINGIMUSED HÜÜRU KÜLAS LEHELINNU KINNISTU  DETAILPLANEERINGU  ÜVK  OSA  KOOSTAMISEKS

Vee-ettevõtja:

Aadress:

Lehelinnu detailplaneeringu ala piirkonnas ÜVK võrkude projekteerimisel juhinduda Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavast ning samuti  arvestada Saue valla Vatsla küla olemasolevate ÜVK võrkudega ja kavandatavate lähipiirkonna detailplaneeringute VK projektidega. Käesoleval hetkel  omab AS  kavandatava Lehelinnu detailplaneeringuala piirkonnas võimalike ühenduskohtadena kanalisatsiooni  survetorustikku ja veevarustuse ringvõrgu torustikku  tee ja  AÜ juurdepääsutee ristmikul, milliste paiknemise plaan – Liitumispunktide asendiplaan – on lisatud käesolevatele tehnilistele tingimustele lisa 1.

- Veevarustus

Lehelinnu detailplaneeringuala  veevarustus planeerida ja välja ehitada uus veeühendus olemasolevast veetorustikust De 110mm Kodasema tee ja Vatslaniidu juurdepääsutee ristmikul punktis VLP ( vt. lisa 1 ), kust alates näha ette uus veetorustik De 110mm läbi riigimaa kinnistu ja piki planeeritava Lehelinnu juurdepääsutee maa-ala kuni detailplaneeringu alani, kuhu ette näha planeeritavatele kinnistutele liitumispunktide- maakraanide väljaehitamine ca 0,5 kuni 1,0m kinnistu piirist väljapool ning tuletõrje hüdrantide paigaldus planeeritavale veevarustuse ringvõrgule

Ridaelamul näha ette igal boksil eraldi liitumispunkt-maakraan kinnistu piiri taga tänava maa-eraldusel

Veetorustikud  planeerida võimalusel ühises kaevikus isevoolse kanalisatsiooniga väljaspoole sõiduteede asfaltkatte ala.

- Tuletõrje veevarustus

Detailplaneerigu ala piirkonnas puudub AS  veevarustuse ringvõrk välimiseks tuletõrje veevarustuseks. Välimine tuletõrje veevarustus lahendada veemahutite baasil, lahendus kooskõlastada Saue Vallavalitsuse ja Päästeametiga.

- Reovee kanalisatsioon.

Lehelinnu detailplaneeringuala reovee ärajuhtimine on võimalik Kodasema tee ääres olemasolevasse AS  survekanalisatsioonitorustikku liitumispunkti KLP ( vt. lisa 1 ) ainult planeeritava reovee ülepumplaga, mille asukoha ja võimsuse valikul tuleb arvestada kuni 30% võimsuse varuga perspektiivsete lähinaabrite külgeühendamise võimaldamiseks. Sobiv ülepumpla asukoht ja kanalisatsioonisüsteemi skeemlahendus kuni liitumispunktini KLP anda detailplaneeringu mahus.

Soovitavalt detailplaneeringuala isevoolne tänavakanalisatsioon näha ette paralleelne ja samas kaevikus veevarustuse tänavavõrgu torustikuga väljaspool planeeritava sõidutee asfaltkatte ala.

Kanalisatsioonitorustik näha ette lahkvoolne, pinna- ja drenaazivee juhtimine kanalisatsioonitorustikku ei ole lubatud.

4.Saju-, pinna- ja drenaazivete lahendus

AS -il puuduvad antud piirkonnas saju-, pinna- ja drenaažvete äravoolutorustikud.

Soovitame uurida detailplaneeringu alal või selle lähiümbruses olevate kuivendus- ja äravoolukraavide  seisukorda ja võimalusi  drenaazi ja sadevete vastuvõtuks.Vajadusel konsulteerida antud küsimuses

Saue Vallavalitsuse insenervõrkude ja keskkonnakaitse spetsialistidega.

5.Nõuded kooskõlastatavale dokumentatsioonile, kooskõlastamine.

-Väljavõte detailplaneeringu ja selle lähiala plaanist  mõõtkavas 1:2000

- Planeeritavate  ÜVK võrkude asendiplaan planeeringualal mõõtkavas 1:500 ning väljaspool 1:1000

- ÜVK  lahendust selgitav seletuskirja osa koos põhiliste veetarbimise ja kanaliseeritavate vooluhulkade esitamisega.

Läbivaatamiseks ja kooskõlastamiseks esitada AS-le  detailplaneeringu digitaalne variant dwg ja pdf. formaadis ning kooskõlastamine toimub digitaalselt.

6.Muud tingimused

- Detailplaneeringus planeeritavate VK kinnistuväliste torustike läbimisel naaberkinnistutest peab olema kinnistuomaniku põhimõtteline eelkooskõlastus või kirjalik nõusolek servituudi seadmiseks, milline  esitada detailplaneeringu koosseisus.

- Kinnistuväliste VK torustike asukoha valikul arvestada AS -ile minimaalseks  servituudiala laiuses  2,0m äärmisest torust

- Detailplaneeringu ja lähiala VK võrkude väljaehitamiseks tuleb koostada eraldi projekt, milleks taotleda AS -ilt uued tehnilised tingimused peale käesoleva detailplaneeringu kehtestamist.

- Üldjuhul AS  kinnistuväliseid tehnorajatisi edasiseks majandamiseks välja ei osta, omanik on kohustatud kinnistuvälised VK rajatised rajama omal kulul ja soovi korral andma need tasuta üle AS -ile enne teenuslepingu sõlmimist.

Käesolevate tehniliste üldtingimuste kehtivus on (1) üks aasta, so. 11.10.2019

Aare

AS  Juhatuse liige

Koostas: Toivo ,   AS  projektijuht