# Teostusjoonise saatekiri

| Objekti nimetus | ELEKTRIVARUSTUS |
| --- | --- |
| Objekti aadress |  |
| Objekti liitumise nr./investeeringu nr. |  |
| Toitealajaama nimi | 35/10 kV |
| Keskpingefiidri nimi/nr. | I 10 kV |
| Madalpinge alajaama nimi/nr. |  |
| 0.4kV fiidri nimi/nr. |  |
| Ehituse teostaja |  |
| Geodeesia firma |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |
| Mõõdistuse kuupäev | 18.02.2020.a. |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev | 19.02.2020.a. |
| Ehitatud 0.4kV kaabli pikkus | 57m |
| Ehitatud 0.4kV kaablitrassi (kaeviku) pikkus | 57m |
| Ehitatud kaablitrassi (kaeviku) pikkus kokku (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) | 57m |
| Ehitatud 0.4kV kaablikaitsetoru pikkus | 57m |
|  | Kaabli nr 130121 lõpp | Kaablitrassi | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus | pikkus (m) | mark |
| 1 |  | 16 |  | 57 | AXPK 4G50 |
| Lähtepunktidekoordinaadid: reaalaja GPS Trimble R6 |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |
| Joonise nimetus: | Faili nimi:101 | Faili formaat:dwg |
| Objekt | Kiht (level) | Värv (color) | Stiil (style) | Jämedus (weight) | Element |
| Kaabel0.4kV(uus) | 15 | 231 |  | 1 |  |
| Demonteeritud | 29 | 178 |  | 0 |  |
| Olemasolev(vana) | 32 | 98 |  | 1 |  |
| Abijooned | 45 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kaabli nr 130121 koordinaatpunktide koordinaadid: |
| Lõigu algus: HK11:29571JK | Lõigu lõpp: LK163432 |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 1 | 6476485.08 | 526023.51 | 10.91 | 0.70 | 2 | 6476484.29 | 526023.44 |
| 2 | 6476484.29 | 526023.44 | 10.87 | 0.70 | 3 | 6476482.56 | 526023.57 |
| 3 | 6476482.56 | 526023.57 | 10.74 | 0.70 | 4 | 6476482.11 | 526022.80 |
| 4 | 6476482.11 | 526022.80 | 10.76 | 0.80 | 5 | 6476482.63 | 526017.78 |
| 5 | 6476482.63 | 526017.78 | 10.64 | 0.90 | 6 | 6476483.58 | 526010.62 |
| 6 | 6476483.58 | 526010.62 | 10.76 | 0.90 | 7 | 6476484.54 | 526002.50 |
| 7 | 6476484.54 | 526002.50 | 10.87 | 0.80 | 8 | 6476485.93 | 525992.33 |
| 8 | 6476485.93 | 525992.33 | 10.71 | 0.90 | 9 | 6476487.02 | 525981.64 |
| 9 | 6476487.02 | 525981.64 | 10.74 | 0.80 | 10 | 6476487.39 | 525979.67 |
| 10 | 6476487.39 | 525979.67 | 10.82 | 0.80 | 11 | 6476487.06 | 525979.40 |
| 11 | 6476487.06 | 525979.40 | 10.81 | 0.80 | 12 | 6476484.85 | 525979.28 |
| 12 | 6476484.85 | 525979.28 | 10.74 | 0.90 | 13 | 6476482.44 | 525979.09 |
| 13 | 6476482.44 | 525979.09 | 10.58 | 1.00 | 14 | 6476480.32 | 525978.93 |
| 14 | 6476480.32 | 525978.93 | 10.18 | 0.60 | 15 | 6476478.68 | 525979.08 |
| 15 | 6476478.68 | 525979.08 | 10.68 | 0.80 | 16 | 6476477.54 | 525978.84 |
| 16 | 6476477.54 | 525978.84 | 10.73 | 0.70 |  |  |  |