##### ELAMU

# EELPROJEKTI SELETUSKIRI

### ÜLDOSA

Käesolev projekt on koostatud 8 korteriga korterelamu ehitamiseks

Krundi suurus         ².

Sissepääs elamusse on maja poolselt küljelt, samas pargitakse elanike autod.Kõnniteed kaetakse kloostri-kivi või  asfaltkattega, parklad kaetakse asfaltkattega. Ülejäänud osas krunt haljastatakse, põhiliselt muruga.

Elamu projekt on koostatud vastavuses kehtivatele tervisekaitse ja tulekaitse normidele.

Prügikonteinerid on paigutatud …….juurde.

Elamu kavandatav tööiga on 50 aastat, klass D.

### ARHITEKTUURNE OSA

Projekteeritav elamu on kolmekorruseline krohvitud seintega ja  viilkatusega maja. Katusekatteks profiilplekk.

Elamu I ja II korrusel on 2 kahetoalist ja 1 ühetoaline korter ning katusekorrusel 2 kolmetoalist korterit. Kõigis korterites va. ühetoalised, on dushiruum koos leiliruumiga.  Samuti on need korterid varustatud rõdudega või terrassiga I korrusel.

Maja I korrusel on blokeeritud osa tehnilse ruumi ning panipaiga jaoks.

KONSTRUKTIIVNE OSA

#### Vundamendid

Hoone vundamendiks on väljastpoolt soojustatud lintvundament,  80mm-se põrandaplaadi alune soojustatakse 50mm vahtpolüstürooliga, hoone perimeetril 1m paiuselt 100mm polüstürooliga.

Välisseinad

Hoone välisseinteks on Aeroc-plokkidest seinad paksusega 375mm, mis väljastpoolt kaetakse krohviga. Seest krohvitud ja pahteldatud.

Siseseinad

Siseseinad ehitatakse:

-korterite vahelised seinad- 200mm Aeroc-plokkidest kaetud 90mm kipsplaatkarkarkass-seinaga, heliisolatsiooniks 70mm mineraalvilla.

-ventšahtide seinad-

-Kipsplaat metallkarkassil (100mm), heliisolatsiooniks kasutatakse mineraalvilla. Niisketes ruumides kasutatakse niiskuskindlat kipsplaati.

#### Põrandad

I korruse 80mm betoonpõrandaplaadis on põrandaküttetorustik. Plaadi all armeeritud kilest hüdroisolatsioon, mille all polüstüroolsoojustus. Põrandakatteks naturaalne laudparkett, santehnilistes ruumides keraamiline plaat, tehnilistes ruumides tolmuvaba betoonpõrand. Santehnilistes ruumides elektriline põranda mugavusküte.

#### Vahelaed

Vahelaed on monteeritavatest r/b õõnespaneelidest paksusega 220mm, monolitiseeritud kogu perimeetri ulatuses. Õõnespaneelide peal on heliisolatsiooniks klaasvill OLA 50mm, selle peal hüdroisolatsioon, mille peal monoliitne r/b-plaat 70mm, selle peal põrandakate 20mm.

Katuslaed

Katuslagede kandjateks on ogaplaatfermid. Katuslagi soojustatakse 300mm klaasvillaga, mis kaetakse tuuletõkke-kondensaadi kilega Monarflex. Katusekatteks on katusekivid puitroovidel 50x50mm. Laed kaetakse 15mm tuletõkke kipsplaadiga, mille peal peab olema aurutõkkekile.

Trepid

Raudbetoontrepid.

Aknad.

Nn. saksa tüüpi plastaknad lengi sügavusega ca 70mm. Aknad avanevad sissepoole. Katusekorruse valgustamiseks kasutatakse katuseaknaid.

TULEKAITSE OSA

Elamu tulekaitse osas on lähtutud Eesti Vabariigi Valitsuse 27.10.04 määrusest nr.315 ja EPN 10.1 Ehituse tuleohutus. Üldeeskiri. nõuetest.

Elamu kuulub tulekaitseklassi TP1. Elamu iga korter on eraldi tuletõkkesektsioon.. Omaette tuletõkkesektsioonid on tehnilised ruumid (veesõlm/soojasõlm). Hoone tuletundlikus klassist D-s2,d2. Katusekate peab vastama nõuetele Broof, mis näeb ette piiratud osalemise põlemisprotsessis.

Hoone kandetarindid klassist R120. Tuletõkketarindid klassist EI60.  Elamu kommunikatsioonide šahtid on eraldi tuletõkkesektsioonid klassist EI60. Soojaisolatsioonimaterjalina kasutada mittepõlevat mineraalvilla.

Korstende väljaulatus katusest peab vastama EPN 10.4 Väikesed suitsulõõrid. nõuetele.

Tehniliste ruumide suitsueemaldus läbi uste õue.

Igal korteril on kaks evakuatsioonipääsu. Üks otse läbi trepikoja  õue, teine rõdule.

Juurdepääs majale otse ……. tänavalt.

Pääs katusele on ettenähtud igast  katusekorruse katuseaknast.

Igasse korterisse on ette nähtud automaatne tulekahjusignalisatsiooniandur.

Kaugus lähima …… tänaval paikneva tuletõrjehüdrandini on ……m.

Arh. ……………………..