Seinte kihid mõlemal moodulil:

1.        Vert. välislaudis 45x45mm, peensaetud - Värv: must.(1ximmutuskrunt, 2xmust[2 kiht kui moodul koos]) Nael 3x90 Zn rihveldatud cc450;

2.        Hor. tuulutusliist  45x45mm peensaetud, tugevussorteeritud, 45kraadi nurga all - Värv: must. (1ximmutuskrunt, 2xmust[2 kiht kui moodul koos]) Puidukruvi 6x100 Zn cc600

3.        Tuuletõkkekangas TYVEK UV FACADE WT 2524B 1,5X50M TEIBIGA 375.-

4.        Karkass c24 45x145mm (45x70mm cc300) / Superrock Premium ROCKWOOL 75x565x1000mm 2.825m2

5.        Hüdroisolatsioon SAUNA SOOJUSTUSPLAAT RECTICEL 600x1200x30MM

6.        Sisemine roovitus 22 x 100 kuiv.

7.        Sisevoodrilaud 12x85x2400mm cc75mm – naturaalne

Katuse kihid mõlemal moodulil:

1.        SBS Icopal Baltbit WF160 polüesterkangaga pealiskate (5,0kg.) 1x7,5m

2.        SBS Icopal Baltbit PF160 polüesterkangaga aluskate (4,0kg.) 1x10m

3.        12mm OSB-3 plaat punniga P/W 4 2500x675x12mm 1tk 9.-

4.        Roovitus 32x109mm cc339mm

5.        Katuse aluskate FORTEX MAX 2 TEIBIGA, HINGAV 75M² 160G/M² must 195.-

6.        Karkass c24 45x195mm cc600mm / Kivivillaplaadid Superrock Premium ROCKWOOL 200x565x1000mm 2.26m2 ja vajadusel Puistekivivill Granrock Super ROCKWOOL 20kg pak. 0.63m3

7.        Hüdroisolatsioon SAUNA SOOJUSTUSPLAAT RECTICEL 600x1200x30MM

8.        Sisemine roovitus 22 x 100 kuiv

9.        Sisevoodrilaud 12x85x2100mm cc75mm

Põrand, SaunaMoodul1:

1.        Keraamiline põrandaplaat Mustiq Cerrad 17.5x60cm beež

2.        Kalletega trapi suunas PLAADISEGU SAKRET FK+ 25kg

3.        OSB-3 22x1250x2500 22.- tk - kruvi 4,2X55 PLP PUIT PH2, cc250 + liim liidetesse ja karkassile

4.        Karkass c24 45x195mm cc600mm ja 625mm / Kivivillaplaadid Superrock Premium ROCKWOOL 200x565x1000mm 2.26m2 ja Kivivill Superrock Premium 200x610x1000mm (2,26m2) ning vajadusel Puistekivivill Granrock Super ROCKWOOL 20kg pak. 0.63m3

5.        10mm OSB-3 plaat 2500x1250x10mm 10.- tk - Alumine pool katta immutusega. kruvi 4,2X30 PLP PUIT PH2 cc200 + liim karkassile

6.        Roovitus 32x109 (/2) PLP liidete kate

7.        Immut. Alusvöö c24 45x145mm

Põrand, SaunaMoodul2:

1.        Keraamiline põrandaplaat Mustiq Cerrad 17.5x60cm beež

2.        PLAADISEGU SAKRET FK+ 25kg

3.        OSB-3 22x1250x2500 22.- tk - kruvi 4,2X55 PLP PUIT PH2, cc250 + liim karkassile

4.        Kaldpruss c24 45x45-170mm, dünaamiline cc225 – 385mm

5.        Karkass c24 45x195mm cc600mm ja 625mm / Kivivillaplaadid Superrock Premium ROCKWOOL 200x565x1000mm 2.26m2 ja Kivivill Superrock Premium 200x610x1000mm (2,26m2) ning vajadusel Puistekivivill Granrock Super ROCKWOOL 20kg pak. 0.63m3

6.        10mm OSB-3 plaat 2500x1250x10mm 10.- tk - Alumine pool katta immutusega. kruvi 4,2X30 PLP PUIT PH2 cc200 + liim karkassile

7.        Roovitus 32x109 (/2) PLP liidete kate

8.        Immut. Alusvöö c24 45x145mm

Vihmavee äravool, painutatud räästaplekist sülitite, kaitseplekkide paigald. ülemisel alumisel tuuleliistul ning teistel horisontaalsetel tuuleliistudel.

Liigendiga klappuste, mida kannavad 5x50mm teraslattidest hinged.

Aknad on tumendatud 8mm karastatud klaasipaanid mille küljes samast materjalist klaasuks.

SaunaMoodul1: 2tk. 8x1750x2295mm, nende vahel on 5mm paigald.varuga 8x700x2170mm. Suurte klaaside suhtes ülevalt 75mm madalamal ja alt 50mm kõrgemal. Suurtel klaasidel on paigald. varu välisäärtes 10mm, vaid üleval 30mm. Kaetakse mõlemalt poolt 45x45mm puitliistude ja klaasiliimiga, väljapoole avanev käelisus parem.

SaunaMoodul2: 2tk. 8x370x2030mm, nende vahel on 5mm paigald.varuga 8x600x1920mm. Suurte klaaside suhtes ülevalt 75mm madalamal ja alt 50mm kõrgemal. Suurtel klaasidel on paigald. varu välisäärtes 10mm, vaid üleval 20mm. Kaetakse mõlemalt poolt 45x45 puitliistude ja klaasiliimiga, väljapoole avanev käelisus parem.

SaunaMoodul2 `he välisuks klaaspaan 8x700x1900mm, paigaldusvaru igal küljel 10mm, vaid all 40mm, 720x1950mm, sissepoole avanev käelisus vasak.