Materjalide valiku PVC või SBS osas esitab ehitaja. Katuse kalle on antud gaaskukeroonpaneelidega neljalt poolt maja välis tarandi poole, kus moodustub katuseneel. Katuseneelu ümbruse lisakalded on loodud tsementmördist iga korteri vannitoast asuva äravooluga.  Sadevete läbijooks hoonesse toimub suure tõenäosusega katuslaest läbi minevate torujätkude liitekohast või mitmest liitest korraga. Kuna tegemist on suletud süsteemiga ei ole konkreetset läbijooksu kohta visuaalsel vaatlusel võimalik kindlaks teha. Katuseneelud tuleb avada ja vee läbijooksu trapid tihendada arvestusega survelisele veele ja peaksid püsima veetihedad uputatud olekus. Ainsaks kindlaks viisiks selliste probleemide vältimiseks on katusekaevu neelutrapid ja äravoolutorustik peab sel juhul olema ühesuguse läbimõõduga, juhul kui vahetatakse kaasaegsema vastu. Seejuures peab arvestama, et ka tänapäevased äravoolutorustikes kasutatavate torude ja nende liitmikutega pole arvestatud.

Sadevete äravool katuselt on lahendatud viie sõltumatu äravoolukaevu abil, iga trepikoda eraldi. Igal trepikojal on oma sõltumatu äravool ja torustik. Katus on soojustatud vahetult kandevpaneelile paigaldatud gaaskukeroonplokkidega- antud katusel 100+100 mm. Uut soojustust mitte pakkuda, vanale ruberoidkattele tuleb uus rullmaterjal.  818.10 m2. Mõõdud on failis.

Parapetiplekk: vahetada kogu maja ulatuses uue valtspleki ( zn. 350 g/m2 ) vastu.

Hinnapakkumine teha kogu tööde mahu kohta (summa kokku).