# Seletuskiri

- Üldosa

  - Lähtedokumendid:

- Projekteerimistingimused TC 394, 25.04.05

- Eskiisprojekt, kooskõlastatud, otsus nr. 33, registr. 832, 05.10.2007

- Krundi plaan

- Võrguvaldajate tehnilised tingimused

  - Projekteerimisel kasutatavad eeskirjad ja normid:

- Eesti Ehitusseadus

- Vabariigi Valitsuse määrus nr.315 “Ehitisele ja selle osadele esitatavad tuleohutusnõuded”

  - Töövõtu dokumentatsioon

Töövõtja peab juhinduma alljärgnevatest töödokumentidest:

  - tööde teostamise ja vastuvõtu eeskirjad

  - antud ehitustööde seletuskiri

  - ehituslikud tööjoonised ja standardid

  - eriosade tööjoonised

  - projekteerija poolt töö käigus antud lisajoonised ja –seletused

  - tellija esindaja kirjalikud ja suulised juhised (ehituse tehniline järelvalve)

Töövõtja, saades töödokumentatsiooni, on kohustatud seda võrdlema teiste asjasse puutuvate jooniste ja dokumentidega ning otsekohe teatama tellijale võimalikest vastuoludest ja vigadest.

  - Ehitustööde teostamine

Juhul kui erilepetes ei ole teisiti määratud, kuuluvad töövõttu kõik töölepingus määratletud tööd, nende teostamiseks vajalikud ehitusmaterjalid, tooted ja mehhanismid, kohustused ja õigused.

Samuti kuuluvad töövõttu ka need tööd ja kohustused, mida ei ole töölepingus eraldi mainitud, kuid mis on ehitustraditsioone ja –tavasid silmas pidades vajalikud õnnestunud tulemuse saavutamiseks, samuti mis kuuluvad tootja paigaldusjuhistesse ning mida näevad ette kehtivad normid.

Juhul, kui töödokumentatsioonis puudub selgitus materjali, montaaži või paigalduse kohta, tuleb juhinduda kehtivatest normidest, tootja kirjeldustest ja üldiselt kasutusel olevatest töömeetoditest.

Enne tööde alustamist peab töövõtja veenduma, et töid saab teostada vastavalt eelpoolloetletud dokumentidele.

Töövõtja peab esitama tellijale omapoolse garantiiaja antud objekti ehitustöödele üldiselt ning vajadusel üksikutele tööliikidele ja seadmetele ning toodetele eraldi.

  - Ehitusmaterjalid ja tooted

Kõik ehitusmaterjalid peavad olema varustatud saatelehe või valmistaja kaaskirjaga, mis tõestavad nende vastavust tellijtud materjalidele, nad peavad olema terved, markeeritud, kvaliteetsed ja vastama neile esitatud nõuetele ja normidele.

Töövõtja võib tellija nõusolekul vahetada materjale ja tooteid tingimusel, et nende kvaliteet ja tugevusomadused ei ole halvemad projektis ettekirjutatuist. Kahtluse korral on töövõtjal õigus pöörduda projekteerija poole vastavate asenduste kooskõlastamiseks.

Kõik kasutatavad viimistlusmaterjalid peavad olema heaks kiidetud EV Keskkonna ministeeriumi (Tervisekaitsetalituse) poolt.

  - Projektlahenduse muutmine

Töövõtjal on õigus teha projektis muudatusi, seda ise finantseerides. Muudatus või korrektuur peab olema vastava paranduse koostanud autori poolt alla kirjutatud ja esialgse projekti koostanud projekteerijaga kooskõlastatud.

Vastutus muudatuse või korrektuuri teostamise eest lasub töövõtjal.Projekti muudatus kooskõlastada tellija ning Tallinna Linnaplaneerimisametiga.

- TEHNILISED NÄITAJAD

Katastriüksus		               78404:405:0013

Sihtotstarve			85 % elamumaa, 15 % ärimaa

Asukoht			 PIHLAKA TN 6,NÕMME LO, Tallinn

Krundi pindala			1814 m²

Ehitusalune pind		   509 m²

Hoonestusprotsent		    28 %

Suletud netopind

olemasolev		               958,7 m³

projekteeritav		               1320,3 m²

Hoone ol.olev

maapealne maht		3803 m³

Projekteeritav		               5003 m³

Korruselisus

olemasolev		1 + 2

projekteeritav		1 + 2 +1

Tulepüsivusaste		 TP2

- asendiplaaniline JA ARHITEKTUURNE lahendus

Krunt asub Tallinnas, Nõmme linnaosas, aadressiga Pihlaka tn. 6.

Elamu on kahekordne silikaattellistest maja, ehitusaasta 1954.

Hoone gabariitmõõtmed 17,3 x 35,7 x 11,7 m, katuse kalle 41 kraadi.

Praegune katusekattematerjal eterniit.

Katuse kandekonstruktsioon vajab osalist väljavahetamist (alus: hoone tehnilise ülevaatuse akt).

Korrastamist vajavad fassaadid, aknad on osaliselt välja vahetatud.Katusekate tuleb asendada, remontida rõdupiirded,  korrastada kogu krunt, ehitada piire.

Elamul 5 korstent ja 3 õhutuskorstent.

Korteriühistu ja majaelanikud soovivad ehitada välja maja katusekorruse ja selle tuludest renoveerida kogu maja. Pööningukorrusele projekteeritakse 3 bürood. Ehitatakse välja vintskapid ja katuseaknad.

Katuse kallet ja kõrgust ei muudeta. Katusekorrusele pääseb olemasolevatest trepikodadest.

Renoveerimisel nähakse katusekatte materjaliks profiilplekki; vajalik on paigaldada uus vihmaveetorustik ja 2 katuseluuki korstnate teenindamiseks.

Elamu fassaad renoveeritakse, krohvitakse ja  värvitakse, fassaadi pindala ca. 670 m2.

Elamul on  kokku 56 ust ja akent. Neist osad on välja vahetatud, ülejäänud uuendatakse samuti.

Rõdud - 8 tk, uuendatakse, piirded korrastatakse.

Majaelanike parkimine on omal krundil.

Vastavalt Tallinna parkimise korraldamise arengukavale 2006 – 2014 on parkimiskohad planeeritud järgmise arvutuse kohaselt:

Vahevööndis on korterite parkimiskohtade arv korteri kohta 1,5 – 10 korterit – 15 kohta.

Büroopinnale on vaja kohti 1/100 – väikese külatajate arvuga büroo vahevööndis.

1.korruse postkontor 107m² + lisanduv katusekorruse büroo 328m² - 435m² - 4 kohta.

Kokku oleks normatiivne parkimine 19 kohta.

- HOONE VÄLISVIIMISTLUS

1. katus – profiilplekk, tumehall

2. sein – helekollane

3. sokkel – hall

4. aknaraamid – valged

5. karniisid  ja  muud elemendid – valged

6. rõdupiirded – tumehall

- KONSTRUKTIIVNE OSA

5.1.	KOORMUSED

Hoone konstruktsioonidele mõjuvad kasuskoormused ja neile vastavad ülekoormustegurid on määratud Eesti projekteerimisnormi EPN-ENV 1.1 ja EPN-ENV 1.2.4 alusel järgmiselt (normatiivsed suurused):

büroo (grupp B)                			qk=3.0 kN/m2,   Qk=1.0 kN

vertikaalkoormus katusekonstruktsioonile ja teenindustasapindadele (grupp H)	qk=0.75 kN/m2, Qk=1.5 kN

Projekteerimisnormides mittesisalduvad koormused, millega arvestatakse konstruktsioonide projekteerimisel:

•	ventilatsiooniruum (hinnanguline)	qk=4.0 kN/m2,   Qk=7.0 kN

Lumekoormus on määratud Eesti projekteerimisnormi EPN-ENV 1.2.5 (ET-1

0113-0097) põhjal  sk=2,0  kN/m2.

Tuulekoormuse baasväärtuseks kasutatakse tuulekiirust vref=23 m/s.

5.2.	TULEPÜSIVUS

Tarindite nõutava tulepüsivuse tagamisel on lähtutud EVS 812-4:2005, mille kohaselt kuulub hoone tulepüsivusklassi TP-2

5.3.	VÄLISPIIRETE SOOJAPIDAVUS

Elamute köetavate hooneosade ja ruumide piirdetarindite konstrueerimisel ja soojustamisel juhindutakse EVS 837-1:2003 Piirdetarindid) soovituslikest välispiirete maksimaalsetest soojajuhtivusest.

5.4.	HELIISOLATSIOON

Elamu tarindite konstrueerimisel juhindutakse EPN 16.1 (ET-1 0403-0277, Eesti heliisolatsiooninõuded) ja Eesti standardist EVS 842:2003 (Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest) nõuetest, vajadusel Soome ehitusmääruste RakMK C1 ja C5 nõuetest.

5.5.	 KONSTRUKTSIOONI- JA TOLERANTSIKLASSID

Hoone tarindid kuuluvad valdavalt normaaltäpsesse (N) klassi (2. konstruktsiooniklass).

Puitkonstruktsioonide ja kasutatavate materjalide tolerantside kirjeldamisel

lähtutakse RT 21-20626 ja SFS-EN 336 nõuetest.

MÄRKUS: Tolerantside arvväärtusi on kirjeldatud seletuskirja alajaotustes 1 ...3.

5.6.	  OLEMASOLEV OLUKORD

Elamu on ehitatud 1954-ndal aastal, keldriga kahekorruseline viilkatusega elamu, mille projekt on koostatud N.Liidus sõjajärgseltel aastatel ja on sarnane elamutega Tallinnas Asula tänavas asuvate tüüpelamutega.Katuse sarikad ja laetalad on toestatud elamu piki välisseintele ja keskmisele tellispostidele paigaldatud raudbetoon taladele. Sarikad on täiendavalt toestatud kandeavas pärlinitega, mille postid toetuvad hoone kesktelgedele ehitatud tellispostidele

Hoone välised kandeseinad ei oma deformeerumise väliseid tundemärke, hoone vundamendi-keldriseinad ei ole pragunenud.

5.7.        OLEMASOLEVATE KANDEKONSTRUKTSIOONIDE KANDEVÕIME HINNANG  TÄIENDAVA KOORMUSE VASTUVÕTUKS

Seoses ümberehitusega ei muudeta katuse kandekonstruktsioonide väljaehitatud skeemi ja sellest tulenevalt on esitatud arhitektuurse lahenduse väljatöötamisel arvestatud pööningukorruse  kandeskeemiga, koormused jaotatakse vastavalt olemasolevale hoone kandeskeeemile.

Vastavalt kontrollarvutustele on arhitektuurse lahenduse  kohaselt ehitatavatest konstruktsioonides tulenev täiendav koormus olemasoleva hoone kandekonstruktsioonide ja vundamendi poolt vastuvõetav.

Teostatud kontrollarvutuste kohaselt on laetalade kandevõime tagatud, kuid vajalik on bürooruumide põrand rajada eraldi taladele, et suurendada laekonstruktsioonide helipidavust.

Arvestades ülaltoodut on seoses pealeehituse teostamisega vajalik säilitada  II korruse korterite laed, millel on juba praegu läbivajumine, bürooruumide koormusest saavad lisa paigutuse, mis võivad ületada  kehtivaid normatiivseid nõudeid.

5.8.     EHITUSE KONSTRUKTSIOONID

Olemasolevale hoonele on vastavalt arhitektuursele lahendusele projekteeritud pööningu mahus bürooruumid.

HOONELE KORRUSE PEALEHITUSE  PÕHIMÕTTELINE LAHENDUS.

Hoone katuse konstruktsioonide rekonstrueerimise käigus eemaldatakse olemasolevate korruste vahelagedest liivtäide (umbes 15 cm vahelaest) ja asendatakse kerge kivivill täitega, millega saavutatakse hoone kogukoormuse vähenemine ligikaudu 150 kg/m2 kohta. Lähtuvalt sellest on võimalk väljaehitada hoonele täiendavalt katusekorrusele .

PEALEEHITUSE KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS

Hoonele on projekteeritud uued katuse kandekonstruktsioonid, mis annavad võimaluse ehitada soojustatud katuslaega bürooruumid. Katusekonstruktsioonide kandeskeem säilitatakse esialgse skeemi kohane, kuna hoone  kahe korruse kandvad kivikonstruktsioonid koos vundamentidega ei  ole muudetud.

Katus on lahendatud puitkonstruktsioonis, olemasolevad mansardkorruse konstruktsioonid lammutatakse ja ehitatakse välja vastavalt käesolevale arhitektuursele lahendusele.

Vaheseinad on ette nähtud kergkonstruktsioonis. Kergvaheseinad on projekteeritud tsingitud plekist topeltkarkassil (postid R66/40 malekorras sammuga 600 mm, lae- ja põrandavööd SK70/30) mineraalvillast täitega 70+70 mm ja mõlemale poole 2 kihti GYPROC-plaate GN13. Sellise vaheseina kogupaksus on 190 mm, õhumüra isolatsiooniindeks Rw=67 dB ja tulepüsivus EI90. Niisketes ruumides tuleb GYPROC-plaadid katta niiskustõkke ja keraamiliste plaatidega.

Hoonele lisanduv kolmanda korruse kasuskoormus võrdsustub olemasolevatest laekonstruktsioonidest eemaldatavate täidetega. Kolmanda korruse põrandatalad paigaldatakse uued, vaheldumisi II korruse laetaladega, et vähendada säilitatavate laetalade koormust ja tagada heliisolatsioon.

Trepp lahendatakse terastaladel, raudbetoon konstruktsioonis.

5.9.   TULEOHUTUSE JA KORROSIOONIKAITSE ABINÕUD

Puitkonstruktsioonide kate ja viimistlus tagab neile  60 minutilise kestvuse tulekahju korral.

Hoone terasest konstruktsioonid, mis on välistingimustes ilma katteta, kuumtsingitakse, muud konstruktsioonid kaetakse krundiga ja värvitakse kaks korda kattevärvidega.

Puitkonstruktsioonide kivi- ja metallkonstruktsioonide kontaktpinnad isoleeritakse. Ehitusel kasutatakse okaspuitu, mille algne niiskuse protsent on 20%.

5.10.       EHITISE DOKUMENTEERIMISE NÕUDED.

Ehituse käigus kaetavad kandekonstruktsioonid, monoliitsete konstruktsioonide armeerimine, vundeerimise alused, teostatud vaiatööde päevikud ja teostusjoonised esitatakse ülevaatamiseks enne järgnevate tööde teostamist ja nende kohta koostatakse vastavad aktid.

5.11.        KORROSIOONIKAITSE JA VIIMISTLUS

Elementide  ja   konstruktsioonide   korrosioonikaitse   ning  viimistlus  tehakse

vastavalt nende kuulumisele tähistatud keskkonna saasteklassi.

Ehitusplatsile  toodavad   teraselemendid   peavad   olema   krunditud   (tehase

alusvärv ca 15|am kihina).

Pärast elementide ühendamist ja vajalike keevisliidete tegemist ehitusplatsil

pinnad puhastatakse roostest, õlist, rasvast ja ebatasasustest.

Ehitusplatsil tehtavatel värvimistöödel peab õhu suhteline niiskus olema alla 80% ning temperatuur min +5°C (kuid vähemalt 3°C kastepunktist ülalpool). Värvimistemperatuuri tuleb täpsustada lähtuvalt käsutatava värvi valmistaja juhendist.

Keskkonnaklassi C1 kuuluvate teraselementide käsitlusvajadus:

-	puhastusaste (aluspinna ettevalmistus) Sa 2 Vz

(standard ISO/FDIS 12944-2)

alus(krunt-)värv EP 1...2 kihti, kogupaksusega min 80 μm (standard ISO/FDIS 12944-5)

kattevärv EP, PUR 1 ...2 kihti, kogupaksusega min 120 μm (standard ISO/FDIS 12944-5)

Keskkonnaklassi C3 kuuluvate teraselementide käsitlusvajadus:

-	puhastusaste (aluspinna ettevalmistus) Sa 2 14 (standard ISO/FDIS 12944-2)

alus(krunt-)värv EP 1...2 kihti, kogupaksusega min 80 μm (standard ISO/FDIS 12944-5)

kattevärv EP 2...3 kihti, kogupaksusega min 120 μm (standard ISO/FDIS 12944-5)

Lisaks tuleb hoone kandekarkassi osad katta kas tulekaitsevõõbaga, tulekaitseplaatide või -villaga ning vajadusel antikondensaatvärviga seletuskirja eelnevates osades või joonistel nimetatud viisil ja nõudmistele vastavalt.

LAMMUTUSTÖÖD JA JÄÄTMEKÄITLUS:

Lammutustöödel tekkivad jäätmed sorteeritakse liikidesse ja kogutakse eraldi konteineritesse. Puidujäätmeid võib pakkuda kütteks.

Jäätmekäitlus toimub Tallinna Linnavolikogu 16.09.2004.a määrusega nr.34 (jõustunud 23.09.2004.a) kinnitatud Tallinna Jäätmehoolduseeskirjade kohaselt. Lammutustööde lõpetamisel tuleb vormistada jäätmeõiend.

Keskkonnakaitse abinõud

Tolmu vältimiseks ja vähendamiseks tuleb:

- konteinerid ja kallurid katta kilega (nii laadimisel kui ka transpordil);

-lammutatavat tarindit ja ladustatavat jäädet niisutada;

-konteinerite ja kallurite täitmisel / laadimisel kasutada prahitorusid.

Ohutushoid

Ohutushoiu eeskirjade täitmise eest lammutustöödel vastutab töövõtja. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastavalt kehtivate eeskirjade nõuetele vastutab jäätmevaldaja, s.o. jäätmetekitaja, kelle valduses on jäätmed.

Prügilad ja jäätmekäitluskohad

Kopli ladestuspaik  -  haldab OÜ SLOPS                 tel.614 3270

VÄO paekarjäär  -     haldab ATI GRUPP OÜ          tel.614 3273

Kuusakoski AS vanametalli kokkuost - Betooni 12  tel.625 8666

Ecopro AS ohtlike jäätmete kogumine -  Suur-Sõjamäe 39,

tel. 631 4223

Lisainfo: Eesti Jäätmekäitlejate Liit tel. 666 3063

ERIOSAD

VENTILATSIOONISÜSTEEMI KIRJELDUS

Väljaehitatavale katusekorrusele on projekteeritud sundventilatsioon. Igas büroos asub soojustagasti ja filtrite ning mürasummutusosaga varustatud agregaat (süsteemid SP1.1/VT1.1 – SP5.1/VT5.1). Agregaat paigutatakse garderoobi või abiruumi. Agregaadi värskeõhuvõtt toimub läbi välisseina ning heitõhk läheb katusele. Jaotustorud büroodes jooksevad ripplae taga, ning ripplae puudumisel ehitatakse kinni lae alla seina äärde.

Värske õhk viiakse bürooruumi töötsoonidesse, mis tõmmatakse välja köögitsoonidest ja sanruumidest. Värske õhk tõmmatakse läbi ukse ebatiheduste (ca 5cm põrandast) sanruumidesse. Kus ebatihedus osutsub mitte piisavaks, pannakse ukse sisse siirdeõhurest.

Õhutorustikud paigaldatakse tsinkplekist ventilatsiooni torudest. Kasutatakse põhiliselt ümmarguse põiklõikega spiraalvaltsiga õhutorusid. Õhutorud ja kanalid pannakse ripplae taha. Šahtides ning läbiminekul tuletõkketsoonidest kaetakse torud tuletõkkeisolatsiooniga. Kõik torude jaoks lõhutavad avad ehitatakse kinni, nii et säiliks tarindi helipidavus. Ventilatsioonitorud varustada puhastusluukidega iga 8m järgi ning kõigi käänakute ja hargnemiste ees.

7.2 KÜTTESÜSTEEMI KIRJELDUS

Hoone soojussõlme tuleb Tallinna Kütte soojatrass. Pööningukorrus saab oma kütteenergia soojussõlmest, nagu olemasolevad korteridki. Olemasolev süsteem on ühetorusüsteem, mida tasakaalustada ei saa. Projekteeritav süsteem on kahetorusüsteem, mis eraldi püstikuga läheb läbi trepikodade pööningukorrusele. Kõikide hargnemiste ees on kuulsulud ning erinevad küttekontuurid on varustatud liiniseadventiilidega et neid omavahel tasakaalustada.

Soojussõlme  püsitemperatuurirežiim on 65/90 °C.

Olemasoleva hoone soojuskaod läbi tarindite                      -61,0 kW

Juurdeehitatava osa soojuskaod läbi tarindite                       -10,0 kW

Olemasoleva soojusvaheti võimsusest (79kW) piisab.

Olemasoleva hoone küttetorud, mis asuvad pööningukorrusel, tõstetakse ümber seinte äärde ja ehitatakse kinni.

Küttetorud liiguvad trepikojast pööningukorrusele, kus on igas büroos kollektor, mis asub seina nišis või mõnes muus varjatud kohas. Kollektoril on õhuärastusventiil ning liiniseadeventiil pealevoolul ning kuulsulg tagasivoolul. Kollektorist väljuvad plasttorud (Näit. evalPEX), mis paigaldatakse põrandasse, ning mis kõige otsemat teed mööda liiguvad akende alla, kus asuvad küttekehad. Küttekehadeks on valitud radiaatorid. (Näit. Purmo Compact). Sanruumides on elektripõrandküte.

VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMI KIRJELDUS

AS Tallinna Vesi on väljastanud tehnilised tingimused

Juurde-ehitatava osa veetorud lähevad keldrist eraldi püstikutena mööda trepikodasid pööningukorrusele. Pärast veetoru majja sisenemist, enne hargnemisi, pannakse torule rõhutõste pump. Olemasolev veemõõdusõlm on kaevus. Igasse büroosse sisenemisel asuvad torudel veemõõdikud.

Projekteeritava kanalisatsiooni püstikud tulevad keldrisse , kus liituvad olemasolevaga toruga. Kanalisatsioonipüstiku tuulutustorud lähevad katusele.

Sooja tarbevee jaoks on igas korteris ja projekteeritavas büroos oma elektriboiler.

7.4 ELEKTRIPAIGALDIS

Elektripaigaldis on 3. liigi elektriohu paigaldis ning kuulub tehnilise kontrolli läbiviimisele vastavat akrediteeringut omava firma või tunnustatud asutuse poolt.

Elamu elektripaigaldise korrashoiuks tuleb ette näha lepingu alusel käidukorraldaja.

ÜLDIST

Aluseks on võetud:

-Jaotusvõrk OÜ tehnilised tingimused nr.93619, kehtivusega kuni 17.01.2008.

-kehtiv elektriohutusseadus 22.05.2002.a.;

-EVS-IEC 60364 kehtivad standardid;

-Ehitise tuleohutus siseministri määrus nr.315;

-Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemidele siseministri määrus nr.80.

-elektromagnetilise ühilduvuse kehtiv standard.

Pingesüsteem 3x400/230, 50Hz, TN-S alates peajaotuskeskusest.

Pealüliti ja 2-tariifne arvestussüsteem pööningukorruse ruumidele nähakse ette trepikoja jaotuskeskustesse. Jaotuskeskuste aparatuur plommitakse kogu mahus.

Ruumidele nähakse ette igale 3x16A peakaitselüliti, mis võimaldab büroole 10kW tarbimisvõimsust üheaegselt.

Käesoleva projekti mahus on lahendatud elektripaigaldis vastavalt arhitektuursele osale ja Tellija soovidele. Nõrkvoolupaigaldis lahendatakse eraldi projektiga.

Elektriosas lahendatakse jaotuskeskuste paigaldus trepikojas (arvestussüsteemidega) ja büroodes (jaotussüsteemidega), valgustus, pistikupesade paigaldus, elektritoited köögitehnikale, ventilatsiooniseadmete toide.

2. VÄLISÜHENDUSLIIN

Elamu elektrivarustus on teostatud 3x400/230V peakaitsega 3x100A vastavalt Jaotusvõrk OÜ tehnilistele tingimustele ning uued tarbijad ühendatakse peakaitset suurendamata peajaotuskeskuse toitele.

3.  JAOTUSKESKUSED

Peajaotuskeskus on olemasolev ja tema aparatuur viiakse vastavusse uue skeemiga, vahetades lisades kaitseaparatuuri pööningukorruse ruumide jaoks.

Büroode jaotuskeskused paigaldatakse esikusse seina süvistatult. Magistraalkapid trepikojas koos arvestussüsteemi ja korteri peakaitselülituga paigutatakse trepikotta.

Keskkütteseadmed on olemasolevad ja ei vaja täiendavaid toitekeskusi.

Rikkevoolukaitsed on paigaldatud büroode keskustesse igale selleks ettenähtud grupile eraldi.

4.  VALGUSTUS

Ruumide valgustus lahendatakse tellija soovidest lähtuvalt, arvestades töökohtade paiknemist ruumides. Aluseks on standard EVS-EN 12464-1:2003 “Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus osa 1: sisetöökohad”. 	Valgustite täpsed tüübid büroodes valitakse koostöös Tellija ja/või sisekujundajaga, tagades eriruumides etteantud kaitseastme IP elektriaparatuuril.

5.  PISTIKUPESAD ning KÜTTESEADMED

Pistikupesad on kõik kaitsekontaktiga ning ette nähtud kohtadesse, millised on kooskõlas sisekujundusprojektiga ja Tellija soovidega.

Ruumides, kus on ruumile määratud kaitseaste IP, peab olema tagatud minimaalne lubatud kaitseaste.

Keskküttesüsteemide jaoks ei ole vaja midagi ette näha.

Ventilatsiooniseadmete elektrivarustus lahendatakse büroode jaotuskeskusest.

INSTALLATSIOON

Elektriosa installatsioon teostatakse vasksoontega kaablitega. Magistraalkaablid paigaldada süvistatult uue seinakatteplaadi taha, läbiviigud seintest ja vahelagedest PVC-torudes, pistikupesaliinid samuti põrandas PVC-torudes, valgustusliinid lae kaudu.

Kõik pööningukorruse ruumid saavad 3-faasilised sisendid.

Valgustuses teostatakse installatsioon kaabliga PPJ 1,5mm² ,välisvalgustus MCMK2,5mm² (kõik pinnases ja seintel päiksekiirguse tsoonis).

Pistikupesade grupiliinid teostatakse kaabliga PPJ 3G2,5mm² .

3-faasiliste seadmete grupiliinid teostatakse kaabliga PPJ 5G2,5mm².

7.  MAANDAMINE

Kôik elektriseadmete normaalselt pingestamata metallosad ja hoone metalltarindid-torud maandatakse peakeskuse ja büroode metallkonstruktsioonid büroode keskuste PE-pealatile ja sealt  maandurile. Maandusseade on rajatud.

8.  TULEOHUTUS

Hoone tulekaitse on projekteeritud vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr.315 ”Ehitisele ja selle osadele esitatavad tuleohutusnõuded” . Välistulekustutusvesi võetakse Pihlaka tänavalt olemasolevatest hüdrantidest.

Hoone tulepüsivusklass	TP2

Trepikojad 		REI60

Kandetarindid pealmaakorrustel	R60*

Kandetarindid keldrikorrusel	R120**

Tuletundlikkus:

Katusekate				BROOF

Siseseinte ja lagede tuletundlikkus 	B-s1,d0

Välisseinte  tuletundlikkus 		B-s1,d0

Keldriseinte ja-lagede tuletundlikkus 	B-s1,d0

Põrandakatete klass 			DFL -s1, trepikoda A1FL

Põrandakatete klass keldrikorrusel	DFL -s1

Soojustus 				A2-s1,d0

Hoone kuulub tulepüsivusklassi TP2. Hoonel on 2 täiskorrust, katusekorrus ja keldrikorrus; sellest olemasolevad on keldri- I ja II korrus. Hoone maht on 5003 m3.  Hoones on kaks trepikoda. Keldrist on kaks eraldi väljapääsu, lisaks väljapääsule trepikoja kaudu. Hoones on 10 korterit, postkontor 1. korrusel ja bürood katusekorrusel.

Hoone liigitatakse tuleohutusest tulenevalt I kasutusviisi alla (3 ja enama korteriga elamu).

Tarindite tulepüsivus on vähemalt EI-60. Kõik kandvad välis- ja siseseinad on mittepõlevatest materjalidest – paekivist keldri välisseinad, silikaattellistest seinad olemasolevas osas ja fibo-plokkidest projekteeritud trepikoja seined katusekorrusel.

Mittekandvad siseseinad on puitkarkassil, kaetud kipsplaadiga. Tuletõkkesektsioonide vaheline sein katusekorrusel on kaetud tuletõkkekipsplaadiga. Vahelaed on puittaladest. Kõik täiendavad soojus- ja heliisolatsioonimaterjalid on ette nähtud mittepõlevad.2. korruse vahelagi kaetakse tuletõkke kipsplaadiga, kõik muud seinte-lagede pinnakatted ja põrandad on ette nähtud vastavalt tuleohutuse normidele.

Soojustuseks kasutatakse sertifitseeritud süsteemi,mis vastab nõuetele V1/I ja mis peab olema paigutatud nii, et tule levimine kas põlevasse isolatsiooni või teise tuletõkkesektsiooni oleks takistatud. Seinaavade ümber paigaldatakse mittepõleva kivivilla ribad; kõikides erinevate tuletõkkesektsioonide vahelistes konstruktsioonides kasutatakse isolatsiooniks mittepõlevat kivivilla. Läbiviikudele tuletõkkesektsioonide vahelistes konstruktsioonides paigaldada tulekaitsemansetid(tuletõkkeklapid).

Tuletõkkesektsioonid

Tuletõkkesektsioonid on moodustatud korruste ja kasutusviiside eraldamise põhimõttel. Tuletõkkesektsioonid on eraldatud tuletõkkeustega EI30. Omaette tuletõkkesektsioonid moodustavad kõik korterid (10tk), bürood (3tk.) ja evakuatsioonitrepikojad.

Eraldi tuletõkkesektsiooni moodustab ka kelder. Keldrikorruselt on 1 pääs vahetult välja, 2 evakuatsioonitrepikodade kaudu välja.

Suitsu eemaldamine tuletõkkesektsioonidest toimub läbi avatavate akende. Keldriruumides olevatest panipaikadest suitsuärastuseks eraldi süsteeme ega avasid pole ette nähtud, kuna neis ruumides inimesed üldjuhul ei viibi ning tuleohtlike asju seal ei hoita.

Katusele ja pööningule pääseb trepikodadest luukide kaudu, kus juures asuvad ka kohtkindlad redelid. Katusele paigaldatakse turvasiin ohutuse tagamiseks tulekustutustöödel.

Hoonesse paigaldatakse tulekustutid, turvavalgustus ning autonoomne tulekahju signalisatsioon.  Igasse korterisse paigaldatakse autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur vähemalt ühte ruumi.

Evakuatsioon toimub korteritest trepikotta ja sealt välisukse kaudu õue.

Ventilatsioonisüsteemid peavad vastama EV 812 osa 2-le.

PROJEKTI  KOOSTAS:                                                          PROJEKTI TELLIS:

Arh. MARI EFROS                                                                   LEVON ARENDUS OÜ

FE Arhitektid OÜ                                                                      Pihlaka 6 – 7, Tallinn

Süda tn. 1 , Tallinn                                                                   Hr. ANTI KESAMAA

Reg.kood 11199358