KOPLI TALU

KATUSE REKONSTRUEERIMISE PROJEKT

VARBLA KÜLAS, VARBLA VALLAS, PÄRNUMAAL

Tellija: Marek Kaasik 5156120

2008

SISUKORD:

SELETUISKIRI

TÖÖDE LOETELU

OLEMASOLEVA OLUKORRA PILDID

JOONISED

      - LAUT-REHEALUSE POSTIDE KANDESÜSTEEM

      - LAUT-REHEALUSE KATUSE TOOLVÄRK; SÕLMED

      - LAUT-REHEALUSE LAETALSTIKU PLAAN; SARIKA LAHENDUS

      - SARIKATE PLAAN

      - KATUSE LÕIGE

ONDULINE KATUSEKATTE PAIGALDUSJUHEND

SELETUSKIRI

Käesolev projektiga on lahendatud Pärnumaal, Varbla vallas, Varbla külas asuva Kopli talu katuse rekonstrueerimine.

Olemasolev katusekonstruktsioon on amortiseerunud. Katus on mitmest kohast läbi vajunud. Eriti halvas seisukorras on laut-rehealuse katusekonstruktsioonid, kus võib täheldada palkseinte väljavajumist ja katus on selles kohas varisemisohtlik.

Olemasolev katusekate  on hoone ehitamise ajal 1920 aastal tehtud laastukatus laut-rehealuse ja sindelkatus elumaja kohal. Puitkatusekate on 1960-ndatel kaetud eterniitplaadiga, mille alla on puitkatusele löödud uus roovitis. Eterniitplaadi paigaldus on teinud katusekonstruktsiooni  raskeks. Lumerohkete talvede ajal on katus ülekoormatud. Olemasolev puitkatuse roovitis on madalakvaliteediline latt, mis on kohati koos koorega ja kooreüraski poolt puretud. Sarikad on suhteliselt heas korras, tehtud ca 15+20cm palgist. Olemasolevate sarikate samm ca 1,7m on antud katusekoormuse jaoks suur. Kuna laut-rehealuse kohal on palkseinad koormuse tõttu välja vajunud,  on aampalgid suures ulatuses tappidest välja nihkunud. Aamplagid on teaadmata korras ja nende täiendav koormamine, sellise suurde silde juures 7,5m, ei ole võimalik ja neid konstruktsioone uues lahenduses kasutusele ei võeta. Laut-rehealuse seina katuse kandekonstruktsiooni taastamine on väga töömahukas ja keeruline (eelkõige seinte sirgestamise tõttu). Seetõttu on uue projektiga ette nähtud laut-rehealuse osale uus katuse kandekonstruktsioon puit-postidele.

Ülemise kahe seinapalgi ja samas sisse tapitud aampalgi otsa lokaalset mädanemist  võib märgata  põhjas elumaja keskosas (vt foto7). See tuleb ehituse ajal avada ja tappimisega taastada lokaalselt.

Laut-rehealuse uus kandekonstruktsioon on lahendatud puitpostidega, mis toetuvad soklimüüritisele. Soklimüüritis tuleb postide kohal tugevdada ja laiendada, tekitades selliselt postile vundamendi ja müüritisele kontraforsi. Sellisele laiendatud soklimüürile toetatakse uued puitpostid 150X150, mis kinnitatakse spetsiaalsete metallkingadega. Postide otsa paigaldatakse uus pärlin või vöötala 150x200. Vöötala jätkatakse postide kohal jäigalt (tappimise ja metallplaatidega) , et tekiks konstruktsioon töötaks jätkutalana. Pärlinile toetatakse nii olemasolevad sarikad, uued sarikad kui ka tõmbele tööle hakkavad uued laetalad.    Laut-rehealuse osas laetalastiku pealset osa kasutusele ei võeta (õhuruum) ja seega seda ei koormata.  Oluline on, et laut-rehealuse osas võetakse kogu katuse koormus olemasolevatelt palkseintelt ära. See võimaldab ka seinu hiljem sirgestada ja parandada.

Uued sarikad koos pennidega paigaldatakse terve hoone ulatuses selliselt , et need asuvad vanade sarikate vahel keskel, tagades selliselt katusekonstruktsiooni ühtlasema jaotuse.  Sarikad tuleb rihtida laserloodigam kogu hoone ulatuses. Uued sarikaotsad hoone perimeetrist välja ei ulatu- uus sarikas lõpetatakse seinaga tasa, tagades selliselt vanamoelise välisilme ja sarikaotsad. Vanad sarikad laut-rehealuse osas tapitakse uuele pärlinile  metallnurgikute ja riiskadega, elumaja osas tuleb rihtimiseks lüüa sarikate peale erineva kõrgusega latte (20-50mm).

Uus roovilaud 33x100 paigaldatakse sammuga 450mm. Roovi rihtimiseks võib kasutada vineerkiile. Räästa osas tuleb teha tihelaudis ja otsa viilude osas topelttihe laudis , mis võimaldab teha otsaviilu tuulekastid.

Uue katusekattena  paigaldatakse Onduline lainepapp. Plaatide paigaldust tuleb alustada eluhoone kohalt liikudes laut-rehealuse poole (vastu valdavaletuulesuunale).

Plaatide paigaldus tuleb teha vastavalt juhendile, mis on projekti lisatud.

Koostanud,

Marek Kaasik

5156120

| Ri | TEHTAVATE TÖÖDE LOETELU / KÕIK MATERJALID ON TELLIJA HANGE |
| --- | --- |
| 1 . | Lammutustööd s.h. |
| 1.1. | Eterniitkatuse eemaldamine koos rooviga; 400m2 =20m3 |
| 1.2. | Sindel- ja laastukatuse lammutamine. Terved sindlid ladustada eraldi. |
| 1.3. | Roovide eemaldamine. Vanade sarikate toestamine ümberkukkumise vältimiseks. |
| 1.4. | Muud tööd seoses lammutustöödega |
| 2 . | Ehitustööd laut -rehealuse osas |
| 2.1. | Betoonvundamendid kivisokli toestamiseks ja puitpostide toetamiseks 16tk; |
| 2.2. | Metallkingad betoonpostidele. Hekseldatud puidu sisse. |
| 2.3. | Puitpostide paigaldus 150x150 L=1,8m |
| 2.4. | Pärlinid 200*150; 2x(L=5,3, L=4,0m, L=4,4m) |
| 2.5. | Laetalastik 50*200; L=7,5m |
| 2.6. | Elutoa kohal laetala otsa parandus/tappimine. Palk d=20cm L=1m |
| 2.7. | Muud tööd seoses ehitustöödega |
| 3 . | Aluskonstruktsioonid |
| 3.1. | Vanade sarikate rihtimine tõstmise teel laut-rehealuse kohal ja vajadusel üksikud sarikad elumaja kohal. |
| 3.2. | Uute sarikate paigaldus vanade sarikate vahele koos pennidega; 150*50; L=5,5m; 2x18tk |
| 3.3. | Rihtlattide paigaldus vanadele sarikatele vastavalt vajadusele 22-50*50; 220jm |
| 3.4. | Roovlaudis 33*100; s=450mm; räästa kohal tihelaudis; 1400jm |
| 3.5. | Muud tööd seoses aluiskonstruktsioonidega |
| 4 . | Kattetööd |
| 4.1. | Laineplaadi paigaldus; Onduline, netop.380m2. Paigalduse algus elumaja poolt. Ülekate 2 lainet ja 20cm. |
| 4.2. | Harja ja otsadetailide (otsalaud) paigaldus. Luuk katusele. |
| 4.3. | Neelu-ja korstnaplekkide paigaldus; plekk. 0,5mm Zn |
| 4.4. | Vihmaveerennid eluhoone ette. |
| 4.5. | Muud tööd seoses kattetöödega |