SPETSIFIKATSIOON

| NR | NIMETUS | TÄHIS | KOGUS | MÄRKUSED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KÜTE |  |  |  |
| 1 | Põrandkütte toru (plast) PE-Xc | 16 x 2,0 mm | 1326 m |  |
| 2 | Põrandkütte kollektor 4 kontuurile komplektis kontuuride reguleerventiilid ja sulgarmatuur, õhutus- ja tühjenduskraan, kontroller. | NJT-4 | 1 kompl. |  |
| 3 | Põrandkütte kollektor 8 kontuurile komplektis kontuuride reguleerventiilid ja sulgarmatuur, õhutus- ja tühjenduskraan, kontroller. | NJT-8 | 1 kompl. |  |
| 4 | Põrandkütte kollektor 10 kontuurile komplektis kontuuride reguleerventiilid ja sulgarmatuur, õhutus- ja tühjenduskraan, kontroller. | NJT-10 | 1 kompl. |  |
| 5 | Kuulkraan ja liiniseadeventiil kollektorile | 1/2'' | 3 kompl. |  |
| 6 | Toru kinnitusside |  | 3400 tk |  |
| 7 | Plasttoru hülsis | 25 x 2.3 mm | 66 m |  |
| 8 | Termostaat põrandküttele (ruumianduriga) |  | 9 kompl. |  |
| 9 | Termostaat põrandküttele (põrandaanduriga+ruumiandur) |  | 3 kompl. |  |
| 10 | Termostaatventiil + ajam |  | 22 kompl. |  |
|  | SOOJUSVARUSTUS |  |  |  |
| 11 | Maasoojuspump (on/off), Qsoojus=9,5 kW Nel_max= 4,0 kW; ~3; 400V; COP (B0/W35)=5,05 Komplektis automaatikaga, 180 L boileriga, 3-tee vekselventiiliga, veeringluspumbaga, maakontuuri ringluspumbaga, paisupaagiga ja elektrilise küttekehaga 9 kW. | WZS 102 | 1 kompl. | Alpha innotec |
| 12 | Maakollektor - PE100 40x2,4 Komplektis täitevedelik. |  | 1 kompl. | Frank GmbH |
| 13 | Akumulatsioonipaak, V=200 l | SG 200 | 1 kompl. | Galmet |
| 14 | Pump koos sagedusmuunduriga ALPHA2 15-80 130; q=0,24 l/s; H= 40 kPa; N_el=0,05 kW; ~1 | P-1 | 1 tk. | Grundfos |
| 15 | Pump koos sagedusmuunduriga ALPHA2 25-80 180; q=0,30 l/s; H= 40 kPa; N_el=0,05 kW; ~1 | P-2 | 1 tk. | Grundfos |
| 16 | Paisunõu, V=35 l, algrõhk 0.5 bar | Flexcon TOP 35/0.5 | 1 tk. | Flamco |
| 17 | Kaitseklapp, avanemisrõhk 1.5 bar | Prescor | 1 tk. | Flamco |
| 18 | Mudafilter (vastavalt soojusvarustuse skeemile) | DN | 1 kompl. |  |
| 19 | Täiteventiil (vastavalt soojusvarustuse skeemile) | DN | 1 kompl. |  |
| 20 | Tasakaalustusventiil (vastavalt soojusvarustuse skeemile) | STAD | 1 kompl. | Tour & Andersson |
| 21 | Tagasilöögiklapp (vastavalt soojusvarustuse skeemile) | DN | 1 kompl. |  |
| 22 | Automaatne õhueraldaja (vastavalt soojusvarustuse skeemile) |  | 1 kompl. | vajadusel lisada |
| 23 | Termomeeter (vastavalt soojusvarustuse skeemile) | 0° C….100° C | 1 kompl. |  |
| 24 | Termoandur (vastavalt soojusvarustuse skeemile) | 0° C….100° C | 1 kompl. |  |
| 25 | Manomeeter (vastavalt soojusvarustuse skeemile) | 0 bar….5 bar | 1 kompl. |  |
| 26 | Kontaktmanomeeter (vastavalt soojusvarustuse skeemile) | 0 bar….5 bar | 1 kompl. |  |
| 27 | Kuulkraan manomeetrile (vastavalt soojusvarustuse skeemile) | DN | 1 kompl. |  |
| 28 | Kuulkraan (vastavalt soojusvarustuse skeemile) | DN | 1 kompl. |  |
| 29 | Kuulkraan tühjenduseks (vastavalt soojusvarustuse skeemile) | DN | 1 kompl. | vajadusel lisada |
| 30 | Terastoru + soojusisolatsioon 30mm (Isover) | DN15 | 1 kompl. |  |
| 31 | Terastoru + soojusisolatsioon 30mm (Isover) | DN20 | 1 kompl. |  |
| 32 | Terastoru + soojusisolatsioon 30mm (Isover) | DN25 | 1 kompl. |  |
| 33 | Plasttoru + soojusisolatsioon 30mm (Isover) | Al-Pex D32x3.0 | 1 kompl. |  |
|  | VENTILATSIOON |  |  |  |
| 34 | Plaatutilisaatoriga vent.agregaat 145 MV Left SP: L= 110 l/s, Δp=160 Pa, N_el=0,18 kW;1,25 A; EC VT: L= 110 l/s, Δp=100 Pa,N_el=0,18 kW;1,25 A; EC Elektrikalorifeer N_el=0,9 kW Komplektis automaatika ja filtritega Sissepuhkele filtrid G4+F7 Väljatõmbele filter G4 Kasutegur 80%; SFP_max=1.5 | SV-1 | 1 kompl. | Vallox |
| 35 | Jahutuspatarei/kalorifeer MLV-250 | Multi | 1 kompl. | Vallox |
| 36 | Katusventilaator Ilto Roof HI-11 VT: L= 50 l/s, Δp=100 Pa, N=0.072 kW Komplektis läbiviigu ja automaatikaga. SFP_max=0.8 | V-1 | 1 kompl. | SweconCASA |
| 37 | Kanaliventilaator KV 125 M VT: L= 40 l/s, Δp=50 Pa, N_el=0.03 kW Komplektis automaatikaga. SFP_max=0.8 | V-2 | 1 kompl. | Systemair |
| 38 | Heitõhuotsik. Komplektis läbiviik | HU-250 | 1 kompl. | Lindab |
| 39 | Sissepuhkeplafoon | BOS-100 | 2 tk. | Halton |
| 40 | Sissepuhkeplafoon | KTS-100 | 6 tk. | Fläktwoods |
| 41 | Sissepuhke õhujaotaja | TLC/A+TLC/B-125 | 1 tk. | Halton |
| 42 | Väljatõmbeplafoon | KSO-100 | 7 tk. | Fläktwoods |
| 43 | Väljatõmbeplafoon | KSO-125 | 1 tk. | Fläktwoods |
| 44 | Sauna väljatõmbeplafoon | KSO-100-S | 1 tk. | Fläktwoods |
| 45 | Välisrest | US-AV 250 | 1 tk. | Fläktwoods |
| 46 | Välisrest | YGC-160 | 1 tk. | Lindab |
| 47 | Võrk | BDKU-125 | 1 tk. | Fläktwoods |
| 48 | Välisõhu rest garaazi uksele | HUS-300x150 | 1 tk. | Fläktwoods |
| 49 | Välisõhu rest garaazi uksele | HSO-300x150 | 1 tk. | Fläktwoods |
| 50 | Klapp õhuhulga reguleerimiseks | PRA-100 | 2 tk. | Halton |
| 51 | Klapp õhuhulga reguleerimiseks | PRA-250 | 2 tk. | Halton |
| 52 | Mürasummutaja, l=500 mm | LRCA 100-500 | 5 tk. | Lindab |
| 53 | Mürasummutaja, l=500 mm | LRCA 125-500 | 1 tk. | Lindab |
| 54 | Mürasummutaja, l=1000 mm | LRCA 250-1000 | 4 tk. | Lindab |
| 55 | Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega | (100 | 50 m |  |
| 56 | Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega | (125 | 35 m |  |
| 57 | Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega | (160 | 15 m |  |
| 58 | Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega | (200 | 5 m |  |
| 59 | Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega | (250 | 15 m |  |
| 60 | (100 õhukanali isolatsioon , b=50 mm | SI 50 mm | 20 m | Isover |
| 61 | (125 õhukanali isolatsioon , b=50 mm | SI 50 mm | 10 m | Isover |
| 62 | (250 õhukanali isolatsioon , b=50 mm | SI 50 mm | 10 m | Isover |
| 63 | Puhastusluugid vastavalt kehtivatele normidele |  | 1 kompl. |  |
| 64 | Tarnimine |  | 1 kompl. |  |
| 65 | Paigaldustööd |  | 1 kompl. |  |
| 66 | Seadistamine |  | 1 kompl. |  |
| 67 | Katsetamine |  | 1 kompl. |  |
| 68 | Isoleerimine |  | 1 kompl. |  |

Spetsifikatsioon on orienteeruv. Pakkumisel on vajalik arvestada mahtudega, millised võimaldavad rajada joonistel toodud kütte, jahutuse -ja ventilatsiooni süsteemid.

MÄRKUS:

Projektis näidatud seadmed on toodud "näiteks". Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu  eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja tema teiste tehnosüsteemidega.Paigaldatavad seadmed kooskõlastada omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.

Kõik mahtude loendis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti. Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesolava projekti joonistel ja selgitustes.