## VIIMSI VALLA

## PRINGI KÜLA

## LAANEKIVI JA RAUDLA MAAÜKSUSTE

## TEEDE TÖÖPROJEKT

Projekt nr. 1-06

Seletuskiri ja tööjoonised

Tellija: Bradford OÜ

Tallinn

Jõe t. 3

Kontaktisik: Sander Kask

Tel. 5018059

Viimsi Valla Arenduskeskuse OÜ

Viimsi alevik Nelgi tee 1

Juhataja P.Toom

Telefon: 6066863

Jaanuar 2006.a

S I S U K O R D

0    ÜLDANDMED

01. Projekteeritud teed

02. Projekti tellija

03. Projekteerijad

04. Projekteerimise alusmaterjalid

05. Projekti koosseis

06. Projekti põhiandmed

I    SELETUSKIRI

1.    Olemasolev olukord

2.    Ehitusgeoloogilised tingimused

3.    Projektlahendus

3.1. Teede plaanid

3.2. Teede pikiprofiilid. Vertikaalplaneerimine.

3.3. Ristprofiilid.

3.4. Kattekonstruktsioonid.

3.5. Ristmikud. Mahasõidud.

3.6. Kindlustustööd. Haljastus.

3.7. Liikluskorraldus.

3.8. Vete äravool.

3.9. Truubid

4.    Tööde teostamine.

5.    Katendite arvutus.

6.    Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend.

II    PÕHILISED TEEDEEHITUSLIKUD TÖÖDE MAHUD

III   KOOSKÕLASTUSTE KOONDLOETELU

IV   LISAD

1.    Tellimiskiri

2.    Väljavõte Laanekivi I-IX ja Raudla I-IV maaüksuste detailplaneeringust.

3.    Detailplaneeringu kooskõlastused.

4.    Väljavõte Viimsi valla üldplaneeringust.

5.    Väljavõte Viimsi-Randvere autotee ristmiku ja Vardi tee pikenduse vahelise tee

eskiisprojektist (projekt nr.4-05)

6.    Projekteerija teehoiutööde tegevusluba nr.200295/05123.

V   TÖÖ JOONISED

1. Asukoha plaan.						AP-1

2. Väljavõte Pringi külast.					AP-2

3. Väljavõte Viimsi valla teede registrist.			AP-3

4. Sidumine. Vertikaalplaneerimine. Liikluskorraldus.	AP-4-1;   AP-4-2

5. Tee pikiprofiilid.						AP-5-1…AP-5-6

6. Tee ristprofiilid. Katendid.					AP-6-1;   AP-6-2

7. Truup.							AP-7

0 ÜLDANDMED

01. Objekti nimetus:

Viimsi valla   Pringi küla

Laanekivi I-IX ja Raudla I-IV maaüksuste

teede tööprojekt

02. Tellija

Bradford OÜ

Tallinn

Jõe t. 3

Kontaktisik: Sander Kask

Tel.:    5018059

03. Projekteerijad

Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ

Reg. nr. 10449988,  EEP 000176

Teehoiutööde tegevusluba nr.200295/05123

74001 Viimsi alevik

Nelgi tee 1

( 6066863

Teedeinsener: Peedu Toom

Arhitekt: Viire Ernesaks

Tehnik: Tiia Leipalu

04. Projekti alusmaterjalid

-  Laanekivi I-IX ja Raudla I-IV mü detailplaneering (Entec AS, töö nr.559/04)

-  OÜ Optiset poolt koostatud geodeetiline alusplaan (töö nr.V-683/04, 2004.a.)

-  Geoloogilised uurimistööd ( IPT Projektijuhtimise OÜ, töö nr. 06-01-0570 )

05. Projekti koosseis

Seletuskiri. Töödemahud. Tööjoonised. Kooskõlastused.

06. Objekti põhiandmed

-  Teede pikkused			m	1949

-  Teemaa-ala laiused			m	15.0; 15.30; 20.0; 20.20; 35.0

-  Sõidutee mulde laius		m	6.0

-  Sõidutee katendi laius		m	5.0

-  Teepeenrad				m	0.5

-  Kõnniteede katendi laius		m	2.0; 2.50

-  Sõidutee katendi põikkalle		% 	2,5

-  Kõnnitee katendi põikkalle		%  	2,0

-  Tee peenarde põikkalle		% 	4,0

I SELETUSKIRI

Viimsi valla Pringi küla Laanekivi ja Raudla maaüksuste teede projekt on koostatud vastavalt Bradford OÜ tellimusele. Nimetatud maaüksuste kohta on Entec AS poolt koostatud detailplaneering ( töö nr.559/04 ) ja OÜ Optiset poolt koostatud maa-ala geodeetiline alusplaan ( töö nr.V-683/04, 2004.a.)

1.   Olemasolev olukord.

Projekteeritud teede maa-ala asub Pringi külas segametsaga kaetud alal.

Maapinna absoluutkõrgused on vahemikus 4.70 – 5.30.

Planeeritud ala läbivad kuivenduskraavid. Laanekivi ja Raudla maaüksuste vahelisel põhja-lõuna suunalisel sihil paiknevad vee-, kanalisatsiooni- ja gaasitrassid ning kaks 10 kV kõrgepingeliini.

2.   Geoloogilised tingimused.

Projekteeritud tee maa-alal on IPT Projektijuhtimise OÜ poolt teostatud 02.2006.a. geoloogiline uuring (töö nr.06.01.0570).

Reljeefilt paikneb maa-ala klindieelsel meretasandikul. Ala jääb aluspõhjalise sinisavi avamusalale. Sellel lasuvad paiguti liustikutekkeline moreen ja merelise tekkega liiv.

Geotehnilised kihid on järgmised:

Kiht 1 – turvas paksusega 0.20 ÷ 1.60 m.

Kiht 2 – kesktihe peeneteraline liiv paksusega 0.05 ÷ 1.70 m.

Kohati sisaldab kiht jämeliiva ja kruusateri.

Kiht 3 – moreen paksusega 0.20 ÷0.80 m.

Kiht koosneb savi- ja möllsavimoreenist.

Kiht 4 – sinisavi.

Kiht koosneb rohekassinisest poolkõvast kuni kõvast savist ja möllsavist.

Pinnasevee tase fikseeriti 02.-03.02.2006.a. maapinnast 0.30 ÷ 0.80 m sügavusel, absoluutkõrgusel 4.1 – 4.6 m. Osadesse puuraukudesse vett ei kogunenud. Veehorisont toitub sademetest ja on vabapindne. Veetaset mõjutavad olemasolevad kraavid. Sademeterohkel perioodil ja lumesulamise ajal võib veetase ulatuda maapinnani.

Teedeehituslikult on tingimused rahuldavad. Turvas (kiht 1) tuleb teede alt eemaldada. Liiv (kiht 2) on tundlik hüdrodünaamilisele mõjutusele. Moreen (kiht 3) ja sinisavi (kiht 4) on külmakerke- ja leondumisohtlikud pinnased. Tuleb vältida vee seiskumist süvendis, kuna sellega kaasneb moreeni ja sinisavi leondumine ning kandevõime halvenemine.

3.   Projektlahendus

Projekti koostamisel kasutati järgmisi normdokumente:

-	Maanteede projekteerimise normid ja nõuded ( RTL 2000,23,303 ).

- Teeseadus ( RTI 1999,26,377 ) jõustunud 23.03.1999.a.

- EPN 17 Linnatänavad ( 1997 )

- EVST 613-93 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”

- Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52.

- Asfaldinormid AL ST 1-02 Eesti Asfaldiliidu standard. Eesti Asfaldiliit 2002.a

  - Teede plaanid.

Teed on plaaniliselt projekteeritud vastavalt AS Entec poolt koostatud detail-planeeringule. Planeeritud maaüksustele on juurdepääs riigimaanteelt (T-11251), algul mööda Nurme teed ja edasi mööda Vardi teed.

Projekteeritud teed hakkavad kulgema paralleelselt olemasolevate peakraavidega. Kraavid tuleb alles jätta, neid ei tohi likvideerida.

Liiklussagedus projekteeritud teedel on ≥ 25 autot/tunnis, projektkiiruseks on

30 km/h.

Vastavalt joonistel AP-4-1 ja AP-4-2 näidatule on paralleelselt sõiduteega ettenähtud kergliiklusteed..

Jalakäijatele on vastavalt projektile ettenähtud ülekäigurajad.

3.2.  Teede pikiprofiilid. Vertikaalplaneerimine.

Pikiprofiili koostamisel on arvestatud olemasolevate teede (Lille tee) kõrgusarvudega, maa-ala kõrgusarvudega ja üldiste geoloogiliste tingimustega.

Projekteeritud teede pikikalded on vahemikus 0.5 – 2.0 %. Põikkalded sõiduteedel on 2.5% ja kergliiklusteedel 2% ja 3%. Sõiduteed on kahepoolse kaldega. Teepeenarde ja mururibade põikkalle on 4%. Tee nõlvade põikkalle on 1:1.5.

Maksimaalne töökõrgus on 0.82 m.

3.3.  Ristprofiilid

Planeeritud siseteede sõidutee katendi laiuseks on 5.0 m ja Vardi tee sõidutee katendi laius on 8.0 m. Teepeenrad on laiusega 0.50 m.

Kergliiklusega teede katendi laius on 2.5 m. Teepeenarde laiuseks on 0.20 m.

Sõiduteede katendite põikkalle on 2.5% , kõnniteedel -2% ja 3%.

3.4. Kattekonstruktsioonid.

Kattekonstruktsioonide arvutust vaata punkt 5.

Kattekonstruktsiooni vajalik elastsusmoodul kinnistute teede püsikatendile on arvestatud E üld =180 Mpa..

Lähtutud on olemasolevatest ehitusgeoloogilistest tingimustest ja teede-tänavate projekteerimisnormidest.

Katendite arvutused on tehtud kahes variandis. Valitud on variant nr.2, kus

sõidutee katendi konstruktsioon on järgmine:

- tihe kuum asfaltbetoon TAB 16 I                                  	H= 60 mm

- immutatud paekivikillustik				     	H= 60 mm

- paekillustikalus kiilumismeetodil			    	H= 160 mm

- kruus või jämeliiv						H= 300 mm

- täitepinnas - keskliiv 			    	     	H≥ 300 mm

Kõnniteede katendid on kaht tüüpi – asfaltkattega ja graniitsõelmetest.

Sõiduteede ääres olevad kõnniteed on järgmise konstruktsiooniga:

- tihe asfaltbetoon TAB 8-II                                       H=  50 mm

- paekillustikalus kiilumismeetodil			H= 150 mm

- dreenliiv(jämeliiv)					H= 200 mm

- täitepinnas (keskliiv)					H≥ 200 mm

Graniitsõelmetest kattega kõnniteede konstruktsioon:

- graniitsõelmed					H=  60 mm

- paekillustikalus kiilumismeetodil			H= 150 mm

- dreenliiv(jämeliiv)					H= 200 mm

- täitepinnas (keskliiv)					H≥ 200 mm

Teede alt tuleb eemaldada turvas, mille paksus on 0.25 – 1.60 m.

Dreenliiva filtratsioonimoodul peab olema ≥ 3 m /ööpäevas.

Katendite ehitamisel tuleb juhinduda kehtivatest “Maanteede Projekteerimisnormidest

ja Teehoiutööde Järelvalve Juhendist”.

3.5.  Ristmikud. Mahasõidud.

Projekteeritud teede ristmikud on antud joonistel AP-4-1 ja AP-4-2. Ristmikud on lahendatud lihtristmikena.

Tüüpseid mahasõite ei ole antud projektiga lahendatud. Need lahendatakse vastavalt igale krundile koostatud asendiplaanile.

3.6.  Kindlustustööd. Haljastus.

Teede nõlvad ja teede maa-ala haljastatav maapind kaetakse kasvumulla kihiga                             H= 150 mm ja külvatakse muru 0,027 kg/m².

Külvatav muru peab olema tallamiskindel ja muruseeme segu peab sobima kasvuks vastaval kasvukohal ja kasvupinnasel.

3.7. Liikluskorraldus.

Liiklusmärkide asukohad on antud joonistel AP-4-1 ja AP-4-2.

Ristmikud on võrdõiguslikud, neile kehtib parema käe reegel. Ristumisel peateega on ettenähtud mark 221 “Anna teed”.

Kuna antud teed on siseteed, siis kehtib seal kiirusepiirang 30 km/h.

Tupikteedele on ettenähtud ümberpööramisplatsid R= 9 m

Liiklusmärgid paigaldatakse vastavalt EV ST 614-92-le. Kõik liiklusmärgid on metallpostidel L=3.5 m.

3.8. Vete äravool.

Projekteeritud ala on liigniiske. Olemasolevaid kraave ei tohi sulgeda. Ala läbivad kraavid omavad väga olulist tähtsust ümberkaudsete alade kuivendamisel – antud kraavid kuivendavad suurt metsaala.

Teatud lõikudel on teede äärde projekteeritud küvetid vee ärajuhtimiseks olemasolevatesse kraavidesse.

Projekteeritud teede aluspinnaseks on peenliiv ( turvas eemaldatakse ). Peenliivade puhul peab pinnasevee tase olema teekatte allpinnast vähemalt 0.7 m. Sellega on arvestatud pikiprofiilides.

Kui teede ja võrkude ehitamisel sattub pinnas olemasolevatesse kraavidesse, siis tuleb see sealt eemaldada ja kraavid puhastada. Kraavide minimaalne kalle on 0.5%.

Teede ristumistel olemasolevate kraavidega paigaldatakse  “Uponor” -truubid.

3.9. Truubid.

Vastavalt detailplaneeringu uuringutele omavad projekteeritud ala läbivad kraavid suurt tähtsust ümberkaudsete alade kuivendamisel. Maaparanduseelvoolu kraaviga   K-5 projekteeritud teede  ristumistel on Uporol Ø 1334/1200 truup. Ülejäänud truubid on Ø 670/564.

Projekteeritud truupide asukohad on antud järgmises tabelis:

| Jrk. Nr. | Truubi Ø | Laane- kivi tee PK… | Laane- serva PK… | Laane- linnu PK… | Laane-lille PK… | Lille tee PK… | Vardi tee PK… | Kõnni- teed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 450/380 |  | 0+85 L=12m |  |  |  |  |  |
| 2. | 670/564 | 1+52 L=12m |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 670/564 | 2+85 L=12m |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 670/564 | 4+50 L=18m |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 670/564 |  | TA 0+00 L=18m |  |  |  |  |  |
| 6. | 670/564 |  | TL 1+95 L=18m |  |  |  |  |  |
| 7. | 670/564 |  |  | 2+50 L=12m |  |  |  |  |
| 8. | 670/564 |  |  | 3+01 ol.ol.tr. pikendus |  |  |  |  |
| 9. | 1334/1200 | 0+15 L=12m |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 1334/1200 |  |  |  |  |  | 2+03 L=12m |  |
| 11. | 1334/1200 |  |  |  |  |  |  | L=6m |
| 12. |  |  |  |  |  |  | 1+21 ol.ol.tr. Ø0.50m |  |

4. Tööde teostamine.

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate ja kohaliku omavalitsuse territooriumil kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega.

- Ettevalmistustööd:

Enne tööde alustamist tuleb võtta ehitusluba vastavalt kohaliku omavalitsuse territooriumil kehtestatud korrale.

Rajatiste mahamärkimine peab toimuma vastavat ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil.

- Pinnasevedu:

Materjal, mida tagasitäiteks ei kasutata, tuleb ära vedada ja ladustada. Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali mahapudenemine on välistatud.

Äraveetav materjal kuulub ehitusaluse maa valdajale , teisaldamise kalkuleerimisel tuleb juhinduda tellija ja kohaliku omavalitsuse nõuetest.

Teostatud tööde kontroll ja vastuvõtt peab toimuma kooskõlas Teede- ja sideministri 15.juuni 2001.a. määrusega nr. 8  “Tee hoiutööde ehitusjärelvalve kord”.

Tööde teostamisel tuleb tagada ohutus ja korraldada liiklus.

Peale tööde lõpetamist tuleb piirkond puhastada ehitusprahist, materjalidest ja väljakaevatud pinnasest. Rajada tuleb eelpool nimetatud haljastus.

Käesoleva projektiga rajatavate ehitiste kohta tuleb koostada teostusjoonised.

IV  LISAD

1. Tellimiskiri

2. Väljavõte Laanekivi I-IX ja Raudla maaüksuste detailplaneeringust.

3. Detailplaneeringu kooskõlastused.

4. Väljavõte Viimsi valla üldplaneeringust.

5. Väljavõte Viimsi-Randvere autotee Lubja tee ristmiku ja Vardi tee pikenduse

vahelise tee eskiisprojektist (projekt nr.4-05)

- Tee plaan

- Tee tüüpristprofiil km 0.40 – km 2.05.

- Viimsi Vallavalitsuse istungi protokoll 11.veebruar 2005.a.

6. Teehoiutööde tegevusluba nr.200295/05123.

V   TÖÖJOONISED.

1. Asukoha plaan.						AP-1

2. Väljavõte Pringi külast					AP-2

3. Väljavõte Viimsi valla teede registrist			AP-3

4. Sidumine.Vertikaalplaneerimine.Liikluskorraldus.	AP-4-1;  AP-4-2

5. Teede  pikiprofiilid						AP-5-1...AP-5-6

Laanekivi tee pikiprofiil	AP-5-1; -1A; -1B; -1C

Laaneserva tee pikiprofiil	AP-5-2

Laanelinnu tee pikiprofiil	AP-5-3

Laanelille tee pikiprofiil	AP-5-4

Vardi tee pikiprofiil		AP-5-5

Lille tee pikiprofiil		AP-5-6

6. Teede ristprofiilid. Katendid.				AP-6-1; -1A;  AP-6-2

7. Truup							AP-7