SELETUSKIRI

üldosa,

Projekti koostamisel on arvestatud tellija soovidega (ruumiprogramm), olemasoleva olukorraga, kehtivate seadusandiusetega ja normidega.

Hoone projekt on koostatud vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002 vastavuses

Majandus -ja kommmunikatsioonirninistri 27.dets.2002.a.

määrusele 70 - Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile.

Projekteeritav hoone paikneb Rae vallas Karla külas Vaadi tee 5.

Arhitektuuriline osa

Elamu on projekteeritud 2-korruselisena, keldrita. Hoone kõrgus harjajoonel on

7,55 m maapinnast.

Hoone esimesel korrusel asuvad : esik, kust pääseb halli. Hallist pääseb tuppa,

elutuppa ja kööki. Hallist pääseb sauna puhkeruumi,sealt otse vanni- ja leiliruumi ja

WC -sse.

Elutuppa ehitatakse kamin.

Esimesel korrusel paiknevad veel garaaž ja kütteruum, mille suurus võimaldab seda

kasutada ka panipaigana (näit. jalgrattale ja suuskadele).

Hallist on võimalus pääseda otse garaaži ja sealt kütteruumi.

Ruumide kõrguseks on 2,7m.

Teisele korrusele viib puittrepp. Teisel korrusel on hall, WC +dush, kabinet ja kaks

avarat magamistuba.

Ruumide kõrguseks on 2,5m. Toad on osaliselt kaldlaega

Elamu katus on projekteeritud 8-kraadise kaldega.

Konstruktiivnene lahendus

Projekteerimise eelduseks on elamu tööiga enam kui 50 aastat, seega kuulub ehitis EPN 15.1 järgi kiassi D (50-100 aastat).

Elamu on 2-korruseline. Elamu valis- ja siseseinad on ette nähtud FIBO 5 -plokkidest

müüritisena.

Vaheiagi on r/b paneelid, katuslagi on puittaladel, mis toetuvad monoliitsele r/b vööle.

Hoone on keldrita,

Hoone konstruktsioonidele mõjuvad kasuskoormused ja neile vastavad ülekoormustegurid on määratud Eesti projekteerimisnormi EPN-ENV 1.1 ja EPN-ENV 1.2.4 alusel järgmiselt (normatiivsed suurused):

-eluruumid (grupp A)	qk=2,0 kN/m2, Q=2,0kN

-trepikoda (grupp A)	qk=3,0 kWm2, Q=2.0kN
-vertikaalkoormus pööningule ja

katusekonstruktsioomle (grupp H)	qk =0,75kN/m2, Q=l,5kN

Lumekoormus on määratud Eesti projekteerimisnormi EPN-ENV 1.2.5 ( ET-1
0113-0097)  põhjal S k =l ,5 kWm2.
Tuulekoormuse baasväärtuseks on tuule kiirus vref =28m/s.

Korrosioonikaitse seisukohalt kuuluvad ruumid RT-2910235 järgi keskkonnaklassi 2 (kuivad siseruumid) ja fclassi 3 (niisked siseruumid). Välispinnad kuuluvad RT 29-10325 järgi kiassi 6, ISO järgi paigutub elamu keskkonnaklassi C-2. Hoone jäikus tagatakse ristuvate seinte, monol.r/b vööle -vahelae ja müürlati alla, seintega ankurdatud vahelagede ja katuslae jäikusega.

Põhikonstruktsioonid

a) vundament - lintvundamendid on lahendatud käsutades FEBO plokkidest laotud vundamenti. Vundamendi peale on ette nähtud hüdroisolatsioon.

Vundamendi konstruktsioon ja sügavus lahendada põhiprojekti konstruktiivses

osas.

b)	kandvad seinad on 250 mm FIBO 5 plokkidest, osa seinad - r/betoonist (teljel l
ja teljel C teljedel l ja 2) ning soojustatakse 150mm vahtpolüstüreen plaatidega (THERMISOL FASSAD) - SERPOTHERM fassaadisoojustussüsteem,

Kandvad vaheseinad on Fibo 5 plokkidest 200 mm, mittekandvad seinad 150 mm, mis krohvitakse.

c)	vaheiagi - r/b paneelid,mis toetuvad r/b vööle.

d)	katus ehitatakse sarikatel 100x220 mm, samm 600 mm,
distantsprussid 22x50 mm, roovlatid 32x100 mm
katusekatteks -RUUKKI

v ~a	Lagi kaetakse alt laevööga SK 42/30 ja kipsplaatidega näit. GF-13, garaažil -

GF-15 , soojustuse alla paigaldatakse difuusne aluskattekile. Lagi soojustatakse kivivillaga (2xlOO mm talade vahel).

- põrandad — viimistletud põrandad on korruse ulatuses ühekõrgused, saunaruumides on põrandad kaetud keraamiliste plaatidega, elu- ja magamistubades laminaatparketiga. Mõlemal korruselmon põrandaküte.

f)	trepid- välistrepid - armeeritud betoonalusel, käetud väliskeraamilistepiaatidega Sisetrepid on puittaladel, liimpuitastmetega 29 x 90 cm, 18 tõusega. Trepile koostatakse eraldi tööjoonis trepiehitaja poolt.

g)	sillused - on ette nähtud raudbetoonist või FlBO-sillused.

Silluste minimaalne toetuspikkus on 300 mm, suurtel avadel - 400 mm või metallist.

h)	aknad - PVC aknad on kahekordse pakettklaasiga, sissepoole avanevad ja
tuulutusasendiga. Akende suuruse kavandamisel on arvestatud nõudega -
klaasipinna ja põrandapinna suhe peab olema vähemalt 1/8.

i)   välisuksed - PVC uksed

j)   siseuksed - on värvitud lihtkilpuksed, pesemisruumi ja vannitoa uksed niiskuskindlad.

Viimistlus

Plokkidest siseseinad krohvitakse ja kas värvitakse või tapetseeritakse.

Laed värvitakse valgeks. Muus osas valitakse värvitoonid vastavalt tellja soovile.

Põrandad vt. eespool p.3.

Hoone välisseinad on  SERPOTHERM-süsteem. Katusekate RUUKKI.

Sokkel - krohvitakse

Tulekaitse abinõud

Alused.

EESTI STANDARD EVS 812-3:2002   Ehitiste tuleohutus, osa 3: Küttesüsteemid EESTI STANDARD   EVS 812-2:2002  Ehitiste tuleohutus, osa 2: Vent.süsteemid

VV määrus nr.315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded.

Hoone kuulub tulepüsivusklassi TP2, I kasutusviis, välisseina välispind - B-sl,d0

Tuletõkkesektsiooni tarind EI 30,

Sellest lähtuvalt on valitud ka tarindite tulelepüsivusklassid:
-kandetarindid ja nende jäikuselemendid vähemalt klassist R30
-katuselae kandetarindid vähemalt klassist R30, fkattetarindid R15
	- katusefcattefflaterjalid – B roof

-seinte ja lagede pinnakiht -B-sl,d0

-garaaži lagi  - ruumide seest on kätleks 2-x Gyproc-plaat paksusega 15 mm. Suitsueemaldus toimub akende ja uste avamise abil. Hoones rakendatakse I tulekaitsetasemele vastavaid vahendeid. Kütteruumis ja garaažis on paigaldatud tulekustutid. Hoones rakendatakse I kasutusviisile vastavaid vahendeid. Garaaž ja kütteruum moodustavad omaette tuletõkkesektsioon. Tarindid EI 30, avatäited EI 15.

Gaasiküttekatel paigaldatakse kütteruumi vastavalt kehtivatele tehnilistele ja
tuleohutusnõuetele ning vastavalt EP 10-8 nõuetele.
Arvestatud on plahvatuspinnaga - katlaruumis ( 25KW ) on aken.
Kütte-ja ventiiatsiooniseadmed paigaldada vastavalt paigaldusjuhendile.
Küttekollete ees keraamilistest plaatidest kate.
Küttesüsteemid peavad vastama EVS 812 -3:2002 nõuetele.
Kärnina konstruktsioon peab vastama tuleohutusnõutele.
Kamina ees on mittepõlevast materjalist plaat min. vastavalt ET-1 0109-0262 p.2.3.

Korstnate ulatus üle katuseharja vähemalt vastavalt EPN 10-4.cKorstna ehitus vastavalt

EPN 10-4.

Korstna paigaldus on lubatud vastavalt litsentsi omaval firmal.

Torude ja kaablite tuletõkketarinditest läbiminekukohad tehakse nõuetekohaselt tulekindlaks, kasutades selleks sertifitseeritud materjale. Läbiiikude tuletõkkemass peab vastama tuletõkkesektsiooni tulepüsivusklassile. Korstna läbiviigud eraldada põlevatest konstruktsioonidest vähemalt 100 mm kivivillaga (Paroc).

Hoone varustatakse autonoomse tulekahjusignalisatsiooniga

.

6.    PiirdekoHStruktsioonide sooja- ja heiipidav us.

Hoone seinakonstruktsioonide projekteerimisel on käsutatud 25ümm F1SO 3 plokke

ning soojustust: 150mm THERMSOL FASSAD .

Siseseinad on vooderdatud ühekordse Gyproc-iga. Arvestatud materjaiitootja

soovitusLning tuginetud tellija soovile.

Heliisolatsiooniks on välisseinad seestpoolt vooderdatud 2x Gyproc-iga. Kuna FtBÖ-

plokk on suhteliselt madala mahukaaluga, nõuab seinakonstruktsioon helipidavuse

sesisufcohatt tähelepanu. GYPROC seinad vooderdatakse mõlemast küljest

fcipsplaatidega (2*13 mm).

7.    Tehnovõrgud

Elamukvartali väiisvõrgud ja liitumispunktid krundile on välja ehitatud. Liitumine võrkudega toimub vastavalt liitumislepingule.

Eramu elektri- ja sidevarustuse .gaasivarustus, veevarustuse ja kanalisatsiooni ning kütte-ja ventilatsiooniosa lahendatakse põhiprojekti mahus.

8.    Keskfconnafcaitse

Üksikeiamus ei toimu keskkonnale või tervisele ohtlikku tegevust.

Olme-ja heitveed kanaliseeritakse kanaiisatsioonitrassi. Sajuveed

kanaüseeritakse dreaaažitrassi.

Tefcivad jäätmed on ofemusfifcult olmejäätmed, mis fcogutakse fconteinerišse ja

veetakse ara prügifirma poolt.