Liitumise tehnilised tingimused

Aluseks võttes:

....... esitas 12.08.2021.a. taotluse liitumiseks Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga aadressil .............., Türi linnas.

Türi Vallavolikogu 26.11.2020.a. määruse nr.12 „Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri.

Konkurentsiameti 29.04.2016.a. otsusega nr.9.1-7/16-006 kinnitatud „OÜ Türi Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodika“.

Väljastab OÜ Türi Vesi tehnilised tingimused liitumiseks Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kinnistule aadressil: Türi linn, .............

Kinnistu katastrinumber:

Kinnistu omanik:

Vesivarustus

Liitumispunkt: krundi piiril (näidatud joonisel)

Lubatud materjalid: PE DN 32, PN10. Ei ole lubatud mehaanilised surveliitmikud kaetaval alal.

Hargnemised enne veemõõdusõlme on keelatud.

Nõuded veemõõdusõlmele: /lisatud käesolevale dokumendile/

Veearvesti väljastatakse kinnistu omanikule (volitatud isikule) peale liitumistasu maksmist OÜ Türi Vesi kontorist. Veearvesti väljastatakse 1 arvesti, kinnistu kohta.

Veemõõtja plommitakse ning majaühendus avatakse peale kinnistu veevärgi ühendamist ühisveevärgiga ning tarbimislepingu sõlmimist. Veemõõtja plommib ning majaühenduse avab OÜ Türi Vesi spetsialist.

Vee lubatud keskmine ööpäevatarve on 0,33 m3/d /alus, standard EVS 835:2014/

Kanalisatsioon

Liitumispunkt: krundi piiril (näidatud joonisel).

Ühendustorustiku lubatud materjalid: PVC, DN 110 või 160

Erinõuded: näha ette tagasilöögiklapp reovee tagasivoolu tõkestamiseks trassi paisutuse puhul

Reovee suunamine lubatud ühiskanalisatsiooni alates tarbimislepingu sõlmimisest.

Reoveetrassi on lubatud suunata ainult reovett – palun tutvuda infokirjaga käesoleva dokumendi lisas.

Reoveetrassi on keelatud juhtida sade- ja pinnavett.

Ärajuhitava reovee hulk võrdsustatud vee lubatud keskmise ööpäevase tarbega.

Lubatud reostuskoormuse hinnagrupp „Olme reovesi“. / Türi Vallavolikogu 26.11.2020.a. määruse nr.12 „Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri./

Projektlahendus

Käesoleva dokumendi- liitumise tehnilised tingimused - alusel koostatav projekt, peab sisaldama vähemalt järgmisi dokumente ja selgitusi:

1. liituja nimi, kontaktandmed, äriregistri või muu registri kood või isikukood, viimase puudumise korral sünniaeg;

2. ÜVK-ga liituva kinnistu asukoha aadress ja katastriüksuse number;

3. ÜVK-ga liituva kinnistu asendiplaan (väljavõte asendiplaanist) mõõtkavas vähemalt 1:1000 selgelt väljendatud mastaabis koos hoonete ja rajatiste asukoha näitamisega;

4. kasutavate materjalide ja seadmete kirjeldus (torustiku materjal, mark, standardid,

läbimõõdud ja muu oluline informatsioon);

5. nõuded torustike kaitsekihtide rajamiseks ja vajadusel soojusisolatsiooni

paigaldamiseks;

6. Torustike rajamissügavus ja kalded;

7. Nõuded heakorra taastamiseks väljaspool kinnistu piire;

Ühendustasu:

Kinnistu ..........., Türi linnas, katastrinumber .................... asub piirkonnas kus ühisveevärk ja -kanalisatsioon on välja arendatud vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale ja kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on ühendatud rohkem kui 50 protsenti elamutest, milliste ehitusluba on välja antud enne 1999.a. 22 märtsi ning millistes on välja ehitatud liitumispunktid liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kinnistu piiril.

OÜ Türi Vesi on 10.12.2020.a. juhatuse otsusega nr.10 määranud ühendustasu suuruseks piirkondades, kus ühisveevärk ja -kanalisatsioon on välja arendatud vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale ja kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on ühendatud rohkem kui 50 protsenti elamutest, milliste ehitusluba on välja antud enne 1999.a. 22 märtsi ning millistes on välja ehitatud liitumispunktid liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kinnistu piiril, liitumisel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 1000 /üks tuhat/ eurot, millele lisandub käibemaks.

Ühendustasu suurus koos käibemaksuga liitumisel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga aadressil ..................., Türi linnas, katastrinumber ................. on 1200 /üks tuhat kakssada/ eur.

Ühendustasu maksmiseks esitab OÜ Türi Vesi käesolevate tehniliste tingimuste taotlejale arve, peale nõuetekohase projekti kooskõlastamist OÜ Türi Vesi poolt. Esitatud arve tasumise tähtaeg on 30 /kolmkümmend päeva/.

Nõuded kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühendus- või tänavatorustiku ehitamisele ja kasutusele võtmisele

Türi Vallavolikogu 26.11.2020.a. määruse nr.12 „Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“, § 7. Nõuded kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühendus- või tänavatorustiku ehitamisele ja kasutusele võtmisele sätestab järgmist:

(1) Ühendustorustik varem rajatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ja liitumispunkti vahel ning ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vahel ehitatakse ehitusseadustikus sätestatud alustel ja korras. Ühendustorustiku ehitab või organiseerib kinnistu omanik või valdaja, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

(2) Pärast ühendustorustiku ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitustööde lõpetamist kontrollib vee-ettevõtja nende nõuetele vastavust. Ühendustorustiku ja kinnistu torustiku vastavust nõuetele kinnitab kirjalik vastuvõtuakt (edaspidi akt), millele kirjutavad alla liituja ja vee-ettevõtja.

(3) Enne akti koostamist peab kinnistu omanik või valdaja esitama ametiasutusele järgmised dokumendid:

1) teostusjoonised koos kasutatud materjalide ja tehnoloogia kirjeldamisega;

2) kasutusteatise.

(4)Vee-ettevõtja loal võib valmis ehitatud ühendustorustikku kasutada kinnistu ehitusaegseks veega varustamiseks määruse §-s 24 märgitud ajutise kasutamislepingu alusel ja tingimustel.

(5)Vee-ettevõtjal on õigus kokkuleppel liitujaga kontrollida kinnistusiseste võrkude teostust ning osaleda kõigi katsetuste ja sanitaartöötluste juures.

(6)Uusi tehnoloogiaseadmeid võib kinnistu veevärgiga ühendada ainult vee-ettevõtja loal.

(7)Vee-ettevõtja alustab vee andmist ja reovee ärajuhtimist pärast teenuslepingu sõlmimist, liitumistasu maksmist, ametiasutuselt saadud nõusolekul ning käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud akti allkirjastamist teenuslepingus kokkulepitud tähtpäeval.

Liitumisleping

OÜ Türi Vesi ei pea vajalikuks liitumislepingu sõlmimist, kui järgitakse käesolevaid tingimusi kui liituja ei esita täiendavaid taotlusi või ei ilmne täiendavaid asjaolusid.

Käesolevad liitumistingimused on väljastatud 13.08.2021.a. ning kehtivad 1 (üks) aasta alates väljastamisest ehk kuni 13.08.2022.a.

Lisad:

..............., Türi linnas joonis

OÜ Türi Vesi tehnilised tingimused veearvesti paigaldamiseks

Infokiri „WC-pott ei ole prügikast“

OÜ Türi Vesi 10.12.2020.a. juhatuse otsus nr.10 /ärakiri/

Jan Raudsepp

OÜ Türi Vesi

Juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/