Rõdude renoveerimise ehituslikud tingimused

Rõdude renoveerimine tuleks teostada kergelt koostatavatelt ja ca. 3 m pikkuse töölavaga metalltellingutelt, sest tõstukilt tehtavate tööde kvaliteeti kipub tavaliselt seadme kallis rendihind mõjutama ning läbi korterite renoveerimist on lihtsalt väga raske ja elanikele ebameeldiv korraldada.

Esimeste tööde hulka kuuluvad nii metallpiirete puhastus roostest, kui ka betoonplaadi puhastus saastast, samblast jms. Seda tööd saab efektiivselt ja piisava kvaliteediga teha ainult 125 mm reguleeritava kiirusega ketaslõikuriga ja lamellliivapaberi-kettaga, tera suurus 40-80. Raskelt ligipääsetavad kohad tuleb puhastada kas terasharjaga või käsitsi liivapaberiga, tera suurus sama.

Iga materjali kasutamisel tuleb lähtuda materjali tootja juhistest!  Näiteks, kui roostesurm peab metallpinnal seisma tavatingimustes (õhutemperatuur üle 10 soojakraadi) 24 h, enne kui see maha pestakse, siis peab see seal peal seisma mitte vähem kui just 24 tundi!!!

Muud nõuded:

- rõdude betoonplaatide pehme kate ja muu rõdule ette jäänud tavaar tuleb elanikel  vajaduse korral ise eemaldada, vastasel korral visatakse need töövõtja poolt lihtsalt minema;

- rõduplaadi pinnale rullhüdroisolatsiooni ja ääreplekke pole vaja  paigaldada;

- rõdude betoonplaatide kõva pinnakatet (keraamiline plaat,  tsementmördi kiht jms.) ja segu ülespööret seinale ei vahetata, kuid augud ja praod jms. täidetakse eriti kulumis- ja ilmastikukindla seguga nt. Vetonit ABS 430 Dyrolit;

- rõdude betoonplaatide all olevat horisontaalset paneelivuuki ei avata, kuid parandatakse praod nende  esinemisel;

- rõdude betoonplaatide all olevat horisontaalset tilgasoont mööda plaadi välisperimeetrit ei tohi sulgeda, selle mitteesinemisel tuleb plaadi välisservadest 30 mm seespool lõigata betoonplaati 10  nm laiused ja sügavused sooned, mis töödeldakse nagu ka ülejäänud plaati;

- rõdu betoonplaat tuleb peale taastamist ja tilgasoone restaureerimist töödelda nii pealt kui otstest, kui ka alt ilmastikukindla ja läbipaistva impregneervõõbaga K154 (see ei ole vesiklaas!) 2 korda;

- rõdude metallpiirete absoluutset sirgust ei ole võimalik ilma kogu metallkonstruktsiooni välja vahetamata tagada. Metallpiirete ebaühtlust reguleeritakse plekk-katte all asuvate puitliistude alla paigaldatavate erineva paksusega nähtavale jäävate puitliistust lõigatud peitvalt paigaldatud alusklotside abil;

- rõdupiirde pural-kattega plekkplaadid (profiilsed valtsid paigaldatakse vertikaalselt, kuna nii ei kogu need eriti tolmu ja neid on vaja harvem pesta) paigaldatakse ainult väljaspoole metallpiiret (pleki rõduukse poole jääv sisekülg on tehnoloogiliselt valkjas-hall ja seda ei kaeta  ega värvita üle mingil moel - sissepoole võivad elanikud soovi korral ise neile sobiva dekoratiivse katte paigaldada) ja nende kõrguseks tuleb hinnapakkumises arvestada  1000 mm (seejuures peavad rõduplekid mainitud pikkuses olema lõigatud juba tehases, mitte kohapeal!);

- kõik kruvid on vähemalt pikkusega 25 mm ja kuumtsingitud, plekikruvid lisaks plekk-kattega analoogilist värvitooni;

- tööde käigus tuleb ilmastikukindla värvitu silikooniga täita ka nii uute kui ka vanade uste/akende lengide ja seina liitekohad ;

- rikutud  haljastus tuleb taastada peale ühe fassaadi tööde lõpetamist ja tellingute eemaldamist.