VÄIKEELAMU PROJEKT

Jakobsoni tn 75a, Viljandi linn, Viljandimaa

TELLIJA:	LEOLA KINNISVARA

OMANIK:	LEOLA KINNISVARA

OBJEKTI AADRESS:	Jakobsoni 75a, Viljandi linn, Viljandimaa

STAADIUM: 	EELPROJEKT

Seletuskiri, joonised, 3D pildid

ARHITEKT: 	JOEL KOPLI

Lt. Nr. EEP001441

Tallinn

Juuli 2009

SISUKORD

- Tekstiline osa.

0.	ÜLDOSA	5

0.1 	Ehitusobjekt	5

0.1.1	Nimetus	5

0.1.2	Aadress	5

0.1.3	Objekti tehnilised näitajad	5

0.2	Tellija	6

0.3	Projekteerija	6

0.4	Alusdokumendid	6

0.4.1 	Kasutatud lähtematerjal	6

0.4.2 	Lisatud dokumendid	6

0.4.3 	Projekteerimise baasdokumendid	6

0.5	Ehitusala iseloomustus	6

0.6	Ehitustöödes kasutatavad normid ja dokumendid	7

0.6.1	Eeskirjad ja määrused	7

0.6.2	Juhised	7

0.7	Üldised nõuded tööde teostamiseks	7

0.7.1	Üldist	7

0.8 	Krundi planeerimine	7

0.8.1	Asendiplaaniline lahendus	7

0.8.2	Vertikaalplaneerimine	8

0.8.3	Geodeetilised uurimistööd	8

0.8.4	Haljastus ja heakord	8

0.8.5	Üldeeskirjad	8

0.9	Tulekaitse abinõud	9

0.9.1 Üldist	9

0.9.2 Tuletõkkesektsioonid ja nende piirdekonstruktsioonid	9

0.9.3 Evakuatsioon	10

0.9.4 Suitsutõrje	10

0.9.5 Väline tuletõrje veevarustus	10

0.9.6 Väikesed suitsulõõrid ja müüritud küttekolded	10

0.10 	Keskkonnakaitse abinõud	11

0.10.1	Üldist	11

0.10.2	Nõuded haljastuse ja pinnase kaitseks	11

0.10.3	Nõuded kasutatavatele materjalidele	11

1.	ARHITEKTUUR	12

1.1	Üldist	12

1.2	Valitud lahenduse eesmärgid	12

1.3	Funktsionaalne lahendus	12

1.4	Ruumide loetelu ja suurused	13

1.5	Eksterjööri lahendus	14

1.5.1	Taotlused	14

1.5.2	Välisviimistlus	14

1.6 	Interjööri lahendus	14

1.6.1	Üldist	14

2. KONSTRUKTSIOON	15

3. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON	16

4. KÜTE JA VENTILATSIOON	16

5. ELEKTER JA SIDEVARUSTUS	17

B. 	Graafiline osa.

I Asendiplaani joonised:

| 1. | Asendiskeem |  | AP – 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asendiplaan | M 1:500 | AP – 2 |

II Arhitektuur-ehitusliku osa joonised:

| 1. | 1. korruse plaan | M 1:100 | A-02-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2. korruse plaan | M 1:100 | A-02-2 |
| 3. | Katuse plaan | M 1:100 | A-02-3 |
| 4. | Vundamendi plaan | M 1:100 | A-02-4 |
| 5. | Lõige 1-1 | M 1:50 | A-04-1 |
| 6. | Vaade Lõunast | M 1:50 | A-06-1 |
| 7. | Vaade Põhjast | M 1:50 | A-06-2 |
| 8. | Vaade Idast | M 1:50 | A-06-3 |
| 9. 10. | Vaade Läänest Parapeti sõlm | M 1:50 M 1:5 | A-06-4 A-41-1 |
| 11. | Uste spetsifikatsioon | M 1:50 | A-43-1 |
| 12. 13. 14. 15. 16. | Akende spetsifikatsioon Piirdeaed Kuur-varikatus plaan Kuur-varikatus vaated Kuur-varikatus vaated | M 1:50 M 1:50 M 1:50 M 1:50 M 1:50 | A-47-1 A-47-2 A-47-3 A-47-4 A-47-5 |

II SELETUSKIRI

## 0.	ÜLDOSA

### 0.1 	Ehitusobjekt

#### 0.1.1	Nimetus

Väikeelamu Jakobsoni tn 75a

#### 0.1.2	Aadress

Jakobsoni tn 75a, Viljandi linn, Viljandimaa

Katastritunnus 89711:001:0006 kinnistu nr. 29531 (sihtotstarve – elamumaa)

#### Objekti tehnilised näitajad

| Krundi pind | 783 m² |
| --- | --- |
| Hoonete ehitusalune pind | 137,8 m² |
| Täisehitusprotsent | 17,6 % |
| Hoone korruste arv (maapealne osa) | 1,5 |
| Hoone tubade arv | 4 |
| Hoone arvestuslik brutopind | 223 m² |
| sh. suletud brutopind | 123 m² |
| sh. kuur avatud brutopind sh. katmata pind | 12,5 m² 92,1 m² 63 m² |
| Hoone arvestuslik netopind | 119,6 m² |
| sh. suletud netopind sh. kuur | 119,6 m2 10,1 m² |
| Hoone kasulik pind | 119,6 m² |
| Hoone ruumala | 518 m³ |

### 0.2	Tellija

Leola Kinnisvara OÜ

Jakobsoni 11, Viljandi

### 0.3	Projekteerija

Arhitekt Joel Kopli

Reg. Nr. EEP001441

EB Therm OÜ

### 0.4	Alusdokumendid

#### 0.4.1 	Kasutatud lähtematerjal

1. AS Viljandi EKE PROJEKT, MAA-ALA PLAAN, töö nr 09060, 02.06.2009

2. VILJANDI LINNAVALITSUSE ARHITEKTUURI- JA MAAKORRALDUS-AMET, JAKOBSONI TN. 75A DETAILPLANEERING, töö np DP 04 – 19

#### 0.4.2 	Lisatud dokumendid

1. Jakobsoni tn 75a detailplaneering

#### 0.4.3 	Projekteerimise baasdokumendid

Projekteerimisel lähtutakse RYL-2000 nõuetest, Eesti ja Soome vabariigi ehituste normdokumentidest.

### 0.5	Ehitusala iseloomustus

Ehitusala paikneb Viljandi linnas, Jakobsoni tn 75a krundil, väikeelamute piirkonnas. Kinnistust põhja pool asub Uus tn 56; idas Jakobsoni tn 77; läänes Jakobsoni tn 75; lõunas Jakobsoni tänav. Kinnistu asub reljeefsel maa-alal. Maa-ala on kaetud osaliselt madala väheväärtusliku haljastuse ning osaliselt kasvavate puudega. Pääs krundile toimub Jakobsoni tänavalt.

### 0.6	Ehitustöödes kasutatavad normid ja dokumendid

#### 0.6.1	Eeskirjad ja määrused

Ehituskäigus tuleb kinni pidada Eesti Vabariigi territooriumil asjasse puutuvatest seadustest, määrustest, eeskirjadest ja selleks volitatud ametiisikute ettekirjutustest.

Töövõtjal ja alltöövõtjal tuleb järgida kehtivaid ehitusnorme ja määrusi.

#### 0.6.2	Juhised

Kohustuslik on kinni pidada Eesti Vabariigi territooriumil kehtivatest ehitusnormidest, -määrustest ja RYL 90 ning RYL 2000, juhul kui lepetes ei ole määratud teisiti. Töövõtja on kohustatud hankima ehitusplatsile töö õigeks teostamiseks vajalikud ehitusnormid ja määrused.

### 0.7	Üldised nõuded tööde teostamiseks

#### 0.7.1	Üldist

Ehitustööde teostamisel tuleb kinni pidada kõikidest kehtivatest kvaliteedinõuetest. Täita kõiki RYL 2000 nõudeid. Objekti viimistlusklass RYL 2000 kohaselt: kõrgem.

### 0.8 	Krundi planeerimine

#### 0.8.1	Asendiplaaniline lahendus

Planeeritud territooriumi tehnilised näitajad on järgmised:

krundi pindala	783 m2

projekteeritud hoonete ja ehituste alune pind	137,8 m2

täisehitus 	17,6 %

Projekteeritud eramu asub aadressil Jakobsoni tn 75a. Asendiplaaniga on lahendatud krundisisesed teed ning krundile sisse- ja väljasõidud Jakobsoni  tänavalt.

Sõidutee on projekteeritud betoonkivi sillutisega.

#### 0.8.2	Vertikaalplaneerimine

Vertikaalplaneerimise aluseks on tänava ja olemasoleva maapinna kõrgused.  Eramu ±0.000 = abs 58,00

Vertikaalplaneerimisega mullatööd on ette nähtud vahetult hoone ümbruses.

Sademete veed juhitakse katetele kallete andmisega eramust eemale oma krundil haljasalale. Kasvupinnas eemaldada teede alt täies mahus asendades dreenliivaga.

#### 0.8.3	Geodeetilised uurimistööd

Geodeetilised uurimistööd teostas Viljandi EKE Projekt (litsentsi nr. 10053747-0001)

Uurimistöö andmete alusel on koostatud digitaalne MAA-ALA PLAAN. Plaan on koostatud kohalikus (L-Est) koordinaatide süsteemis 2009. aastal tehtud mõõdistamistöö alusel. Kõrgused Balti süsteemis.

#### 0.8.4	Haljastus ja heakord

Teedest ja platsidest vabad alad, mis on ehituse ajal vigastatud, planeeritakse lisades kasvumulda ja rajatakse muru.

Prügi kogutakse sissesõidu ääres värava kõrval olevasse konteinerisse.

Krunt on piiratud piirdega. Kasutatakse tsingitud võrkpiiret. Piirde kõrgus on 1,2m.

#### 0.8.5	Üldeeskirjad

Asendiplaani koostamisel on kasutatud EV kehtivaid norme:

LINNATÄNAVAD – EPN 17

ASFALDINORMID – AL ST 1-96

### 0.9	Tulekaitse abinõud

#### 0.9.1 Üldist

Alused:

EVV määrus nr. 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded (oktoober 2004)

EPN 10.6	Ehitiste tuleohutus. Tuletõkkeuksed (november 1998).

EPN 10.7	Ehitiste tuleohutus.

Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus (märts 1999).

EPN 10.8	Ehitiste tuleohutus. Katlamajad ja –ruumid (oktoober 1999).

Hoone kasutusviis: ühepere elamu ( I – kasutusviis)

Hoone tulepüsivusklass: TP3.

Hoone korruselisus: 1,5 korruseline hoone.

Hoone välisseinte pinnakiht D-s2, d2

Hoones paiknevate ruumide siseseinte ja lagede nõutav pinnakihi süttimistundlikkuse ja tule leviku klass: D-s2, d2¹

Hoone katusekatete nõutav tulepüsivusklass: BROOF.

#### 0.9.2 Tuletõkkesektsioonid ja nende piirdekonstruktsioonid

Hoone kandvate ja tuletõkkesektsioonide tarindite tulepüsivusklassid on järgnevad:

| Hoone vertikaalsed ja horisontaalsed kandetarindid (sh. vahelaed) ning nende jäikuselemendid, üldjuhul: | R60 |
| --- | --- |
| Tuletõkkesektsiooni tarindid: | EI60 |

Vajalikud kommunikatsioonid peab tuletõkketarindist läbi viima nii, et läbiviik ei vähendaks tarindi tule ja suitsu tõkestamise võimet. Ventilatsiooniseadmed ja õhuvahetuskanalid ei tohi soodustada tuleohtu ega võimaldada tule ja suitsu levikut ehitises. Ventilatsiooniseadmed ja õhuvahetuskanalid projekteeritakse erieeskirjade järgi. Tuletõkketarindid lõikavad ruumi vertikaalselt läbi kogu korruse kõrguselt. Tuletõkkepiirdes asuvate uste, luukide, akende ja muude väikeste avatäidete tulepüsivusajaks on projekteeritud pool tuletõkkepiirde nõutavast tulepüsivusajast.

#### 0.9.3 Evakuatsioon

Hoone evakuatsioon on antud läbi esimese korruse uste otse välja maapinnale. Projekteeritud evakuatsioonipääsude minimaalkõrguseks on 2100 mm.

Projekteeritud hoone väljumistee maksimaalne pikkus on 11 m.

Evakuatsiooniteedel ei kasutata lukke, mida ei saa seestpoolt võtmeta avada.

#### 0.9.4 Suitsutõrje

Suitsu eemaldamine hoonest on ette nähtud teostada avatavate uste ja akende kaudu.

#### 0.9.5 Väline tuletõrje veevarustus

Projekteeritava kinnistu väliseks tulekustutuseks vajalik veevajadus on Q=10l/s 3 tunni jooksul. Vajalik vesi saadakse Jakobsoni tn 79 krundil asuvast olemasolevast maapealsest tuletõrjehüdrantkaevust, mis asub projekteeritavast kinnistust ca 90m kaugusel.

#### 0.9.6 Väikesed suitsulõõrid ja müüritud küttekolded

Eramusse on projekteeritud 1 sisekamin. Korstnad on ühtlase tõmbe tagamiseks viidud katusepinnast 80 cm kõrgemale. Korstna sisekest valmistatakse keraamikast. Sisekest ning väliskest peavad koos moodustama küllaldaselt jäiga tarindi ( korstna ), mis suudaks vastu võtta temale tulevad koormused. Korsten peab omama Eesti Päästeameti vastavussertifikaati. Põlevmaterjalidest ehitisosad tuleb paigutada nii kaugele suitsulõõri seina välispinnast, et nende temperatuur ei tõuseks üle 80oC. Korstna läbiviigud muudest tarinditest tihendatakse nii, et korstna ja selle eri osade soojuspaisumine võiks toimuda nii korstnat kui ka ümbritsevat tarindit kahjustamata.

Küttesüsteemid peavad vastama EVS 812 osa 3-le.

Küttekolded projekteeritakse ja ehitatakse nii, et oleks täidetud sellele pandud ülesanded ja et selle kasutamine ei põhjustaks tule- või plahvatusohtu. Küttekolle eraldatakse teistest tarinditest nii, et soojuse ülekandumine neisse oleks välditud. Hoone sees olev kamin omab tehaselist klaasitud uksega südamikku. Kamina ette on ette nähtud vastavad ohutuskuja –1500mm (tihedalt põrandaga liituv vaskplekk, mõõdetuna küttekolde põhjast).

### 0.10 	Keskkonnakaitse abinõud

#### 0.10.1	Üldist

Hoone rajatakse uusehitisena varem kahjustamata pinnasele.

Ühepereelamu tegevus ei ole keskkonnaohtlik. Hoone liitub tsentraalse veevarustusega ning kanalisatsiooniga.

#### 0.10.2	Nõuded haljastuse ja pinnase kaitseks

Ehituse käigus rikutud haljasalad taastatakse, võimalikud säilitatava haljastuse kahjustused peab korvama selle tekitaja. Teedest ja platsidest vabadele aladele lisatakse vajadusel kasvumulda, planeeritakse ja rajatakse muru.

Olmeprügi kogumiseks on ette nähtud prügikonteiner krundile sissepääsuväravate juures.

#### 0.10.3	Nõuded kasutatavatele materjalidele

Ehituse käigus kasutatakse vaid keskkonnaohutuid, põhiliselt looduslikke materjale ja tooteid (betoon, Fibo-kergplokk, puit jne.).

## 1.	ARHITEKTUUR

### 1.1	Üldist

Hoone arhitektuurne lahendus on lihtne ja tuleneb krunti ümbritsevast keskkonnast ning tellija soovidest. Hoone arhitektuurses lahenduses on traditsiooniliste elementide abil loodud olemasolevasse keskkonda sobiv maja, milles nii sise- kui ka välisruum (krunt) on organiseeritud vastavalt funktsioonidele.

### 1.2	Valitud lahenduse eesmärgid

Lahenduse eesmärgiks on luua hoone, mis sobituks ümbrisevasse konteksti ning vääristaks ümbrust. Hoone teljelisus tuleneb lubatud ehitusala ning kõrval paikneva hoone (Jakobsoni 75) defineeritud telgedest. Hoone maht järgib ning kordab ümbritsevat hoonestust (tänavaga piki viilkatus) ning arvestadeb krundi reljeefsusega - piki asetatus tagab ökoloogilisema lahenduse välistades liialt sügavale pinnasesse tungimist või „õhku“ ehitamist. Nii hoone konstruktsioonis kui ka viimistlusel on kasutatud valdavalt puitu. Pinnasega otseselt kokkupuutuvates kohtades kiviseina. Leitud on ruumilahendus mis sobib väikese pere elurutiiniga.

### Funktsionaalne lahendus

Tellija sooviks projekteerimisel oli avatud lahendusega ühele väiksele perele mõeldud hoone. Hoone peab rahuldama pereliikmete erinevaid soove ja teenima nende vajadusi.

Hoone funktsionaalne loogika on lihtne – esimesel korrusel asuvad avalikuma iseloomuga ruumid: suur elutuba – köök, majapidamisruum, wc vannituba koos saunaga, tehniline ruum ning esik – trepikoda. Teisel korrusel asuvad privaatsema iseloomuga 2 magamistuba ning wc-vannituba. Hoone selgrooks on kaetud peasissepääsu nish ning samal joonel paiknev mahuliselt eenduv trepikoda, mis vahemademe tasapinnalt avab võimaluse tahaaeda pääsuks. Sellise lahendusega kasutatakse otstarbekalt krundile iseloomuliku põhjasuunas kasvavat reljeefsust.

Läbi kahe korruse ulatuv elutuba ning köök avanevad akendega atraktiivse Viljandi järve poole. Selles suunas asub ka elutoast õue jätkuv terrass. Tänavapoolses küljes paiknevad hoonesse sissepääs, elutoa terrass ning auto varikatus koos kuuriga.

Varikatus autole on paigutatud loogiliselt peasissepääsu lähedale. Kuuri kõrval olev kaetud osa on mõeldud küttepuude ladustamiseks.

### 1.4	Ruumide loetelu ja suurused

| Ruumi nr. | Ruumi nimetus | Pindala, m2 |
| --- | --- | --- |
| Esimene korrus |
| 101 | Esik - trepikoda | 15,9 |
| 102 | Elutuba - köök | 40,1 |
| 103 | Majapidamisruum | 9,1 |
| 104 | WC - vannituba | 6,9 |
| 105 | Leiliruum | 2,9 |
|  | Kuur | 10,1 |
| Esimese korruse arvestuslik suletud netopind: | 85 |
| Teine korrus |
| 201 | Koridor | 2,7 |
| 202 | Magamistuba | 15,8 |
| 203 | Magamistuba | 12,2 |
| 204 | WC - Vannituba | 3,9 |
| Teise korruse arvestuslik suletud netopind: | 34,6 |
| Väikeelamu arvestuslik suletud netopind kokku: | 119,6 |

### 1.5	Eksterjööri lahendus

#### 1.5.1	Taotlused

Hoone eksterjööri kujundus lähtub ehitiste üldisest arhitektoonikast – luua rahulik ja soliidne, keskkonda sobiv elukeskkond. Välisviimistlus (vertikaallaudis) katab vormi hoone põhiosas tuues esile vormi üldise korrapära ja loogika. Hoone taga paiknev trepikoja maht on kaetud valge krohviga.

#### 1.5.2	Välisviimistlus

Elamu on kaetud vertikaalse naturaalse tooniga töödeldud lehiselaudisega. Laudis on kaldesuunaline. Hoone tagaküljest eenduv trepikoja maht on kaetud valge krohviga. Hoone sokkel on viimistletud halli krohviga. Metalldetailid on tsinkplekist. Kaminakorsten on metallkorsten (moodulkorsten) vastava kivivillisolatsiooniga. Terrassid ning trepid on puidust õlitatud naturaalse tooniga.

Hoone aknad-uksed on puitprofiilist.

Kuuri horisontaalne laudis on kinnitatud kandvatele puitpostidele ning kaetud polüsüsinikust läbipaistva profiiliga.

### 1.6 	Interjööri lahendus

#### 1.6.1	Üldist

Käesolevaga on antud üldised sisekujunduslikud põhimõtted. Eesmärgiks on saavutada  hoone välise arhitektuuriga haakuv elukeskkond. Siseruumide värvi- ja materjalivaliku teostab tellija.

Siseruumide põrandad  on kaetud koridoride, köögi, elutoa ja magamistubade osas parketiga. Märgruumide ja kütteruumide põrandad katta keraamiliste või kiviplaatidega.

Koridoride, köögi, elutoa ja magamistubade seinad katta heledaks värvitud kipsplaadiga. Märgruumide seinad katta kas keraamiliste või kiviplaatidega või eksponeerida eritöödeldud värvipindadena.

Materjalide ja värvivalikul on tähtis jälgida kasutajasõbralikkust  lähtuvalt tervisenõuetest.

## 2. KONSTRUKTSIOON

Vundament:

Keramsiitplokid 200mm, EPS 50mm, R/B taldmik 600x200mm

Kandvad välisseinad:

Puitsõrestik 150x50mm

Kandvad välisseinad pinnasega kokkupuutuvates kohtades:

Keramsiitplokid 200mm, EPS 100mm

Siseseinad:

Kipsplaat 13mm, kipsikarkass

Vahelagi:

Puitvahelagi, prussid 200x50

Katus:

Puitsarikad 200x50

Põrand põhikorrusel:

Armeeritud betoon 100mm, soojustatud EPS 100mm, kaetud põrandalauaga 25mm

Aknad:

Puitprofiil (väljast must, seest valge)

Uksed:

Tahveldisega puidust uksed (väljast must, seest valge); Pesemisruumi ja vannitoa uksed – niiskuskindlad; Leiliruumi uks klaasist; Välisuks soojustatud turvauks.

Sauna lava, seinad, lagi:

Lava - okaspuidust karkassil lehtpuidust lavalauad.
Seinad, lagi - lehtpuidust voodrilaud (klambritega kinnitus)

Trepid: 
Välistrepid – puidust

Sisetrepp – metallkonstruktsioon, puitastmed.

Korsten:

Kaminakorsten on metallist moodulkorsten.

Sillused, sidetalad:

Puidust ja keramsiidist

## 3. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

Veevarustus:

Liitutakse tsentraalse veevarustusega.

Kanalisatsioon:

Liitutakse tsentraalse kanalisatsiooniga.

Soe vesi:

Elektriboiler

## 4. KÜTE JA VENTILATSIOON

Küte:

Kaminaküte (tahkekütus)

Tubades, esikus ja trepikojas õhksoojuspump. Vannitubades elektri põrandaküte.

Ventilatsioon:

Loomuliku sissepuhke ja mehhaanilise väljatõmbega (köögis ja vannitoas)

## 5. ELEKTER JA SIDEVARUSTUS

Elekter:

Majaühendus maakaabliga. Majasisene peakilp.