Korteri kapitaalremont. 2-toaline (58m2) korter asub Tallinna kesklinnas liftita maja viiendal korrusel, lagede kõrgus on u 2,90. Palun hinnapakkumist kõikidele kapitaalremondiga seotud töödele, mille tulemuseks oleks täielikult renoveeritud ja lõppviimistletud korter. Töödest jäävad välja vaid akende, lükanduste, välisukse ja köögimööbli-tehnika paigaldus, samuti aknalaudade paigaldus. Hinnapakkumist paluksin ainult töödele. Töödeks on muuhulgas:

- "Tühjaks lõhkumine" - praeguste siseseinte (korteris kandvaid seinu pole, siseseinad valdavalt puitkarkassil ja krohvitud), põrandakatete ja aluspõranda, siseuste, vanni, kraanikausside, sisseehitatud kappide jne eemaldamine ja äravedu.

- Kõikide vajaminevate materjalide (sh kips- ja puitplaadid, keraamilised plaadid, parkett, segud, siseuksed, vann, WC pott, kraanikauss ja kapp jne) kohalevedu ja korterisse viimine, kogu ehitusprahi äraviimine.

- Uute siseste kipsseinte ehitus (metallkarkassil 2+2 plaati, vill) koos elektri jm kaablite ja lüliti- ja pistikupesakarpide paigaldusega - u 21jm seina koos siseuste ja lükanduste avadega (kokku 5 tk) – kokku u 48 m2 avadega arvestades. Lisaks vannitoa kahe seina katmine kipsplaadiga – 4,2jm,  12m2 – samal ajal vee ja kanalisatsioonitorude paigaldus.

- Korteri teiste korterite ja trepikoja poolsete seinte ja välisseinte (need seinad valdavalt tellistest) tasandamine pahteldamise-krohvimisega (u 28 jm x 2.9m miinus kolme akna ja ühe ukse avad; avadega arvestades u 70m2). Enamik mainitud pinnast ei vaja minu hinnangul tõsisemat krohvimist - peaks piisama tapeedi ja värvi eemaldamisest ja pahteldamisest. Lisandub aknapalede (kokku 3 akent) viimistlemine.

- Radiaatorite vahetus (malmi asemel terasradiaatorid koos läbiviigu ja termostaatidega) ja radiaatorite ümbruse viimistlemine;

- Paneellagede tasandamine (ka laevalgustite kaablite vahetus), lae värvimine. Suur osa paneelide vuuke tuleb uuesti viimistleda.

- Kõikide seinte ettevalmistus värvimiseks ja värvimine.

- Uute puitplaadist aluspõrandate ehitus, parketi ja liistude paigaldus (tubades ja köögis), plaatimine koos elekriküttekaabli, termostaatide jm paigaldusega (esikus ja vannitoas - kokku plaaditavat põrandat u 7m2).

- Siseuste (4 tk) ja liistude paigaldus, vajadusel ukse ümbruse viimistlus.

- Vannitoa seinte plaatimine (vannitoa pind 1,7m x 2,4m) u 2,2m kõrguseni, alumiiniumist ripplae ehitus.

- Torutööd köögis ja vannitoas (sh veetorud ja äravool) kraanikaussidele (2tk), (nõude)pesumasinale (2tk), vannile, WC-potile).

- Vanni, kraanikausi ja kapi, WC poti paigaldus vannitoas.

- Kõik elektri- ja kaabeldustööd, sh lülitite ja pistikute paigaldus ja ühendamine.

- Kõik muud seni mainimata tööd, mis on tarvilikud remondi lõpetamiseks soovitud kujul.

Vt ka lisatud Exceli faili. Lehtedel „ALG“ ja „Joonis“ oleva ruudustiku külje ligikaudne pikkus on 10cm.

Lehel „ALG“ on korteri praegune plaan. Kõik seal nähtavad siseseinad tuleks eemaldada.

Lehel „Joonis“ on uus korteri üldplaan. Sealjuures on värvidega tähistatud uus kipssein (roosa), krohvimist-pahteldamist vajav sein  (türkiis). Plaatimist vajav põrand on tähistatud helepruuniga, ülejäänud põrandale on valdavalt planeeritud naturaalne parkett. Värvikoodidega (vt joonise alt) on muuhulgas tähistatud ka lülitite-pistikute, sooja ja külma vee ning kanalisatsiooni ühenduste asukohad.