Täpsustav info

Kuna hankekirjeldust pole enam võimalik muuta/täiendada siis lisan siia veel infot.

Kütmine toimub hetkel halupuudega mida kulub ca. 15-20rm aastas- enne soojustamist oli kulu ca. 20-25 rm.

Miks ei saa seda enne kevedet ette  võta on se et talvepuud on varutud ja keldrisse paigutatud- et seal üldse mingeid töid teha oleks vaja kelder tühjendada- mida küll ei sooviks ette võtta hetkel.

Küttekulud pole küll väga suured (hetkel)- kuid probleem on selles et praegu puudub akupaak üldse- tuba on soe(palav) senikaua kuni tuli katlas on- peale seda hakkab kohe jahtumine- seega probleem rohkem mugavuses ja kvaliteedis kui kuludes.

Samas akupaagi lisamine annab mugavuse kõrval ka kokkuhoiu kuludes.

Mida peaks tagama ka avatud süsteemi muutmine kinniseks.

Katlaruumi mõõdud (ligikaudselt)

Kõrgus ca. 2,0m

Laius 2m (kuid on võimalik laiendada vaheseina eemaldamise teel) – sealt tuleks juurde üpris palju ruumi.

Sügavus ca. 1,2 m kuna katlaruumist on läbikäik (seega katlaruumi saab paigutada ainult katla- akupaagiga lahenduse korral peaks see jääma kindlasti kõrvalruumi.

Radikad on kahetoru süsteemis- kokku on radiaatoreid 5 „standardset“ malm + 1 madal (paneel) planeeritav elutoa akna alla.

Torude läbimõõt on minumeelest 1-1/4 kuid täpsustan üle veel

Sooja vee lahendus on hetkel läbi 100l elektriboileri ja kütteperjoodil umbes samas mahus boileri mida soojandab küttevesi.

Vann olemas kuid selle planeerime välja vahetada duśśinurga vastu- aga seda saab teha alles siis kui avatud süsteem eemaldatud saab.

Projekti pole.

Korstna mõõtusid ei oska küll öelda- kuid opakun et tegu on pigem ühekivi korstanaga...

Kõrgus katlaruumist korstnapitsini ca. 8m

Kuid II korrusel on sama lõõriga ühendatud pliit.