S I S U K O R D

## Seletuskiri

Seletuskirja lisad

Ehitise olulised tehnilised andmed

Tehnovõrkude planeering

Kiri katuse kaldenurkade muutmiseks

Tehnovõrkude paigalduse põhimõtted

Katastriüksuse plaan 		1:500

Arhitektuurse osa joonised

1     Asendiplaan			1:500

2    1 korruse plaan			1:100

3    2 korruse plaan

4    Vundamentide plaan

5    Lõige L1-L1

6    Lõige L2-L3

7    Lõige L3-L3

8    Vaade põhjast

9    Vaade lõunast

10  Vaade läänest

11  Vaade idast

S E L E T U S K I R I

## Sissejuhatus

Krunt asub Tartu maakonnas Ülenurme vallas Räni külas Saare maaüksusel. Ala kohta on koostatud Andrus Vahruševi poolt krundijaotusskeem juunis 2003

Aluskaardiks on võetud OÜ GPP poolt teostatud  vee- ja kanalisatsioonitorustike plaan (töö nr VK 19-150206)

Katastriüksuse nr on 94901:005:0796. Krundi suurus on 893 m2. Ehitise kavandatav tööiga on 50 aastat.

Projekteerimisel on lähtutud Eesti Vabariigi standardist 811:2002 Hoone projekt

Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded. Vabariigi Valitsuse määrus 315

Ehitise heliisolatsiooninõuded ET-1 0403-0343;

Eluruumidele esitatavad nõuded ET-1 0301-0285

Hoone vastab detailplaneeringu ja mürakaitse nõuetele

Krunt

Krunt asub Maarjatähe tänava hargnemise kohas,Maarjatähe tänav jääb põhja ja edela poole. Krundi lubatud ehitusala on kolmnurga kujuline ja väike.  Krunt asub väikeses lohus

Vertikaalplaneerimine. Haljastus

Maarjatähe tänava kõrgus antud krundi sissesõidu kohal on 58.50. Garaaži ees on maapinna kõrguseks ette nähtud 58.80.

Maapinna kõrgus krundi keskel on 58.40. Elamu  põrand on pandud kõrgusele 59.00 .

Vihmavete ärajuhtimine krundil toimub edela suunas.

Krundi pinda  on ette nähtud tõsta 20 cm kasvumullaga. Krunt haljastatakse keskse muruväljakuga ja astmeliselt tõusvate põõsaste ja puudega selle ümber.

## Juurdepääsud, piirded

## Põhjapoolsele piirile ehitatakse autovärav , mis avaneb automaatselt piirile ehitatud müürikese taha. Autovärava kõrvale kivipostide vahele rajatakse jalgvärav. Müüri sisse ehitatakse postkast. Müür varjab ära prügikonteineri.

Ülejäänud Maarjatähe tänava poolne piire ehitatakse metallpostidel, 10...20 cm kõrguse sokliga ja 120 cm kõrguste traatvõrkpaneelidega .

Ülejäänud külgedele ehitatakse traatvõrktara ilma soklita ning hekk istutatakse kahele poole piiret.

Sissesõidu ala kaetakse betoonkividega, samuti tee jalgväravast majani. Hoonet ümbitsevad terrassid kaetakse terrassilaudadega.

Välisvalgustus

.

Peasissepääsu varjualuse alla, samuti lõunapoolse terrassi varjualuse alla paigutatakse liikumisanduriga valgustid. Peasissepääsu kõrvale garaažipoolsele seinale paigaldatakse numbrimärgiga ja hämaralülitiga valgusti.

Istutatavad puud ja põõsad valgustatakse väikeste prožektorvalgustitega.

ARHITEKTUURNE OSA

Hoone asukoht on projekteeritud  detailplaneeringus ette antud kohale. Katusekalle on 20 kraadi, nagu on lubatud kirjaga 15.02.2006. Tellija soovib esialgu välja ehitada ainult esimese korruse.

Esik, elutuba ja köök , magamistuba ja saun  asuvad hoone esimesel korrusel.  Teisel korrusel on kaks magamistuba, kabinet ning dušš+wc.

### Katel, korstnad, kamin, pliit

Kuni gaasitrassi ehitamiseni köetakse katelt vedelkütusega. Katel asub katlaruumis. Välisseina tuleb teha õhuvõturest. Ruumis asub ka fibokorsten.

Teine korsten asub leiliruumi ja elutoa vahel ja see on saunakerise ja kamina suitsu jaoks. Kamin elutoas on õhukütte-kamin.

Kööki tuleb  keraamilise plaadiga elektripliit

Terrassid

Hoone lõunapoosele ja läänepoolsele küljele on  projekteeritud  terrassid. Idapoolsel küljel on majandusterrass pesu kuivatamiseks ja küttepuude kuivatamiseks.

Lõunapoolne terrass on kaetud klaaskatusega. Seal on ka välikamine ahitamise võimalus.

Trepid

Sissepääsuterrassi trepp on betoonist, astmed on kaetud graniitplaatidega. Teisele korrusele viib keerdtrepp.

Aknad, uksed

Elutoa ja veranda maast laeni ulatuvad aknad on selektiivklaasiga klaaspakettidest, mitteavatavad.

Hoone kõik ülejäänud aknad ja rõduuksed on liimpuidust, avatavad ja avatavad ka tuulutusasendisse.  Aknalauad on liimpuidust.

Välisuksed on liimpuidust, soojustatud. Klaasist välisuksed on karastaud klaasist, selektiivkilepakettidega

Siseuksed on liimpuidust, siledad, spooniga.  Piirdeliistud väärispuulauast, siledad.

# Klaaspaketid, klaas

Klaaspakett peab kindlustama ruumides mugava mikrokliima. Paketi üldised tehnilised näitajad peavad täitma järgnevad tingimused:

soojusjuhtivus		U < 1.4 W/m²K

valguse läbilaskvus	           > 52%

päikesekaitse		SF < 35%

Sobivate klaasidena on aktsepteeritud SGG Cool-Lite SKN 154, 165 ja 172. Alternatiivsed pakkumised kooskõlastada projekteerija ja tellijaga.

Ustel peavad  klaasid olema karastatud.

Välisviimistlus

Hoone väikeplokkidest välisseinad soojustatakse ja viimistletakse karestatud voodrilaudadega ja värvitakse vesi-põhjaliste puidukaitset sisaldavate laseerivate värvidega. Teine variant: hoone lõunapoolse ploki välisseinad viimistletakse  lõhatud silikaatkividega.

Sokkel soojustatakse ja kaetakse õhukeste betoonplaatidega.

Katusekatteks tuleb  Eststein-katusekivi.

Siseviimistlusest

Laed, katuslaed

Elutoa lage kandvate liimpuittadade vahele pannakse Visa 12 mm kasevineer või laudis vineer kaetakse valge lakiga.

Garaaži lakke kinnitatakse tulekindlad plaadid.

Leiliruumi ehitatakse ripplagi lehtpuulaudadest 8 mm vahedega, kõrgusele 230 cm

Seinad

Seinad krohvitakse silekrohviga, pahteldatakse ja värvitakse helehalliks.

Vannitoas ja saunas liimitakse seintele keraamilised plaadid kõrguseni 210.

Leiliruumi seintele kinnitatakse lehtpuulauad. Nende taha peab jääma õhkvahe

Põrandad

Elutoas, köögis, 1 k magamistoas ehitatakse põrandad õlitatud vääris-puulaudadest

Teise korruse ruumides – lakitud okaspuu-põrandalauast.

Esikus, saunas, garderoobis, katlaruumis, vannitoas tehakse keraamilistest plaatidest põrandad.

Terrassid kaetakse terrassilaudadega.

Garaaži ehitatakse betoonsillutiskividest põrand.

Tasandustöödel juhinduda kvaliteediklassist 1.

Maalritöödel juhinduda kvaliteediklassist  Ps2.   Värvitud pindade läikeaste – matt  (kui ei ole määratletud sisekujundusprojektiga teisiti ).

Pindade värvimiseks kasutada toonitud vesipõhjalisi värve ja lakke. Toonid määratletakse autorijärelvalve käigus, pärast siseseintele ja lagedele tehtud vähemalt 0,5 m² suuruse proovipinna värvimist ja tooni heakskiitmist projekti autori poolt.

- Tervisekaitse

Hoone plaanilahendus, ruumiline ülesehitus ja tehniliste seadmetega varustatus vastavad  Eesti Vabariigis kehtivatele tervisekaitse nõuetele ja määrustele. Konstruktiivsetes ja kattematerjalides tuleb ehitamise käigus kasutada võimalikult vähe  formaldehüüde, asbesti, epoksüüde ja raskemetalle sisaldavaid materjale. Küttena kasutatakse gaasi.

###### Tulekaitse

Hoone projekteerimisel, ehitamisel ja ekspluateerimisel tuleb tagada Vabariigi Valitsuse 27 oktoober 2004 määruse 315 „ Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ täitmine.

- Hoone on projekteeritud TP3 klassi hoonena.

- Teise korruse ruumidest on evakuatsioonipääsud rõdude kaudu.

- Tuletõkkesektsiooniks on garaaz. Garaazi lagi ja garaaži ja elamu vaheline sein peavad  vastama klassile EI 30. Garaazist esikusse ja katlaruumi viivad  uksed peavad olema EI 15

- Ehitise seinte ja lae ning välisseinte välispinna tuletundlikkus peab vastama D-s2,d2 nõuetele.

- Tuletõkketarindeid läbivates kommunikatsiooniavades teha vastava tule-kindlusega tulekaitseklapid.

- Hoonesse paigaldada vähemalt üks autonoomne suitsuandur.

Seletuskirja arhitektuurse osa on koostanud arhitekt Helmi Sakkov

KONSTRUKTIIVNE OSA

Üldosa

Projekteerimise eelduseks on elamu tööiga enam kui 50 aastat, seega kuulub ehitis EPN-i järgi klassi D (50-100 aastat). Elamu on kahekorruseline. Elamu kandvad seinad rajatakse fibo plokist. Elamu I korruse põrandad  on raudbetoonist, veeküttega. Vahelagi on liimpuittaladel või puittaladel. Katused on 20 kraadise kaldega. Hoone jäikus tagatakse ristuvate seinte, seintega ankurdatud vahelagede ja katuslae jäikusega. Hoone konstruktsiooniosa keerukuse tõttu on soovitatav tellida konstruktsiooniosa tööprojekt või probleemide tekkimisel pidada nõu eriala spetsialistiga.

Koormused

Katusetalade arvutamisel võtta arvesse omakaalu- , tuule ning lumekoormusi.

Vundamendid

Vundamentide alla jääv pinnas eemaldada kuni  kõrguseni -1200  olemasolevast maapinnast.

Välisseinte alla rajada raudbetoonist lintvundamendid. Samuti valada raudbetoonist lintvundamendid kandvate siseseinte alla, terrassi serva alla  ning postide alla.   Välisseinte vundamendid on keskelt soojustustatud 100 mm soojustusega 600 mm kõrguselt allapoole maapinda

Põrandad, vahelagi

Olemasoleva pinnas kooritakse ning asendatakse see tihendatud killustu ja liivakihiga (kusjuures tihendatava kihi paksus ei tohiks olla suurem kui 100 mm). Siseruumide põrandad soojustatakse 100 mm soojustusega. Välisperimeetril, 1,2 m laiuses, on soojustuskihi paksus 200 mm.

Garaaži alla valatakse põrandad pinnasele kõrgusele -0.200 m  Siseruumid hüdroisoleeritakse pinnasest ja valatakse aluspõrand kandvast raudbetoonist 100 mm . Raudbetoonpõrandad toetatakse vundamendile ning põranda ja vundamendi armatuurid seotakse omavahel.

Vahelagi rajatakse liimpuittaladele ristlõikega  LPT 250 x 100 mm, sammuga 800 mm, ning pannakse talade vahele 150 mm soojustust. Talade vahele kinnitatakse prussid ja Visa-kasevineerplaadid. 2-korruse põrandad   rajatakse „ujuvana”, st  taladele pannakse ISOVER FLO 30 mm ning seejärel põrandalauad. Põrandad peavad olema eraldatud seintest ning tehnilistest seadmetest.

Välisseinad

Välisseinte kandvaks kihiks on väikeplokk Fibo 3Mpa ning välisvoodriks on laudis. Soojustuskihi paksus on 150 mm, soojajuhtivus 0,17 W/ (m²K), välisseina paksus on 430 mm. Juhul kui hoone kaetakse lõhestatud silikaatkividega, on seinas soojustust 100 mm ja seina soojajuhtivus 0,22 W/ (m²K)

Siseseinad

Kandvad siseseinad  on rajatud 200 mm paksusest  Fibo väikeplokist 3MPa, mittekandvad 100 või 150 mm paksusest Fibo vms. plokist. Teise korruse mittekandvad seinad on puidust või kipsist puitkarkassil. Sisepiirete nõutava mürapidavuse 43 dB  tagab Fibo plokist 3MPa müüritis paksusega 150 mm (45 dB).

Hoone  katuslagi

Katuslage kannavad sarikad ristlõikega  200 x 50  .  Nendele toetub roovitis 50*50 mm. Sarikate ja roovitise vahele tuleb 250 mm soojustust. Soojustuse peale pannakse tuuletõke, seejärel distantsliist, aluskate, distantsliist ning pleki alune roovitis ja plekk.

Sillused

Teljel A asuva suure ava sildamisel tuleb kasutada pikka raudbetoonist või metallist sillust. Väiksemaid avasid võib sillata Fibo sillustega.  Raudbetoonist silluste minimaalne toetuspikkus on 300 mm. Fibo silluste minimaalne toetuspikkus on 190 mm.

# KÜTE  JA  VENTILATSIOON

#### Üldosa

Hoone küte ja ventilatsioon projekteerida vastavalt Eesti projekteerimisnormidele  EPN 18.3.1, 18.3.2.

Arvutuslik välistemperatuur on				 -22°C

Ruumide sisemine temperatuur on			+22°C

Pesemisruumi temperatuur on				+25°C

Hoone soojakulu küttele on				 ~10 kw

Soojakulu soojale veele on				  4500 kw aastas

Katla arvestuslik võimsus on kuni				  25kw

Soojakandja parameetrid on			       80°-60°C

## Küte

Hoone kütmiseks paigaldatakse majandusruumi universiaalne gaasikatel koos soojavee-boileriga. Boileri maht on 150 l. Küttesüsteem täidetakse spetsiaalse pehmendatud veega. Kuni gaasitrassi valmimiseni saadakse gaas ehitatavast vedelgaasihoidlast. Majandusruumi välisseina tuleb panna õhurest õhu juurdepääsu tagamiseks ja aken gaasiplahvatuse puhuks.

Esimese korruse ruumidesse tuleb vesi-põrandaküte. Iga ruumi küttetorustik tuleb varustada reguleerimisventiiliga. Põrandakütte segamissõlm paigaldada katlaruumi.

Enne torustiku katmist betoonpealevalu või põrandalaudisega tuleb teostada proovisurvestamine 3 baaris rõhu all. Kasutades 8-10 cm paksust betoon pealevalu, mis on paigaldatud 10 cm paksusele soojustuskihile, on põranda soojussalvestus umbes 24 tundi.

Teise korruse ruumidesse tuleb radiaatorküte.

## Ventilatsioon

Eramu tubades on ette nähtud loomulik ventilatsioon.

Sauna ja teise korruse dušširuumi väljatõmme toimub katuseventilaatori abil. Nende ruumide uksed teha siirdeõhu restidega. Köögis paigaldada pliidi kohale kubu koos ventilaatoriga ja rasvafiltriga,

Katlaruumi ja garaaži   ventilatsioon on loomulik  läbi deflektori.

VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON.

Veevarustus ja kanalisatsioon

Projekteeritud eramu veevarustuse ja kanalisatsiooni ühendused  tuleb projekteerida vastavalt  tehnovõrkude planeeringule ja OÜ GPP projekti ( töö nr VK 19-150206) järgi ehitatud trasside teostusjoonistele.

Elamu veevarustuse- ja kanalisatsiooni projekti koostamisel aluseks on normid ja standardid (EPN, Soome ehitusnormid D1, RYL77-1990.)

Veevarustus

Elamu veevarustus ehitada alates olemasolevast tänava veetorustikust DN100. Veeühendustoruna elamust kuni krundi piirile ehitatud maakraanini   kasutada plasttoru PN10, PEM, De 32. Torustik paigaldada liivast alusele ~2.0m sügavusele maapinnast.

Veetoru hoonesisendile  saunaruumi paigaldada veemõõdusõlm veemõõtjaga DN20 , mis vastab veetarnija nõuetele.

Hoonesiseste külma-ja soojaveetorustike materjaliks valida plasttoru Wirsbo-Pex või kihiline komposiittoru UNIPIPE. Torustikud paigaldada varjatult põrandate ja seinakonstruktsioonide sisse. Harutorudele , püstikutele ja sanseadmete ette paigaldada sulgemisarmatuur.

Soe vesi sanitaarseadmetele valmistatakse esialgu elektriboileri baasil, hiljem gaasikatla baasil. Soojavee magistraal-torule ja jaotuspüstikule paigaldada ringlustorustik ja  ringluspump ja liiniseadeventiil.Torud isoleerida torukoorikuga CLIMAFLEX( või analoog)

Töid võib teostada vastavat litsentsi omav firma või meister.

Arvutuslik veekulu eramule on 0.5 m3/d.

Kanalisatsioon

Elamu kanaliseeritav heitvesi  juhitakse projekteeritava ühendustorustiku kaudu  tänava kanalisatsioonikollektorisse De160,  ühendusega olemasolevas tänavakaevus nr.23 . Olemasolev kanalisatsioonitorustik on välja ehitatud krundi piirini, kuhu tuleb projekteerida ühenduskaev.Hoone väljaviikudele ja torustiku pöördekohtadesse projekteerida kontrollkaevud D400/315mm.

Ühendustorustiku materjaliks on PVC plasttoru, SN8, de160mm. Krundisised  kontrollkaevud on plastist, D400/ 315 mm  Hoonesiseste kanalisatsioonitorustike materjaliks valida UPONORi kanalisatsioonitoru HTP, de50,75 ja110 mm. Torud liidetakse samast materjalist fassonosade ja kummitihenditega.

Süsteemi õhutamiseks viia kanalisatsioonipüstikud 0,5 m üle katuse.

Kanalisatioonipüstikutele ~0.8m põrandast paigaldada puhastusluugid ja tagada neile juurdepääs. Vannituppa, katlaruumi ja sauna   paigaldada põrandatesse trapid.

Vahelagedest läbiminekul kasutada tuletõkkemansette.

Ehitustööde üldnõuded:

Ehitustöid võib teostada vastavat tegevuslitsentsi omav ettevõte.                                  Plasttorude montaazi võivad teha eriväljaõppe saanud töölised litsenseeritud juhendaja vastutusel.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni seletuskirja koostas insener Leini Kiho

ELEKTROTEHNILINE OSA

Hoonele koostada elektri, side ja nõrkvoolu projekt, mille koostamise  aluseks  on:

Eesti Energia tehnilised tingimuśed nr 25086

- Eeskirjad  EEI  3  osad  1-8

- Juhend EEI J2:1995 (Eluhoonete arvutusliku võimsuse määramine)

- Eesti Standard EVS 811:2002 (Hoone projekt)

- Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrus nr.315 (Ehitise tuleohutusnõuded)

- Eesti Energia tehnilised eeltingimused 22.sept. 2006.a.

- Eramu  arhitektuur-ehitusliku  osa  eelprojekt

Põhinäitajad:

- elektrivarustuse  kategooria					III

- pingesüsteem							3NPE~50 Hz

230/380 V

- maandussüsteem							TN-S

- arvestuslik  elamu  peakaitsme  sättevool			3x16 A

- eramu max arvestuslik  võimsus					18 kW

- eeldatav  JK(3)  eramu peakeskuses				< 6,0 kA

- max  ΔU  elamu  sisevõrgus alates liitumispunktist		< 4,0 %

Tarbija  liitumispunkt  on kinnistu piiril ja  vaialik peakaitse  sättevool on min 3x16 A  . Elektrienergia saamiseks tuleb kinnistu omanikul sõlmida võrguühendusleping ja tasuda  liitumistasu.

Ühendus Eesti Energia liitumiskapi ja eramu peajaotuskeskuse vahel teostatakse maakaabliga (AXMK 4x16S või MCMK 3x6+6S) torus vastavalt detailplaneeringule.

Elamu projekteeritud  peajaotuskeskus asub I korrusel garderoobis.  Jaotuskeskustesse  paigaldatakse  kaitselahutuslüliti,  1-  ja  3-faasilised  kaitselülitid  (kaitsevad  tarvitiliine  lühise  ja  ülekoormuse  eest)  ning  rikkevoolulülitid.  Viimased tuleb ette  näha  pesemisruumide el.paigaldiste ( näit.mullivannide ja pesuruumides asuvate 0,23kV pistikupesade), õue el.tarvitite ühendamise jaoks ettenähtud 0,23kV ja/või 0,4kV pistikupesade grupiliinidele ja pesumasina grupiliinile.

Peajaotuskeskusesse on soovitav  paigaldada liigpingelahendid  V 25-B+C/3+NPE (160A)  (B- ja C-klassi pikseliigpinge piirik ),  mis  tagaksid   elamu elektroonika-seadmete kaitse ülepingete  eest.

Juhtmestiku  installatsioon hoones tuleks teha  põhiliselt  kaabliga  PPJ  süvistatult. Aiavalgustite grupiliinid tuleb välja ehitada maakaablitega (näit.MCMK tüüpi kaablitega).  Elektrijuhtmestiku seintest ja lagedest läbimisel tuleb juhinduda  RYL90.

Välisuste valgustid sh terrassidele viivate uste ja esiku valgustid ning garaažiesise platsi valgustid peaksid olema varustatud “PIR”anduritega (liikumisanduritega). Eramu numbrivalgusti peaks olema varustatud hämaralülitiga.

Hoone  peakeskuse  maandusseadmeks  ja  hoone  piksekaitseks  peab olema välja ehitatud maandusseade,  mille  maandustakistus  ei  tohi  ületada  30 .      Peakeskuse ”PE” klemmiga ühendada elamusse sisenev veetoru ja gaasikatlaga kasutades juhet MK 1x6/Koro.

Metallist vannid ja duššialused ning nende segistid tulevad ühendada  kaitsejuhtidega (“PE”).

Nõrkvool

Eramu nõrkvooluühenduste võimalike kaablite paigaldamiseks tuleb paigaldada kinnistule maa-alune plasttoru  50mm vastavalt detailplaneeringule.

Eramu  sisemised võimalikud nõrkvooluseadmed TV, arvutivõrk, telefon ja valvesignalisatsioon ehitada välja süvistatud kaabelliinidega. Vastavalt kehtivale määrusele “Ehitisele ja selle osadele esitatavad tuleohutusnõuded”, peab elamus olema autonoomne tulekahjusüsteem st elamu vähemalt ühes ruumis peab olema lokaalne tulekahjusignalisatsiooni seade .

Elamu omanikul tuleb järgmise staadiumi projekteerijale kindlasti esitada oma nõuded ja nägemuse elektri- ja nõrkvoolusüsteemidele.

GAASIVARUSTUS

Hoone kütmiseks kasutatakse vedelgaasi, kuni gaasitrassi ehituseni, mis on kavas paari aasta pärast

Gaasivarustus projekteerida krundile ehitatavast vedelgaasihoidlast. Maapealne vedelgaasi mahuti, mahuga 4 m3 paigutatakse õue, 3 m kaugusele hoonest. Pärast maagaasitrassi valmimist vahetatakse katlal põleti.