ARHITEKTUUR-EHITUSLIK OSA

I: EHITUSKIRJELDUS

1.1 Üldosa

1.1.1 Üldandmed

1.1.2 Sissejuhatus

1.2 Asendiplaan

1.2.1 Üldosa

1.2.2 Ehitusplatsi konstruktsioonid

1.2.2.1 Raadamine ja lammutamine

1.2.2.1.1 Ehitusplatsi raadamine

1.2.2.1.2 Lammutatavad hooned

1.2.2.2 Kaeve- ja täitetööd

1.2.2.2.1 Kaevetööd

1.2.2.2.2 Täitetööd

1.2.2.2.3 Kuhjamistööd

1.2.2.3 Kuivendustööd

1.2.2.3.1 Ehitusaegne kuivendus

1.2.2.4 Toed ja tugevdused

1.2.2.4.1 Toed

1.2.2.4.2 Tugevdused

1.2.2.5 Territooriumi katendid

1.2.2.5.1 Liiklusala katendid

1.2.2.5.2 Parkimisala katendid

1.2.2.5.3 Taimestik

1.2.2.6 Välisinventar

1.2.2.6.1 Hoone krundi inventar

1.3 Arhitektuur

1.3.1 Üldosa

1.3.1.1 Kasutatud normdokumentide loetelu

1.3.1.2 Hoone üldandmed

1.3.1.3 Hoone tehnilised näitajad

1.3.1.4 Tuleohutusnõuded

1.3.1.5 Tevisekaitsenõuded

1.3.2 Hoone konstruktsioonid(tarindid)

1.3.2.1 Vundamendid, postid ja talad

1.3.2.2 Põrandad

1.3.2.3 Kandeseinad

1.3.2.4 Välisseinad

1.3.2.5 Aknad

1.3.2.6 Välisuksed

1.3.2.7 Fassaadi lisavarustus

1.3.2.8 Varikatused

1.3.2.9 Katuslagi

1.3.2.10 Katuseaknad

1.3.3 Ruum

1.3.3.1 Vaheseinad

1.3.3.2 Vaheuksed

1.3.3.3 Ruumi pinnad

1.3.3.3.1 Põrandakatted

1.3.3.3.2 Laepinnad

1.3.3.3.3 Seinapinnad

1.3.3.4 Ruumi varustus

1.3.3.4.1 Kohtkindel mööbel

1.3.3.4.2 Inventar

1.3.3.4.3 Standardseadmed

1.3.3.4.4 Siseviidad

1.4 Insenervarustus

1.4.1 Üldosa

1.4.2 Küte ja ventilatsioon

1.4.3 Veevarustus ja kanalisatsioon

1.4.4 Elekter ja nõrkvool

1.4.5 Gaasivarustus

II: GRAAFILINE OSA

1. Asendiplaan, vertikaalplaneerimine			M 1:500	joon. A-1

2. Põhikorruse plaan     				M 1:100	joon. A-2

3. Katuse plaan						M 1:100	joon. A-3

4. Lõiked						M 1:100	joon. A-4

5. Vaade loodest ja vaade edelast			M 1:100	joon. A-5

6. Vaade kirdest ja vaade kagust			M 1:100	joon. A-6

7. Avatäidete spetsifikatsioon				M 1:100	joon. A-7

8. Avatäidete spetsifikatsioon				M 1:50		joon. A-8

9. Redelid						M 1:50		joon. A-9

10. Sõlm 1						M 1:50		joon. A-10

KONSTRUKTIIVNE OSA

SELETUSKIRI

GRAAFILINE OSA

1. Vundamendi plaan				M 1:100			joon. K-1

2. Vundamendi lõiked   				M 1:25				joon. K-2

3. Silluste plaan				M 1:100			joon. K-3

4. Silluste konstruktsioo				M 1:50; M 1:20; M 1:10		joon. K-4

5. Katuslae paneelide laotis			M 1:100			joon. K-5

6. Paneelide laotiste sõlmed			M 1:10				joon. K-6

7. MT-1: Lõige 2-2				M 1:100; M 1:20; M 1:10	joon. K-7

8. Varikatused					M 1:25				joon. K-8

I. EHITUSKIRJELDUS

1.1 ÜLDOSA

1.2	ASENDIPLAAN

1.2.1	Üldosa

Asendiplaani koostamise aluseks on kinnitatud eelprojekt, geodeetiline alusplaan ja normdokumendid.

1.2.2	Ehitusplatsi konstruktsioonid

1.2.2.1 Raadamine ja lammutamine

1.2.2.1.1 Ehitusplatsi raadamine

Ehitusplatsi raadamine toimub vastavalt Ehituse organiseerimise projektile ja MaaRYL 2000 1 Pinnasetööd p.11.4 nõuetele.

Antud projektis olemasoleva kõrghaljastuse likvideerimist ei ole ette nähtud.

Pinnase koorimine on vajalik parkimisalade laiendamisel vastavalt Asendiplaani joonisel antud lahendusele.

1.2.2.1.2 Lammutatavad hooned

Olemasoleva hoone fassaadil lammutatatkse üks aknaava ja kohandatakse ümber ukseavaks. Lammutuse jäätmete vedu ja käitlemine toimub vastavalt Maardu linnas kehtivale korrale. Lammutustööd teostatakse vastavalt MaaRYL2000 p.p.11.44 ja 11.9 nõuetele.

1.2.2.2 Kaeve- ja täitetööd

1.2.2.2.1 Kaevetööd

Kaevetööd on ette nähtud juurdeehitatava osa vundamendi rajamisel.

Kaevetööd, süvendite ja kraave toestamine teostatakse vastavalt MaaRYL2000 p.p.12.4-12.6 nõuetele.

1.2.2.2.2 Täitetööd

Täitetööd teostatakse vastavalt ehituse graafikule ja MaaRYL2000 p.15 nõuetele.

1.2.2.2.3 Kuhjamistööd

Taaskasutamiseks mõeldud erinevad kaevematerjalid paigutatakse eraldi hunnikutesse projekteeritud juurdeehitusest kirdesse vastavalt MaaRYL2000 p.11.3 nõuetele.

1.2.2.3 Kuivendustööd

1.2.2.3.1 Ehitusaegne kuivendus

Ehitusaegne kuivendus teostatakse vastavalt MaaRYL2000 p.12.43 nõuetele.

1.2.2.4 Toed ja tugevdused

1.2.2.4.1 Toed

Süvendi toestamine teostatakse vastavalt toestusprojektile ja peab vastama MaaRYL2000 p.12.42 nõuetele.

1.2.2.4.2 Tugevdused

Aluspinnase stabiliseerimise lahendus ja olemasolevate aluskonstruktsioonide toestamine ja tugevdamine teostatakse vastavalt projekti osale Konstruktsioonid ja MaaRYL2000 p.p.141.1-141.7.

1.2.2.5 Territooriumi katendid

1.2.2.5.1 Liiklusala katendid

Liiklusalade katendid ja tarindkihid on antud joonisel „Asendiplaan, vertikaalplaneerimine“. Liiklusala on ette nähtud asfaltkattega betoon-äärekividega. Ehitustööd teostatakse vastavalt MaaRYL2000 p.18 nõuetele.

1.2.2.5.2 Parkimisala katendid

Parkimisala katendid ja tarindkihid on antud joonisel „Asendiplaan, vertikaalplaneerimine“. Parkimissala on ette nähtud asfaltkattega betoon-äärekividega. Ehitustööd teostatakse vastavalt MaaRYL2000 p.18 nõuetele.

1.2.2.5.3 Taimestik

Projekteeritava parkla kõrvale põhja ja kirdessuunas rajatakse muru ja kõrghaljastus. Kõrghaljastuseks on ette nähtud Korea nulud.  Olemasoleva ehitise ja juurdeehituse vahelisse nurka rajatakse muru ja kõrghaljastus. Kõrghaljastuseks on ette nähtud harilikud kuused ´Pumila Glauca´(kerajas kääbusvorm). Haljastustööde kvaliteet peab vastama MaaRYL2000 p.17 nõuetele.

1.2.2.6 Välisinventar

1.2.2.6.1 Hoone krundi inventar

Prügikonteinerite koht on projekteeritavate parkimiskohtade kõrval.

1.3 ARHITEKTUUR

1.3.1 Üldosa

1.3.1.1 Kasutatud normdokumentide loetelu

Aluseks on võetud järgmised olulised õigusaktid ja normdokumendid:

- Ehitusseadus

- EVS 843:2003 “Linnatänavad”

- Maardu linna ehitusmäärus

- EVS 811:2002 “Hoone projekt”

- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a. määrus nr.70 “Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile”

- Ruumide ja nende osade mõõtmetele esitatavad üldnõuded EPN 14.1

- Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest EVS 842:2003

- Tegevusaladele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded V.V.21.12.1999.a. Määrus nr. 402

- Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded V.V. 27.10.2004.a. määrus nr. 315

- Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid. Sotsiaalministri 4 märtsi 2002.a. Määrus nr.42.

- Vabariigi Valitsuse 20.12.2007. a määrus nr. 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded“

- TarindiRYL 2000

- ViimistlusRYL 2000

1.3.1.2 Hoone üldandmed

Olemasolev hoone on leinamaja, kus korraldatakse tavanditeenust. Olemasoleva hoone mõõtmed  on (P,L,K): 27,495 x 24,572 x 5,7 m. Juurdeehituse mõõtmed on (P,L,K): 18,795 x 9,0 x 4,6 m.

Leinamaja mõõdud koos juurdeehitusega on (P,L,K): 27,495 x 33,572 x 5,7 m.

Juurdeehitusse on planeeritud krematoorium koos teenindavate ruumidega.

1.3.1.3 Hoone tehnilised näitajad

Olemasolev ehitusalune pind		490,6 m2

Projektijärgne ehitusalune pind		644,7 m2

Olemasolev kasulik pind			383,9 m2

Projektijärgne kasulik pind		518,4 m2

Hoone suletud netopind			518,4 m2

Olemasolev hoone maht		1850 m3

Projektijärgne hoone maht		2489 m3

1.3.1.4 Tuleohutusnõuded

Kasutatud normdokumentide loetelu: Projekteerimisel on lähtutud Vabariigi Valitsuse 27.10.2004.a. määrusest nr.315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”.

Korruste arv: 1

Hoone kasutusviis: IV

Tuleohuklass: 1 klass

Tulekaitsetase: II tulekaitsetase

Hoone tulepüsivuseklass: TP 1

Ehitise vahelised tuleohutuskujad: Vastab määrus nr. 315

Hoone jaotus tuletõkke sektsioonideks, sektsioonide piirdekonstruktsioonide tulepüsivusklass: Sektsioonide piirid, sektsioonide ja avatäidete tulepüsivus on antud korruse plaanil.

Kandekonstruktsioonide tulepüsivused: R60 (määrus 315, lisa 3)

Arvestuslik inimeste arv hoones ja tõenäoliselt võimalik maksimaalne hoones viibivate inimeste arv: ≤100

Evakuatsiooniteede ja -pääsude kirjeldus: Evakuatsiooniks on välisuksed. Kõik evakuatsiooni väljapääsud laiusega vähemalt 90cm ja kõrgusega 210cm. Kõik uksed evakuatsiooni teel avatakse väljapoole. Evakuatsiooni tee hoonest ei ületa 45m.

Tuleohutuse paigaldis ja nende paigaldusviisi lühikirjeldus: Hoones on ette nähtud tulekustutid ja automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS).

Suitsuärastus, paiskpinnad: Suitsuärastus toimub akende kaudu.

Väliskustutusseadmete paiknemine: lähim tuletõrjehüdrant asub ca 110 m kaugusel.

Tuletõrjepääsud: Krundile – Keemikute tänavalt, hoonese – läbi uste.

Tuleohutus abinõud hoones: turvavalgustus, automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS), redel katusel

Põrandate klass: -

Siseseinte ja lagede pinnakihi tuletundlikkuse klass: D-s2,d2

Välisseinte pinnakihi tuletundlikkuse klass: B-s1,d0

Katusekate klass: BROOF

Kasutavad isolatsioonimaterjalid: vahtpolüstürool

Kommunikatsioonide läbiviigud tuletõkke konstruktsioonidest: Vastavalt Ehitiste tuleohutus Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid EVS 812-2:2005; Tuletõkke klapid  ja puhastusluugid varustada  vastava sisulise sildiga. Tuletõkkeklapid peavad olema klapi asendi näitajaga. Klapi vahetus läheduses peab olema kontrollluuk. Tuletõkkeklappide rakendustemperatuur on +70 °C.

1.3.1.5 Tervisekaitsenõuded

Laiendatav hoone ei ole keskkonnale ohtlik.

Jäätmekäitluseks on olemas prügikonteinerid, kust sorteeritud jäätmete väljavedu toimub erifirma poolt vastava lepingu alusel.

Ruumide kunstlik valgustus on lahendatakse elektrivarustuse projektiga.

Ruumide loomulik valgustus on kindlustatud olemasolevate akende kaudu.

Ruumide sisekliima lahendatakse küte ja ventilatsiooni projektiga.

Ruumide heliisolatsioon peab vastama normile: Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest EVS 842:2003. Siseviimistlusmaterjalid peavad vastama tervisekaitsenõuetele.

Põrandad on ühes tasapinnas, uksed on lävepakuta. Sisenemiseks on välisuste juures pandused. Olemasolevas hoones on inva-wc.

1.3.2	Hoone konstruktsioonid (tarindid)

1.3.2.1 Vundamendid, postid ja talad

Hoone on projekteeritud 240 mm Columbia plokkidest lintvundamendile. Õnnsused täidetakse betooniga klass C16/20, horisontaalne sarrus Ø10 igas kolmandas reas, veriklaane sarrus  Ø10 igas kolmandas õõnsuses.

Lintvundamendi ehitamisel juhinduda järgmistest punktidest. Lintvundamendi alla tuleb valada armeeritud betoonist taldmik. Vundamenditaldmikud valatakse 100 mm paksusele tihendatud killustikalusele. Vundamendi taldmiku sügavus minimaalselt 1,3 m projekteeritud maapinnast. Taldmiku betooni klass C20/25, sarruse klass A400HW. Vundamendilindid soojustatakse 100 mm vahtpolüstüreeniga. Sokliosa krohvitakse ja värvitakse.

Vundamendi maa-alune osa tuleb hüdroisoleerida, samuti tuleb paigaldada horisontaalne hüdroisolatsioon vundamendi ja seina vahele, et vältida niiskuse tõusmist seinakonstruktsioonidesse.

Vundamentide ehitusel tuleb jälgida, et kaevikud oleksid kuivad. Betoon ei tohi külmuda enne betoneerimist ega ka betooni normtugevuse saavutamist.

1.3.2.2 Põrandad

Põrand on projekteeritud armeeritud betoonist(C20/25) plaadina, paksusega 100 mm. Plaadi alumises pinnas on armatuurvõrk 8A-I s=150 mm. Põrandaplaadi võib teha ka kiudbetoonist.

Põranda alla on ette nähtud niiskustõke. Niiskustõkke jätkud peavad olema ülekattega ja kinni teibitud. Põranda alla tuleb paigaldada soojustus 50 mm paksuse EPS100 vahtpolüstürooliga, välisperimeetril 1 m laiuselt 100 mm. Soojustuse all 100 mm tihendatud killustikalus. Tuleb jälgida, et põrandate alt eemaldataks kogu kasvupinnas ja muld (ka mullasegune pinnas). Tagasitäited teha liivaga. Olemasolev pinnas ja täitepinnased tihendada kihtide kaupa tiheduseni 0.95. Põrandaplaadile kinnitakse põrandakate (keraamilised plaadid). Ahjuruumis ahju all on armeeritud betoonist(C25/30) plaat, paksusega 200 mm. Plaadi alumises ja ülemises pinnas on armatuurvõrgud 12A-III s=150 mm.

1.3.2.3 Kandeseinad

Kandvad vaheseinad on projekteeritud Columbia plokkidest paksusega 240 mm. Laduda puhasvuugiga.

1.3.2.4 Välisseinad

Piirdetarindite projekteerimisel on lähtutud järgmistest soojapidavuse nõuetest 0,23 W/m2K.

Välisseinad on 240 mm Columbia plokkidest. Laduda puhasvuugiga. Soojustuseks on 150 mm vahtpolüstrürooli. Viimistluseks on plastvõrgul plastkrohv. Fassaad värvitakse.

1.3.2.5 Aknad

Aknad on alumiiniumraamidega, 2x klaaspaketiga. Akende soojajuhtivus on 1,2 W/m2K.

Akende kuju, värvitoonid ja nõuded on antud avatäidete spetsifikatsioonis.

1.3.2.6 Välisuksed

Välisuksed on alumiiniumraamidega. Välisuste soojajuhtivus on 1,4 W/m2K.

Uste kuju, värvitoonid ja nõuded on antud avatäidete spetsifikatsioonis.

1.3.2.7 Fassaadi lisavarustus

Olemasoleva hoone ja juurdeehituse katusele pääsuks on projekteeritud redelid. Redelite kuju, värvitoonid ja nõuded on antud redelite spetsifikatsioonis.

1.3.2.8 Varikatused

Varikatus on ette nähtud terastaladest U140-U160, mille vahel on puittalad. Talade alla paigaldatakse Minerit-plaat 6 mm ja peal OSB plaat 22 mm. Katusekatteks on rullmaterjal.

1.3.2.9 Katuslagi

Katuslagi tehakse õõnespaneelidest või valatakse raudbetoonist plaadina pakusega 200 mm.  Paneelidele paigaldatakse keramsiidist kaldekiht 0-200 mm, millele paigaldatakse jäik tuulutuspiludega mineraalvillast plaat 140 mm. Selle peale pannakse lisasoojustusena jäik mineraalvillast plaat paksusega 20 mm. Soojustuse alla paigaldatakse aurutõke. Katusekatteks on rullmaterjal. Vihmavee äravool on lahendatud siseäravooluga ja sajulehtriga ning välise äravooluga. Äravoolusüsteem lahendatakse analoogselt olemasoleva hoone välise äravoolusüsteemiga.

Katuse maksimaalne soojajuhtivus 0,22 W/m2K.

1.3.2.10 Katuseaknad

Juurdeehituse eesruumi katuslaes on katuseaknad, mitteavatavad kuplid. Kuplite soojajuhtivus on 1,2W/m2K.

1.3.3	Ruum

1.3.3.1 Vaheseinad

Mittekandvad vaheseinad laotakse otse betoonpõrandale, ploki paksuseks 90 mm. Laduda puhasvuugiga. Eesruumide(127, 128) seina pinnad krohvitakse ja värvitakse. Juurdeehituse kahe eesruumi vahele rajatakse klaassein. Klaasseina kirjeldus on esitatud avatäidete spetsifikatsioonis.

1.3.3.2 Vaheuksed

Vaheuksed on metallraamidel siledad või klaasitud metalluksed. Osad uksed on soojustatud, osad uksed on tuletõkkeuksed. Uste kuju, värvitoonid ja nõuded on antud avatäidete spetsifikatsioonis.	Olemasolevas hoones asuva ukse U-6 avamise suunda muudetakse. Kui see pole võimalik,vahetatakse uks välja.

1.3.3.3 Ruumi pinnad

1.3.3.3.1 Põrandakatted

Põrandakatteks on keraamiline plaat. Eesruumides(127, 128) kasutatakse helehalli keraamilist plaati Nowa Gala Signum SG12(helehall, varjundiga), 45x45 mm. Ülejäänud ruumides kasutatakse 30x30 cm klinkerplaati.

1.3.3.3.2 Laepinnad

Paneelide pind tasandatakse ja värvitakse dispersioonvärviga. Vuugid võivad nähtavale jääda.

1.3.3.3.3 Seinapinnad

Columbia-kivi seinad laotakse puhasvuugiga ja värvitakse dispersioonvärviga. Eesruumide(127, 128) seina pinnad krohvitakse ja värvitakse dispersioonvärviga.

1.3.3.4 Ruumi varustus

1.3.3.4.1 Kohtkindel mööbel

Kohtkindel mööbel (kapid, riiulid jne.) lahendab tellija eraldi.

1.3.3.4.2 Inventar

Nagid, konksud, peeglid, jalarestid, kardinapuud, toolid, erimööbel(kirstude alused ja raamid) jne. lahendab tellija eraldi.

1.3.3.4.3 Standardseadmed

Standardseadmetest on projekteeritud valamud abiruumides(2tk), ahjuruumis ja laos.

1.3.3.4.4 Siseviidad

Siseviidad, infotahvlid jne. lahendab tellija eraldi.

1.4  INSENERVARUSTUS

1.4.1 Üldosa

Tehnovõrkudest on varasemalt lahendatud elekter, vesi, kanaliatsioon, side.

Reovee kogumismahuti vahetatakse välja suurema vastu. Mahuti asukoht muutub.

Mahutist Keemikute tänavani on näidatud perspektiivne kanalisatsiooni ühendus tulevase Keemikute tänava trassiga.

Gaasivarustus lahendatakse mahutiga. Hoonest Keemikute tänavani on näidatud perspektiivne gaasitrass koos gaasijaotusjaamaga.

Olemasolevate ja projekteeritavate välisvõrkude lahendus on näidatud asendiplaani joonisel.

1.4.2	Küte ja ventilatsioon

Kütteks on ette nähtud elekter. Küttesüsteem lahendatakse eraldi projektiga.

Juurdeehitusse projekteeritakse loomulik ventilatsioon ja mehaaniline väljatõmme. Ventilatsiooni jaoks koostatakse eraldi projekt.

1.4.3	Veevarustus ja kanalisatsioon

Olemasolevas hoones on veevarustus ja kanalisatsioon lahendatud. Juurdeehituse veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse eraldi projektiga.

1.4.4	Elekter ja nõrkvool

Elektripaigaldis lahendatakse eraldi projektiga.

Hoonesse projekteeritakse automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS).

Nõrkvoolu (valveseadmed, ATS) kohta koostatakse eraldi projekt.

1.4.5	Gaasivarustus

Krematooriumi ahi töötab gaasiküttel. Hoone lähedusse projekteeritakse vedelgaasimahuti, samuti projekteeritakse ühendus hoonega. Gaasivarustus lahendatakse eraldi projektiga.

Koostas: Sergei Kolesnik