VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

# Projekteerimisel on kasutatud järgmisi normatiivseid dokumente:

- EVS 835:2003 Kinnistu veevärgi projekteerimine

- EVS 846:2003 Kinnistu kanalisatsioon

- EVS 847-3:2003 Ühisveevärk. Osa 3: Veevärgi projekteerimine

- EVS 848:2003 Ühiskanalisatsioonivõrk

- Tehnilised tingimused nr. 27.10.09.09/2153

Projekteerimisel on aluseks võetud projekteeritava hoone arhitektuursed plaanid ja lõiked ning asendiplaan.

- VEEVARUSTUS.

Eramu veevarustus lahendatakse Ampri põik tänaval asuva veetoru baasil. Liitumispunkt kinnistu tarbeks on välja ehitatud.

Veesisendus monteeritakse plastmassist veetorust PE PN10 Ø32x2,9mm ja tähistatakse märkekaabliga. Veemõõdusõlm veemõõtjaga Ø20mm paigaldatakse kütteruumi.

Veetorustik paigaldatakse maapinnast ~1,8m sügavusele, arvestades toru peale. Ühenduskõrgus liitumispunktis tuleb täpsustada tööde käigus, vastavalt olemasoleva liitumispunkti paigalduskõrgusele.

Arvutuslik majandus-joogivee vajadus on 0,6m³/d ja 0,56l/sec. Veevajadusele lisandub kastmisvesi.

- KANALISATSIOON.

Eramu olmeheitvesi ja sadevesi hoone katuselt juhitakse Ampri põik tänaval asuvatesse vastavatesse torustikesse. Sadevesi terrassidelt juhitakse vertikaalplaneerimisega haljasaladele ja immutatakse pinnasesse. Liitumispunktid kinnistu tarbeks on välja ehitatud.

Kaevudena kasutatakse plastmasskaeve Ø400mm.

Olmeheitveetorustik monteeritakse plastmassist kanalisatsioonitorudest Ø110mm, sadeveetorustik seoses väikese paigaldussügavusega eelisoleeritud terastorust Ø114x3,6/200mm.

Käesoleva tööga lahendatakse sisemises osas ainult plaadialused torustikud. Plaadialused kanalisatsioonitorustikud monteeritakse plastmassist kanalisatsioonitorudest Ø32÷Ø110mm. Vundamendi alt läbiminekul paigaldatakse torustik hülssi.

Torustiku puhastamiseks nähakse ette puhastustükid, mis monteeritakse põrandapinnaga tasa.

Küttesõlme nähakse ette altäravooluga trapp ja garaaži õli-liivapüüduriga trapp.

Arvutuslik olmeheitvee kogus on 0,6m³/d ja 1,8l/sec, sadevee arvutuslik kogus katuselt on 1,05l/sec.