Katuseehituse tööd Laulasmaal

Projektist välja kirjutatud tööde orienteeruvad mahud:

- Hürdoisolatsiooni ja sarikate toetuseks immutatud müürilattide paigaldus, kinnitus poltankrutega betooni sisse, sammuga 1200 mm , ca 61 jm

- Viilkatuse otste toetavate müüritalade 200x200mm paigaldus  (projektis liimpuittala , 2x100x200mm prussist kohapeal valmistatud+müürilatt) 6 tk.

- Kandvate puitvaheseinte ja kandvate otsaseinte ehitus: hüdroisolatsioon, immutatud müürilatid – ca 28 jm, poltankrutega kinnitus sammuga 1200mm , postid 200x200mm – 9 tk, 100x200 6 tk,  vahesõrestik 50x200 ja 50x150

- Diagonaallaudis 25mm , kandvate vaheseinte jäikuseks olulisemates kohtades, ca   60m2

- Harjatalade ja katuse tugitalade 200x200 ja 200x400mm paigaldus

- Katuse sarikate 50x200 paigaldus, sisselõiked harjal ja müürilatil, lapiti sidumine harjatalal, vintskappide külgedel 100x200 sarikad. Neelutalad 200x250 ja 150x250, sarikate samm 600mm,  kolm vitskappi, koos tuuletõkkeplaat, distantsliistu ja välisvoodri paigaldus, koos räästa toetuse konstruktsioonide ja välise laudise (kunt + kaks korda värv) paigaldus vintskappidele ja katuse otsa äärtele (et kivid saaks paika panna). Müürilatil kinnitus metallnurgikutega + lisanaelutus. Pennide 45x195 paigaldus.

- Hingav Aluskate  Monier Dirol Topp RU,  distantsliist

- Roovitis 50x50, katusekivid Monier Elegant koos harja ja räästaotsa kivide paigaldusega

- Katusepind kõik kokku ca 460m2.

- Katuseaken Velux 114x140 paigaldus saunakompleksi lõunapoolsele kaldele koos vajalike vekselduste tegemisega. Katuseakna sarikad 100x200 (joonisel pole näidatud)

- Monieri Lumetõkke ca 61 jm ja kahe korstnapuhastuse redeli paigaldus.

- 110 ja 160 ventilatsioonitorude ja kahe antenni läbiviigu paigaldus.

- Kahe korstna läbiviigud.

Võrreldes joonistel esitatuga on konstruktsiooni vähesel määral täiendatud (tugipostide arv, lisakatuseaken, uste II korruse vannitoa ja WC de paiknemine,  panipaiga ukse paiknemine, ventilatsiooni saht on  1,20m pikk….).

Materjalid tööde tellijalt