Katused

Hoonel on kahepoolse kaldega ( 40) viilkatus. Katusekonstruktsioon toetub väliskandeseintele ja sisekandeseinale ja puitkarkassile.

Katusekatteks on tumehalli tooni kiviprofiilplekk. Katusele on ette nähtud lumetõkked ja korstnate juures käiguteed.

Katusetööde turvalisuse tagamiseks paigaldatakse räästa ülaserva karabiiniaasad. Pööningule saab ülakorruse hallist läbi tulekindla luugi.

Katusele viib hoone põhjaküljele kinnitatud tsingitud ja värvitud katuseredel.

Katuste alaräästastel ja küljeviiludel on tumehallid servaplekid. Räästastel on õhutuspilud. Pööning on tuulduv, hoone otstesse on jäetud vastavad õhutusavad.

Veerennid on tumehalli tooniga. Ümmarguse ristlõikega vihmaveetorud on analoogse tooniga plekist.

Katusetüüp K1

Kandvatele 50x200 sarikatele, (samm 600) kinnitatakse hingav aluskattekile, seejärel pikiroovid 50x50, siis risti roovid 50x50, millele paigaldatakse katteplekk. Roovide

samm sõltub valitud profiilpleki tüübist.

Sarikatele sissepoole paigaldatakse aurutõkkekile ja lisaroovid 50x50 vahel kivivill 50.Roovidele terasest kübarprofiilid ja kipsplaadid 2x13.

Katusetüüp K2

Kandvatele 50x200 sarikatele, (samm 600) kinnitatakse hingav aluskattekile ja seejärel pikiroovid 50x50, siis risti roovid 50x50, millele paigaldatakse katteplekk.

Roovide samm sõltub valitud profiilpleki tüübist. Katusekonstruktsiooni ja laekonstruktsiooni vahele jääb tuulduv pööning.

Pööningu vahelaetalad on 50x200 prussidest, millele kinnitatakse altpoolt aurutõkkekile, hõre laudis, vajadusel teraskarkass 25 mm ja kaks kihti kipsplaate. Soojustus on ette nähtud 300 mm kivivilla, millele tuleb paigaldada tuuletõkkeplaat.

Katusetüüp K3

Kandvatele 50x150 sarikatele, (samm 600) kinnitatakse hingav aluskattekile ja seejärel pikiroovid 50x50, siis risti roovid 50x50, millele paigaldatakse katteplekk.

Roovide samm sõltub valitud profiilpleki tüübist.

Sarikatele sissepoole paigaldatakse kare kattelaudis vahedega 10 mm.

Katusetüüp K3

Kandvatele 50x150 sarikatele, (samm 600) kinnitatakse hingav aluskattekile ja seejärel pikiroovid 50x50, siis risti roovid 50x50, millele paigaldatakse katteplekk.

Roovide samm sõltub valitud profiilpleki tüübist.

Sarikatele sissepoole paigaldatakse lisaroovid 50x100 vahel kivivill 100.Roovidele aurutõkkekile, terasest kübarprofiilid ja kipsplaadid 2x13.