Projekti koosseis:

- Seletuskiri

- Lisad

  - Väljavõte kinnisvara raamatust

  - Kinnistu plaan M 1:500

  - Joonised:

Asendiplaan 			M 1:500

Vundamendi plaan 		M 1:100

Esimese korruse plaan	M 1:100

Teise korruse plaan		M 1:100

Lõige				M 1:50

Vaated				M 1:50

Sõlmed			M 1:20

Seletuskiri

Ehituse otstarve ja võimsus:

Kahekorruseline 5 toaline ühepereelamu rajamiseks suletud netopinnaga 195 m2, elamispind 266 m2, autograaz 22 m2, ehitusalune pind 146 m2, krundi täisehitatavus on 12%. Ehitise kavandatav kestus on vähemalt 100 aastat.

Ehituseks valitud asukoht, krundi heakorra ja haljastuse lahendus:

Hoone rajatakse krundi lõunaossa, hoone põhimahu kaugusega tänavapoolsest krundipiirist 8,5 meetrit.

Hoone esimese korruse 0-kõrgus on kavandatud +13.000 m. Jalakäiate ja autode juurdepääs krundile on Xxxx tänavalt. Hoonet ümbritsevad teed kaetakse täringukivi ja kõnniteeplaatidega, elamut ümbritsev ala haljastatakse muruga ja dekoratiivhekiga. Krundi piirile rajatakse maja ette/külgedele/taha 1,0/1,5/2,0m kõrgune metallaed, millest sisse poole jääb 1,2m kõrgune hekk. Prügikonteineri asukoht on krundil, värava kõrval. Krundile langev sadevesi suunatakse tänavapoolsel alal tänava suunas, murualal immutaatakse pinnasesse. Sõidukite parkimine on lahendatud krundil.

Arhidektuur-ehituslikud põhilahendused ja tehnosüsteemid:

Arhidektuurne ruumilahendus.

Hoones asuvad 1. korrusel: tuulekoda, esik, tehnoruum, WC, pesuruum, saun,	eesruum, elutuba ja köök.

2. korrusel: esik, WC ja 4 magamistuba.

Esimese korruse põrand:

Ehituse alt eemaldada huumust sisaldav pinnas, täita kuiva liivaga, paigaldada 150mm vahtpolüstüroolplaadid margiga EPS-100, sellele PE-LD sinine niiskustõkkekile paksusega min. 0,2mm ja valada 80mm armeeritud betoonpõrand (armeerimiseks kasutada 6mm terasvõrku, silmaga 150mm), mille pealispind siluda tsementtasanduskihiga. Selle peale 80mm valu vesipõrandakütte jaoks millele lisatakse soojusjaotusplaat.Tubades rajatakse laudparkettpõrandad sulundiga ehitsplaadile. Betoonpõrandad kaetakse niisektes ruumides keraamiliste põrandaplaatidega, mille alla tehakse polümeerne armeeritud hüdroisolatsioonikiht. Trapiga varustatud ruumides rajatakse põrand 1,25% kaldega trapi suunas, trappi ümbritseval alal kuni 1 meetri kaugusel 2% kaldega.

Välissein:

Hoone välisseinad rajatakse 150mm puikarkassist, seestpoolt kaetakse 10mm OSB plaadiga ja karkassil kahekorde kipsplaadiga. Väljaspoolt kaetakse 12mm tuuletõkkeplaadiga ja tuulutusvahega fassaadiplaatidega.

Siseseinad:

Kandvad vaheseinad rajatakse 150mm puitkarkassist ja mittekandvad 70mm teraskarkassist, mis kaetakse kahekordse kipsplaadiga. WC-s ja pesuruumides kaetakse seinad mosaiikplaatidega. Leiliruumi seinad ja lagi viimistletakse 15mm lehtpuulaudisega, mille taga on 25mm liistudega moodustatud vertikaalne tuulutusvahe ja kinniteibitud ühendusvuukidega foolium ning 50mm kivivill soojustus. 2. korrusel asuvate ruumide vahesienad rajatakse 70mm kraskarkassil kahekordse kipsiga kivivilltäitega kogupaksusega 100mm, mis värvitakse või tapetseeritakse, pesuruumis kaetakse seinad kahhelplaatidega.

Vahelagi ja 2. korruse põrand:

Vahelagi rajatakse 100x200mm vahelaetaladest sammuga 650mm. Mis kaetakse pealtpoolt löögimüraisolatsiooniga 30mm kõvast kivivillplaadist 200mm ribadega talade kohal. Seejärel kaetakse 20mm OSB plaadiga, mille peale 50mm põrandaküttevalu ning millele paigaldatakse soojusjaotusplaat ja sulundiga ehitusplaat. Selle peale 3mm aluskattega 14mm naturaalne parkett. Talade vahel 200mm heliisolatsioon kivivill. Talade alla teraskarkass 15mm ja kahekordne kipsplaat mis värvitakse. Vannitoa põrand tehakse kaldega OSB plaadist, paigaldatakse kipsplaadiribad ja nende vahele paigaldussegusse elektripõrandaküttekaablid, tehakse armeeritud polümeerne hüdroisolatsioon (150mm ülespööretega seintele)  ja kaetakse suurte keraamiliste põrandaplaatidega.

Pööningu vahelagi:

Rajatakse 50x150mm vahelaetaladest sammuga 650mm, talade vahele paigaldada soojusisolatsiooniks 200mm kivivilla kiht, mis kaetakse jõupaberiga villasisese õhukonvektsiooni vältimiseks ning täiendavate 100mm kõrgste prussidega ja 100mm kivivillaga. Pealtpoolt kaetakse tuuletõkkeplaadi ja 25mm hõreda laudisega (õhuvahe) ja OSB plaadiga. Alt poolt kaetakse aurutõkke kilega ja 15mm laekarkassi ja kahekordse tulekindla kipsplaadiga (vahelagi peab olema tulekindlusega EI30).

Katus ja katuslagi:

Katuslagi rajatakse 50x200mm sarikatest sammuga 600mm, kaetakse 12mm tuuletõkkeplaatidega, 50mm vertikaallattidega sarikate kohal (tuulutusvahe), katuse aluskilega(võimaliku tuulega sissepressinud vee juhtimisega räästakasti ja veerenni), teistkordsete 50mm vertikaalsete lattidega sarikate kohal (tuulutusvahe), horisontaal hõreda horisontaallaudisega 25mm ja terasprofiilplekiga. Altpoolt  kaetakse vahelagi aurutõkkekilega, 15mm laekarkassi ja 15mm kahekordse tulekindla kipsiga. Katus varustatakse lumetõkkereelingutega (välisuste ja liikumistrajektoori kohal), ümarate vihmaveerennidega ja äravooluga (läbimõõt: 100mm). Samuti terasredeliga korstna juurde pääsemiseks. Katusekaldeks on 20-kraadi.

Aknad ja välisuksed:

Aknad ja uksed valmistatakse puidust, sissepoole avanevate raamidega. Aknad varustatakse kahekordsete klaasidega klaaspaketiga (sisemine selektiivklaasiga) ja vertikaalasendis mikroventilatsioonasendit võimaldavate sulustega või vastava piirajaga või raamisisese ventilatsiooniklapiga (täpsustada tootajaga). Soojustatud puitvälisuksed on kaetud tumedaks peitsitud spooniga. Täispuidust siseuksed on ilma lävepakuta, et toimuks siirdeõhu liikumine.

Välistrepp ja terrass:

Trepp ja terrassid on valmistatud puidust ja rajatud keramsiitplokist vundamendile. Vihmaveetorust väljuva vee ärajuhtimiseks paigaldatakse betoonist veerennid. Välisukse ette paigaldatakse jalgade puhastamiseks tsingitud terasrestid. Lauad 28x95mm on sügavimmutatud puidust ja asetsevad puittaladel 50x150mm.

Sisetrepp:

Hoone sisetrepid rajatakse õlitatud liimpuidust, trepiastme esiservades kasutatakse tamme- või saarepuitu ja varustatakse libisemist takistavate esiservaliistudega. Trepid varustatakse 950mm kõrguste piiretega (astme esiservast).

Elektri- side- ja veevarustuse ning kanalisatsiooni välisvõrgud:

Käesoleva projekti mahus ei ole väliskommunikatsioonide lahendusi antud. Ühendused tehakse krundi piiril paiknevatest liitumispunktidest vastavalt kommunikatsioonide valdajate tehnilistele tingimustele ja liitumislepingutele.

Küte ja ventilatsioon:

Hoonel on soojustagastiga ventagregaat. Küte on lahendatud vesipõrandaküttega mõlemil korrusel, mida toidetakse õhk-vesi pumpadega. Niisketes ruumides on elektripõranda küte. Konditsioneeri ja lisakütte tagavad kaks õhksoojuspumpa esimesel ja teisel korrusel.

Tuleohutusnõuete täitmine:

Hoone vastab tulepüsivusklassi TP3 nõuetele (vastavalt EPN 10.1 „ehitise tuleohutus. Osa 1. Üldeeskiri“ korrigeeritud eelnorm jaot. 4.3.7 ja vastavalt Eesti Vabariigi 27.10.2004 määrusele nr 315). Hoone on keldrita ja pööninguta kahekorruseline ja moodustab kaks tuletõkkesektsiooni EI30. Hoone kõrgus maapinnast on 6,6m. Hoones on lahtine puittrepp. Välisseina pind on klassiga V2/- (fassaadiplaat), siseseinte ja lagede pinnad on klassiga V1/I (kipsplaat), põrandate viimistlusmaterjal on klassita (puit), katusekate on klassiga K1 (terasplekk). Hoone katusekonstruktsioonist kasutatakse soojuskatteks kivivilla. 2. korruselt on võimalik kasutada evakuatsiooniks aknaid ja terrassi. Tuletõrje autode juurdepääs on võimalik ümbritsevatelt tänavatelt, hoone ümber on murupind. Juurdepääs hoone katusele on võimalik katusele kinnitatud terasredeli abil. Suitsu eemaldamine tulekahju korral läbi akende.

Hoonesse projekteeritud kamin on varustatud tarindite klaasuksega, kamina ja ahju ees on min 50mm laiune kaitseplekk. Põlevmaterjalidest tarindite kaugus suitsulõõri sisepinnast on eraldatud min 230mm paksuse korstna tellisest müüritisega või 120mm paksuse korstnatellisest müüritisega ja lisaks korstna ja tarindi vahele paigaldatud 100mm tulekindla kivivillaga. Kõik suitsulõõride ja küttekollete ehitustööd teha vastavalt Eesti projekteerimisnormidele EPN 10.4 „Ehitise tuleohutus. 4.osa: väikesed suitsulõõrid“, EPN 10.5 „Ehituse tuleohutus 5.osa: müüritud küttekolded“ ja EPN 10.8 „Ehitise tuleohutus. 8.osa: katlamajad ja ruumid“.

Avatäidete tabel:

| AVA TÄHIS | AVA MÕÕTMED |
| --- | --- |
| U-1 | 1200x2100 |
| U-2 | 800x2100 |
| U-3 | 700x2100 |
| U-4 | 900x2100 |
| U-5 | 2500x2000 |
| A-1 | 1200x1000 |
| A-2 | 1700x2100 |
| A-3 | 1700x1000 |
| A-4 | 500x500 |
| A-5 | 1450x2100 |

Viimistlustabel:

| Ruumi nimetus | lagi (m2) | sein (m2) | põrand (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| WC | kipsplaat, viimistluspahtel, hüdroisolatsioon, värv (3,4) | kipsplaat, hüdroisolatsioon, ker. plaat (16,9) | hüdroisolatsioon, ker. plaat (3,4) |
| … |  |  |  |

Krundi tehnilised andmed:

- Krundi sihtotstarve: väikeelamumaa

- Krundi pind: 1238 m2

- Ehitusalune pind: 146 m2

- Krundi täisehitatavus: 12 %

- Netopind: 195 m2; brutopind: 266 m2

- Garaazi pind: 22 m2; grillmaja: 36 m2

- Hoone maht pealpool +/-0.000: 660 m3

- Korruselisus: 2

- Hoone tulepüsivusklass: TP3

- Tubade arv: 5

Eksplikatsioonitabel: