SISUKORD

1 ÜLDIST	3

1.1 Lähteandmed	3

1.2 Normatiivne baas	3

1.3 Töövõtu maht	3

1.4 Kontroll ja ekspluatatsiooni võtmine:	4

2. VÄLISVÕRGUD	4

2.1 Projektlahenduse kirjeldus	4

2.1.1 Veevarustus	4

2.1.2 Reoveekanalisatsioon	5

2.1.3 Sajuveekanalisatsioon	5

2.1.4 Soojavarustus	6

2.1.5 Torustike, kaevude rajamissügavus ja vahekaugus (torude omavaheline kaugus ja kaugus kaeviku servadest)	6

3. KASUTATAVATE MATERJALIDE KIRJELDUS	7

3.1 Kanalisatsioonitorustik	7

3.2 Veetorustik	7

3.3 Soojatorustik	8

3.4 Kinnitusvahendid, tihendid ja määrdeained	8

3.5 Kaevud	8

4. EHITUSTÖÖDEST	8

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOONID

LISAD

Asukohaskeem

JOONISED

VV-1	VÄLISVÕRGUD	VEEVARUSTUS, KANALISATSIOON JA SOOJAVARUSTUS

VV-2	VÄLISVÕRGUD	VEETORUSTIKU PIKIPROFIIL

V-1...V-3

VV-3	VÄLISVÕRGUD	VEETORUSTIKU PIKIPROFIIL

Angaar 2...Garaaž, V-3...Angaar 1

VV-4	VÄLISVÕRGUD	SAUVEETORUSTIKU PIKIPROFIIL

SVL-6...SK-10

VV-5	VÄLISVÕRGUD	SAUVEETORUSTIKU PIKIPROFIIL

SVL-1...SK-10

VV-6	VÄLISVÕRGUD	KANALISATSIOONI-, SOOJA- JA SAJUVEETORUSTIKU

PIKIPROFIIL	Angaar 1..OK-1, Angaar..Garaaž; Angaar..SK-10

VV-7	VÄLISVÕRGUD	VEEMÕÕDUSÕLME  PÕHIMÕTTELINE SKEEM.

VEESÕLMEDE SKEEMID. KAEVUKELLAD

VV-8	VÄLISVÕRGUD	KAEVIKU LÕIGE TÄNAVAL. TEEKATTE TAASTAMINE

KAEVIKU LÕIGE HALJASALAL

# 1 ÜLDIST

Käesoleva projekti osas on käsitletud Tartu Lennujaama ehitatava angaari veevarustuse, kanalisatsiooni ja soojavarustuse välisvõrkude töökirjeldusi tööprojekti mahus.

## 1.1 Lähteandmed

Antud seletuskirja kavandamise aluseks on järgmised materjalid:

-	OÜ Minnoli poolt koostatud alusplaan AB-13-10, AS K&H poolt koostatud geodeetiline alusplaan 06G4692-1.

## 1.2 Normatiivne baas

Antud seletuskirja kavandamise aluseks on järgmised normdokumendid:

-	EVS 835:2003 Kinnistu veevärgi projekteerimine.

- EVS 847-3:2003 Ühisveevärk. Osa 3. Veevärgi projekteerimine

- EVS 846:2003 Kinnistu kanalisatsioon.

- EVS 848:2003 Ühiskanalisatsioonivõrk.

-	EVS 843:2003 Linnatänavad

- AL ST 1-02 Eesti Asfaldiliidu Standard

-	RIL 77 – 1990 – Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.

- Vabariigi Valitsuse määrus nr 171 (23.09.2006): Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded.

- Keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a määrus nr 76: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus.

Käesolev seletuskiri ja joonised täiendavad teineteist.

## 1.3 Töövõtu maht

Välisvõrgud: Töövõtu hulka kuulub joonistes, antud seletuskirjas mainitud kohustused, tööd ja seadmed.

Töövõtja väljastab tellijale ja teistele töövõtjatele hangete õigeaegses kohaletoimetamiseks vajaliku info vastavalt kokkulepitud tööde ajagraafikule.

Juhul, kui töövõtja kasutab projektis määratud seadmete ja materjalide asemel muid vastavaid seadmeid ja materjale, peavad need oma suuruselt, asukohalt, tööpõhimõttelt ja tehnilistelt parameetritelt vastama töövõtu dokumentides määratud seadmetele ja materjalidele. Nende seadmete ja materjalide valimisele on vajalik tellija ja tööde järelvaataja kirjalik nõusolek enne kõnealuste seadmete ja materjalide hankimist. Valiku õigsuse eest vastutab töövõtja.

Kõigist tööde käigus esile tulnud jooniste ebatäpsusest peab töövõtja koheselt teatama projekteerijale.

Töövõtja koostab:

-	ehitustöödeks vajalikud tööjoonised (kokkuleppel peatöövõtjaga)

-	ühendus ja montaažijoonised teiste töövõtjate ja oma töödega seotud seadmete ja nende montaaži kohta

-	ametiisikute poolt nõutavad kooskõlastusjoonised

## 1.4 Kontroll ja ekspluatatsiooni võtmine:

Töövõtja peab ise hoolitsema kõigi vajalike ametiisikute poolt tehtavate kontrollide läbiviimise eest enne tööde üleandmist tellijale. Nendega kaasnevad kulutused tagab töövõtja.

Kõik seadmete ehitus- ja montaažtööd tuleb teha nii, et nad vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele.

# 2. VÄLISVÕRGUD

## 2.1 Projektlahenduse kirjeldus

## 2.1.1 Veevarustus

Angaari olmeruumide veevajadus:

- Qkd=2,0 m³/d

- Q kh=1,0 m³/h

Garaaži veevajadus:

- Qkd=1,5 m³/d

- Q kh=1,5 m³/h.

Lennuki angaari veevajadus:

- Qkd=1,5 m³/d

- Q kh=1,5 m³/h.

Hoonete veevajadus kokku:

- Qkd=5 m³/d

- Q kh=2,0 m³/h.

Hoonete veevarustuse näha ette kinnistul asuvast hoonest, kuhu on ühendatud kinnistul asuv puurkaev. Hoonest läheb pinnasesse kaks veetoru, millest üks ei tööta. Mittetöötava torustiku sisse paigaldada uus torustik De63 PE PN10 (veesõlmest V-1…V-3). Torustiku dimensioon on Tellijaga kokkulepitud. Torustiku paigaldamisel olemasoleva torustiku sisse kasutada tsentreerimisrõngaid, mis paigaldada sissetõmmatavale torustikule iga 1 m tagant. Torustiku pöördekohtades kaevata torustik lahti ja teha ühendused. Veesõlmes V-3 paigaldada torustikule maakraan DN50 koos spindli pikenduse ja kapega. Angaari ühendus teha torustikuga De63 PE PN10. Vundamendist läbiminekul ja hoone põranda all paigaldada veetoru hülsstorusse.

Angaari katlaruumi seinale paigaldada veemõõdusõlm. Veemõõdusõlm peab sisaldama veemõõtjat, tagasivooluklappi, mehaanilist filtrit ja sulgeventiile. Veemõõtjana kasutada ainult metallkere ja kuiva mõõtekambriga mitmejoalist tiivikmehhanismiga arvestit.  Veearvesti kõrgus põrandast on 1000 mm. Veearvesti paigaldada konsoolile ja maandada.

Paigaldada võib ainult neid arvesteid, millel on Eesti standardiorganisatsiooni tüübikinnitus.

Pärast peaarvestit paigaldada veearvestid garaaži, lennukite angaari ja angaari õppekompleksi minevatele torustikele. Kõik veearvestid peavad olema varustatud kauglugemise võimalusega (peavad olema ühilduvad lennujaama andmehõivesüsteemiga).

Angaarist ehitada veetorustik garaaži toruga De32 PE PN10.

Projekteeritud veetorustiku külge paigaldada 1,5 mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel.

Paigaldatavast veetorustikust 30 cm kõrgusele paigaldada märkelint.

Ühisveetorustiku surveproovid teostada vastavalt kehtivatele nõuetele.

## 2.1.2 Reoveekanalisatsioon

Angaari arvutuslik vooluhulk:

- Qkd=1,5 m³/d

- Q kh=2,4 l/s

Lennuki angaari arvutuslik vooluhulk:

- Qkd=1,5 m³/d

- Q kh=2,4 l/s.

Hoonete reoveekanalisatsioonivete eesvooluks on kinnistul asuv kanalisatsioonitorustik.

Rajatava kanalisatsiooni ühenduskoht olemasoleva torustikuga on olemasolev kaev OK-1.

Hoonest kuni olemasoleva kontrollkaevuni ehitada torustik ø110 PVC SN8 plasttorust.

Kanalisatsioonitorud paigaldada selliselt, et ei oleks takistatud nende soojuspikenemine.

## 2.1.3 Sajuveekanalisatsioon

Hoonete katuselt tulevad sajuveed juhtida kinnistul asuvasse sajuveetorustikku.

Angaari arvutuslik sajuvee vooluhulk:

- Q kh=15 l/s

Sajuveekanalisatsioonitorustikele paigaldada igasse käänukohta ja hargnemisele kontrollkaev (SK-1...) ø400/315 või ø560/500.  Kaevudena kasutada teleskoopseid plastkaevusid.

Angaari katuselt tulevate sajuvete kogumiseks paigaldada vihmaveetorude alla sajuveelehtrid. Sajuveelehtrid ühendada kogumistoruga De160 PP SN8. Ühendus kogumistorusse teha kolmikuga. Sajuveelehtri tõusutoru ehitada toruga De110 PP SN8. Sajuveelehtrite tõusutorud on süsteemi puhastusotsteks. Sajuveetorustik ühendada olemasolevasse betoonist sajuveekaevu. Betoonkaevu seina freesida rajatavate torustike läbiviigud.

Sajuveekanalisatsioon ehitada plastist kanalisatsioonitorust ø110…ø160 PVC SN8.

Sajuveekanalisatsioonitorud paigaldada selliselt, et ei oleks takistatud nende soojuspikenemine.

## 2.1.4 Soojavarustus

Angaaris paikneva katlamaja ja garaažis asuva segamissõlme vaheline torustik ehitada eelisoleeritud plasttorust Ecoflex ThermoTwin ø40x3,7/160. Soojatorustik ehitada angaari katlasõlme ruumi asukohast (põranda alla jääv torustik kuulub välisvõrkude töö mahtu) kuni garaažini.

Projekteeritud soojatorustiku külge paigaldada 1,5 mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel.

Paigaldatavast soojatorustikust 30 cm kõrgusele paigaldada märkelint.

Soojatorustiku surveproovid teostada vastavalt kehtivatele nõuetele.

## 2.1.5 Torustike, kaevude rajamissügavus ja vahekaugus (torude omavaheline kaugus ja kaugus kaeviku servadest)

- Projekteeritud kanalisatsioonitorude minimaalne rajamissügavus on 1,3 m toru peale, arvestades maapinnast. Kõrgemale paigaldamisel tuleb torustik soojustada.

- Projekteeritud sajuveekanalisatsioonitorude minimaalne rajamissügavus on 1,0 m toru peale (restkaevu ühendus), arvestades maapinnast. Kõrgemale paigaldamisel tuleb torustik soojustada.

- Projekteeritud veetorude minimaalne rajamissügavus on 1,8 m toru peale, arvestades maapinnast. Kõrgemale paigaldamisel tuleb torustik soojustada.

- Samas kaevikus paiknevate uute torude seinte minimaalseks vahekauguseks plaanis on 0.50 m, arvestades toru välispinnast.

- Projekteeritud toru ja olemasoleva toru seinte minimaalseks vahekauguseks plaanis on 0.70 m.

- Projekteeritud torustike ja kaevude kuja kaeviku servast peab olema vähemalt 200 mm, arvestades torustike ja kaevude välispinnast.

- Olemasolevate ja projekteeritud torustike/kaablite horisontaal- ning vertikaalkujade arvestamisel on lähtutud standardist EVS 843:2003 Linnatänavad.

- Olemasolevate teadmata kõrgustega torustike/kaablite sügavuste arvestamisel on lähtutud standardist EVS 843:2003 Linnatänavad.

- Juhul, kui olemasoleva torustiku arvestatud sügavus osutub selliseks, et lõikub projekteeritava torustikuga, siis vajadusel korrigeeritakse projektlahendust.

# 3. KASUTATAVATE MATERJALIDE KIRJELDUS

## 3.1 Kanalisatsioonitorustik

Kanalisatsioonitoru materjaliks on PVC klassiga SN8 (rõngasjäikus 8 kN/m2).

Sajuveekanalisatsiooni torustiku materjaliks on PP klassiga SN8 (rõngasjäikus 8 kN/m²).

Kanalisatsioonitorud ja liitmikud peavad vastama standardile EN 1401-1:1998 või mõnele teisele samaväärsele standardile.

## 3.2 Veetorustik

Veetoru materjaliks on PE (polüetüleen) surveklassiga minimaalselt PN10 bar.

PE-torud ja plastist liitmikud peavad vastama standardile EN12201, ISO 4427 või mõnele teisele samaväärsele standardile.

Maa-aluste ühenduste tegemisel kasutada ainult plast ja malm detaile. Muude materjalide kasutamine on keelatud.

Maa-alustes ühendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike.

PE-torustike ja plastliitmike ühendamisel kasutada elektrikeesvismuhv või põkkkeevisühendust.

PE torustiku ühendused roostevabast terasest ja tempermalmist fassongosadega tuleb teha elektrikeevismuhvidega ühendatavate või põkkkeevitavate PEH-kaeluste ja plastkattega terasäärikutega.

Kõikide ühendusliitmike surveklass peab olema vähemalt PN10.

Kõik temperamalmist detailid peavad olema kaetud korrodeerumisvastase epoksiilvaigust kattega vastavalt standardile DIN 30677.

Veetorustike malmist siibrid ja maakraanid peavad vastama minimaalselt surveklassile PN10 ning vastama standarditele DIN 3352 ja DIN 3202, äärikud ja poldiaugud vastavlt standardile ISO 7005-2.

Malmist siibrid ja maakraanid peavad olema kaetud korrodeerumisvastase epoksiidvaigust kattega vastavalt standardile DIN30677.

Siibrite ja maakraanide spindlipikendused peavad olema galvaniseeritud terasest ning teleskoopilised. Siibritele ja maakraanidele spindlipikendusele näha maapeale ette ujuvat tüüpi kaped kandejõuga 40 t. Kaped peavad olema kaetud korrodeerumisvastase värvkattega.

## 3.3 Soojatorustik

Hoonetevahelise soojatoru materjaliks on PE (polüetüleen) surveklassiga PN6 bar Ecoflex eelisoleeritud torud.

Maa-aluste ühenduste tegemisel kasutada ainult tootja poolt ettenähtud detaile.

Maa-alustes ühendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike.

Kõikide ühendusliitmike surveklass peab olema vähemalt PN6.

## 3.4 Kinnitusvahendid, tihendid ja määrdeained

Kõik kasutatavad kinnitusvahendid (poldid, mutrid, seibid) peavad olema roostevabast happekindlast terasest. Ühendustes kasutatav polt peab olema minimaalselt nii pikk, et lõpuni pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud. Kasutatavad poldid peavad olema varustatud kahe seibiga.

Isevoolsete torustike ühendusmuhvides kasutatavad NBR tihendid peavad vastama standardile SS 367612 ja SBR tihendid standardile SS367611. Ühendustel kasutatavad määrdeained ei tohi avaldada kahjuliku mõju torudele, tihenditele ja ühendustele. Kasutada tuleb tootja poolt soovitatavaid määrdeaineid. Kanalisatsioonitorude ühendamiseks kasutatavad ühendusliitmikud peavad olema sobilikud kasutatavatele torudele.

## 3.5 Kaevud

Plastist kanalisatsioonikaevud peavad vastama standardile EVS EN 13598-2. Kaevu tõusutoru ringjäikusklass peab olema SN2 = 2 kN/m2. Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatänavatel ja olema ujuva paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevukaante kandejõud peab olema 40 t ja väljaspool liikluspiirkonda asuvate kaevukaante kandejõud 25 t. Kaevud ja kaaned peavad olema veetihedad ning kaaned peavad olema kaetud korrudeerumisvastase kattega. Kruuskattega (sõelmetega kaetud aladel) paigaldada kaevu luugid 20 cm allapoole maapinda.

# 4. EHITUSTÖÖDEST

Soojatorustiku ehitustööde tegemisel juhinduda Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu (EJKÜ) soovitusest ”Eelisoleeritud seotud torustikusüsteemid maa-alustele kuumaveevõrkudele. Tehnilised nõudes, paigaldamine ja tööjärelvalve” ja Heale Ehitustavale. Ehitustööd teha vastavalt RIL 77-1990 ”Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.” ja Heale Ehitustavale.

Projekteeritud torudega ristuvate teiste olemasolevate torude ja kaablite täpsed sügavused kooskõlastada nende trasside valdajatega. Kaevamistööd lähemal kui 2 m olemasolevatest kommunikatsioonidest teha käsitsi.

Kaevetööd teostada vastavalt kehtivale korrale ja vastavate lubade alusel.

Väljakaevatud pinnas ladustada selleks ettenähtud pinnase täitekohta või ajada laiali kinnistul ja ülesvõetud asfalt ladustada kooskõlas kohaliku tee valdajaga

Ohutustehnilisi nõudeid järgides teostada kommunikatsioonitrasside kaitsetsoonis kaevamistööd käsitsi. Torustike paigaldamisel ja kaevude rajamisel järgida antud toodete valmistajatehase poolt kindlaksmääratud paigaldusnõudeid ja ettekirjutusi.

Teekatted taastada kooskõlas tee valdajaga.

Kaevik kaevata piisava nõlvusega või kasutada nõlvatoestust. Kaevik hoida kuivana. Enne kaeviku tagasitäitmist tuleb kontrollida, et kõik keevisliited ja jätkud on kontrollitud ja heaks kiidetud, torustiku ülevaatus on lõpetatud ja kõik katsetused on tehtud.

Torud katta 30 cm liivakihiga (algtäide). Tänavatel täita kaevik kogu ulatuses liivaga. Haljasalal täita kaevik välja kaevatud mineraalse pinnasega.

Teetöid tegev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud täitma nõudeid avalikult kasutataval teel, sammuti tee kaitsevööndis juhul, kui teetööga kaasneb või võib kaasneda oht liiklejale või töötegijale. Liiklus korraldatakse teetööde ajal, tööde katkestamisel ja vaheajal liiklusmärkide, teemärgiste, fooride, vilkurite, ohutuslampide, suunavate valgusseadmete, tõkestus- ja hoiatusvahendite ning muude liikluskorraldusvahenditega või reguleerijate abil. Koostada ehitusaegne liiklusskeem, mis tagaks juurdepääsu kõikidele hoonetele.