• Tööde teostamise aeg:  2011 - 2012

TÖÖDE NIMETUSED

Palume esitada hinnapakkumine alljärgnevatele korterelamu renoveerimistöödele koos projekteerimisega:

Projekt peab vastama korteriühistu energiaauditi ( Energiapartner, Korterelamu energiaaudit- Rakvere tee 9. 2011) IV säästumeetme nõuetele.Pakkumuses tuua projekti maksumus eraldi välja.

Tööde koosseis:

1.Olemasolev pritskrohvitud välisseintega elamu  fassaadi kogumahus soojustamine 150 mm , õhekrohvimine, värvimine ning kõik fassaaditööga kaasnevad tööd.

Töövõtt hõlmab muuhulgas järgmisi töid:

seni vahetamata akende asendamine uutega, mille U – arv on max 1,1;

akende viimine soojustuse tasapinda

rõdudele klaasisüsteemide paigaldamine;

aluspinna vajalik ettevalmistamine, kõik vajalikud liite- ja lõpetusplekid, sh uued akna- ja parapetiplekid;

sokliprofiilid; aknaprofiilid, nurgatugevdusprofiilid, tüüblid, krohvivõrgud, krohvi alus- ja vahekihid;

tellingud, ajutised katmised, tööjärgne puhastus,  jms.;

Nõutav on tööks vajalike lubade ja sertifikaatide omamine ning esitamine. Kvaliteet peab olema laitmatu ja vastama kehtivatele normidele, standarditele, tootja kirjalikele juhistele, juhendmaterjalidele jmt kokkulepitud dokumentidele. Kasutada tuleb ühe soojusisolatsiooni liitsüsteemi tootja süsteemseid komponente. Kasutada võib ainult spetsiaalselt fassaadisüsteemidele mõeldud ja vastavate sertifikaatidega varustatud komponente – isolatsioonimaterjale ja tüübleid.

Krohvisüsteem peab vastama tuleklassile A2 - S1 d0.

Soojustatava pindala arvestamisel tuleb arvestada fassaadi netopinnaga (lahutatud avade pind ning lisatud avade palede pind).

2.Elamu küttesüsteemi renoveerimine. Ühetorusüsteemi täiendamine termostaatventiilide, tagastuva vee reguleerimisseadmete ja individuaalse soojuse lugemise seadmetega.

3.Soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine.

4.Katuslae soojustamine umbes 570 m2, soojustatud katuseluukide paigaldamine.

5.Trepikodade remont.

1. NÕUDED PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISEKS

1.1. Pakkuja peab omama pakkumiskutses kirjeldatud töö teostamiseks Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud vastavat registreeringut ja vastava töö eelnevat kogemust.

1.2. Pakkuja majanduslik seisund peab võimaldama töö teostamiseks ja hankeks

vajalike kohustuste võtmist.

1.3. Pakkuja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti-, sundlõpetamis-, saneerimis- ega likvideerimismenetlust.

Pakkujal ei tohi olla üldkasutatavates registrites kehtivaid võlgnevusi.

1.4. Pakkuja on kohustatud pakkumises kinnitama oma vastavust kvalifitseerimise nõuetele

ning esitama hankekonkursi käigus KÜ nõudmisel tõendeid oma kvalifitseerimise

nõuete täitmise kohta.

1.5. Pakkuja on kohustatud esitama viimase kolme aasta jooksul sarnaselt teostatud fassaaditöödeloetelu koos objekti mahu ja tellija või tema esindaja kontaktandmetega.

1.6. Nõuded kvalifitseerimiseks on täidetud, kui on esitatud kõik vastavad dokumendid ning

täidetud kõik eelnevad tingimused.

1.7. KÜ-l on õigus igal ajal kõrvaldada pakkuja pakkumiselt, kui selgub, et viimane on esitanud valeandmeid või võltsinud dokumente

2. PAKKUMISE ESITAMISE VORM JA TINGIMUSED

2.2. Arvestatakse vaid pakkumisi, mis on Tellijale üle antud tähtaegselt.

2.3. Pakkumise koostamise ja esitamisega seotud kulutusi või/ja sellega seonduvaid saamata

jäänud tulusid Tellija ei hüvita.

2.4. Pakkumiste hindamisel on kriteeriumiks pakutud tööde teostamise maksumus – pakkumishind, töövõtja kogemus – tehtud tööd ja garantiikindlustus – töövõtja majanduslik seis.

Tööde maksumuses tuleb arvestada kõiki tööde teostamisega seotud kulusid vastavalt

käesoleva pakkumiskutse tingimustele.

2.5. Pakkumishinna koostamisel tuleb tutvuda põhjalikult tööpaigaga ja kõigi pakkumiskutse

dokumentidega ning tuvastada kõik tingimused, olukorrad ja riskid, mis võiksid mõjutada

tööde mis tahes aspekti ning kogu projekti või pakkumisega seonduvate tööde

maksumust

2.6. Enne pakkumise esitamist tuleb teatada kõikidest asjaoludest, mis võivad takistada tööde maksumuse piisava täpsusega määratlemist.

2.7. Pakkumise kehtivusajaks tuleb märkida 120 päeva.

2.8. Garantiiperiood peab kehtima vähemalt 2 aastat alates tööde üleandmis-vastuvõtuakti

allkirjastamise kuupäevast. Garantiiperioodi tagatisena esitab Pakkuja Tellijale panga

või finantsasutuse esimese nõude garantiikirja  5% ulatuses lepingu maksumusest

3. HANKELEPINGU SÕLMIMINE

3.1. Hankeleping sõlmitakse Pakkujaga, kelle pakkumine on tunnistatud parimaks. Kui parima pakkumise esitanud Pakkuja keeldub hankelepingu sõlmimisest, on hindamiskomisjonil  õigus valida ülejäänud kehtivate pakkumiste hulgast paremuselt järgmine pakkumine.

3.2. Hankelepingu dokumendiks on ka käesolev pakkumiskutse.

3.3 Hankeleping sõlmitakse juhul kui KÜ saab KREDEX- st korterelamu renoveerimislaenu.