VÄLJAMARDI KESKMINE TALL
EHITUSTÖÖD

17.06.11

ÜLDIST

Tegu on vana laudakompleksi keskmise osaga, mis on lammutatud kuni maakivi vundamendini ja ehitatakse uuesti üles.  Käesoleva hankega soovitakse saada pakkumist Fibo müüride ladumiseks

Asukoht:	Tänassilma küla, Saku vald (Tehnoküla taga)

MÜÜRITÖÖD								hind:________________

Ol.oleva maakivi vundamendi peale ja tehnilise ruumi seinaks laotakse Fibo plokkidest seinad.

Välisseinad 200mm Fibo plokk, sissepoole puhasvuuk

Vahesein 150mm Fibo plokk, üks pool puhasvuuk

Vaheseinas paiknev Fibo korsten laotakse kõrguseni 2,5m.

Müüris paikneb 7 ukse ja aknaava (joonisel ekslikult esitatud vähem), millele valatakse sillused.

Müüri ülemine rida laotakse U-plokkidest , armeeritakse ja betoneeritakse

Kohapeal olemas segumasin ja lubi-liivsegu.

Maakivimüürile tulev betoonist alusvöö on plaanis ise valada.

Tarmo Kööp

Tel.52 93 098

Tarmo_koop@hotmail.com

LISAD.

- Eskiisjoonised

1.korruse plaan