#### SEPTIKUTE JA IMBSÜSTEEMIDE

#### PAIGALDUSJUHEND

AS Fertil
Suur-Sõjamäe 33, 11415 Tallinn
tel.:   (+372) 621 5392
faks: (+372) 621 1259

e-mail: info@fertil.ee

www.fertil.ee

### 1. ÜLDIST

Käesoleva juhendi eesmärk on pakkuda septiku ja imbsüsteemi paigaldamise detailset instruktsiooni.

Juhul, kui Teil jääb reoveepuhasti paigaldamisel oskustest väheseks, siis palun võtke ühendust mõne ehitusettevõttega või helistage Fertilisse, et me saaksime edastada kogemustega paigaldajate nimekirja.

Septik koos imbsüsteemiga on ette nähtud reo- ja pesuvee puhastamiseks piirkondades, kus puudub üldkanalisatsiooni võrk ja looduslikud tingimused võimaldavad puhastatud vee immutamist pinnasesse.

2. ASUKOHAVALIK

Kõigil omanikel lasub vastutus oma krundi lähiümbruse puhtuse eest. Selleks, et vältida looduse liigset koormamist , tuleb reoveepuhasti asukoht väga hoolikalt valida. Õige asukohavalik tagab peale heade puhastustulemused ka imbväljaku pika eluea.  Asukohavalikul tuleb silmas pidada pinnase liiki, põhjavee taset, kõrgussuhteid ja pinnavorme, joogiveevõtukoha asukohta, kaugusi veekogudest ja piirkondlikke määrusi.

Septiku asukoha valikul tuleb ka silmas pidada, et tühjendusautol oleks talle juurdepääs. Septiku ja imbväljaku peal ei tohi liikuda transpordivahenditega.

Alloleval joonisel on toodud reoveepuhasti asukohavaliku näide.

3. TEHNILISED ANDMED

SEPTIKU JA IMBSÜSTEEMI KOMPLEKTSUS

Reoveepuhasti koosneb kolmekambrilisest septikust ja imbsüsteemi tarvikutest. Septiku esimene kamber moodustab poole, teine ja kolmas kamber veerandi septiku mahust.

Alljärgnevas tabelis on toodud 2000 l ja 3000 l septiku ja imbsüsteemi komplektsus.

| 1 | Septik | 2000 l | klaasplast | Ø1000, L=2750 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3000 l | klaasplast | Ø1200, L=2900 |  |
| 2 | Sisendtoru | PVC | D110 | 1 |
| 3 | Väljundtoru | PVC | D110 | 1 |
| 4 | Tühjendustorud | PVC | D200 | 3 |
| 5 | Plastkaaned | PE | D200 | 3 |
| 6 | Vooluregulaatoritega jaotuskaev | klaasplast | D600 | 1 |
| 7 | Plastkaas | klaasplast | D590 | 1 |
| 8 | Kaane tugivõru | klaasplast | D600 | 1 |
| 9 | Jaotustorud | PVC | D110 | 2 x 1 m |
| 10 | Reguleeritava nurgaga põlved | PE | D110 | 2 |
| 11 | Imbtorud | 2000 l septiku puhul | PE | D110 | 8 x 3 m |
|  |  | 3000 l septiku puhul | PE | D110 | 10 x 3 m |
| 12 | Ühendusmuhvid | 2000 l septiku puhul | PE | D110 | 6 |
|  |  | 3000 l septiku puhul | PE | D110 | 8 |
| 13 | Põlved 90° | PVC | D110 | 2 |
| 14 | Õhutustorud | PVC | D110 | 2 x 1 m |
| 15 | Õhutuskübarad | PE | D110 | 2 |
| 16 | Filterkangas | 2000 l septiku puhul | polüpropüleen |  | 24 jm |
|  |  | 3000 l septiku puhul | polüpropüleen |  | 30 jm |

Juhul kui imbsüsteem paikneb vahetult septiku järel võib 2000-4000 l septikutel ära jätta jaotuskaevu.

Sellisel juhul saate ise valida septikust väljuvate torude suuna.

4. PAIGALDUSJUHISED

4.1 SEPTIKU PAIGALDAMINE

Transpordi ja montaaži käigus tuleb vältida septikule mehaaniliste vigastuste tekitamist.

Ära sisene ilma vajaduseta septiku kaevisesse! Kaevise seinte sissevajumine võib põhjustada Teile tõsiseid vigastusi. Tõstmise ajal väldi äkilisi liigutusi ja ära seisa septiku all!

Septiku paigaldussügavus sõltub majast väljuva kanalisatsioonitoru sügavusest. Ehitise ja septiku vahelise toru kalle peab olema ~2 cm/m. Septiku sisendtoru minimaalne sügavus võib olla 400 mm maapinnast toru põhjani. Fertili septikute standardne sisendtorude sügavus on 600 mm. Vajadusel saab tellida suurema paigaldussügavusega septiku.

1. Täida kaevise põhi 300 mm paksuse horisontaalse tihendatud kividevaba liivakihiga.

2. Juhul, kui on kõrge pinnasevee tase või on oht, et kaevis võib täituda sajuveega tuleb septik

ankurdada. Pinnale kerkimise oht tekib eelkõige septiku tühjendamisel, sest ülejäänud aja on septik

täidetud veega. Ankurdamiseks vala või paigalda kaevise põhja armeeritud betoonist alusplaat,

millesse on  valatud vajalik hulk korrosioonikindlaid kinnitusaasasid. Kinnitusaasade puudumisel

kasuta ankurpolte. Ankurdusrihmad kuuluvad septiku komplekti ja üks ankurdusrihm on arvestatud

kestma 2000 kg. Ankurdamiseks võib septiku külgedele paigaldada ka betoonblokid.

3. Tõsta septik kaevise põhjas olevale liivapadjale. Ankurdamise puhul peab septiku ja alusplaadi vahele

jääma 200 mm tihendatud kividevaba liiva kiht. Keelatud on septiku paigaldamine otse alusplaadile

või septiku toestamine mõnele muule kõvale objektile.

4. Kinnita ja pinguta ankurdusrihmad. Rihmad peavad olema paigutatud nii, et nad ei libiseks üle

septiku otste.

5. Järgnevalt täita septiku ümbrus 300 mm liiva- või kruusakihtide kaupa kuni toruühendusteni. Tihenda

hoolega igat kihti. Tagasitäite puistetihedus peab olema vähemal 1500 kg/m3.

Septikut tuleb paraleelselt tagasitäitekihtidega täita veega. See välistab septiku hilisema vajumise ja

tagab  tema kohese töövalmiduse.

6. Ühenda septik sisse- ja väljavoolutorudega ja tihenda torude ümbrus.

7. Minimaalse paigaldussügavuse korral on soovitatav peale kaevise septiku ülemise servani täitmist,

katta ta soojustusplaatidega (50 mm).

8. Kui paigas on kogu imbsüsteem siis täida kaevis 300 mm täitekihtide kaupa projektkõrguseni ja lõika

väljaulatuvad tühjendustorude otsad maaga tasapinnas maha.

4.2 JAOTUSKAEVU PAIGALDAMINE

Jaotuskaev on varustatud vooluregulaatoritega, mille abil saab reguleerida vee ühtlast jaotumist imbtorudesse. Ühtlane vee jaotumine suurendab imbsüsteemi puhastusvõimet ja pikendab eluiga. Jaotuskaevu kasutatakse ka trassi kontrollkaevuna. Rant kaevu põhjas tagab talle iseankurduvuse.

1. Aseta jaotuskaev horisontaalsele tihendatud liivapadjale ja toesta ta külgedelt liivaga.

2. Ühenda jaotuskaev septikust tuleva kanalisatsioonitoruga (ei kuulu komplekti). Toru kalle peab olema

5-10 promilli (5-10 mm/1 m).

3. Ühenda jaotuskaev jaotustorudega. Jaotustorude kalle võib olla 5-10 promilli (5-10 mm/1 m).

4. Kui paigas on ka imbtorustik, siis täida jaotuskaevu ümbrus 15 mm tagasitäite kihtide kaupa, neid

pidevalt tihendades kuni projektkõrguseni. Lõika maast väljaulatuv kaevu ots maaga tasapinnas maha

ja kinnita kaevukaane tugivõru.

4.3 IMBSÜSTEEMI RAJAMINE

Imbkraavi keskmine sügavus on tavaliselt 0,8-1,25 m ja tema põhja laius 0,9 m. Kui imbkraavid kaevata maasse paraleeselt, peab imbtorude omavaheline kaugus jääma vähemalt 2 m. Kui imbtorud paigutada ühte kaevisesse, võib nende omavaheline kaugus olla 1,5 m. Erilist tähelepanu tuleb pöörata imbtorudele õige kalde andmisele.

1. Tasanda imbkraavide põhjad horisontaalseks. Tasandamiseks võid kraavi põhja laotada 3-5 cm

paksuse liivakihi. Hästi imava pinnase puhul parandab liivakiht ka imbkraavi puhastusvõimet

aeglustades vee liiga kiiret imendumist põhjaveetsooni. Tiheda pinnase puhul aitab liivakiht taluda

imbkraavil katkendlikku koormust, tagades ühtlase ja aeglase imendumise pinnasesse.

2. Täida kaevised 25 cm paksuse killustikukihiga (fraktsiooniga 16-32 mm).

3. Ühenda imbtorud septikust või jaotuskaevust tulevate jaotustorudega reguleeritava nurgaga põlvede

abil.

4. Ühenda imbtorud omavahel muhvidega ja anna torudele kogu imbliini pikkuses ühtlane kalle, mis

võib olla 5-10 mm/1 m. Fikseeri imbtorustik külgedelt ja pealt killustikuga. Imbkraavi lõpus peab

imbtoru alla jääma vähemalt 10 cm paksune killustikukiht.

5. Imbliinide lõpus ühenda imbtorud põlvede abil õhutustorudega.

6. Kata killustikukiht kogu imbkraavi pikkuses filterkangaga, mis takistab täitepinnase segunemist

killustikuga. Minimaalse imbkraavi sügavuse korral tuleb killustikukiht katta soojustusplaatidega.
    Sellisel juhul võib loobuda filterkanga kasutamisest. Soojustamine kaitseb imbväljakut

läbikülmumise eest ja parandab tema puhastusvõimet.

7. Täida imbkraavid täitepinnasega. Imbkraavide peal võib maapind sajuvee möödajuhtimiseks kergelt

kumeraks jääda.

5. HOOLDUS

Septikut tuleb tühjendada vastavalt vajadusele kuid mitte harvemini kui üks korda aastas. Sagedasem tühjendamine parandab imbväljaku puhastusvõimet ja pikendab tema eluiga.

Tühjendamisvajaduse selgitamiseks tuleb septiku esimese kambri täituvust kontrollida mõõtelatiga. Kui sette nivoo esimeses kambris ületab poole septiku läbimõõdust, tuleb välja kutsuda tühjendusauto.

Peale igat tühjendamist tuleb septik täita puhta veega.

Kord aastas tuleb kontrollida jaotuskaevus vee jaotumist imbtorudesse. Kui jaotumine on

ebaühtlane, tuleb seda reguleerida vooluregulaatoritega. Kui jaotuskaevu on kogunenud setet,

tuleb ta puhastada.

Vee imendumist pinnasesse saab kontrollida õhutustorudest ja jaotuskaevust. Kui läbi õhutustoru paistab vesi, on imbtoru täis kasvanud või pinnase imamisvõime on oluliselt vähenenud. Imbtorusid on vajalik puhastada vähemalt kord kümne aasta jooksul.

Vältida tuleb suurejuureliste taimede istutamist imbväljaku peale.

Talvel tuleb jälgida, et õhutustorud ei mattuks lume alla. Imbväljaku pealt lume koristamine pole soovitatav.

Septiku efektiivseks toimimiseks ei tohi kanalisatsiooni visata riidetükke, naiste hügieenitarbeid, paberrätikuid, toidujäänuseid ja muud prügi. Samuti ei tohi kanalisatsiooni lasta õlisid, väetiseid, värve, lahusteid ja muid aineid, mis võivad mõjutada reoveepuhasti bioloogilise protsessi toimimist.

Lisainfo:

AS Fertil

Suur-Sõjamäe 33

11415 Tallinn, Estonia

tel.:   (+372) 621 5392

faks: (+372) 621 1259

e-mail: info@fertil.ee

www.fertil.ee