SISUKORD

SELETUSKIRI

1.Üldosa									3

2.Arhitektuuriosa								3

2.1 Asendiplaani lahendus						3

2.2 Hoone suurus ja ruumijaotus					4

2.3 Ehitusmaterjalid ja viimistlus					4

2.4 Valgustus ja sisekliima						4

2.5 keskkonnakaitse							5

3. Konstruktsiooniosa							5

3.1 Hoone planeeritav eluiga ja ohutus				5

3.2Koormused								6

3.3Piirdekonstruktsioonide soojapidavus				6

3.4 Piirdekonstruktsioonide mürapidavus				6

3.5Tarindid								6

4. Kütte- ja ventilatsiooniosa						7

5. Veevarustus- ja kanalisatsiooniosa					7

6. Elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osa					7

7. Tuleohutuse osa								8

8. Energiatõhususe osa							9

JOONISED

Asendiplaan							LEHT-1

Esimese korruse plaan						LEHT-2

Teise korruse plaan						LEHT-3

Vundamendi plaan							LEHT-4

Katuse plaan							LEHT-5

Lõige A-A								LEHT-6

Lõige B-B								LEHT-7

Vaade lõunast							LEHT-8

Vaade idast								LEHT-9

Vaade läänest							LEHT-10

Vaade põhjast							LEHT-11

Konstruktsioonide lõiked						LEHT-12

Avade spetsifikatsioonid						LEHT-13..17

Sõlm 1..6								LEHT-18..23

SELETUSKIRI

1.ÜLDOSA

Projekti koostamise aluseks on:

-projekteerimistingimused,

-Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010. a määrus nr 67 (Nõuded ehitusprojektile)

-Eestis kehtivad projekteerimisnormid (ET-1 0199-0076),

-Eluruumide nõuded (ET-1 0301-0607);

-Vabariigi Valitsuse 26.01 1999. a määrus nr. 38 (Eluruumidele esitatavad nõuded),

-Müra nõuded (ET-1 0110-0410);

-Heliisolatsiooninõuded vastavalt sotsiaalministri 4. märts 2002.a määrusele nr.42;

-Energiatõhususe miinimumnõuded (Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrus nr 258).

-Ruumide nõuded (ET-1 0106-0175);

-Parkimise nõuded (ET-1 0315-0218,  EVS 843:2003);

-Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded (vabariigi valitsuse määrus nr 315);

-Hea ehitustava ( ET-1 0207-0068).

Kui on vaja tagada väärtused mis ei ole kooskõlas normide ja standarditega, tuleb need kooskõlastada tellijaga.

Seletuskiri ja joonised täiendavad teineteist. Erinevuste korral seletuskirjas ja/või joonistel täpsustada lahendus projekti autoriga. Ehitise kavandamisel, püstitamisel, muutmisel ja kasutamisel tuleb järgida head ehitustava. Ehitamisel, materjalide paigaldamisel ja nendega töötamisel  tuleb täita konkreetsele tööle esitatavaid nõudeid- toote valmistaja poolseid või muud antud juhul rakenduvat juhist või eeskirja.

2.ARHITEKTUURIOSA

2.1 Asendiplaani lahendus

Juurdepääsu tänav on kruusakattega. Parkimiskohad on planeeritud hoovi. Parkimisala ja kõnniteed kaetakse betoonkiviga- kloostrikivi, värv hall. Hooviala valgustamiseks on planeeritud välisvalgustid. Lisaks on planeeritud välisvalgustid hoone sissepääsu juurde seinale (maja ees ja taga).

Prügikonteiner asub krundi sissepääsutee ääres.

Kõrghaljastuse likvideerimist ei ole planeeritud. Likvideeritakse ehitusele ette jäävad viljapuud ja põõsad.

2.2 Hoone suurus ja ruumijaotus

Hoone suuruse ja ruumijaotuse kujundamisel on lähtutud tellija pooltsetest soovidest ja arhitektuursetest tingimustest. Elamus on neli tuba. Esimesel korrusel paiknevad garaaz, abiruumid, kabinet, elutuba, köök ning söögituba. Hoovi poolses tiivas paiknevad saunaruumid.

Hoone suletud netopind on  173,8 m2.

Hoone on planeeritud kahe korruseline, viilkatusega.

2.3 Ehitusmaterjalid ja viimistlus

Hoone välisseinad on väikeplokist, soojustatud. Vahelaed rb paneelidel. Katuslagi puittaladel.  Põrand  tehakse pinnasele toetuv soojustatud betoonplaat.

Välisviimistlusmaterjalid ja värvid:

1.	Vert.laudis hallikas pruun, CAPAROL PALAZZO 95, räästakast ja puitvõre sama värv

2.	Tuletõkkeseina krohvitud osa CAPAROL PALAZZO 95

3.	Fassaadikivi GREATSTONE GS-003, (WINDBERG)

4.	Sokkel krohvitud, värv hallikas pruun, CAPAROL PALAZZO 95

5.	Peauks puidust, värv pruunikas punane, OXIDROT RAL3009

6.	Aknad puidust, värv murtud valge CAPAROL PALAZZO 85

7.	Garaazi uks metallist, helepruun, RR31

8.	Katusekate kivi, MONIER MINISTER TE, värv tumepruun, lumetõkked metalltorudest

9.	Terrass puidust, sügavimmutatud, pruunikas toon

10.	Vihmaveesüsteemid plekist, kandilise profiiliga, metallik RR40

11.	Korsten kaetud sileplekiga, katusega sama toon

Siseviimistlusmaterjalid:

Seinad kaetakse värviga. Märgades ruumides kaetakse seinad keraamilise plaadiga. Märgade ruumide põrand kaetakse keraamilise plaadiga. Teised ruumid puitpõrand.

Laed viimistletakse pahtli ja värviga. Pesuruumi osas tehakse osaliselt ripplagi. Märgade ruumide pinnad kaetakse niiskustõkkega.

2.4 Valgustus ja sisekliima

Valgustus:

- Eluruumides on tagatud loomulik valgustus.

Optimaalne õhutemperatuur /talv:

- +21..+23ºC,  duširuumis 25 ºC ±2 ºC

Optimaalne õhutemperatuur /suvi:

- +24..+25ºC,  duširuumis 25 ºC ±2 ºC

Ruumide suhteline õhuniiskus 40-60%.

Õhu liikumiskiirus ruumides:

- 0,15..0,18 m/s

Müra eluruumis:

Ei tohi ületada päeval 40 dB ja öösel 30 dB.

2.5 Keskkonnakaitse

Ehituspraht veetakse kohaliku omavalitsuse poolt ehitusprahi ladustamiseks ettenähtud aladele. Puit sorteeritakse krundil ning läheb osaliselt taaskasutusse kütusena. Telliseid ja raudbetoonelemente on soovi korral võimalik osaliselt taaskasutada. Lammutamisel saadav metall veetakse vanametalli käitlemispunktidesse.

Tahked jäätmed kogutakse prügikasti ja antakse üle sellekohast litsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele.Vanad akud ja patareid peab üle andma sellekohast litsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele.

3.KONSTRUKTSIOONIOSA

3.1 Hoone planeeritav eluiga ja ohutus

Ehitise kavandamisel, püstitamisel, muutmisel ja kasutamisel tuleb järgida head ehitustava. Ehitise kavandatud elueaks on vähemalt 50 aastat.

Ehituskonstruktsioonide keskkonnaklassid määratakse vastavalt Eesti standardile.

Ehitamisel, materjalide paigaldamisel ja nendega töötamisel  tuleb täita konkreetsele tööle esitatavaid nõudeid- toote valmistaja poolseid või muud antud juhul rakenduvat juhist või eeskirja. Vastutusrikastes kohtades tuleb kinnitusvahendite ja –viiside määratlemiseks projekteerida vajadusel täiendavad tootejoonised.

Kui materjali ei ole projektdokumentatsioonis konkreetselt määratletud, siis esitatakse materjali näide kooskõlastamiseks tellijaga ja projekteerijaga enne selle materjali hankimist. Ehitustöövõtja on kohustatud kontrollima spetsifikatsioonides ja joonistel märgitud ehituselementide arvu ja/või tööosade mahtu ja lähtuma ehitushinna arvutamisel nendest, lisades neile ka projektis nimetamata ehitusosade või materjalide hinna, mis on vajalikud ehituse korrektseks läbiviimiseks.

Konstuktsiooniosa kohta koostatakse eraldi projekt.

Tuleohutus

Tarindite nõutava tulepüsivuse määramisel on lähtutud määrusest Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded,  vabariigi valitsuse määrus nr 315 (vt.seletuskirja tuleohutuse osa).

Hoone üldstabiilsus

Hoone üldstabiilsus tagatakse välisseinte ja vahelagede abil.

Ehitustööde korraldus

Ehitustööde ajal tuleb ehitusala piirata ajutise piirdega ja varustada vastavate hoiatussiltidega. Materjalide ladustamine toimub krundi piires. Ehituspraht jms. tuleb vastavalt kehtivatele normidele utiliseerida.

3.2 Koormused

Hoone konstruktsioonidele mõjuvad koormused (kasuskoormused, lumekoormus, tuulekoormus, omakaalukoormused) ja neile vastavad ülekoormustegurid määratakse Eesti standardi alusel.

3.3 Piirdekonstruktsioonide soojusjuhtivus

Piirete soojusjuhtivus:

Välisseinad			0,15 W/m²K

Põrandad			0,2 W/m²K

Katuslagi			0,13W/m²K

Aknad			1,4 W/m²K

3.4 Piirdekonstruktsioonide mürapidavus

Heliisolatsiooninõuded vastavalt sotsiaalministri 4. märts 2002.a määrusele nr.42.

Heliisolatsiooninõuded sisepiiretele üldjuhul R´w=43dB.

Uksed või ustekompleks R´w=27 (32)dB.

Heliisolatsiooninõuded välispiiretele R´w=55dB.

3.5 Tarindid

Vundament, sokkel

Vundamendi lahendus täpsustatakse konstruktiivses osas.

Vundament tehakse väikeplokist 200..250mm, välimisel küljel hüdroisolatsioon ning soojustus 150mm. Sokli osa krohvitakse.  Taldmik ja põrand valatakse monoliitse plaatvundamendina. Alus täidetakse killustikuga min.200mm ja tihendatakse.

Vundamendi peale paigaldatakse hüdroisolatsiooniks bituumenrullmaterjal vältimaks võimalikke liitekohtade avanemist ning niiskuse kapillaartõusu.

Terrassi vundament tehakse betoonpostidel. Alus täidetakse killustikuga ning tihendatakse. Trepid tehakse betoonist, soojustusega.

Põrandad ja vahelaed

Põrand tehakse betoonist ja armeeritakse terasvõrguga. Tihendatud mineraalsele aluspinnasele tehakse tihendatud kruus- või killustikalus min. 200 mm, sellele paigaldatakse koormust taluv soojustus polüstüreenplaadid (XPS) 200 mm. Seejärel paigaldatakse kile ning armeeritud betoon 100 mm. Betoonkihile paigaldatakse põrandakate.

Märgades ruumides kaetakse betoonpõrand hüdroisolatsiooni kihiga ning paigaldatakse keraamilised plaadid.

Betoonpõrandasse tuleb jätta nihkumisvuugid termilise paisumise võimaldamiseks.

Vahelagi tehakse rb paneelidel. Peale paigaldatakse soojustusplaat ning seejärel valatakse betoonpõrand. Betoonkihile paigaldatakse põrandakate.

Katusekonstruktsioon tehakse puitsarikatel, vahel soojustus 200mm. Alumisele küljele kinnitatakse ehituspaber ning puittalad, vahel soojustus 100mm. Seejärel kinnitatakse aurutõke ning roovidel kipsplaadid (2x).

Sarikate peale paigaldatakse tuuletõke ning puitprussid. Nendele kinnitatakse aluskate ning puitprussid. Seejärel kinnitatakse roovid ning katusekate kivi.

Pööningu vahelagi soojustatakse min 400mm. Peale paigaldatakse tuuletõke.

Katuselt on väline vihmavee äravool, tuleb paigaldada vihmavee torud ja rennid.

Välisseinad

Välisseinad on tehtud väikeplokist 200..250mm, soojustatud 200mm. Seejärel paigaldatakse tuuletõke ning roovid vert.laudise kinnitamiseks. Ploki sisepind krohvitakse ning viimistletakse.

Siseseinad

Kandvad ja jäigastavad seinad tehakse väikeplokist 200..250 mm ja armeeritakse. Mittekandvad siseseinad tehakse samuti väikeplokist, 100 mm ja krohvitakse.

Pesemisruumides kaetakse seinapind lisaks niiskustõkkega ja paigaldatakse paigaldusseguga keraamilised plaadid. Leiliruumis tehakse lisasoojustus min.50mm. Seejärel paigaldatakse folium aurutõke ning roovidel lehtpuulaudis. Lagi tehakse sarnase konstruktsioonina.

4.KÜTTE- JA VENTILATSIOONIOSA

Hoonet köetakse soojuspumba abil. Hoones on planeeritud radiator ja põrandaküte, soojuskandjaks on vesi.

Hoonesse on planeeritud mehaaniline väljatõmbe- ja sissepuhkesüsteem. Kütte ja ventilatsiooni kohta koostatakse  eraldi projekt.

5.VEEVARUSTUS- JA KANALISATSIOONIOSA

Veevarustus liitumine tehakse ühisvõrgust. Külm vesi juhitakse tarbepunktideni. Soe vesi juhitakse tarbepunktideni paralleelselt külma veega.

Kanalisatsiooni liitumine tehakse samuti ühisvõrgust.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni kohta koostatakse eraldi projekt.

6.ELEKTRI- JA NÕRKVOOLUPAIGALDISTE OSA

Elektrivarustus lahendatakse olemasoleva liitumise põhjal. Hoovi ja sissepääsude juurde seinale on planeeritud välisvalgustid.

Elektrivarustuse ja nõrkvoolu kohta tuleb koostada eraldi projekt.

7.TULEOHUTUSE OSA

Ehitamisel peavad olema täidetud Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded.

Ehitiste kasutamise liigitus tuleohutusest tulenevalt on I kasutusviis. Ehitiste tulepüsivusklass on TP-3. Hoones moodustab omaette tuletõkkesektsiooni eluruumid ja garaaz. Tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivus peab olema EI30. Jäigastavate kandekonstruktsioonide tulepüsivusele klassinõudeid ei ole.

Kandetarindid on tehtud kivist. Vahelaed on rb paneelidel, katuslagi puidust. Seinte ja lagede tuletundlikkus peab olema min. B-s3,d0.

Elamust on kaks evakuatsioonipääsu. Väljumistee maksimaalne pikkus võib olla 45 meetrit. Hädaväljapääsuks on avatav aken või rõdu, mille kaudu ohutusse kohta pääsemine on võimalik tulekustutus- või päästemeeskonna kaasabil.

Elamusse tuleb ette näha suitsuandur.

Tulekolded, suitsulõõrid peavad vastama standardile EVS 812:3-2007 “Küttesüsteemid”.

Tuletõrjevesi saadakse tänaval asuvast hüdrandist.

Pööningule pääs tehakse teise korruse koridorist.

Põlevad ehituskonstruktsioonid peavad olema vähemalt 10cm kaugusel suitsulõõri välispinnast, vahe peab olema täidetud mineraalvillaga, tihedus >100 kg/m3. Sarikad võib suitsulõõri välispinnast mööda viia 10cm kauguselt, vahe peab olema täidetud mineraalvillaga, tihedus >100 kg/m3.

Kamina ette paigaldada plekk või muu mittesüttiv materjal 75 cm kolde müüritisest (kinnise ava korral 400mm), ulatudes kolde servast vähemalt 15 cm kummalegi poole. Kaminasuu ees ei tohi hoida 1,5 m ulatuses kergestisüttivaid materjale.

Ehituse käigus tuleb vormistada kaetud tööde aktid! Moodulkorsten paigaldada vastavalt tootja juhistele! Ehitamisel peavad olema täidetud ehitise tuleohutusnõuded.

8.ENERGIATÕHUSUSE OSA OSA

Projekteerimisel ja ehitamisel tuleb arvestada  energiatõhususe miinimumnõuetega (Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrus nr 258).

Soojustuse valikul on lähtutud sellest, et ehitis oleks hea energiatõhususe tasemega. Hoonete energiavarustus peab olema energiatõhus.

Välispiirete summaarne soojaerikadu köetava pinna ruutmeetri kohta peab vastama määruse §-s 372 sätestatud nõuetele (0,9 W/(m2·K)) .  Hoone välispiirete summaarne soojaerikadu köetava pinna ruutmeetri kohta on 0,29 W/(m2·K).

Hoone tehnosüsteemid peavad täitma määruse §-s 373 sätestatud nõuded. Ventilatsioonisüsteemid on varustatud soojustagastusega, temperatuuri suhtarv peab olema vähemalt 0,8. Maksimaalne lubatav ventilatsioonisüsteemi ventilaatori erivõimsus on 2,0 W/(l/s).

Suvine ruumitemperatuur ei tohi ületa määruse lisas 2 toodud piirtemperatuuri (jahutuse temperatuuriseadet) elamus rohkem kui 150 kraadtunni võrra ajavahemikul 1. juunist 31. augustini. Jahutussüsteemi vajadus tuleb selgitada vastava eriosa projekteerimise käigus.

Ruumide soojusliku mugavuse tagamiseks ei või piirete soojajuhtivus üldjuhul ületada väärtust 0,5 vatti ruutmeetri ja kraadi kohta [W/(m2K)]. Sellest väärtusest kõrgema soojajuhtivusega akende puhul tuleb tagada soojuslik mugavus küttelahendustega.

Välispiirded on õhkupidavad ja hästi soojustatud. Seinad on planeeritud väikeplokist soojustuse paksus 200mm. Soojustuse valikul on lähtutud järgmistest algväärtustest: välisseinte soojajuhtivus 0,15 W (m2·K), katuste ja põrandate soojajuhtivus 0,13–0,2, akende ja uste soojajuhtivus 0,7–1,4 W(m2·K). Muude hoonete optimaalne soojustus sõltub eelnevale lisaks oluliselt ka vabasoojusest.

Välispiirete keskmine õhulekkearv ei tohi üldjuhul ületada üht kuupmeetrit tunnis välispiirde ruutmeetri kohta [m3/(hm2)]. Niiskuskonvektsiooni riskide vältimiseks tuleb tarindite kriitilised sõlmed (nt seina ja katuse ühendus, katuslae auru- või õhutõkke jätkukohad, läbiviigud) teha praktiliselt täiesti õhkupidavaks.

Tehnosüsteemid tuleb projekteerida ja paigaldada nii, et oleks tagatud nende pikaajaline ja efektiivne töötamine optimaalses tööpiirkonnas. Üleliigseid soojakadusid tuleb vältida torustike ja soojussalvestite otstarbekohase soojustusega.

Siseõhu nõutud kvaliteet tagatakse sundventilatsiooniga. Ventilatsiooni energiatõhususe saavutamiseks tuleb kasutada efektiivset soojustagastust, madala rõhulanguga torustikke ja ventilatsiooniseadmete komponente ning võimalikult kõrge kasuteguriga ventilaatoreid ja juhtseadmeid. Projekteeritud hoones on planeeritud sundventilatsioon. Lahendus täpsustatakse eriosa projektis.